INFORME  TECNICO Nro. 24/2017 (GT3)

Efectos a Reparar: Muebles pertenecientes al Escuadrón Planificación y Control - Sección

Lugar y horarios: La disposición final de los muebles mencionados deberá realizarse en el Escuadrón Planificación y Control del Grupo Técnico 3, armados, instalados en su lugar definitivo (apoyados y/o colgados) y funcionando correctamente, de acuerdo a la distribución indicada en el Croquis Nº 1 (UNO). El trabajo a concretarse  deberá (preferentemente) ser realizado, durante el horario y días laborables.

Punto de contacto: SM Darío De Marco / 03482 15 634625.

1.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MESA DE REUNIÓN:

Patas y bastidor de madera maciza. Tapa de melamina marca Faplac e de 18 mm de espesor color Cedro.

Medidas:largo 3,00m; ancho 0,80m;alto 0,85m.

(Ver Croquis Nro.3 fig.B)

2.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MUEBLE ARCHIVADOR DE COLGAR:

Melamina marca Falpac de 18 mm de espesor color Cedro, con estructura de refuerzo de madera maciza;

un (1) estante interno removible ;dos (2) divisores verticales internos; seis (6)

puertas corredizas. Sujeciones y ménsulas acordes a su porte, disimuladas en su interior. Herrajes marca Hafele.

Medidas: ancho 3,00m; alto 0.55 m  ; profundidad 0,35m.

Cantidad: Dos (2)

(Ver  Croquis  Nro. 4 fig.A)

3.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PUESTO DE TRABAJO (escritorio / mesa computación): Melamina marca Falpac de 18 mm de espesor color Cedro, con estructura de refuerzo de madera maciza; bandeja deslizable para teclado y   mouse; base para CPU en sector inferior; perforación pasa cables en la tapa; apto para la conformación de sectores de trabajo (islas) según Croquis Nro.1 ; divisores de puestos en material traslúcido tonalizado gris claro.

Herrajes marca Hafele. Cantidad: Diez (10) (Ver Croquis ró. 2)

### 4.-	MANTEN IMI ENTO Y REPARAC I ÓN DE UNA PIZARRA :

Melamina marca Fap!ac de 18 mm de espesor color Blanca. Sujeción disimulada :

Medidas: ancho 3,30m;alto 1,00m. Cantidad: Una (1)

(Ver Croquis Nro. 4 fig. C)

RECONQUISTA,        de noviembre  de 2017.

Vicecomodoro Guillermo Federico BAZAN

Jefe Grupo Técnico 3

# Text boxes

En el presente informe técnico, se describen el estado final de ·cómo deberá quedar la mantenimiento

/reparación(y toda actividad que fuera necesaria para realizar la mencionada tarea, de los diferentes muebles/pizarra/etc, enumerados a continuación, según los detalles específicos que en cada caso se requieran.