ANEXO V

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESTINO: GRUPO BASE 3 – Servicio Transporte.-

VEHICULO: FORD RANGER 3.0                  MODELO: 2007

MATRICULA: GTG - 841

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: MOTOR

MOTIVO DE LA FALLA:

Rotura de válvulas y puente de balancín debido a rotura de tensor de cadena de distribución.

TAREA REALIZADA:

Se procedió al desarme de los elementos antes mencionados corroborándose la rotura del tensor superior de cadena de distribución lo cual ocasionó la salida de punto del motor, resultando como consecuencia la rotura de válvulas y puente de balancín.

ACCION CORRECTIVA:

Reparación general de tapa de cilindros y cambio de kit de distribución.

NOTA:

Se adjunta presupuesto Nº 00012953 obtenido en industria en la empresa “LALO TAPAS”

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

MOTIVO DE LA FALLA:

Rotura de compresor de aire acondicionado.

TAREA REALIZADA:

Se procedió a la inspección del elemento antes mencionado corroborándose el mal funcionamiento de sistema de aire acondicionado.

ACCION CORRECTIVA:

Reparación general del sistema.

NOTA:

Se adjunta presupuesto obtenido en industria privada  en la empresa “AMARILLA CLIMATIZACION”

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: MOTOR – SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA – SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA.

MOTIVO DE LA FALLA:

* MOTOR: Rotura de tensor de cadena de distribución.

* TREN DELANTERO: Desgaste y mal funcionamiento de cremallera de dirección.

* SISTEMA DE TRANSMISION: Desgaste y mal funcionamiento de puente crucetas de eje

Cardan.

TAREA REALIZADA:

Se procedió al desarme e inspección de los elementos antes mencionados corroborándose la rotura del tensor superior de cadena de distribución, como así también el desgaste excesivo en los elementos componentes del sistema de transmisión y la rotura de la cremallera de dirección.

ACCION CORRECTIVA:

Recambio de los elementos componentes antes mencionados para la puesta en marcha y en servicio de la unidad en cuestión.

NOTA:

Se adjunta presupuesto obtenido en industria privada local “MAGNAGO REPUESTOS”

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: SISTEMA DE TREN DELANTERO

MOTIVO DE LA FALLA:

Deterioro general de los elementos componentes del sistema (amortiguadores, rotulas, extremos de dirección, parrillas y rodamientos de masa de ruedas).

TAREA REALIZADA:

Se procedió a la inspección del sistema corroborándose el deterioro de los elementos del sistema.

ACCION CORRECTIVA:

Recambio de los elementos antes mencionados para la puesta en servicio de la unidad en cuestion.

NOTA:

Se adjunta presupuesto obtenido en industria privada local “MAGNAGO REPUESTOS”

DESTINO: GRUPO BASE 3 – ESCUADRON SERVICIOS GENERALES - Servicio Transporte.-

VEHICULO: CAMION MERCEDES BENZ 1114                   MODELO: 1981

MATRICULA: XFJ - 734

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: SISTEMA ELECTRICO

MOTIVO DE LA FALLA:

Deterioro general de la instalación eléctrica de la unidad.

TAREA REALIZADA:

Se procedió a la revisión visual y mecánica del vehículo verificándose un mal funcionamiento general del sistema eléctrico.

ACCION CORRECTIVA:

Reparación general de instalación eléctrica.

NOTA:

Se adjunta presupuesto obtenido en industria privada provisto por el señor “MARIO J. FERNANDEZ”

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: INSTALACION ELECTRICA

MOTIVO DE LA FALLA:

Mal funcionamiento de alternador y motor de arranque.

TAREA REALIZADA:

Se procedió al testeo de los elementos antes mencionados corroborándose que se encuentran fuera de servicio.

ACCION CORRECTIVA:

Reparación general de motor de arranque y alternador.

NOTA:

Se adjunta presupuesto obtenido en industria privada provisto por el señor “MARIO J. FERNANDEZ”

DESTINO: GRUPO BASE 3 – ESCUADRON SERVICIOS GENERALES - Servicio Transporte.-

VEHICULO: CAMION MERCEDES BENZ 1114                   MODELO: 1978

MATRICULA: WSN - 705

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: INSTALACION  ELECTRICA

MOTIVO DE LA FALLA:

Mal funcionamiento de alternador y motor de arranque.

TAREA REALIZADA:

Se procedió al testeo de los elementos antes mencionados corroborándose que se encuentran fuera de servicio.

ACCION CORRECTIVA:

Reparación general de motor de arranque y alternador.

NOTA:

Se adjunta presupuesto obtenido en industria privada provisto por el señor “MARIO J. FERNANDEZ”

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: SISTEMA ELECTRICO

MOTIVO DE LA FALLA:

Deterioro general de la instalación eléctrica de la unidad.

TAREA REALIZADA:

Se procedió a la revisión visual y mecánica del vehículo verificándose un mal funcionamiento general del sistema eléctrico.

ACCION CORRECTIVA:

Reparación general de instalación eléctrica.

NOTA:

Se adjunta presupuesto obtenido en industria privada provisto por el señor “MARIO J. FERNANDEZ”

DESTINO: GRUPO BASE 3 –  Servicio Transporte.-

VEHICULO: TRACTOR DEUTZ AX - 100                   MODELO: 1981

MATRICULA: AA - 1713

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: SISTEMA HIDRAULICO – SISTEMA DE COMBUSTIBLE

MOTIVO DE LA FALLA:

Mal funcionamiento de los elementos componentes de ambos sistemas.

TAREA REALIZADA:

Se procedió a la verificación del vehículo comprobándose el deterioro de los conductos y elementos componentes de ambos sistemas.

ACCION CORRECTIVA:

Reparación varias del sistema hidráulico con cambio de retenes y mangueras de alta presión hidráulica y cambio de conductos del sistema del combustible.

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: INSTALACION ELECTRICA

MOTIVO DE LA FALLA:

Deterioro general del sistema eléctrico automotor.

TAREA REALIZADA:

Se procedió a la verificación del vehículo corroborándose el avanzado deterioro que presenta los cables conectores y elementos componentes del sistema.

ACCION CORRECTIVA:

Reparación general de instalación eléctrica.

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: SISTEMA DE DESEMBRAGO DE MOTOR

MOTIVO DE LA FALLA:

Mal funcionamiento y bajo rendimiento del sistema.

TAREA REALIZADA:

Se procedió a la verificación del vehículo corroborándose el desgaste y bajo rendimiento en su funcionamiento de los elementos componentes del sistema de desembrago de motor (placa, disco de embrague, volante de motor).

ACCION CORRECTIVA:

Recambio de los elementos dañados.

DESIGNACION DEL MATERIAL AFECTADO: ELEMENTOS DE TRANSMISION

MOTIVO DE LA FALLA:

Mal funcionamiento y desgaste en los elementos componentes de la caja de velocidades y diferencial de la unidad.

TAREA REALIZADA:

Se procedió a la verificación del vehículo corroborándose el desgaste de los elementos componentes del sistema de transmisión de potencia de trabajo y traslado.

ACCION CORRECTIVA:

Recambio de los elementos dañados.

DESTINO: GRUPO BASE 3 –  CAMPO DE TIRO GARABATO

MAQUIMARIA: MOTOSIERRA                    MARCA: STHIL 381

REPARAR:

- Cilindro completo para Motosierra

- Cigüeñal completo para Motosierra

- Carcasa de depósito para Motosierra

- Espada para Motosierra

- Tapa de arranque completa para Motosierra

DESTINO: GRUPO BASE 3 –  CAMPO DE TIRO GARABATO

MAQUIMARIA: MOTO GUADAÑA                    MARCA: STHIL 220

REPARAR:

- Cilindro completo para Moto guadaña 2 (DOS)

- Cigüeñales completos 2 (DOS)

- Silenciadores para Moto guadañas 2(DOS)

- Volantes para Moto guadañas 2(DOS)

- Manillares Tubulares 2 (DOS)

- Empuñadura de mando 2 (DOS)

- Caja reductora 2 (DOS)

DESTINO: GRUPO BASE 3 –  CAMPO DE TIRO GARABATO

MAQUIMARIA: PODADORA DE ALTURA                   MARCA: STHIL 101

REPARAR:

- Cilindro completo para Podadora de Altura

- Cigüeñal completo para Podadora de Altura

- Vástago Telescópico para Podadora de Altura

- Equipo de Corte para Podadora de Altura

- Embrague completa para Podadora de Altura