ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON Nº 1

HORNO PARA TRATAMIENTO TERMICO

PARTIDA 4-3-1-3346-0002

Para procesos de temple, revenido, homogeneización, atmósfera inerte, eléctricos, a gas, etc. Potencias desde 0,5 KW hasta 2.000 MCal/hora (2325 KW) o más. Para hornos de alivio de tensiones de ollas mineras o piezas menores. Con aire calmo o forzado.
Hornos para temperaturas de hasta 1.800 °C basados en elementos de Carburo Silicio o Molibdeno.
Hornos de fosa o campana, con retorta y canastillo de carga, con agitador refrigerado para temperaturas altas de hasta 1150 °C.
Hornos de solera fija o móvil, con agitación de homogeneización, diferencial de control menor que el 5 x 1000.

Compuesta por horno de temple, tina de temple y horno de revenido. Con cargador mecánico, semiautomático. Tina de Temple con agitación de alta turbulencia, temperatura controlada en frío y calor, sin expedición de vapor.
Horno de temple y revenido controlados mediante programas de tiempo – temperatura para desarrollo de ciclo de acuerdo a tratamiento y dureza requeridos. Opciones de transmisión y monitoreo a distancia de cada ciclo de trabajo.

RENGLON Nº 2

EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL

PARTIDA 4-3-1-1368-0006

RENGLON Nº 3

ATORNILLADOR ELÉCTRICO:

PARTIDA 438- 3122-0018

ATORNILLADOR ELÉCTRICO BOSCH GSR 1000 SMART

Datos técnicos

Vista general de especificaciones

| Par de giro, máx. (en atornillado duro) | 6 Nm |
| --- | --- |
| Par de giro, máx. (en atornillado blando) | 15 Nm |
| Par de giro, máx. (duro/blando) | 6 / 15 Nm |
| Velocidad de giro en vacío | 0 - 700 rpm |
| Rango de sujeción de portabrocas | 6 mm |
| Tensión de la batería | 10.8 V |
| Peso, batería incluida | 0.9 kg |
| Longitud | 186 mm |
| Anchura | 73 mm |
| Altura | 185 mm |
| Portaherramientas | Plato de tres mordazas |

| Ø de perforación máx. en madera | 10 mm |
| --- | --- |
| Ø de perforación máx. en acero | 6 mm |

| Ø máx. de los tornillos | 6 mm |
| --- | --- |

INCLUYE

Cargador

Maletín de Transporte

RENGLON Nº 4

PISTOLA DE CALOR

PARTIDA 4-3-8-5986-0018

Pistola Calor Black Decker Hg2000k 40°c-600°c 2000w Maletín

CARACTERISTICAS

- Pistola de Aire caliente de gran durabilidad para uso profesional continuo

- Control y regulación variable de la temperatura para un uso versátil, incluso en las peores condiciones de uso

- Potente motor de 2.000W con excelente refrigeración

- Compacta y ligera para máxima comodidad de uso

- Incluye Boquilla cónica y Boquilla plana para cola

RENGLON Nº 5

Type 4-131

TRANSDUCTOR DE VIBRACIÓN DE VELOCIDAD

Made in the United States of America

DESCRIPTION

. El 4-131 es un transductor de velocidad tipo masa sísmica diseñado para medir vibraciones verticales a bajas frecuencias y altas

Temperaturas hasta +700 ° F (+ 371 ° C) o + 900 ° F (+ 482 ° C). Un imán de masa sísmica está suspendido por resortes y una bobina

caso. La señal de salida resulta del movimiento relativo entre el imán y la bobina cuando la caja vibra. Este aire amortiguado

El sistema funciona por encima de su frecuencia natural, por lo que la salida es proporcional a la velocidad

SPECIFICATIONS

Sensitivity:

@ +77°F (+25°C*), 100 Hz, 1 IPS (25.4 mm/sec) RMS into a 10,000 ohm resistive load

Model No.

4-131-0123:

Sensitivity

*135 mV/ IPS (5.31 mV/mm/s)

Connection Method

Std. 173960/365195-XXXX

15 - 2000 Hz

El eje sensible está en dirección longitudinal

0,07 pulgadas (1,78 mm) pk-pk máximo

0,02 a 50 g de pico

10% máximo

-65 ° F a + 700 ° F opcional + -500 ° F (-54 ° C a + 371 ° C opcional + 482 ° C)

0,02% / ° F desde + 77 ° F (0,04% / ° C desde + 25 ° C)

50 gramos

15 Hz nominal

Auto-generador

Mínimo de 100K ohmios

El pin 1 es positivo cuando el caso se aleja de la base.

5.8 onzas (164 g) nominal

Registro de calibración

Cable con conector (P / N 169500-XXXX)

Conector (P / N 173960)

Rango de frecuencia:

Montaje Orientación:

Amplitud Alcance:

Alcance de aceleración:

Sensibilidad Cambio con Posición:

Rango de temperatura:

Coeficiente Térmico de Sensibilidad:

Choque:

Frecuencia de resonancia amortiguada:

Excitación:

Resistencia de aislamiento:

Polaridad:

Peso:

Accesorios incluidos:

Accesorios Opcional

INSTALLATION

Fije firmemente el transductor al equipo bajo prueba usando cuatro tornillos y arandelas de seguridad. Asegúrese de apretar los tornillos

Con seguridad. Conecte un extremo del conjunto del cable al transductor y el otro extremo al dispositivo de monitoreo de vibraciones.

PRECAUCIÓN: Nunca aplique más de 45VDC a través de los terminales.

.

REPARAR

Para más información contactar:

Servicio al cliente

Productos de vibración CEC

746 Arrow Grand Circle

Covina, CA 91722

Phone:

Fax:

Document Number: 0610440-25-0001 (Rev: D)

RENGLON Nº 06

HERRAMIENTA  MAYOR PARA AERONAVE DESCRIPCION ESCALERA- PARTIDA 4-3-8- 4475-165

RENGLON Nº 7

HERRAMIENTA MAYOR DESCRIPCION GATO HIDRAULICO

PARTIDA 4-3-8-4475-0220

RENGLON Nº 8

TALADRO  NEUMATICO

PARTIDA 4-3-8-8449-0009

TALADRO NEUMATICO

DIAMETRO DE PERFORACIONES 13mm

VELOCIDAD 3000RPM

VELOCIDAD GIRO 500RPM

RENGLON Nº 9

PISTOLA TIPO LLAVE NEUMATICA

ENCASTRE PARTIDA 4-3-8-4402-0002

LLAVE CON CUADRADO DE 1/2" CORTO
TOQUE: 22KG.MTS / 240NM REGULABLES
VELOCIDAD 17000RPM 
PESO 1.32KG.
CAPACIDAD DE BULÓN HASTA 11MM
CONEXIÓN BSPT 1/4"
LONGITUD TOTAL 160MM
LLAVE DISEÑADA PARA TRABAJOS INDUSTRIALES SIENDO APTA PARA TRABAJOS DE 24HS. SOLO EN BULONES CHICOS HASTA 11MM- SISTEMA DE APRIETE DE MARTILLO NEUMACON DE ALTO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN.
PROVISTA CON GRIP ERGONOMICO EN EMPUÑADURA Y ESCAPE TRASERO DIRECCIONAL CON SILENCIADOR.

RENGLON Nº 10

| INSTRUMENTOS DE MEDICION; MULTIMETRO. PARTIDA 433-3958-0102 Tecnología VoltAlert™ para detección de tensión sin contacto Función AutoVolt para selección automática de la tensión CA/CC Baja impedancia de entrada: ayuda a evitar las lecturas falsas producto de la "tensión fantasma" Gran pantalla LCD blanca retroiluminada para trabajar en zonas con condiciones de iluminación deficiente Tecnología de verdadero valor eficaz para unas medidas precisas en cargas no lineales Medidas de hasta 20 A (intervalos de 30 segundos; 10 A continuo) Resistencia, continuidad, frecuencia y capacidad Registro de valores mínimos, máximos y promedio con indicación del tiempo transcurrido para detectar fluctuaciones de la señal Diseño ergonómico y compacto para su utilización con una sola mano Compatible con correa con imán opcional (ToolPak™) para trabajar cómodamente con ambas manos Categoría de seguridad CAT III 600 V ESPECIFICACIONES |  |
| --- | --- |

| Tensión máxima entre cualquier terminal y toma de tierra 600 V Protección frente a subidas Tensión de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 61010-1 600 V CAT III, Grado 2 de contaminación Fusible para entrada A 11 A, 1000 V RÁPIDO Fusible (Fluke n.º 803293) Pantalla Digital: 6.000 cuentas, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo Barra gráfica analógica 33 segmentos, se actualiza con una frecuencia de 32 veces por segundo Temperatura de trabajo De -10 °C a +50 °C Temperatura de almacenamiento De -40 °C a +60 °C Tipo de batería 9 voltios alcalina, NEDA 1604A/IEC 6LR61 Duración de la batería 400 horas, sin usar retroiluminación |
| --- |
| ESPECIFICACIONES DE PRESICION |
| Milivoltios de CC | Rango: 600,0 mV Resolución: 0,1 mV Precisión: ± ([% de lectura] + [cuentas]): 2,0% + 3 |
| Voltios de CC | Rango/Resolución: 6,000 V/0,001 V Rango/Resolución: 60,00 V/0,01 V Rango/Resolución: 600,00 V/0,1 V |
| Detección de voltios automática | Rango: 600,0 V Resolución: 0,1 V Precisión: 2,0 % + 3 (cc, de 45 Hz a 500 Hz) 4,0 % + 3 (de 500 Hz a 1 kHz) |
| Milivoltios de CA1verdadero valor eficaz | Rango: 600,0 mV Resolución: 0,1 mV Precisión: 1,0 % + 3 (cc, de 45 Hz a 500 Hz) 2,0 % + 3 (de 500 Hz a 1 kHz) |
| Voltios de CA1 verdadero valor eficaz | Rango/Resolución: 6,000 V/0,001 V Rango/Resolución: 60,00 V/0,01 V Rango/Resolución: 600,0 V/0,1 V Precisión: 1,0 % + 3 (cc, de 45 Hz a 500 Hz) 2,0 % + 3 (de 500 Hz a 1 kHz) |
| Continuidad | Rango: 600 Ω Resolución: 1 Ω Precisión: El zumbador se activa si < 20 Ω y se desactiva si > 250 Ω; detecta circuitos abiertos o cortocircuitos de 500 μs de duración o más. |
| Ohmios | Rango/Resolución: 600,0 Ω/0,1 Ω Rango/Resolución: 6,000 kΩ/0,001 kΩ Rango/Resolución: 60,00 kΩ/0,01 kΩ Rango/Resolución: 600,0 kΩ/0,1 kΩ Rango/Resolución: 6,000 MΩ/0,001 MΩ Precisión: 0,9 % + 1 Rango/Resolución: 40,00 MΩ/0,01 MΩ Precisión: 1,5 % + 2 |
| Comprobación de diodos | Rango/Resolución: 2,000 V/0,001 V Precisión: 0,9% + 2 |
| Capacitancia | Rango/Resolución: 1000 nF/1 nF Rango/Resolución: 10,00 μF/0,01 μF Rango/Resolución: 100,0 μF/0,1 μF Rango/Resolución: 9999 μF/1 μF Rango/Resolución: De 100 μF a 1000 μF Precisión: 1,9% + 2 Rango/Resolución: > 1000 μF Precisión: 5% + 20% |
| Capacidad de baja impedancia | Rango: De 1 nF a 500 μF Precisión: 10% + 2 normal |
| CA amperios, verdadero valor eficaz (de 45 Hz a 500 Hz) | Rango/Resolución: 6,000 A/0,001 A Rango/Resolución: 10,00 A/0,01 A Precisión: 1,5% + 3 Sobrecarga continua de 20 A durante 30 segundos máximo |
| CC amperios | Rango/Resolución: 6,000 A/0,001 A Rango/Resolución: 10,00 A/0,01 A Precisión: 1,0% + 3 Sobrecarga continua de 20 A durante 30 segundos máximo |
| Hz (entrada V o A)2 | Rango/Resolución: 99,99 Hz/0,01 Hz Rango/Resolución: 999,99 Hz/0,1 Hz Rango/Resolución: 9,999 Hz/0,001 Hz Rango/Resolución: 50,00 Hz/0,01 Hz Precisión: 0,1% + 2 |

Notas:
1) Todos los rangos de tensión de CA se especifican del 1 % al 100% del rango. Dado que no se especifican las entradas inferiores a un 1 % del rango, es normal que en este multímetro y en otros multímetros de verdadero valor eficaz se muestren lecturas que no sean cero cuando los cables de prueba no estén conectados a un circuito o se realice un cortocircuito con ambos cables. Factor de cresta de tensión de ≤ 3 a 4.000 cuentas con disminución lineal hasta 1,5 a la lectura máxima de la escala. La señal de tensión de CA está acoplada en alterna. Auto-V LoZ y mV de CA están acoplados en continua. 
2) La frecuencia está acoplada en alterna, de 5 Hz a 50 kHz para tensión en alterna.

| Especificaciones mecánicas y generales |
| --- |
| Tamaño | Altura: 167 x 84 x 46 mm |
| Peso | 550 g |

RENGLON Nº 11

MANOMETROS, TIPO ALTA PRESION INDUSTRIAL - RANGO DE MEDICION 100 – 600 PSI

PARTIDA 4-3-3-3920-0087

MANOMETROS, TIPO ALTA PRESION INDUSTRIAL

RANGO DE MEDICION 0 – 600 PSI

LOS PRECIOS DE RERENCIA DE MANOMETROS: NUOVA FIMA

RENGLON Nº 12

MANOMETROS, TIPO CUADRANTE 6 pulg - RANGO DE MEDICION 0 – 200psi  -  PARTIDA 4-3-3-3920-0002

RENGLON Nº 13

MANOMETROS, TIPO CUADRANTE 2 1/2pulg - RANGO DE MEDICION 0 - 600psi      PARTIDA 4-3-3-3920-0074

- DIAMETRO NOMINAL: 63,5 mm
- CAJA Y ARO DE AISI 304.
- MECANISMO DE ACERO INOXIDABLE.
- TUBO BOURDÓN AISI 316 L.
- CON SOLDADURA AISI 316 TIG ARGONARC.
- CONEXIÓN AISI 316 L CON RESTRICTOR DE CAUDAL.
- AGUJA INDICADORA EN ALUMINIO.
- CLASE 1,6% (EN SECO).
- CON VALVULA DE SEGURIDAD EN EPDM.
- INFERIOR Y POSTERIOR ROSCA DE 1/4" NPT.
ESCALAS: 0-40 KG/CM² - 0-600 LBS/PULG²

LOS PRECIOS DE RERENCIA DE MANOMETROS: NUOVA FIMA

RENGLON Nº 14

MANOMETROS, TIPO CUADRANTE 2 1/2pulg - RANGO DE MEDICION 0 - 4000psi     PARTIDA 4-3-3-3920-0027

RENGLON Nº 15

MESA PARA ESCRITORIO

PARTIDA 4-3-7-0049-0221

MESAS PARA COMPUTADORAS

MATERIAL AGLOMERADO - TERMINACION ENCHAPADO EN MELAMINA

DIMENSION DEL PLANO DE APOYO 100 x 70 x 74 cm

RENGLON Nº 16

ESTACIÓNES DE SOLDAR

PARTIDA 4-3-9-8111-0006

Estacion de soldado estaño sin plomo digital 70w atten at-90dh-

CARACTERISTICAS

- Potencia máxima 70 w.

- Tensión de soldador 24 v ca.

- Alimentación VAC 220  - 50 Hz

- Rango de temperatura de 100º c a 500 ºC.

- Función auto sleep.

3 memorias de temperatura configurables

RENGLON Nº 17- 18 – 19 -20  Y 21

ESPECIFICACION DE BOROSCOPIO

| Especificaciones del adaptador óptico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Optical System | Distal End |
| Alcance | Adaptador Optico | Campo de Direccion | Direccion de Vista | Profundidad de Campo |  | Diametro Exterior | Rígido distal |
|  |  |  |  |  | F No. |  | Longitud final |
|  | AT40D-IV76 | 40º |  | 200~∞mm | 2.4 |  | 19.3mm |
| IV76 | AT80D/NF-IV76 | 80º | Adelante | 8~∞mm | 9.5 | ø6.0mm | 19.8mm |
|  | AT120D/NF-IV76 | 120º |  | 4~190∞mm | 9.2 |  | 19.8mm |

|  | Adaptador Óptico de Medición Estéreo, Set Especificaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Optical System | Distal End |  |
| Alcance | Nombre Set | Adaptador Optico | Campo de Direccion | Direccion de Vista | Profundidad de Campo |  | Diametro Exterior | Rígido distal |
|  |  |  |  |  |  | F No. |  | Longitud final |
|  | MAJ-1046D | AT60D/60D-IV76 | 60º | Foward | 5~∞mm | 7.5 | ø6.2mm | 26.3mm |
| IV76 | MAJ-1046S | AT60S/60S-IV76 | 60º | Side | 4~∞mm |  |  | 30.7mm |

RENGLON N° 22

Un desarrollo de la reconocida IPLEX flexible Videoscope, el IPLEX II Advanced combina características avanzadas de inspección con una velocidad excepcional y facilidad de uso. Es un sistema ideal para la inspección eficiente de aplicaciones industriales, incluyendo motores de aeronaves, plantas de generación de energía, plantas y inspecciones de plantas nucleares. Las características avanzadas incluyen hasta un máximo de resistencia al aplastamiento de x3 del tubo de inserción, una pantalla LCD más grande y desmontable y un control remoto completo de todas las funciones de inspección.

El IPLEX II Advanced también ofrece un diseño ergonómico mejorado para mejorar el control y reducir aún más la fatiga del operador. Haciendo esto una solución industrial perfecta del alquiler del videoprobe para las contrataciones a corto y largo plazo. Las características avanzadas incluyen ip a x3 mayor resistencia al aplastamiento del tubo de inserción, una pantalla LCD más grande y desmontable y control remoto completo de todas las funciones de inspección. El IPLEX II Advanced también cuenta con un diseño ergonómico mejorado para mejorar el control y reducir aún más la fatiga del operador. También conocido como Videoprobes, Boroscopios, Endoscopios y Borescopios disponibles para alquiler o alquiler de Ashtead Technology.

View less ˆ

- Principales características y aplicaciones

Características principales

Pantalla LCD Cristal de 6,3 "XGA a todo color

Controles y operación intuitivos y fáciles de usar

Vídeo, imágenes fijas y grabación de audio, reproducción y operación de archivos

Software IPLEX Manager que permite la comunicación entre la unidad IPLEX y la PC

Control remoto completo de todas las funciones de inspección

- Especificaciones técnicas

Longitud del tubo de inserción:	9,6 m

Diámetro del tubo de inserción:	6mm

Adaptador óptico:	Varios tipos disponibles (campo de visión, dirección de la vista, profundidad del campo, abertura)

Angulación de la punta de inserción:	4 vías, motorizado 150 grados con el modo de ajuste fino

Tubo de inserción:	Tubo de inspección cónico resistente con resistencia al aplastamiento y mayor flexibilidad en el extremo distal

Monitor:	Desmontable pantalla LCD a color de 6,3 "XGA

Fuente de luz:	50 vatios Metal Hallide lámpara (300 horas de vida de la lámpara)

Caja:	Caja resistente a los golpes integrada

Enfocar:	Seamless 3x Función de zoom digital

Control de brillo:	7 pasos ajustable

Control de exposición:	Automático: 20-500 msecs

Control de mejora:	3 pasos ajustable

Comparación de imágenes:	Función de pantalla dividida para las imágenes en vivo y recuperadas

Salidas de señal:	Vídeo compuesto (BNC), S-Video, Monoaural x 1 (pin RCA),

Grabación / reproducción de imágenes fijas:	TIFF sin comprimir (cuando se selecciona el adaptador estéreo) y JPEG para todos los demás

Grabación / reproducción de audio	Tiempo de grabación: Max 60 sec Formato de archivo: WAV

Grabación / reproducción de películas	Tiempo de grabación: Variable dependiendo de la capacidad de la tarjeta de grabación. Formato de archivo: QuickTime M-JPEG

Visualización de miniaturas:	Pantalla de 9 cuadros

Operación del archivo de imagen:	Copiar, mover, borrar Gestionable por carpeta

Terminal USB:	Versión USB 1.1

Título de la imagen:	Máximo 30 símbolos alfanuméricos

Medición del escalador:	Mide la distancia entre puntos. El cálculo se basa en la longitud conocida en la misma imagen de inspección.

Grabación directa en PC:	Imágenes fijas más imágenes fijas con audio (no archivos de película)

Fuente de alimentación	ESTA UNIDAD SOLAMENTE UNIDAD

- Dimensiones

Descripción	Mm	pulgada	kg	Libras

508 (W) x 290 (D) x 528 (H) mm	20 (W) x 11,4 (D) x 20,8 (H) pulgadas	22kg	48.5lbs

RENGLON Nº 23

ESTANTERIA METALICA

- ESTANTERIA  METALICA DE 60 CM X 90 CM 200 CM CON REFUERZO LONGUITUDINALES ,

- 5 CINCO ESTANTES. CAPACIDAD DE CARGA POR ESTANTE 80 KG

- 4 (CUATRO) PARANTES DE 2 MTS , ALA  32/32MM CH 18- 16 ESCUADRAS , 72 BULONES Y TUERCAS

- PINTURA TERMOCONVERTIBLE EPOXI

- CON REFUERSOS LATERALES O FRANTALES