ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON Nº 1

“Acondicionamiento red cloacal general”

V BRIGADA AÉREA

VILLA REYNOLDS - PROVINCIA DE SAN LUIS

CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

### CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA

- OBJETO.

1.1	La presente documentación tiene por objeto describir las tareas necesarias para la reparación y acondicionamiento de la red cloacal de la V Brigada Aérea - Villa Reynolds - Provincia de San Luis.

#### CONSIDERACIONES GENERALES.

Visita a las Instalaciones a Reparar

2.1.	 Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la tarea a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo un servicio por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo del servicio y las exigencias de la reglamentación vigente.

2.2. 	El Oferente realizará visita de la Tarea a realizar en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la División Técnica e Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de Apertura.

2.3. 	El certificado de visita del Servicio será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la proviso de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista.

2.4. 	Para toda duda que surja o aclaración que se requiera, los oferentes podrán consultar conforme a las normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación.”

2.5.	 Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

2.6. 	Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la tarea son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587.-

2.7. 	Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

2.8. 		Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un plan de seguridad avalado por un  responsable en  de Seguridad e higiene, además un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente.

Muestras y Materiales

2.9.	La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación del Departamento Técnico los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y tarea en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Departamento Técnico, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la instalación.

2.10.	En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Técnico lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.11. 	Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte del Departamento Técnico, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

2.12. 	El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

2.13. 	Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obras, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (VerbandDutschenElectrotechiniken), en este orden.

2.14.	Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente.

2.15. 	En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aun cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.16. 	En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva del Departamento Técnico de la Dirección de Infraestructura.

2.17. 	La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a las instalaciones, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.18. 	El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación.

Obra:

2.19. 	La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.20. 	Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por el contratista, previo al inicio del servicio, para su aprobación.

2.21. 	Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados del lugar debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

2.22. 	La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la tarea. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesarios efectuar.

2.23. 	Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Inspección de Obras serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes del Inspector de Obra.

2.24. 	La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las tareas, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.25. 	La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de trabajo tomando a su cargo la limpieza de artefactos y griferías, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confección de la Documentación Técnica Inicial

2.26. 	La Contratista deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y coordinación de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminación de la Tarea debiendo entregar previo a la iniciación de los trabajos, el correspondiente plan de tareas.

2.27. 	La Contratista entregará al Departamento Técnico para su aprobación por lo menos  DIEZ (10) días hábiles antes de iniciar los trabajos, TRES (3) juegos de copias de planos de la Tarea en escala 1:50, con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias descriptivas y técnicas firmados por un profesional matriculado. El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente. No se autorizará el inicio de los trabajos sin la aprobación previa por parte del Departamento Técnico, de los planos ejecutivos de montaje. Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, La Contratista deberá presentar Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, al Departamento de Ingeniería de Planta de esta Unidad, los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.28. 	Todas las medidas a considerar deberán ser corroboradas en in situ y son las que resultan del replanteo.

2.29. 	La aprobación de los planos por parte del Departamento Técnico, no exime al contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y en el caso de existir subcontratos, es su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.30. En caso de dudas que surjan de la interpretación de la documentación contractual deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación".

2.31. 	La forma de presentación de todos los planos que sean necesarios se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificaciones Técnicas para la presentación de Documentaciones Técnicas" Art. Nº 43.

2.32. 	En caso de discrepancias o duda que surjan en la interpretación de la documentación técnica se deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación".

Autenticidad de la Documentación Técnica Inicial

2.33. 	El Contratista deberá designar un representante técnico profesional habilitado para conducir la Tarea siendo único interlocutor con la Inspección de Obras y el personal designado para la ejecución de los trabajos deberá ser idóneo debiendo además estar provisto de las herramientas y equipos adecuados al trabajo a realizar.

2.34. 	La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica.

2.35. 	Plazo de Garantía: La Contratista se hará cargo de la garantía del Servicio por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación."

2.36.	PLAZO DEL SERVICIO:TREINTA (30) días corridos. Ver Art. Nº 40 del "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación",

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Extracción de líquidos cloacales y limpieza del pozo de bombeo.

En el sector donde se encuentra la bomba que expulsa líquidos cloacales a la planta depuradora se deberán llevar camiones atmosféricos para poder sacar de forma manual dichas líquidos  y así poder  hacer la instalación de las bombas de forma segura. Además se deberá limpiar dos bocas ce accesos detrás de edificio de jefatura del grupo aéreo.

2.	Provisión y colocación de elementos de materiales diversos para las estaciones de bombeo:

2.1	se deberá realizar la fabricación, provisión y montaje de la reja canasto de

Retención de sólidos, compuesta por planchuelas y perfiles L de acero inoxidable según lo

Indicado en el plano correspondiente. Incluye con caño estructural cuadrado de 2” y soldado dos poleas para izaje manual y cadena y accesorios para la limpieza del canasto, según especificaciones técnicas generales. Deberán estar pintados con pintura epoxi de altos sólidos.

2.2.	Estructura para izaje de bombas

Provisión y Montaje de  2 guía IPN 140 para izaje de carga y descarga de bomba alineada con la bomba donde se colocaran en cada una un aparejo

2.3	Aparejos:

Provisión e instalación de aparejo potencial, para montar sobre IPN para izaje de carga y descarga de bomba con provisión de eslinga sintética valor nominal a 1.5 peso de bomba y grilletes adecuados a la bomba, con baranda para trabajo seguro por parte del operador.

2.4	Se deberáretirar la puerta de ingreso para luego colocar una nueva tipo:

Puerta tipo P1: 0,90 x 2.05 m Cantidad: 1 (salida de emergencia)

Marco en chapa de BWG N°18, una hoja en chapa BWG N°18 rellena con mineral volcánico incombustible. Picaporte balancín platil, 3 bisagras a munición, cerradura de seguridad y rejas con candado Terminación: pintura epoxi de altos sólidos.

2.5	Baranda:

Se deberá colocar en la cornisa del pozo, una baranda realizada con caños estructural, redonda de 2" de diámetro, soldados, formando bastidores de 1,00 mde altura y 1,50 m de largo; este se empotrará firmemente a la estructura de hormigón de la estación de bombeo. Entre estos bastidores llevarán soldados barrotes del mismo material, de 3/4" de diámetro y separados entre sí, no más de 18 cm. entre ejes además tendrá un sistema de apertura para poder retirar las bombas. Deberá garantizar seguridad al vuelco, en caso de apoyarse personas.-

3	Acondicionamiento pintura de estructura metálica de la cubierta de techo

Se deberá preparar la superficie para el pintado de la estructura metálica con convertidor de oxido, anti oxidocompatible con la pintura epoxi en no menos de dos manos.-

4.	Caños de rebalse en bocas de registro

En las bocas de registro que conecta el barrio aeronáutico - estación de bombeo y la que se encuentra frente al hangar A se colocará un codo y un caño de PVC como tapón en la salida a la planta potabilizadora fuera de servicio.

5	Instalación eléctrica

Responsabilidades de la contratista: La contratista deberá destacar personal matriculado, responsable y competente en la obra, el cual deberá ajustarse a las normas y procedimientos de seguridad que especialmente se le indiquen para su desplazamiento por la obra.

La oferente, deberá llevar a cabo todos los relevamientos que correspondan a fin de incluir en la oferta, las tareas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de la alimentación y distribución eléctrica, de acuerdo a las pautas del proyecto y objetivo de la obra, aunque no estén expresamente indicadas en la presente Documentación Técnica.

La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose a posteriori el reconocimiento de mayores gastos por imprevisiones en la cotización.

La oferta incluirá todas las tareas complementarias en carácter de ayuda de gremios, realización de ensayos, mediciones especiales y puesta en marcha de las instalaciones.

Previo a la iniciación de los trabajos la contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo completo de todas las instalaciones (planos, unifilares, cálculo de conductores, calculo de protecciones, puesta a tierra, etc.)

Normas para materiales y mano de obra: Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité electrotécnico internacional), VDE (Asociación Alemana de Ingenieros Eléctricos) (VerbandDutschenElectrotechiniken), en este orden.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Buen Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la Resolución del ENRE  184/2009 y sus modificatorias y la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnicas Argentina (AEA) su última edición vigente.

Inspecciones: La Contratista deberá solicitar inspecciones para la aprobación de los elementos en las siguientes circunstancias:

a)  Cuando los materiales lleguen a obra.

b) Cuando los materiales hayan sido instalados y estén listos para efectuar las pruebas de continuidad.

c) Cuando la instalación esté terminada y en condiciones de efectuar las pruebas de funcionamiento.

Las Inspecciones y Pruebas con resultados satisfactorios, no significan que la Contratista quede exenta de responsabilidades por el buen funcionamiento de las instalaciones.

Pruebas: Aparte de las pruebas de calidad de los materiales principales, la contratista  presentará una planilla de pruebas de aislación de todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí, y con respecto a tierra.

Los valores mínimos de aislamiento serán 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 ohms de conductores entre sí, no aceptándose valores que difieran en más de un 10%, para mediciones de conductores de un mismo ramal de circuito. Asimismo se verificará, la correcta puesta a tierra de los distintos puntos de la instalación a elección de la Inspección de Obras.

Muestras de materiales:Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la contratista deberá presentar a consideración de la Inspección de Obras, con el objeto de su aprobación, muestras completas de materiales, los que deberán ajustarse a estas especificaciones y a las reglamentaciones para aprobación de materiales (normas IRAM). Las muestras serán acondicionadas en tableros, con sus respectivas tarjetas de individualización

Planos: La Contratista realizará el proyecto ejecutivo completo de las instalaciones, con sus cálculos y dimensionamiento final para consideración y aprobación de la Inspección, siendo este un requisito a cumplir previo al comienzo de la obra.

La aprobación de los planos por parte de la I.O. no exime al contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

La forma de presentación de todos los planos que sean necesarios se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el llamado a licitación, contratación y ejecución de Obras Públicas.

La Contratista entregará manuales, en tres copias y en idioma español, de funcionamiento y operación de todo el equipamiento provisto.

Se deberán presentar planos conforme a obra de la instalación terminada que contengan como mínimo:

- Diagrama unifilar.

- Esquema funcional.

- Vistas y cortes del equipamiento.

- Memoria descriptiva con detalle de materiales, funcionamiento y operación del sistema.

Conocimiento del lugar de la instalación: Antes de entregar su propuesta, el Oferente deberá examinar el lugar donde se realizará la instalación y realizar las averiguaciones correspondientes en las Distribuidoras de servicios, comparándola con las especificaciones técnicas, consultará planos generales, vistas y cortes disponibles. No se reconocerán mayores gastos por las diferencias que pudieran surgir con respecto al anteproyecto que forma parte del pliego de condiciones, entendiéndose que se entregará la obra completa de acuerdo a las reglas del buen arte y con un funcionamiento acorde con su fin, con todos los componentes y materiales necesarios aunque no estén expresamente indicados en el pliego de condiciones.

DESCTIPCION DE LOS TRABAJOS

5.1 Se preverán y colocaran elementos de seguridad revisión de la instalación eléctrica existente, revisión de la bomba existente y provisión de una nueva según se detalla en los siguientes ítems

5.1.1	Provisión e instalación de un seccionador bajo carga 380v (exterior) sobre línea de alimentación, con tablero incluido con grado de protección para exterior.

5.1.2	Reacondicionamiento de tablero de comando y protección, deberá trasladarse al exterior del recinto, cambiar burletes, pintado exterior, chequear contactores, bornera, provisión e instalación de modulo electrónico de función auto limpiante con sistema fligt para bomba (Sistema de control APFCleanner de Fligt),  cambiar las llaves de selección manual y/o automático de bombas por llaves de exterior, revisión de las protecciones (escalonamiento, curvas, etc.) y circuitos, rearmado de cañerías y fijación de las mismas,etc.

5.1.3	Provisión e instalación de jabalina con verificación de medición de puesta a tierra e incorporar gel de activación a efectos de lograr una adecuada puesta a tierra según normas eléctricas, y se deberá presentar ante la inspección de obra el informe de puesta a tierra firmado por un profesional matriculado.

5.1.4	Bomba Cloacal; realizar mantenimiento preventivo y de rotura (cambio de sellos, juntas, ejes, o'rings, impulsores, boquillas de succión y descarga, cámara de sellado, cojinetes y alojamientos, rodamientos, brida, carcasa si correspondiere, etc.)

5.1.5	Provisión e instalación de Bomba Fligt Modelo 3085 con sistema auto limpiante (se estima este modelo) y automatismo con cableado (cable subterráneo con IRAM 2178/2179) hasta instalación de bornera de tablero de comando.

5.1.6	Para la extracción forzada de aire de la cámara de bombeo, se instalarán

Electro ventiladores axiales. Los motores eléctricos respectivos serán monofásicos, el eje irá montado sobre rodamientos a bolillas o rodillos, protegidos contra polvos y salpicaduras si se instalaran en ambientes cubiertos, o blindados con protección según norma internacional IP-44, si se instalaran al aire libre.-

5.2	Al terminar el trabajo se identificarán en tablero los aparatos de protección y corte, con instructivos para la Unidad.

5.3	En virtud de lo anteriormente expuesto, el oferente considerará, en sus ofertas, que ha interpretado claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a mayores gastos (para ello incluirá en la oferta la totalidad de gastos directos e indirectos, para dejar el sistema de bombeo cloacal funcionando y con una garantía escrita de 360dias).

RENGLON Nº 2

“Reparaciones en baño del hangar A del grupo técnico 5”

V BRIGADA AÉREA

VILLA REYNOLDS - PROVINCIA DE SAN LUIS

CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

### CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA

- OBJETO.

1.1	La presente documentación tiene por objeto describir las tareas necesarias para realizara la remodelación de los dos baños existentes en el edificio hangar A del grupo técnico.

- CONSIDERACIONES GENERALES.

Visita a las Instalaciones a Reparar

2.1.	 Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la tarea a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una servicio por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo del servicio y las exigencias de la reglamentación vigente.

2.2. 	El Oferente realizará visita de la Tarea a realizar en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la División Técnica e Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de Apertura.

2.3. 	El certificado de visita del Servicio será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la proviso de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista.

2.4. 	Para toda duda que surja o aclaración que se requiera, los oferentes podrán consultar conforme a las normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación.”

2.5.	 Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

2.6. 	Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la tarea son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587. -

2.7. 	Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

2.8. 		Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un plan de seguridad avalado por un  responsable en  de Seguridad e higiene, además un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente.

Muestras y Materiales

2.9.	 La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación del Departamento Técnico los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y tarea en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Departamento Técnico, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la instalación.

2.10. 	En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Técnico lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.11. 	Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte del Departamento Técnico, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

2.12. 	El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

2.13. 	Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obras, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

2.14. 	Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente.

2.15. 	En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.16. 	En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva del Departamento Técnico de la Dirección de Infraestructura.

2.17. 	La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a alas instalaciones, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.18. 	El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación.

Obra:

2.19. 	La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.20. 	Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por la contratista, previa al inicio del servicio, para su aprobación.

2.21. 	Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados del lugar debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

2.22. 	La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la tarea. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesarios efectuar.

2.23. 	Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Inspección de Obras serán con cargo a la Contratista. Alternativamente podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes del Inspector de Obra.

2.24. 	La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las tareas, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.25. 	La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de trabajo tomando a su cargo la limpieza de artefactos y griferías, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confección de la Documentación Técnica Inicial

2.26. 	La Contratista deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y coordinación de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminación de la Tarea debiendo entregar previo a la iniciación de los trabajos, el correspondiente plan de tareas.

2.27. 	La Contratista entregará al Departamento Técnico para su aprobación por lo menos 10 (diez) días hábiles antes de iniciar los trabajos, 3 (tres) juegos de copias de planos de la Tarea en escala 1:50, con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias descriptivas y técnicas firmados por un profesional matriculado. El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente. No se autorizará el inicio de los trabajos sin la aprobación previa por parte del Departamento Técnico, de los planos ejecutivos de montaje. Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, La Contratista deberá presentar Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, al Departamento de Ingeniería de Planta de esta Unidad, los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.28. 	Todas las medidas a considerar deberán ser corroboradas en in situ y son las que resultan del replanteo.

2.29. 	La aprobación de los planos por parte del Departamento Técnico, no exime al contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y en el caso de existir subcontratos, es su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.30. En caso de dudas que surjan de la interpretación de la documentación contractual deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación".

2.31. 	La forma de presentación de todos los planos que sean necesarios se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificaciones Técnicas para la presentación de Documentaciones Técnicas" Art. Nº 43.

Autenticidad de la Documentación Técnica Inicial

2.33. 	El Contratista deberá designar un representante técnico profesional habilitado para conducir la Tarea siendo único interlocutor con la Inspección de Obras y el personal designado para la ejecución de los trabajos deberá ser idóneo debiendo además estar provisto de las herramientas y equipos adecuados al trabajo a realizar.

2.34. 	La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica.

2.35. 	Plazo de Garantía: La Contratista se hará cargo de la garantía del Servicio por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación."

2.36. 	PLAZO DEL SERVICIO: TREINTA  (30) días corridos. Ver Art. Nº 40 del "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación",

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1. 	Trabajos preliminares, demoliciones y retiro de materiales:

Los elementos que sean retirados, tales como, artefactos sanitarios, que se encuentren en condiciones de ser reutilizados, de acuerdo al Inspector de Obra, serán puestos a disposición del Jefe de la V Brigada Aérea el resto de los materiales que provengan de las demoliciones quedarán propiedad del Contratista, quien los retirará del lugar. Dichos materiales no podrán emplearse en la misma obra, salvo autorización de la Inspección de Obra.

1.2	 Se deberá retirar todos los artefactos y mesadas en cada uno de los baños para luego la provisión y colocación a nuevo de los mismos

2.1.3. Se deberá retirar el piso y el contrapiso para luego hacer las instalaciones sanitarias necesarias.

2.	 Instalación sanitaria

Desagües cloacales:

El desagüe cloacal de este baño se deberá conectar la cámara de inspección existente, esta instalación se ejecutara con caño Awaduct reforzado del tipo espiga y enchufe con aro de goma, de diámetro según plano. Se proveerán y colocarán piletas de piso abierta de Ø 0.064 y tapa de inspección en su recorrido hasta empalmar al pozo.

Artefactos sanitarios:

Se proveerán y colocarán artefactos sanitarios, los mismos serán de porcelana vitrificada, color blanco, marca “FERRUM” y broncería de “FV” de acuerdo al siguiente detalle:

- Inodoro c/ mochila: Cant. 3 (uno)

Serán sifónicos, marca FERRUM, línea PILAR, con tornillos de fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas, y conexión de flexibles de bronce cromados y tapa de madera laqueada de primera calidad, color blanco.

- Mingitorios: Cant. 2 (uno)

Será de losa blanca, tipo mural corto, marca FERRUM, línea MMCJ, con conexión de flexibles de bronce cromados.

- Mesada con lavatorio

Se proveerá y colocará, 2 (dos) mesada de granito Gris mara de 50cm. de ancho por 1.65m. de largo x 2,5 cm. de espesor y de de 50cm. de ancho por 1.16m. de largo x 2,5 cm. de espesor. Llevará una bacha de sobreponer oval de losa blanca marca FERRUM, línea ESQUEL LESF y grifería marca FV modelo “Allegro” o similar en calidad y características.

-Griferia: Para ducha: marca FV, modelo “Allegro”

Los trabajos y colocación de artefactos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, por personal especializado para tal fin.

3.	 Contrapiso

Se reparará o reconstruirá el contrapiso existente, en los lugares que resulten necesarios, por aperturas para el paso de cañerías.

Se compactará y se nivelará el terreno natural, debiendo ser convenientemente humedecido mediante abundante regado antes de recibir el hormigón. El contrapiso será de 0,12 m., de espesor total y uniforme de hormigón de cascote (1:1/8:4:8 cal cemento arena y cascote) y se dispondrá de manera que su superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigón pobre deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus componentes, debiéndose ejecutarlo mediante medios mecánicos. En toda el área en que se construya el contrapiso entre el terreno natural y el hormigón de cascote llevará un hormigón armado de 0,05m de espesor (1:3:3 cemento arena y piedra) con malla de acero electro soldada 4,2 mm., 150 x 150 Q 92,

4.	 Pisos, zócalos y solias.

. Se proveerán y colocarán pisos porcelanicos tipo SAN LORENZO, línea PORLAND color GRIS de 47 x 47cm, terminación NATURAL o similar en calidad y características

Deberán tener un cuerpo muy compacto y resistente, con una escasa absorción de agua, inferior al 0,1% (IRAM 11826), una resistencia a la flexión > = 27 N/mm2 (IRAM 11827), la dureza superficial mínima será mayor a 5, según la escala Mohs (IRAM 11828).

La resistencia a la abrasión profunda deberá cumplir la norma IRAM, requerida para ambientes expuestos a alto tránsito. Se deberán aprobar muestras, con suficiente anticipación.

Para la colocación se deberán mezclar las piezas entre no menos de cuatro cajas.

Los cortes deberán ser efectuados con máquinas de corte de disco diamantado con lubricación. Se colocarán zócalos de 10 x 47 cm., del mismo material.

Se emplearán para las solias piezas ajustadas en ancho al de la pared terminada que corresponda.

Adhesivos:

Deberán emplearse adhesivos cementicos especiales para granito, adecuados para materiales de muy baja absorción y aprobados por la Inspección. Se seguirán las instrucciones de colocación que recomiende el fabricante del adhesivo.

Material para toma de juntas:

El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm., o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de dilatación entre el granito y el sustrato. Debido a la micro-porosidad que presenta este material, se deberán evitar pastinas de colores fuertes, que produzcan manchados superficiales, particularmente en los modelos con relieve marcado.

Para prevenir problemas de este tipo, se deberán realizar pruebas aplicando la pastina sobre un recorte de material y utilizar con preferencia colores similares al granito. Antes de aplicar la pastina es aconsejable extender una fina capa de cera sobre la superficie de las placas para facilitar su posterior limpieza, evitando la aplicación de cera sobre los bordes del granito para no dificultar la adherencia de la pastina. La limpieza final se efectuará siguiendo las instrucciones del fabricante.

5.	 Pinturas.

Látex para cielorrasos:

En cielorrasos y muros de sanitarios se dará una mano de fijador diluido, en la proporción necesaria, para que una vez seco, quede mate. Luego se pintará Látex acrílico para cielorrasos de acabado mate de PLAVICON o similar en calidad y prestación. Se aplicara como mínimo 2 manos de pintura sin diluir o las que fuera menester para su correcto acabado.

Todas las superficies de aplicación se limpiarán prolijamente y se prepararán en conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Para la aceptación de los trabajos éstos deberán tener un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras, oquedades, manchas en los pisos y paredes y otros elementos de la obra. Bajo ningún concepto se permitirá el uso de productos que no sean de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas, y todas deberán estar libres de condensación, polvo, hollín, grasa, aceite, alquitrán, etc., antes de la aplicación de cada capa. Según pliego de Especificaciones Técnicas de la Dirección de Infraestructura.

La Inspección de Obra podrá exigir que se apliquen manos de pintura adicionales, en el caso que la terminación no sea uniforme o se trasluzcan defectos del paramento. Esto no significará adicional alguno al monto de contrato.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad dentro de su respectiva clase y marca, aceptada por el Comitente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. Estos envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Inspección de Obra los haya revisado.

Las pinturas y demás materiales que se acopien en la Obra, se colocarán al abrigo de la intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación.

6.	Limpieza de obra:

Se deberá efectuar la limpieza diario, periódica y final de la obra.

RENGLON Nº 3

“Reparaciones varias en Edificio de Grupo Aéreo”

V BRIGADA AÉREA

VILLA REYNOLDS - PROVINCIA DE SAN LUIS

CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

### CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA

- OBJETO.

1.1	La presente documentación tiene por objeto describir las tareas necesarias para la reparación y acondicionamiento  jefatura de grupo aéreo-  V Brigada Aérea– Provincia de San Luis,

- CONSIDERACIONES GENERALES.

Visita a las Instalaciones a Reparar

2.1.	 Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la tarea a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo un servicio por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo del servicio y las exigencias de la reglamentación vigente.

2.2. 	El Oferente realizará visita de la Tarea a realizar en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la División Técnica e Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de Apertura.

2.3. 	El certificado de visita del Servicio será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la provision de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista.

2.4. 	Para toda duda que surja o aclaración que se requiera, los oferentes podrán consultar conforme a las normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación.”

2.5.	 Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

2.6. 	Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la tarea son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587.-

2.7. 	Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

2.8. 		Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un plan de seguridad avalado por un  responsable en  de Seguridad e higiene, además un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente.

Muestras y Materiales

2.9.	La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación del Departamento Técnico los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y tarea en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Departamento Técnico, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la instalación.

2.10.	En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Técnico lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.11. 	Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte del Departamento Técnico, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

2.12. 	El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

2.13. 	Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obras, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (VerbandDutschenElectrotechiniken), en este orden.

2.14.	Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente.

2.15. 	En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aun cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.16. 	En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva del Departamento Técnico de la Dirección de Infraestructura.

2.17. 	La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a las instalaciones, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.18. 	El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación.

Obra:

2.19. 	La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.20. 	Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por el contratista, previo al inicio del servicio, para su aprobación.

2.21. 	Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados del lugar debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

2.22. 	La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la tarea. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesarios efectuar.

2.23. 	Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Inspección de Obras serán con cargo a la Contratista. Alternativamente La Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes del Inspector de Obra.

2.24. 	La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las tareas, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.25. 	La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de trabajo tomando a su cargo la limpieza de artefactos y griferías, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confección de la Documentación Técnica Inicial

2.26. 	La Contratista deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y coordinación de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminación de la Tarea debiendo entregar previo a la iniciación de los trabajos, el correspondiente plan de tareas.

2.27. 	La Contratista entregará al Departamento Técnico para su aprobación por lo menos 10 (diez) días hábiles antes de iniciar los trabajos, 3 (tres) juegos de copias de planos de la Tarea en escala 1:50, con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias descriptivas y técnicas firmados por un profesional matriculado. El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente. No se autorizará el inicio de los trabajos sin la aprobación previa por parte del Departamento Técnico, de los planos ejecutivos de montaje. Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, La Contratista deberá presentar Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, al Departamento de Ingeniería de Planta de esta Unidad, los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.28. 	Todas las medidas a considerar deberán ser corroboradas en in situ y son las que resultan del replanteo.

2.29. 	La aprobación de los planos por parte del Departamento Técnico, no exime al contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y en el caso de existir subcontratos, es su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.30. En caso de dudas que surjan de la interpretación de la documentación contractual deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación".

2.31. 	La forma de presentación de todos los planos que sean necesarios se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificaciones Técnicas para la presentación de Documentaciones Técnicas" Art. Nº 43.

2.32. 	En caso de discrepancias o duda que surjan en la interpretación de la documentación técnica se deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación".

Autenticidad de la Documentación Técnica Inicial

2.33. 	El Contratista deberá designar un representante técnico profesional habilitado para conducir la Tarea siendo único interlocutor con la Inspección de Obras y el personal designado para la ejecución de los trabajos deberá ser idóneo debiendo además estar provisto de las herramientas y equipos adecuados al trabajo a realizar.

2.34. 	La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica.

2.35. 	Plazo de Garantía: La Contratista se hará cargo de la garantía del Servicio por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación."

2.36.	PLAZO DEL SERVICIO: CUARENTA Y CINCO (45) días corridos. Ver Art. Nº 40 del "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación",

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1.	DEMOLICIONES Y RETIRO DE MATERIALES:

Estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción de todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean necesarias según se indica en plano. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos y adintelamientos necesarios y los que la Inspección de Obra considere oportunos. Se deberá tener especial cuidado de no afectar con los trabajos de demolición a los sectores aledaños, teniendo a su cargo la contratista la reparación de cualquier daño o deterioro causado, con características y terminaciones iguales a las existentes.

Los elementos que sean retirados, tales como paneles, carpinterías, artefactos sanitarios y de iluminación, que se encuentren en condiciones de ser reutilizados, de acuerdo al Inspector de Obra, serán puestos a disposición del Jefe de la V Brigada Aérea el resto de los materiales que provengan de las demoliciones quedarán propiedad del Contratista, quien los retirará del lugar. Dichos materiales no podrán emplearse en la misma obra, salvo autorización de la Inspección de Obra.

En el baño del pasillo, el baño colindante con oficina de guerra electrónica y baño femenino colindante al consultorio médico se deberá  retirar el piso y el contrapiso para luego hacer las instalaciones sanitarias.

En el baño del consultorio médico a la altura de la cañería de agua fría y caliente se deberá retirar el revestimiento y picar hasta llegar a la cañería existente una franja de 0,5m en todo el largo de las paredes

2.	REVOQUES.

Se deberá reparar las mamposterías que fueron intervenidas

2.1.	Revoques bajo revestimiento:

En mampostería del local nº 2 baño, posterior al retiro del cerámico y pase de cañerías, se ejecutará azotado impermeable con mortero (cemento- arena 1:3) e hidrófugo químico inorgánica SIKA I o calidad superior, al 10% del agua de amasado, y según las indicaciones del fabricante. Queda EXPRESAMENTE PROHIBIDA la utilización de hidrófugos orgánicos. Sobre éste, un revoque grueso (jaharro) con mortero 1:4 partes de cemento para albañilería y arena, terminado con fratáz de madera y luego peinado con diente fino.

3.	REVESTIMIENTO

3.1	Al reparar las mamposterías que fueron intervenidas para la colocación de nuevas cañerías, se deberá revestir con cerámicos de igual característica a los existentes.

4.	CONTRAPISOS, CARPETAS Y CAPA AISLADORA.

4.1.	Contrapiso

Se reparará o reconstruirá el contrapiso existente, en los lugares que resulten necesarios ya sea, por aperturas para el paso de cañerías de los baños a reparar porque se requiera alcanzar los niveles necesarios.

Se compactará y se nivelará el terreno natural, debiendo ser convenientemente humedecido mediante abundante regado antes de recibir el hormigón. El contrapiso será de 0,12 m., de espesor total y uniforme de hormigón de cascote (1:1/8:4:8 cal cemento arena y cascote) y se dispondrá de manera que su superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigón pobre deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus componentes, debiéndose ejecutarlo mediante medios mecánicos.  En toda el área en que se construya el contrapiso entre el terreno natural y el hormigón de cascote llevará un hormigón armado de 0,05m de espesor (1:3:3 cemento arena y piedra) con malla de acero electro soldada 4,2 mm., 150 x 150 Q 92,

4.2.	Carpeta hidrófuga bajo piso: todos los baños a reparar

Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2-1/2, empastado con agua adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572). En caso de que la arena estuviera húmeda, deberá aumentarse la proporción de hidrófugo en el agua de empaste, a 1:8 o 1:6 atendiendo las indicaciones del fabricante.

Como mínimo deberá tener un espesor de 5 mm., y deberá aplicarse sobre superficies limpias, firmes y bien humedecidas, apretando fuertemente el mortero a cuchara y alisándolo.

5. 	PISOS, ZOCALOS Y SOLIAS.

5.1. En el baño del pasillo, el baño colindante con oficina de guerra electrónica y baño femenino colindante al consultorio médico, se proveerán y colocarán pisos de cerámico tipo CERRO NEGRO, línea FORTEZZE de 45 x 45cm, color arena, terminación rustico o similar en calidad y características

Deberán tener un cuerpo muy compacto y resistente, con una escasa absorción de agua, inferior al 0,1% (IRAM 11826), una resistencia a la flexión > = 27 N/mm2 (IRAM 11827), la dureza superficial mínima será mayor a 5, según la escala Mohs (IRAM 11828).

La resistencia a la abrasión profunda deberá cumplir la norma IRAM, requerida para ambientes expuestos a alto tránsito. Se deberán aprobar muestras, con suficiente anticipación.

Para la colocación se deberán mezclar las piezas entre no menos de cuatro cajas.

Los cortes deberán ser efectuados con máquinas de corte de disco diamantado con lubricación. Se colocarán zócalos de 10 x 30 cm., del mismo material.

Adhesivos:

Deberán emplearse adhesivos cementicos especiales para granito, adecuados para materiales de muy baja absorción y aprobados por la Inspección. Se seguirán las instrucciones de colocación que recomiende el fabricante del adhesivo.

Material para toma de juntas:

El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a4 mm., o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de dilatación entre el granito y el sustrato. Debido a la micro-porosidad que presenta este material, se deberán evitar pastinas de colores fuertes, que produzcan manchados superficiales, particularmente en los modelos con relieve marcado.

Para prevenir problemas de este tipo, se deberán realizar pruebas aplicando la pastina sobre un recorte de material y utilizar con preferencia colores similares al granito. Antes de aplicar la pastina es aconsejable extender una fina capa de cera sobre la superficie de las placas para facilitar su posterior limpieza, evitando la aplicación de cera sobre los bordes del granito para no dificultar la adherencia de la pastina. La limpieza final se efectuará siguiendo las instrucciones del fabricante.

Zócalos y Solías:

Se colocarán los zócalos y las solias del mismo material del piso colocado.

Se emplearán para las solias piezas ajustadas en ancho al de la pared terminada que corresponda.

6.	PINTURAS.

Todas las superficies de aplicación se limpiarán prolijamente y se prepararán en conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Para la aceptación de los trabajos éstos deberán tener un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras, o quedades, manchas en los pisos y paredes y otros elementos de la obra. Bajo ningún concepto se permitirá el uso de productos que no sean de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas, y todas deberán estar libres de condensación, polvo, hollín, grasa, aceite, alquitrán, etc., antes de la aplicación de cada capa. Según pliego de Especificaciones Técnicas de la Dirección de Infraestructura.

La Inspección de Obra podrá exigir que se apliquen manos de pintura adicionales, en el caso que la terminación no sea uniforme o se trasluzcan defectos del paramento. Esto no significará adicional alguno al monto de contrato.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de primera calidad dentro de su respectiva clase y marca, aceptada por el Comitente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. Estos envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Inspección de Obra los haya revisado.

Las pinturas y demás materiales que se acopien en la Obra, se colocarán al abrigo de la intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación.

6.1.	 Látex para paredes interiores: en la oficina de guerra electrónica y consultorio médico En todas las superficies de par-amentos verticales interiores, se dará una mano de fijador diluido, en la proporción necesaria, para que una vez seco, quede mate. Luego se pintará con látex acrílico Duralba o calidad similar, color a elección de la Inspección de obras, por lo menos tres manos de pintura o las que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicará diluida al 70% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies.

6.2. Látex para cielorrasos: en baño del pasillo, baño colindante a guerra electrónica y baño femenino colindante al consultorio médico.

En cielorrasos y muros de sanitarios se usará pintura especial para cielorraso tipo “Z10” de SHERWIN WILLIAMS anti hongos o similar en calidad y prestación. Se aplicara como mínimo 3 manos de pintura.

7	REPARACIÓN DEL TECHO DE PAJA DEL ÁREA ASADOR

Se deberá reemplazar las pajas que se encuentren rotas y en mal estado, además de extender 1,50 m hacia el lado del asador siguiendo las mismas características del existente.

8.	INSTALACIÓN SANITARIA

Baño pasillo del grupo aéreo:

Se deberá extraer y colocar a nuevo dos la grifería  mezclador sobre mesada tipo FV f15 .

Una vez reparado los desagües cloacales se deberá recolocar los sanitarios teniendo en cuenta de colocar el aros para base de inodoro.

Baño colindante con oficina de guerra electrónica

Se deberá extraer y colocar la grifería simple del lavatorio FV.

Se deberá cambiar los tanques existentes embutido por mochilas exteriores FERRUM línea ANDINA.  Cantidad: 5 cinco

Se reemplazara la cañería embutida por una cañería exterior para la alimentación de los 3 mingitorios y colocación de llave de paso FV

Baño femenino colindante al consultorio medico

Se deberá cambiar los tanques existentes embutido por mochilas exteriores FERRUM línea ANDINA.  Cantidad: 1 uno

Baño de consultorio medico

Reemplazar la cañería de agua fría y caliente  con colocación de llave de paso FV

Se deberá extraer y colocar a nuevo dos la grifería  mezclador sobre mesada tipo FV f15

Se deberá cambiar los tanques existentes embutido por mochilas exteriores FERRUM línea ANDINA.  Cantidad: 1 uno

Provisión de Agua fría y caliente:

Toda la distribución de agua se ejecutará con cañería de  termofusión, tipo ¨AcquaSystem¨ o ¨Hidro3”, incluso accesorios.

Desagües cloacales:

En el baño del pasillo y el baño colindante con la oficina de guerra electrónica y Baño femenino colindante al consultorio médico y baño consultorio medico

, se deberá reemplazar la cañería existente de plomo por caño Awaduct reforzado del tipo espiga y enchufe con aro de goma, de diámetro ídem al existente. Se proveerán y colocarán piletas de piso abierta  y boca de acceso cerrada.

9.	 INSTALACINES ELECTRICAS

16.3	Se deberá reemplazar los artefactos existentes por 2 tubos led, en el baño colindante a guerra electrónica.

RENGLON Nº 4

“Reparaciones de baños en Edificio Casino de Oficiales”

V BRIGADA AÉREA

VILLA REYNOLDS - PROVINCIA DE SAN LUIS

CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

### CAPÍTULO I: MEMORIA TÉCNICA

- OBJETO.

1.1	La presente documentación tiene por objeto describir las tareas necesarias para la reparación y acondicionamiento de los baños –Comedor – Habitación N°19– del casino de oficiales V Brigada Aérea– Provincia de San Luis.

1.2.	En el edificio del casino de oficiales se realizaran las siguientes tareas:

Reparación de mampostería y revoque

Reparación de instalación eléctrica

Pintura de paredes y aberturas

Extracción y cambio de piso

Cambio de cañerías de agua de baños

#### CONSIDERACIONES GENERALES.

Visita a las Instalaciones a Reparar

2.1.	 Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la tarea a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo un servicio por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo del servicio y las exigencias de la reglamentación vigente.

2.2. 	El Oferente realizará visita de la Tarea a realizar en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la División Técnica e Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de Apertura.

2.3. 	El certificado de visita del Servicio será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la provisión de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista.

2.4. 	Para toda duda que surja o aclaración que se requiera, los oferentes podrán consultar conforme a las normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación.”

2.5.	 Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

2.6. 	Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la tarea son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587.-

2.7. 	Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

2.8. 		Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un plan de seguridad avalado por un  responsable en  de Seguridad e higiene, además un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente.

Muestras y Materiales

2.9.	La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación del Departamento Técnico los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y tarea en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Departamento Técnico, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la instalación.

2.10.	En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Técnico lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.11. 	Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte del Departamento Técnico, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

2.12. 	El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

2.13. 	Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obras, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (VerbandDutschenElectrotechiniken), en este orden.

2.14.	Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente.

2.15. 	En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aun cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.16. 	En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva del Departamento Técnico de la Dirección de Infraestructura.

2.17. 	La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a las instalaciones, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.18. 	El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación.

Obra:

2.19. 	La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.20. 	Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por el contratista, previo al inicio del servicio, para su aprobación.

2.21. 	Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados del lugar debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

2.22. 	La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la tarea. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesarios efectuar.

2.23. 	Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Inspección de Obras serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes del Inspector de Obra.

2.24. 	La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las tareas, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.25. 	La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de trabajo tomando a su cargo la limpieza de artefactos y griferías, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confección de la Documentación Técnica Inicial

2.26. 	La Contratista deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y coordinación de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminación de la Tarea debiendo entregar previo a la iniciación de los trabajos, el correspondiente plan de tareas.

2.27. 	La Contratista entregará al Departamento Técnico para su aprobación por lo menos 10 (diez) días hábiles antes de iniciar los trabajos, 3 (tres) juegos de copias de planos de la Tarea en escala 1:50, con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias descriptivas y técnicas firmados por un profesional matriculado. El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente. No se autorizará el inicio de los trabajos sin la aprobación previa por parte del Departamento Técnico, de los planos ejecutivos de montaje. Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, La Contratista deberá presentar Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, al Departamento de Ingeniería de Planta de esta Unidad, los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.28. 	Todas las medidas a considerar deberán ser corroboradas en in situ y son las que resultan del replanteo.

2.29. 	La aprobación de los planos por parte del Departamento Técnico, no exime al contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y en el caso de existir subcontratos, es su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.30. En caso de dudas que surjan de la interpretación de la documentación contractual deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación".

2.31. 	La forma de presentación de todos los planos que sean necesarios se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificaciones Técnicas para la presentación de Documentaciones Técnicas" Art. Nº 43.

2.32. 	En caso de discrepancias o duda que surjan en la interpretación de la documentación técnica se deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación".

Autenticidad de la Documentación Técnica Inicial

2.33. 	El Contratista deberá designar un representante técnico profesional habilitado para conducir la Tarea siendo único interlocutor con la Inspección de Obras y el personal designado para la ejecución de los trabajos deberá ser idóneo debiendo además estar provisto de las herramientas y equipos adecuados al trabajo a realizar.

2.34. 	La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica.

2.35. 	Plazo de Garantía: La Contratista se hará cargo de la garantía del Servicio por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación."

2.36.	PLAZO DEL SERVICIO: TREINTA (30) días corridos. Ver Art. Nº 40 del "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación",

CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1.	DEMOLICIONES Y RETIRO DE MATERIALES

Estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción de todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean necesarias según indica el plano. Previamente se ejecutaran los apuntalamientos y adintelamientos necesarios y los que la inspección de obra considere oportunos. Se deberá tener especial cuidado de no afectar con los trabajos de demolición a los sectores aledaños, teniendo a su cargo la contratista la reparación de cualquier daño o deterioro causado, con características y terminaciones iguales a las existentes.

1.1	En la habitación N° 19 se deberá picar el revoque de cuatro m2 de la pared afectada por la humedad

1.2	Extracción de revestimiento sector duchas en Baño grande sector sur y baño grande sector norte

1.3	Extracción de piso (24 m2).Baño grande sector sur y baño grande

  - .	Extracción de CUATRO (4) m2 de piso parquet. En el comedor diario

2.	INSTALACIÓN SANITARIA

Baño chico planta baja sector izquierdo

Se deberá extraer mezclador exterior de ducha y colocación del mismo de marca “FV- F15”.

Extracción y colocación de vanitory con su respectiva grifería “FV- F15” y sus correspondiente flexibles acero inoxidable de ½’ x 0.30 cm.

Colocación de rejilla de 15 x 15 bronce, sector pileta de patio.

Baño chico planta baja sector derecho

Cambio de mezclador para ducha exterior, FV-F15

Extracción  y colocación de mochila ANDINA completa (sistema de alimentación), con su respectivo flexible ½’ acero inoxidable x 0.30 cm.

Colocación de rejilla 15 x 15 bronce, sector pileta de patio.

Baño grande sector sur

Verificación y cambio de cañería por encontrarse este con humedad.

Extracción y colocación de mezclador embutido con transferencia y colocación del mismo (nuevo línea FV-F15 con transferencia), c/u  DOS (2).

Extracción y colocación de ducha exterior c/u  DOS (2).

Receptáculo de ducha de acero porcenalizado FERRUM  de 80cm. x 80 cm.

Extracción de sanitarios (lavatorio, bidet, inodoro y mochila).

Controlar estado y mantenimiento de los desagües de los sanitarios, en caso de ser de plomo reemplazarlos por PVC.

Instalación de CUATRO (4) lavatorios con pie, línea FERRUM con grifería “FV-F15” 3.3.8 alimentado por flexibles de acero inoxidable de ½’ x 0.30 cm.

Instalación de DOS (2) bidet línea FERRUM con grifería FV-F15 alimentada por CUATRO (4) flexibles de acero inoxidable.

Instalación de DOS (2) inodoros línea FERRUM, con sus respectivos aros para base de inodoro fijados al piso con tornillos de bronce x 0.010 cm x 0.008 cm.

Instalación de DOS (2) mochilas línea ANDINA con sus respectivos sistema de alimentación con DOS (2) flexibles de acero inoxidable de ½’x 0.30 cm.

Baño grande sector norte

Verificación y cambio de cañería por encontrarse este con humedad.

.Extracción y colocación de mezclador embutido con transferencia y colocación del mismo (nuevo línea FV-F15 con transferencia), c/u  DOS (2).

Extracción y colocación de ducha exterior c/u  DOS (2).

Receptáculo de ducha de acero porcenalizado FERRUM  de 80 cm. x 80 cm.

Extracción de sanitarios (lavatorio, bidet, inodoro y mochila).

Controlar estado y mantenimiento de los desagües de los sanitarios, en caso de ser de plomo reemplazarlos por PVC.

Instalación de CUATRO (4) lavatorios con pie, línea FERRUM con grifería “FV-F15” alimentado por flexibles de acero inoxidable de ½’ x 0.30 cm.

Instalación de DOS (2) bidet línea FERRUM con grifería FV-F15 alimentada por CUATRO (4) flexibles de acero inoxidable.

Instalación de DOS (2) inodoros línea FERRUM, con sus respectivos aros para base de inodoro fijados al piso con tornillos de bronce x 0.010 cm x 0.008 cm.

Instalación de DOS (2) mochilas línea ANDINA con sus respectivos sistema de alimentación con DOS (2) flexibles de acero inoxidable de ½’x 0.30 cm.

3	INSTALACIÓN ELÉCTRICA

3.1  La contratista deberá destacar personal matriculado, responsable y competente en la obra, el cual deberá ajustarse a las normas y procedimientos de seguridad que especialmente se le indiquen para su desplazamiento por la obra.

La oferente, deberá llevar a cabo todos los relevamientos que correspondan a fin de incluir en la oferta, las tareas que fueran necesarias para el correcto funcionamiento de la alimentación y distribución eléctrica, deacuerdo a las pautas del proyecto y objetivo de la obra, aunque no estén expresamente indicadas en la presente Documentación Técnica.

3.2	Los trabajos se realizaran en los siguientes locales:

Baño grande sector sur, baño grande sector norte y habitación n°19

Controlar el sistema luminario y en caso de que surja algún tipo de irregularidad en el mismo, reemplazarlo (tecla de encendido, toma corriente etc.).

(En todas la zonas que se intervenga se deberá reponer el servicio luminario faltante lámparas, llaves de corte etc.)

4	   CONTRAPISO Y PISOS

Se reparará o reconstruirá el contrapiso existente, en los lugares que resulten necesarios ya sea, por aperturas para el paso de cañerías  o porque se requiera alcanzar los niveles necesarios.

4.1	Contrapiso:

Se compactará y se nivelará el terreno natural, debiendo ser convenientemente humedecido mediante abundante regado antes de recibir el hormigón. El contrapiso será de 0,12 m., de espesor total y uniforme de hormigón de cascote (1:1/8:4:8 cal cemento arena y cascote) y se dispondrá de manera que su superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigón pobre deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación, cuidando el perfecto mezclado de sus componentes, debiéndose ejecutarlo mediante medios mecánicos.  En toda el área en que se construya el contrapiso entre el terreno natural y el hormigón de cascote llevará un hormigón armado de 0,05m de espesor (1:3:3 cemento arena y piedra) con malla de acero electro soldada 4,2 mm., 150 x 150 Q 92,

4.2	Pisos Cerámicos:

Deberán ser de similares características a los existentes

Deberán tener un cuerpo muy compacto y resistente, con una escasa absorción de agua, inferior al 0,1% (IRAM 11826), una resistencia a la flexión > = 27 N/mm2 (IRAM 11827), la dureza superficial mínima será mayor a 5, según la escala Mohs (IRAM 11828).

La resistencia a la abrasión profunda deberá cumplir la norma IRAM, requerida para ambientes expuestos a alto tránsito. Se deberán aprobar muestras, con suficiente anticipación.

Para la colocación se deberán mezclar las piezas entre no menos de cuatro cajas.

Los cortes deberán ser efectuados con máquinas de corte de disco diamantado con lubricación. Se colocarán zócalos de 10 x 30 cm., del mismo material.

Adhesivos:

Deberán emplearse adhesivos cementicos especiales para granito, adecuados para materiales de muy baja absorción y aprobados por la Inspección. Se seguirán las instrucciones de colocación que recomiende el fabricante del adhesivo.

Material para toma de juntas:

El tamaño de las juntas entre piezas será de 3 a 4 mm., o el que recomiende su fabricante. Se deberán utilizar materiales flexibles, también recomendados por el fabricante, que al igual que el adhesivo puedan absorber las diferencias de dilatación entre el granito y el sustrato. Debido a la micro-porosidad que presenta este material, se deberán evitar pastinas de colores fuertes, que produzcan manchados superficiales, particularmente en los modelos con relieve marcado.

Para prevenir problemas de este tipo, se deberán realizar pruebas aplicando la pastina sobre un recorte de material y utilizar con preferencia colores similares al granito. Antes de aplicar la pastina es aconsejable extender una fina capa de cera sobre la superficie de las placas para facilitar su posterior limpieza, evitando la aplicación de cera sobre los bordes del granito para no dificultar la adherencia de la pastina. La limpieza final se efectuará siguiendo las instrucciones del fabricante.

Zócalos y Solías:

Se colocarán los zócalos y las solias del mismo material del piso colocado.

Se emplearán para las solias piezas ajustadas en ancho al de la pared terminada que corresponda.

4.3.	Carpeta hidrófuga bajo piso: se deberá hacer en todos los baños a reparar en todos los lugares donde se pondrán el piso nuevo

Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2-1/2, empastado con agua adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572). En caso de que la arena estuviera húmeda, deberá aumentarse la proporción de hidrófugo en el agua de empaste, a 1:8 o 1:6 atendiendo las indicaciones del fabricante.

Como mínimo deberá tener un espesor de 5 mm., y deberá aplicarse sobre superficies limpias, firmes y bien humedecidas, apretando fuertemente el mortero a cuchara y alisándolo.

Los trabajos se realizaran en los siguientes locales:

Baño chico planta baja sector izquierdo

Se reparará o reconstruirá el contrapiso existente sector duchas y se realizara receptáculo del mismo de material de 1.20 m x 0.60 m x 0.10 m de h.

Se reparara contrapiso restante de 2 x 2 m. y se colocara su respectivo piso  (cerámico antideslizante de 0.20 x 0.20 cm, la terminación de los sócalos 0.10 cm de h.

Baño chico planta baja sector derecho.

Se reparará o reconstruirá el contrapiso existente sector duchas y se realizara receptáculo del mismo de material de 1.20 m x 0.60 cm x 0.10 cm de h.

Se reparara contrapiso restante de 2 x 2 m. y se colocara su respectivo piso  (cerámico antideslizante de 0.20 x 0.20 cm, la terminación de los sócalos 0.10 cm de h.

Baño grande sector sur y baño grande sector norte

Se deberá realizar contrapiso de VEINTICUATRO (24) m2 en cada uno.

Colocación de piso VEINTICUATRO (24) m2 en cada uno de cerámico antideslizante 35 x 35 cm.

Terminado y empastinado del mismo con sócalos de 0.08 cm de h.

4.3	Reparación de piso de madera

Verificación de DOS (2) tirantes en caso de ser necesario reemplazar los mismos de acuerdo a su diámetro y longitud.

Colocación de CUATRO (4) m2 de piso parquet., dándole color al mismo al existente.

Acondicionamiento de piso parquet CUATRO (4) m2.

5	REVOQUES.

5.1	 Revoques interiores:

Sobre mampostería reparar en la habitación n° 23,  luego del picado completo del revoque existente se ejecutará un azotado con mortero (1:3) 1 parte de cemento Portland normal y 3 de arena, con el agregado de hidrófugo inorgánica, SIKA I o calidad superior, agregado al agua de amasado según las indicaciones del fabricante. Queda EXPRESAMENTE PROHIBIDA la utilización de hidrófugos orgánicos. Sobre éste el jaharro con mortero (1:4) 1 parte de cemento para albañilería y 4 de arena, como terminación, se aplicará el enlucido correspondiente, con mortero premezclado Endufin de WEBER o calidad superior, el cual se terminará al fieltro con agua de cal.

Los trabajos se realizaran en los siguientes locales:

Baño grande sector sur

Sellado donde se encontraba el tanque exterior (tapa del pulsador).

Acondicionamiento de pared con revoque grueso y fino (metros a cubrir, 4 m2)

Baño grande sector norte

Sellado donde se encontraba el tanque exterior (tapa del pulsador).

Acondicionamiento de pared con revoque grueso y fino (metros a cubrir, 4 m2)

Habitación N° 19

Realizar revoque grueso y fino, metros a cubrir CUATRO (4) m2.

6.  	REVESTIMIENTO

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. Todos los materiales serán de primera calidad.

Se deberá colocar guardacanto cerámico de terminación vertical en todas las esquinas de la mampostería.

Los trabajos se realizaran en los siguientes locales:

6.1	Revestimiento cerámico

Baño grande sector sur y baño grande sector norte

Se colocará de revestimiento cerámico de similares características al existente en el sector de las ducha donde se cambien los mezcladores en una franja de 0.30 x 2.50 m.

6.2	Revestimiento de madera

Comedor

Reparación y fijación  de revestimiento de madera del sector dañado de la pared.

7.	PINTURAS.

Todas las superficies de aplicación se limpiarán prolijamente y se prepararán en conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Para la aceptación de los trabajos éstos deberán tener un acabado perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, rajaduras, oquedades, manchas en los pisos y paredes y otros elementos de la obra. Bajo ningún concepto se permitirá el uso de productos que no sean de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas, y todas deberán estar libres de condensación, polvo, hollín, grasa, aceite, alquitrán, etc., antes de la aplicación de cada capa. Según pliego de Especificaciones Técnicas de la Dirección de Infraestructura.

La Inspección de Obra podrá exigir que se apliquen manos de pintura adicionales, en el caso que la terminación no sea uniforme o se trasluzcan defectos del paramento. Esto no significará adicional alguno al monto de contrato.

7.1	Látex para paredes interiores:

En todas las superficies de paramentos verticales interiores, se dará una mano de fijador diluido, en la proporción necesaria, para que una vez seco, quede mate. Luego se pintará con látex acrílico Duralba o calidad similar, color a elección de la Inspección de obras, por lo menos tres manos de pintura o las que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicará diluida al 70% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las superficies.

Se deberá pintar las siguientes superficies:

Baño chico planta baja sector izquierdo

Acondicionamiento de pintura de las paredes del baño metros a cubrir DOCE (12) m2.

Acondicionamiento de pintura en aberturas del baño, c/u DOS (2).

(La pintura deberá ser de látex para interiores y esmalte sintético para las aberturas).

Reacondicionamiento baño chico planta baja sector derecho.

Acondicionamiento de pintura en paredes del baño.

Acondicionamiento de pintura en aberturas del baño.

Baño grande sector sur

Acondicionamiento de pintura en las paredes SETENTA Y DOS (72) m2.

Acondicionamiento de pintura en CUATRO  (4) aberturas con esmalte sintético de color gris

Baño grande sector norte

Acondicionamiento de pintura en las paredes SETENTA Y DOS (72) m2.

Acondicionamiento de pintura en CUATRO  (4) aberturas con esmalte sintético de color gris.

Habitación N° 19

Pintado del mismo,  VEINTICUATRO (24) m., tipo de pintura látex para interior de color blanco y esmalte sintético para aberturas de color gris.

8	CARPINTERÍA

Se deberá  reparar puerta y colocar cerradura completa, doble paleta en puerta de ingreso en baño chico planta baja sector derecho

RENGLON Nº 5

“READECUACIÓN DE COCHERAS EN  EDIFICIO SANIDAD”

V BRIGADA AEREA

VILLA REYNOLDS - PROVINCIA DE SAN LUIS

# CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES

CAPITULO I: MEMORIA TÉCNICA

1. OBJETO

La presente documentación tiene por objeto la descripción y especificación de las tareas necesarias a ejecutar para la construcción de cocheras en el escuadrón Sanidad, dependiente del Grupo Base 5, para DIEZ (10) vehículos, con una estructura de caños tubulares y protección con chapas galvanizadas.

- CONSIDERACIONES GENERALES.

Visita a las Instalaciones a Reparar

2.1.	 Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al concepto de visita, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, verificación de la zona y situación de emplazamiento y entendimiento de la tarea a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos, dado que no se reconocerá Mayor Gasto alguno por imprevisiones en la oferta, siendo una servicio por “Ajuste Alzado” riguroso, quedando expresamente aclarada la necesidad de considerar toda aquella tarea que aún no explícitamente indicada guarde relación vinculante con el objetivo del servicio y las exigencias de la reglamentación vigente.

2.2. 	El Oferente realizará visita de la Tarea a realizar en día y hora indicada y retirarán Certificado de la misma emitido por la División Técnica e Inspección de Obra, el plazo máximo será 24 horas anteriores a la fecha de Apertura.

2.3. 	El certificado de visita del Servicio será extendido por la Inspección de Obras, autoridad destacada a tal efecto. Esa visita tiene por finalidad que se evalúen adecuadamente los rendimientos que se deberán lograr durante la ejecución de los trabajos en cuanto a equipos, materiales y mano de obra; como así también los objetos a remover y toda otra dificultad operativa que pueda tener influencia en los costos de obra. Se destaca que la proviso de agua, energía eléctrica y todo otro servicio será responsabilidad de la contratista.

2.4. 	Para toda duda que surja o aclaración que se requiera, los oferentes podrán consultar conforme a las normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación.”

2.5.	 Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales de cada especialidad (Albañilería y Afines, Carpinterías, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Muestra de Materiales, etc.) salvo indicación en contrario que figure en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Medidas básicas de Seguridad:

2.6. 	Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, que el Contratista debe cumplir durante el transcurso de la tarea son las estipuladas en las Leyes Nacionales Nº 24.557 y Nº 19.587. -

2.7. 	Se deberán aplicar todas las leyes, decretos y reglamentaciones Provinciales vigentes.

2.8. 		Seguridad: antes de comenzar con los trabajos, deberá presentar un plan de seguridad avalado por un  responsable en  de Seguridad e higiene, además un listado del personal, vehículos y equipamiento afectado a la misma acompañado de las coberturas necesarias (seguros de automotores, seguros por accidentes de trabajo del personal, etc.) y deberá ser provisto de los elementos de seguridad exigidos por la Compañía aseguradora y toda otra autoridad competente.

Muestras y Materiales

2.9.	 La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los elementos y materiales cuando así considere necesarios, por lo que el Contratista someterá a la aprobación del Departamento Técnico los tableros conteniendo las muestras de todos los elementos y materiales a emplearse en las instalaciones y tarea en general (carpinterías, caños, llaves, todo tipo de revestimientos, disyuntores, cajas, etc.), las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza, a juicio del Departamento Técnico, no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados como tal, podrán ser instalados en la instalación.

2.10. 	En los casos en que esto no sea posible y el Departamento Técnico lo estime conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, acompañadas de folletos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

2.11. 	Deberá tenerse presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por parte del Departamento Técnico, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las especificaciones y planos.

2.12. 	El comitente exigirá en todos los casos, la utilización de materiales de primera marca y calidad, por lo tanto el oferente deberá detallar las marcas específicas en su cotización.

2.13. 	Todos los materiales serán nuevos y de primera calidad los cuales deberán encontrarse en sus envases originales perfectamente sellados y con sus datos de fabricante visibles y antes de ser utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obras, sin cuyo requisito serán rechazados los trabajos realizados si a juicio de ésta no se puede determinar la calidad de los materiales utilizados y conforme a las normas IRAM, como alternativa serán válidas las normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional), VDE (Verband Dutschen Electrotechiniken), en este orden.

2.14. 	Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las Reglas del Arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, debiendo ser mecánicamente resistente.

2.15. 	En su propuesta el oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. El Contratista deberá proveer todos los elementos (material, enseres, personal, transporte y demás gastos que demande la ejecución de los trabajos) previstos en la presente documentación, aún cuando no se mencionen en forma explícita los detalles o elementos menores, pero que son de evidente necesidad para el cumplimiento de las funciones exigidas.

2.16. 	En caso de que el oferente en su propuesta mencione más de una marca, la calidad de similar y equivalente en prestaciones y características, queda a juicio y resolución exclusiva del Departamento Técnico de la Dirección de Infraestructura.

2.17. 	La Contratista deberá tener en cuenta la exigencia por parte del Comitente para el cuidado de los materiales y equipos que ingresen a alas instalaciones, particularmente en el caso de éstos últimos, deberán ser transportados desde fábrica en un adecuado embalaje asegurando una correcta protección por eventuales golpes durante el transporte, debiéndose coordinar con la Inspección de Obras el momento oportuno para desembalarlos.

2.18. 	El Comitente se reserva el derecho de rechazar todo aquel equipo o componente de la instalación cuyo ingreso ofrezca dudas en cuanto a las medidas de protección adoptadas para su manipulación y transporte, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar reclamo alguno por la observación efectuada y  tomando a su cargo los costos en que se incurra para corregir o reparar esa situación.

Tarea

2.19. 	La empresa contratista, deberá efectuar a su cargo todos los trabajos de cateos, verificaciones y reparaciones necesarios que surjan antes y durante la marcha de las tareas encomendadas.

2.20. 	Las zonas de trabajos se deberán proteger y señalizar con elementos adecuados a efectos de brindar seguridad y evitar molestias a los sectores que seguirán desempeñando sus funciones habituales, para ello se deberán proveer y colocar cerramientos adecuados a efectos de disminuir lo máximo posible la expansión de polvos y ruidos. El sistema de protección y cierre a utilizar, deberá ser presentado por la contratista,  previo al inicio del servicio, para su aprobación.

2.22. 	Todos los materiales producto de la limpieza y/o demoliciones, que no se reutilicen, serán retirados del lugar debiendo contemplar en las cotizaciones el acarreo, contenedores, fletes, etc., del mismo modo se tendrán en cuenta las protecciones necesarias, pantallas, cierres, vallas, señalizaciones, estructuras y andamiajes para desarrollar las tareas, preservando de accidentes y molestias a otros sectores que seguirán funcionando. Asimismo, el material de desmonte que no sea reutilizado deberá ser entregado a la Inspección de Obra.

2.23. 	La Contratista tomará a su cargo la adecuación de las instalaciones existentes que interfieran en la tarea. De ser necesario las mismas deberán ser redistribuidas a cargo del Contratista y deberán quedar en óptimas condiciones de funcionamiento. La Empresa pondrá a disposición todos los medios que hagan posible la realización de los ensayos que fueran necesarios efectuar.

2.24. 	Todos los gastos que demanden la realización de los ensayos especificados en la presente Documentación, los cuales se llevarán a cabo en los Laboratorios que designe la Inspección de Obras serán con cargo a la Contratista. Alternativamente la Contratista podrá instalar en el obrador, un Laboratorio completo, conforme a las necesidades de cada ítem, con un laboratorista bajo las órdenes del Inspector de Obra.

2.25. 	La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que, sin nombrarlas específicamente en esta documentación, hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de las tareas, como ser: solados, mamposterías, cañerías existentes, instalaciones existentes, mobiliario fijo, aberturas, etc. Estas tareas se realizarán utilizando el mismo tipo de material afectado y guardando las Reglas del Buen Arte.

2.26. 	La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de trabajo tomando a su cargo la limpieza de artefactos y griferías, calibraciones de depósitos automáticos, etc., y toda otra tarea no prevista y que haga al buen funcionamiento de la misma.

Confección de la Documentación Técnica Inicial

2.27. 	La Contratista deberá considerar y planificar las secuencias lógicas y necesarias de trabajo, que permitan el desarrollo de las tareas a ejecutar (movimiento de materiales y coordinación de la mano de obra en sus distintos gremios), a efectos de priorizar la terminación de la Tarea debiendo entregar previo a la iniciación de los trabajos, el correspondiente plan de tareas.

2.28. 	La Contratista entregará al Departamento Técnico para su aprobación por lo menos 10 (diez) días hábiles antes de iniciar los trabajos, 3 (tres) juegos de copias de planos de la Tarea en escala 1:50, con el total de las instalaciones debidamente acotadas, como así también los planos de detalle necesarios o requeridos y las memorias descriptivas y técnicas firmados por un profesional matriculado. El profesional designado por el Contratista como Representante Técnico es el que tiene la responsabilidad de la veracidad y exactitud de lo que consigna en la Documentación Técnica inicial, o final, así como la representatividad ante los organismos oficiales y el comitente. No se autorizará el inicio de los trabajos sin la aprobación previa por parte del Departamento Técnico, de los planos ejecutivos de montaje. Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, La Contratista deberá presentar Del mismo modo, en el momento de la inspección  previa a la Recepción Provisoria, al Departamento de Ingeniería de Planta de esta Unidad, los Planos Conforme a Obra de la misma.

2.29. 	Todas las medidas a considerar deberán ser corroboradas en in situ y son las que resultan del replanteo.

2.30. 	La aprobación de los planos por parte del Departamento Técnico, no exime al contratista de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y en el caso de existir subcontratos, es su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

2.31. En caso de dudas que surjan de la interpretación de la documentación contractual deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación".

2.32. 	La forma de presentación de todos los planos que sean necesarios se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado en las disposiciones anexas al “Pliego de Especificaciones Técnicas para la presentación de Documentaciones Técnicas" Art. Nº 43.

2.33. 	En caso de discrepancias o duda que surjan en la interpretación de la documentación técnica se deberá respetar lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación".

Autenticidad de la Documentación Técnica Inicial

2.34. 	El Contratista deberá designar un representante técnico profesional habilitado para conducir la Tarea siendo único interlocutor con la Inspección de Obras y el personal designado para la ejecución de los trabajos deberá ser idóneo debiendo además estar provisto de las herramientas y equipos adecuados al trabajo a realizar.

2.35. 	La firma del Representante Técnico y la aprobación y oficialización por parte de la Comitente confiere autenticidad a cualquier legajo de la Documentación Técnica.

2.36. 	Plazo de Garantía: La Contratista se hará cargo de la garantía del Servicio por el período de un año a partir de la entrega de la misma. En tal período reparará todo problema que pudiera surgir sin costo alguno para el Comitente según lo estipulado en normas establecidas en el "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación."

2.37. 	PLAZO DEL SERVICIO: Noventa (90) días corridos. Ver Art. Nº 40 del "Pliego de Condiciones Generales para el Llamado a Licitación",

# CAPÍTULO II –ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

READECUACIÓN DE COCHERAS PARA JEFATURA DE ÁREA

1.	LIMPIEZA  Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

    - Una vez entregado el predio en el que se ejecutarán los trabajos y a los efectos de la realización del replanteo, la Contratista procederá a realizar la limpieza del sector a intervenir que incluye, el desmalezamiento, retiro de escombros y nivelación de la superficie del terreno

2.	EXCAVACIONES

2.1 Se deberá ejecutar la excavación de los posos para la fundación tipo base de cada columna, la cual estará sujeta a la Memoria de Cálculo y al estudio de suelo mediantes dos sondeos como mínimo.

3.	ESTRUCTURA TIPO MARQUESINA PARA ESTACIONAMIENTO:

3.1	Construida con una estructura  de columnas de caños estructurales cuadrados de 80 x 80 x 1,6 mm, cada una de las mismas estarán separadas entre sí con una distancia de 5 m y tendrá como cimiento una base de hormigón armado aislado. Además  la cubierta será construida con caño estructural rectangulares de 40 x 80x 1,6 mm y costillas cada un metro de 40 x 40 x 1,6 mm llevará como cubierta chapas galvanizada sujetas debidamente a la estructura

El dimensionamiento de la estructura estar sujeta a la presentación de la memoria de cálculo y planos correspondientes, el cual estará firmado por profesional con matricula habilitante (Ingeniero Civil – Construcciones) que será confeccionada por el Contratista y sujeta a la aprobación ante la Dirección de Infraestructura gestionada por la Inspección de Obras

3.2	 ESTUDIO DE SUELOS

3.2.1	La empresa contratista deberá ejecutar un Estudio Geotécnico del lugar de emplazamiento del edificio. La Inspección de Obra certificará la realización de los ensayos efectuados en el terreno y la Dirección de Infraestructura evaluará y aprobará los resultados del informe

3.2.2	Las posibles diferencias que surjan como consecuencia de esa verificación con las dimensiones originales consignadas en el plano, no darán motivo a que la Empresa Contratista reclame reconocimiento de mayores gastos, debiendo tener especialmente en cuenta esta circunstancia en el análisis de su oferta.-

3.2.3	Es Estudio geotécnico del terreno deberá ser ejecutado por Profesional idóneo en esta disciplina, con la determinación de todas las características físico-químicas-mecánicas necesarias del terreno, incluyendo la recomendación del tipo y nivel de fundación, la presencia de la napa y otros datos habituales.

3.2.4	Si recomendare fundación directa por bases comunes y/o excéntricas, indicará la tensión admisible con y sin viento, el coeficiente de fricción del terreno para absorber cargas horizontales por fricción suelo-base, el coeficiente de balasto, etc.

3.2.5	Si recomendare platea, indicará el nivel de asiento, coeficientes de balasto diferenciados para centro y bordes de platea y tensión admisible con y sin viento y características del relleno de suelo seleccionado.

3.2.6	Si recomendare pilotaje, señalará el tipo de pilote más apropiado, capacidad de punta, fricción admisible, profundidad a alcanzar (rechazo para pilotes hincados, profundidad a alcanzar para pre perforados o a camisa hincada, etc.), capacidad a tracción, serie de coeficientes de balasto horizontales a lo largo de todo el pilote para absorber esfuerzos horizontales, etc. Si recomendare pilotes de gran diámetro o cilindros de fundación (pozos romanos), se indicará la definición del diámetro mínimo para considerarlo de gran diámetro, la indicación precisa si en ese caso se puede prescindir de la colocación de dos pilotes por cabezal, y todos los coeficientes y valores necesarios para su cálculo bajo cargas horizontales y verticales (tensiones de punta, fricción, coeficiente de balasto horizontales a lo largo de todo el pilote, etc.).

3.2.7	También deberá especificar si correspondiere, el diagrama de empujes en paramentos verticales, debido al empuje de suelos y su combinación con el empuje de aguas si correspondiere; y los coeficientes para el caso de adoptarse pilotes de tracción para sustento provisorio de dichos paramentos verticales. Para el caso de ser afectados los muros verticales de sótanos por carga de bases o fundaciones linderas, deberá el Especialista en Mecánica de Suelos indicar su efecto sobre los muros y cuantificar las acciones a tomar en cuenta en el cálculo de los mismos.

3.3	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

- La estructura de hormigón armado está constituida por micro pilotes de 20/30 cm de diámetro a una profundidad estimada de 11 metros, cabezales de dimensiones variables, (Hormigón H-25 y acero ADN 420) columnas y vigas de hormigón armado.

- Los planos que acompañan al presente pliego servirán de base para el desarrollo de esta documentación. Las medidas indicadas en el citado plano para los elementos estructurales son indicativas, por lo que la estructura de hormigón armado a ejecutar, se hará a partir de las medidas que surjan del cálculo definitivo a realizar por la empresa contratista.

- Para la unión entre el edificio existente y la submuracion a ejecutar,  en las columnas encadenados, vigas de fundación y/o encadenados se deberá prolongar mediantes pelos insertos de armadura deberán tener una longitud libre de 50 cm.

- Puente de adherencia y anclaje: Se deberá realizar una exhaustiva limpieza de materiales sueltos y de polvo con aire comprimido producto de la demolición, se aplicara como puente de adherencia entre el hormigón existente y el nuevo, una mano de pincel de Sikadur 32 gel cubriendo todas las caras laterales y el espesor de las ménsulas. En caso de existir refuerzo de armadura adicional será tipo ADN 420, se recomienda realizar perforaciones en la superficie de hormigón existente, para anclar la nueva armadura, la cual se rellenará con Sikagrout 212 en el interior del orificio.

3.4	 MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA

- Comprende el proyecto definitivo de la estructura de hormigón armado de la obra, respetando los planos incluidos en la presente licitación y lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Estructuras. La contratista será responsable de ajuste del proyecto estructural. Cualquier modificación a introducirse requerirá la previa autorización de la Dirección de Infraestructura.

- El plazo límite para esta presentación es de dentro de los veinte días posteriores a la firma del contrato, no permitiéndose el inicio de la obra sin el cumplimiento de lo indicado precedentemente.

- La empresa contratista presentará para su aprobación por parte de la Dirección de Infraestructura, los planos de replanteo de pilotes y cabezales fundaciones, los planos de los distintos niveles de la estructura, los planos de detalles constructivos de cada nivel, y la memoria de cálculo completa de la estructura de la obra, que deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1º) Estará escrita en idioma español, con letra clara y precedida de un índice que permita ubicar fácilmente el contenido.

2º) Su presentación deberá ser ordenada, de manera tal que posibilite el seguimiento secuencial de los cálculos, debiendo numerarse todas las hojas.

3º) Se adjuntarán los esquemas y planos de conjunto de la estructura que permitan visualizar sus componentes.

4º) Se incluirá la memoria descriptiva de la estructura y el método de cálculo especificando lo siguiente:

Normas y Reglamentos a utilizar.

Materiales a emplear y sus características mecánicas.

Sistemas de cargas verticales estáticas y dinámicas que actúan sobre la estructura.

Sistemas de cargas horizontales que actúan sobre la estructura.

Referencias Bibliográficas.

Programas de computación que se utilizan, datos de entrada y de salida.

Parámetros del suelo adoptados para el diseño de la fundación, en base a las recomendaciones del Ensayo de Suelos.

Descripción y justificación de los modelos adoptados de la estructura, detallando la forma en que se aplicaron las normas y las cargas y la forma en que se subdividió la estructura a los efectos del cálculo.

Descripción y justificación de los modelos adoptados de la estructura de rigidez, detallando la forma en que reparten las cargas horizontales que actúan sobre la misma y la forma en que se subdividió la estructura a los efectos del cálculo.

Detalle de la manera en que se verifica la seguridad. Consideraciones especiales (deformabilidad, temperatura, comportamiento geológico, diseño de juntas, etc.)

Desarrollo del cálculo ordenado según el punto 2º) concluyendo en la determinación o verificación de escuadrías y secciones de los elementos constitutivos de las estructuras de acuerdo al tipo de material utilizado, debiendo indicarse las armaduras necesarias para cubrir las solicitaciones calculadas, indicando además las armaduras exigidas para cubrir requisitos reglamentarios o constructivos. Se detallará todo elemento necesario para el correcto funcionamiento de las estructuras tales como anclajes, insertos, apoyos, etc.

Desarrollo de la metodología de ejecución de la estructura completa.

3.5	ACCIONES SOBRE LA ESTRUCTURA

Las acciones a considerar en el cálculo estático y dinámico de las estructuras se determinarán según los siguientes reglamentos o recomendaciones:

1º) CIRSOC 101 "CARGAS Y SOBRECARGAS GRAVITATORIAS PARA CÁLCULO DE EDIFICIOS"

2º) CIRSOC 102 "ACCIÓN DEL VIENTO SOBRE LAS CONSTRUCCIONES"

3º) CIRSOC 102/1 "ACCIÓN DINÁMICA DEL VIENTO SOBRE LAS CONSTRUCCIONES"

4º) CIRSOC 103 "ACCIÓN DE LOS SISMOS SOBRE LAS CONSTRUCCIONES"

5º) CIRSOC 104 "ACCIÓN DE LA NIEVE Y EL HIELO SOBRE LAS CONSTRUCCIONES"

6º) CIRSOC 107 "ACCIÓN TÉRMICA CLIMÁTICA SOBRE LAS CONSTRUCCIONES"

Deberán tenerse en consideración cuando correspondan, las acciones debidas al montaje de la estructura.

En cuanto a las combinaciones de estado de cargas, deberá cumplirse lo establecido en los reglamentos CIRSOC 201, CIRSOC 301, CIRSOC 103. También podrá aplicarse la Recomendación CIRSOC 105 "SUPERPOSICIÓN DE ACCIONES” (Combinación de Estados de Carga)

Otras acciones que se considerarán cuando resulte necesario son las siguientes:

1º) Asentamiento de apoyos

2º) Empuje de suelos o líquidos

3º) Fuerzas resultantes de la retracción del hormigón

4º) Fuerzas resultantes de la contracción de las soldaduras

5º) Tensiones propias y coacciones debidas a la falta de juntas en la estructura proyectada.

3.5	DIFERENCIAS CON LOS PLANOS DE LICITACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Las posibles diferencias que surjan como consecuencia de esa verificación con las dimensiones originales consignadas en los planos, no darán motivo a que la EMPRESA CONTRATISTA reclame reconocimiento de mayores gastos, debiendo tener especialmente en cuenta esta circunstancia en el análisis de su oferta.-

4.	LIMPIEZA DE OBRA

4.1.	Se deberá efectuar la limpieza diario, periódica y final de la obra.