| RESPONSABLE | RESPONSABLE | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |

ANEXO ALFA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN EN REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE DOTACIÓN

MODO DE EJECUCIÓN: LA PRIORIDAD DE REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS SE REALIZARA EN “ETAPAS”

PLAZO DE EJECUCIÓN: POR ETAPAS DESDE LA APROBACIÓN DE LA LICITACIÓN (TREINTA (30) DÍAS CORRIDO) UNA VEZ FINALIZADA LA PRIMER ETAPA, SE DARÁ COMIENZO A LA SEGUNDA ETAPA Y ASÍ SUCESIVAMENTE LAS SIGUIENTES ETAPAS HASTA SU FINALIZACIÓN.

MODO DE PAGO: AL FINALIZAR CADA ETAPA SE HARÁ EL PAGO CORRESPONDIENTE AL TRABAJO REALIZADO.

ETAPA 1

- TOYOTA HILUX 4X2 C/DOBLE DLX CHAPA: BZB 444 MOD. 1998

- FORD RANGER DC 4X2 XLS3.0L D CHAPA: GXX 133 MOD. 2008

- PEUGEOT BOXER 350 M 2.8D FURGON CHAPA: DUY 937 MOD. 2001

- TOYOTA LAND CRUISER 4X4 CHAPA: CEB 807 MOD. 1998

ETAPA 2

- TRACTOR DEUTZ AX 100 CHAPA: AA-1391 MOD. 1981

- FORD RANGER DC 4 X 2 XLS 3.0 LD CHAPA: GXX 134 MOD. 2008

- MICRO MERCEDES BENZ SPRINTER 413 CHAPA: GRO 480 MOD. 2007

- CITROEN BERLINGO 1.9 D FULL CHAPA: IVT 333 MOD. 2010

ETAPA 3

- BARREDORA WAYNE CHAPA: AA – 1174 MOD.: 1980

- FIAT DUCATO MAXICARGO 2.8 JTD INTERCO  MOD. : 2008 CHAPA: GXX 129 MOD.

- MICRO MERCEDES BENZ SPRINTER 515 CHAPA: OHR 280 MOD. 2014

- FORD RANGER 4 X 4 CHAPA: OKV 596 MOD. 2014

ETAPA 4

- PEUGEOT PARTNER PATAGONICO CHAPA: NOT 848 MOD. 2014

NOTA: SE DEBERÁ CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD, SI FUESE NECESARIO DE CAMBIAR EL ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS ETAPAS, COMO ASI TAMBIEN, EL CAMBIO DE LOS VEHICULOS QUE INTEGRAN LAS MISMAS POR PARTE DEL USUARIO, PREVIA COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR DEL SERVICIO ADJUDICADO.

# RENGLON Nº 1

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE:

DESIGNACIÓN: TOYOTA HILUX 4X2 C/DOBLE DLX MOD.: 1998

NRO. SERIE/MATRICULA: BZB 444

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

- Bombines de embrague superior e inferior deteriorados.

- Discos de frenos delanteros gastados.

- Funcionamiento inadecuado de limpiaparabrisas.

- Desgaste en cintas de freno.

- Desgaste en campanas.

- Conjunto de Embrague con desgaste

- Tacos de motor y caja deteriorados

- Mecanismo de accionamiento de bomba compensadora de freno trasero falta

- Bomba compensadora de freno trasero no funciona

- Traba de Frente de estéreo rota

- Inspección Técnica Vehicular Vencida

- Mal funcionamiento del regulador de voltaje

- Tapa plástica deposito de aceite del motor deteriorada

- Sistema maquina levanta vidrio delantera completa lado conductor rota

- Manija apertura de puertas internas c/u 4 rotas y manijas levanta cristales c/u 4

16)  Kit de distribución vencida por kilometraje

17) Ficha conexión faro delantero alta-baja fundido

18) Bateria agotada en su retención de carga

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se solicita cambio de bombines de embrague superior e inferior.

- Se solicita cambio de discos de freno delanteros.

- Se solicita cambio de bomba de limpia parabrisa.

- Se solicita encintado de patines de freno.

- Se solicita rectificación de campanas y encintado de cintas de freno.

- Se solicita cambio de disco, placa, crapodina, horquilla de empuje de crapodina y rectificación de volante

- Se solicita cambio de taco de motor y caja

- Se solicita colocación de mecanismo de bomba compensadora de freno trasero

- Se solicita cambio de bomba compensadora de freno

- Se solicita cambio de traba frente de estereo

- Se solicita la Inspección Técnica Vehicular

- Se solicita cambio de regulador de voltaje

- Se solicita cambio de tapa ingreso aceite del motor

- Se solicita cambio de sistema maquina levanta vidrio delantera completa lado conductor, (varillaje de ensamble de vidrio y manija levanta vidrio)

- Se solicita cambio manija apertura de puertas interna c/u 4 (cuatro) y cambio de manijas levanta cristales c/u 4 (cuatro)

- Se solicita cambio kit de distribución

- Se solicita cambio ficha de conexion y lámpara alta-baja

- Se solicita cambio de batería 12 volt 75 amp.

CAUSAS: Desgaste producido por el uso constante

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

OBSERVACIONES: Se solicita la reparación en industria privada debido a no contar con personal especializado y las herramientas necesarias para realizar estos tipos de reparaciones.

Asimismo se solicita  a los oferentes  que; deberán efectuar un relevamiento integral del automotor y de los trabajos que surjan como reparaciones y/o cambio de componentes no contemplando en el presente informe para el perfecto funcionamiento del vehiculo.

Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes. A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del repuesto provisto y del trabajo realizado. Como así también deberá poseer garantía de un lapso de 45 días en el caso de observarse una deficiencia en el funcionamiento de dicho vehiculo.

Además el oferente se hará cargo del traslado del vehiculo a reparar desde la Unidad hasta el lugar donde se efectuara el trabajo y la devolución en la V Brigada Aérea del mismo, una vez realizado lo requerido.

En virtud de lo antecedentemente expuesto, el oferente considerará, en sus ofertas, que ha interpretado claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a mayores gastos (para ello incluirá en la oferta la totalidad de gastos directos e indirectos, para dejar el vehículo funcionando).

# RENGLON  Nº 2

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE

DESIGNACIÓN: TOYOTA 4 X 4 LAND CRUISER  MOD.: 1998

NRO. SERIE/MATRICULA: CEB 807

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

- Desgaste en tren delantero y vibración en el mismo.

- Sistema de inyección no funciona correctamente, no entregando la totalidad de  potencia que debería poseer dicho vehiculo

- Asiento trasero deteriorado en su totalidad.

- Estructura metálica, sistema de accionamiento para la reclinación, tapizado de asiento acompañante delantero.

- Tapizado respaldo del asiento del conductor deteriorado.

- Crucetas con desgaste (barra de mando delantera y trasera c/u 4).

- Frena de forma inadecuada.

- Perdida de aceite en retenes de satelitales delanteros.

- Tulipa trasera lado conductor rota

- Bocinas no funcionan correctamente

- Grilletes de paquete de elásticos rotos

- Aceite con kilometraje cumplido como así también los filtros de combustible, aire y aceite con kilometrajes vencidos

- Inspección Técnica Vehicular vencida

- Amortiguador de absorción de vibración delantero de dirección deteriorado

- Depresor de aire de freno no funciona

- Perdida de liquido de freno en Bombin inferior de embrague

- Alfombrado de habitáculo trasero deteriorado en su totalidad

- Espejo retrovisores exteriores con desgaste en articulación

- Revision y carga del sistema de aire acondicionado

- Bateria agotada en su retención de carga.

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se solicita alineación y balanceo, con cambio de repuestos.

- Se solicita diagnóstico de scanner para solucionar cualquier tipo de anomalía, limpieza de inyectores, limpieza de bomba y calibración de la misma.

- Se solicita cambio de asiento trasero en su totalidad . (Estructura metálica, tapizado y elementos de reclinación)

- Se solicita modificación de asiento delantero lado acompañante según muestra trabajo realizado en Toyota chapa CEB 793

- Se solicita tapizado de respaldo asiento del conductor

- Se solicita cambio de crucetas (barra de mando tracción delantera y trasera c/u 4).

- Se solicita cambio de disco y pastillas, rectificación de campana y encintado de patines. Reparación de bomba compensadora de freno y funcionamiento correcto del freno de mano.

- Se solicita cambio de retenes de satelitales delanteros.

- Se solicita cambio tulipa lado conductor trasera

- Se solicita cambio de bocinas

- Se solicita Cambio de grilletes de paquetes de elásticos con sus respectivos bujes

- Se solicita Cambio de aceite y filtros de combustible, aire, aceite

- Se solicita Inspección Técnica Vehicular

- Cambio de amortiguador de absorción de vibración delantero de dirección. Y reparación de extremo de dirección (Sistema media nuez c/u 2)

- Se solicita cambio de depresor de aire de freno.

- Se solicita cambio de Bombin inferior de embrague

- Se solicita cambio de alfombrado del habitáculo trasero

- Se solicita cambio de espejos exteriores c/u 2

- Se solicita revisión y carga del sistema de aire acondicionado

- Se solicita cambio de batería 12 volt 90 amp

CAUSA: Desgaste producido por el uso continúo.

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

OBSERVACIONES: Se solicita la reparación en industria privada debido a no contar con personal especializado y las herramientas necesarias para realizar estos tipos de reparaciones.

Asimismo se solicita  a los oferentes  que; deberán efectuar un relevamiento integral del automotor y de los trabajos que surjan como reparaciones y/o cambio de componentes no contemplando en el presente informe para el perfecto funcionamiento del vehiculo.

Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes.

A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del repuesto provisto y del trabajo realizado. Como así también deberá poseer garantía de un lapso de 45 días en el caso de observarse una deficiencia en el funcionamiento de dicho vehiculo.

Además el oferente se hará cargo del traslado del vehiculo a reparar desde la Unidad hasta el lugar donde se efectuara el trabajo y la devolución en la V Brigada Aérea del mismo, una vez realizado lo requerido.

En virtud de lo antecedentemente expuesto, el oferente considerará, en sus ofertas, que ha interpretado claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a mayores gastos (para ello incluirá en la oferta la totalidad de gastos directos e indirectos, para dejar el vehículo funcionando).

# RENGLON Nº 3

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE:

DESIGNACIÓN:   FORD RANGER 4 X 2 XLS 3.0 MOD. : 2008

NRO. SERIE/MATRICULA: GXX 133

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

- Reten y taco cola de caja deteriorado.

- Sistema de inyección no funciona correctamente, no entregando la totalidad de  potencia que debería poseer dicho vehiculo

- Desgaste y vibración en tren delantero

- Amortiguadores de la cúpula tapa trasera deteriorados en su totalidad

- Sensor de pedalera de acelerador no funciona

- Sensor de presión de bomba inyectora no funciona

- Inspección Técnica Vehicular a vencer

- Sistema eléctrico levanta cristales con deficiencia

- Kit distribución vencida por kilometraje

- Sistema de arranque con deficiencia

- Carga de aire acondicionado agotado

- Transpiración caja de velocidad

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se solicita cambio de reten y taco cola de caja.

- Se solicita limpieza de inyectores, limpieza de bomba y calibración de la misma; cambio de los sensores del sistema de inyección y se solicita también el diagnostico de scanner para solucionar cualquier anomalía que pueda detectar  en dicho vehiculo.

- Se solicita alineado y balanceo, con cambio de repuesto

- Se solicita la colocación de amortiguadores nuevos en cúpula

- Se solicita cambio de sensor de pedalera de acelerador

- Se solicita cambio de sensor de presión de bomba inyectora

- Se solicita Inspección Técnica Vehicular

- Se solicita reparación del sistema eléctrico de levanta cristales

- Se solicita cambio de cadena y tensores hidráulicos de distribución

- Se solicita reparación del sistema de arranque

- Se solicita revisión y carga de gas del circuito de aire acondicionado

- Se solicita revisión de caja de velocidad y cambio de retenes en la misma

CAUSAS: Desgaste producido por el uso continúo.

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

OBSERVACIONES: Se solicita la reparación en industria privada debido a no contar con personal especializado y las herramientas necesarias para realizar estos tipos de reparaciones.

Asimismo se solicita  a los oferentes  que; deberán efectuar un relevamiento integral del automotor y de los trabajos que surjan como reparaciones y/o cambio de componentes no contemplando en el presente informe para el perfecto funcionamiento del vehiculo.

Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes. A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del repuesto provisto y del trabajo realizado. Como así también deberá poseer garantía de un lapso de 45 días en el caso de observarse una deficiencia en el funcionamiento de dicho vehiculo.

Además el oferente se hará cargo del traslado del vehiculo a reparar desde la Unidad hasta el lugar donde se efectuara el trabajo y la devolución en la V Brigada Aérea del mismo, una vez realizado lo requerido.

En virtud de lo antecedentemente expuesto, el oferente considerará, en sus ofertas, que ha interpretado claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a mayores gastos (para ello incluirá en la oferta la totalidad de gastos directos e indirectos, para dejar el vehículo funcionando).

# RENGLON Nº 4

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE:

DESIGNACIÓN:   FIAT DUCATO MAXICARGO 2.8 JTD INTERCO  MOD. : 2008

NRO. SERIE/MATRICULA: GXX 129

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

- Rulemanes traseros deteriorados.

- Frenado defectuoso.

- Escobillas limpiaparabrisas con desgaste.

- Reparación de puerta lado acompañante burletes desgastados.

- Paragolpe  delantero con movimiento.

- Tapizados con manchas

- Mal desgaste de Neumáticos y vibración en tren delantero.

- Revisión Técnica Obligatoria Vencida.

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se solicita cambio rulemanes traseros.

- Se solicita cambio de discos y cambio de pastillas.

- Se solicita cambio de escobillas limpiaparabrisas.

- Se solicita cambio de burletes y alineado de puerta lado acompañante.

- Se solicita fijación de paragolpe delantero.

- Se solicita limpieza total de tapizado de asientos.

- Se solicita alineación y balanceo, con cambio de componentes.

- Se solicita el realizado de RTO Obligatoria.

CAUSAS: Desgaste producido por el uso continúo.

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

OBSERVACIONES: Se solicita la reparación en industria privada debido a no contar con personal especializado y las herramientas necesarias para realizar estos tipos de reparaciones. Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes.

A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del repuesto provisto, Como así también garantía del trabajo realizado.

Asimismo se solicita  a los oferentes  que; deberán efectuar un relevamiento integral del automotor y de los trabajos comprendidos como tareas complementarias de lo aquí especificado.

En virtud de lo antecedentemente expuesto, el oferente considerará, en sus ofertas, que ha interpretado claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a mayores gastos (para ello incluirá en la oferta la totalidad de gastos directos e indirectos, para dejar el vehículo funcionando).

Además el oferente se hará cargo del traslado del vehiculo a reparar desde la Unidad hasta el lugar donde se efectuara el trabajo y la devolución en la V Brigada Aérea del mismo, una vez realizado lo requerido.

# RENGLON  Nº 5

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE:

DESIGNACIÓN:   CITROEN BERLINGO 1.9 D FULL MOD. : 2010

NRO. SERIE/MATRICULA:   IVT 333

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

- Rotura sistema apertura exterior portón lateral corredizo.

- Hundimiento zócalo lado acompañante, ocasionando mal desplazamiento de puerta corrediza.

- Falta tapa completa de combustible.

- Sensor de líquido refrigerante roto.

- Inspección técnica vehicular vencida.

- Aceite y filtros con kilometrajes vencidos

- Deformaciones en llantas traseras y delanteras

- Mal funcionamiento del indicador de combustible

- Axiales de dirección deteriorados de ambas ruedas

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se solicita cambio del sistema apertura exterior de portón lateral corredizo.

- Se solicita cambio del zócalo lado acompañante, pintado y pulido. Alineación del mismo, para el buen desplazamiento de la puerta corrediza.

- Se solicita cambio de tapa de combustible

- Se solicita cambio de sensor de líquido refrigerante.

- Se solicita Inspección técnica vehicular.

- Se solicita cambio de aceite y filtros (aceite, combustible y aire)

- Se solicita cambio de llantas traseras y delanteras, con  alineación y balanceo.

- Se solicita reparación o cambio de repuestos del sistema de indicador de combustible ubicado en el tanque de combustible

- Se solicita cambio de axiales de ambas ruedas

CAUSAS: Desgaste producido por el uso continuo.

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

OBSERVACIONES: Se solicita la reparación en industria privada debido a no contar con personal especializado y las herramientas necesarias para realizar estos tipos de reparaciones.

Asimismo se solicita  a los oferentes  que; deberán efectuar un relevamiento integral del automotor y de los trabajos que surjan como reparaciones y/o cambio de componentes no contemplando en el presente informe para el perfecto funcionamiento del vehiculo.

Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes. A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del repuesto provisto,  del trabajo realizado y devolución del repuesto extraído. Como así también deberá poseer garantía de un lapso de 45 días en el caso de observarse una deficiencia en el funcionamiento de dicho vehiculo.

Además el oferente se hará cargo del traslado del vehiculo a reparar desde la Unidad hasta el lugar donde se efectuara el trabajo y la devolución en la V Brigada Aérea del mismo, una vez realizado lo requerido.

En virtud de lo antecedentemente expuesto, el oferente considerará, en sus ofertas, que ha interpretado claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a mayores gastos (para ello incluirá en la oferta la totalidad de gastos directos e indirectos, para dejar el vehículo funcionando).

# RENGLON N º 6

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE:

DESIGNACIÓN:   PEUGEOT BOXER 350 M 2.8 D FURGÓN   MOD. : 2001

NRO. SERIE/MATRICULA: DUY 937

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

- Mal desgaste de neumáticos, con vibraciones en tren delantero.

- Vencimiento Revisión Técnica Obligatoria

- Suciedad en general de tapizados, alfombras laterales en caja de carga

- Caño de escape roto

- Vencimiento de aceite, filtro de aceite, filtro de combustible y filtro de aire

- Correa poli v deteriorada

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se solicita la alineación y balanceo de tren delantero, con cambio de repuestos.

- Se solicita realizar Verificación Técnica Obligatoria  con  Certificación y oblea correspondiente.

- Se solicita limpieza general de tapizados y alfombras laterales en caja de carga.

- Se solicita cambio caño de escape en el tramo roto

- Cambio de aceite, filtro de aceite, de combustible y filtro de aire

- Se solicita cambio de correa poli v y sus respectivas poleas

CAUSAS: Desgaste producido por el uso continúo.

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

OBSERVACIONES: Se solicita la reparación en industria privada debido a no contar con personal especializado y las herramientas necesarias para realizar estos tipos de reparaciones.

Asimismo se solicita  a los oferentes  que; deberán efectuar un relevamiento integral del automotor y de los trabajos que surjan como reparaciones y/o cambio de componentes no contemplando en el presente informe para el perfecto funcionamiento del vehículo.

Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes.

A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del repuesto provisto y del trabajo realizado. Como así también deberá poseer garantía de un lapso de 45 días en el caso de observarse una deficiencia en el funcionamiento de dicho vehículo.

Además el oferente se hará cargo del traslado del vehículo a reparar desde la Unidad hasta el lugar donde se efectuara el trabajo y la devolución en la V Brigada Aérea del mismo, una vez realizado lo requerido.

En virtud de lo ante cedentemente expuesto, el oferente considerará, en sus ofertas, que ha interpretado claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a mayores gastos (para ello incluirá en la oferta la totalidad de gastos directos e indirectos, para dejar el vehículo funcionando).

# RENGLON Nº 7

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE

DESIGNACIÓN: M-BENZ  SPRINTER 413

NRO. SERIE/MATRICULA: GRO 480

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

- Filtración de agua por techo y puerta lado conductor.

- Dureza en volante al girar en ambas direcciones, el volante no regresa en forma normal a su punto medio.

- Soporte habitáculo de la rueda de auxilio deteriorada

- No funciona aire acondicionado no acopla.

- Mal desgaste de neumático y vibración en tren delantero.

- Inspección Técnica Vehicular Vencida

- Mal funcionamiento en luces de posición, stop de freno y luces de giro

- Bateria 12 volt 90 amp. agotada

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se solicita reparación de filtraron de agua en techo y puerta lado conductor. Pintado y pulido.

- Se solicita cambio de axial de dirección izquierdo, derecho y extremo dirección lado conductor. Reparación o cambio caja dirección. Inspección y reparación caja de dirección

- Se solicita reparación habitáculo rueda de auxilio.

- Se solicita reparación aire acondicionado y carga del mismo.

- Se solicita alineado y balanceo, con cambio de piezas.

- Se solicita Inspección Técnica Vehicular

- Se solicita reparación de circuito eléctrico de luces de posición, stop de freno y luces de giro

- Se solicita cambio de batería nueva de 12 volt 90 amp

CAUSA: Desgaste producido por el uso continúo.

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

OBSERVACIONES: Se solicita la reparación en industria privada debido a no contar con personal especializado y las herramientas necesarias para realizar estos tipos de reparaciones.

Asimismo se solicita  a los oferentes  que; deberán efectuar un relevamiento integral del automotor y de los trabajos que surjan como reparaciones y/o cambio de componentes no contemplando en el presente informe para el perfecto funcionamiento del vehiculo.

Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes. A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del repuesto provisto y del trabajo realizado. Como así también deberá poseer garantía de un lapso de 45 días en el caso de observarse una deficiencia en el funcionamiento de dicho vehiculo.

Además el oferente se hará cargo del traslado del vehiculo a reparar desde la Unidad hasta el lugar donde se efectuara el trabajo y la devolución en la V Brigada Aérea del mismo, una vez realizado lo requerido.

En virtud de lo antecedentemente expuesto, el oferente considerará, en sus ofertas, que ha interpretado claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a mayores gastos (para ello incluirá en la oferta la totalidad de gastos directos e indirectos, para dejar el vehículo funcionando).

# RENGLON Nº 8

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE:

DESIGNACIÓN:   FORD RANGER 4 X 2 XLS 3.0 MOD. : 2008

NRO. SERIE/MATRICULA: GXX 134

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

- Sistema de aire acondicionado no enfría en su totalidad.

- Indicador de combustible no marca correctamente.

- Rulemanes trasero con desgaste.

- Abolladura en guardabarro lado acompañante y portón trasero.

- Óptica trasera lado acompañante rota.

- Frena de forma incorrecta.

- Escobillas limpia parabrisas gastadas.

- Levanta cristales de puerta acompañante no funciona.

- Desgaste en  Correa Poli V, tensores y polea

- Vencimiento kit de distribución.

- Embrague con desgaste.

- Amortiguadores vencidos.

- Mal desgaste de neumático y vibración en tren delantero

- Revisión Técnica Obligatoria por vencer

- Rotura de caja de velocidad

- Batería 12 volt 90 amp agotada

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se solicita carga de gas y revisión completa del circuito de aire acondicionado.

- Se solicita reparación del sistema indicador de combustible.

- Se solicita cambio a nuevo de rulemanes traseros.

- Se solicita reparación de abolladuras en guardabarros lado acompañante y portón trasero.

- Se solicita cambio de óptica trasera lado acompañante.

- Se solicita cambio pastilla de freno y rectificado de campana y encintado de patines

- Se solicita cambio de escobillas limpiaparabrisas.

- Se solicita reparación de levanta cristales de puerta acompañante.

- Se solicita cambio de correa poli v, tensores y polea

- Se solicita cambio de kit de distribución.

- Se solicita cambio kit de embrague.

- Se solicita cambio de amortiguadores traseros y delanteros.

- Se solicita alineado y balanceo.

- Se solicita realización de RTO obligatoria.

- Se solicita reparación de caja de velocidad

- Se solicita batería nueva 12 volt 90 amp

CAUSAS: Desgaste producido por el uso continúo.

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

OBSERVACIONES: Se solicita la reparación en industria privada debido a no contar con personal especializado y las herramientas necesarias para realizar estos tipos de reparaciones.

Asimismo se solicita  a los oferentes  que; deberán efectuar un relevamiento integral del automotor y de los trabajos que surjan como reparaciones y/o cambio de componentes no contemplando en el presente informe para el perfecto funcionamiento del vehiculo. El presupuesto se realizara sin desmontar, a expensas de posibles daños internos.

Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes. A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del repuesto provisto y del trabajo realizado. Como así también deberá poseer garantía de un lapso de 45 días en el caso de observarse una deficiencia en el funcionamiento de dicho vehiculo.

Además el oferente se hará cargo del traslado del vehiculo a reparar desde la Unidad hasta el lugar donde se efectuara el trabajo y la devolución en la V Brigada Aérea del mismo, una vez realizado lo requerido.

En virtud de lo antecedentemente expuesto, el oferente considerará, en sus ofertas, que ha interpretado claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a mayores gastos (para ello incluirá en la oferta la totalidad de gastos directos e indirectos, para dejar el vehículo funcionando).

# RENGLON Nº 9

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE:

DESIGNACIÓN:   FORD RANGER 4 X 4 XLS 3.2 LD MOD. 2014.

NRO. SERIE/MATRICULA: OKV 596

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

SERVICE OFICIAL  30.000 KMS.

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se cumplimenta lo especificado en manual de mantenimiento provisto por el fabricante.

CAUSAS: Desgaste producido por el uso continúo.

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

# NOTA:  Cabe destacar que como tomadores del sistema Leasing S.A. es nuestra responsabilidad mantener los automotores en perfecto estado de funcionamiento, efectuando todas las reparaciones que resultaren necesarias, reemplazando partes y accesorios, realizando los servicios de mantenimiento y los controles e inspecciones recomendados por el fabricante en casas oficiales de la marca.

OBSERVACIONES: Se solicita el service oficial en industria privada a efectos de cumplimentar lo especificado en el manual del fabricante y mantener vigente las garantías que posee.  Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes. A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del trabajo realizado.

# RENGLON Nº 10

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE:

DESIGNACIÓN: MERCEDES BENZ SPRINTER 515 CDI  MOD.: 2014

NRO. SERIE/MATRICULA: OHR 280

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

SERVICE    OFICIAL   40.000 KMS

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se cumplimenta lo especificado en manual de mantenimiento provisto por el fabricante

CAUSAS: desgaste producido por el uso constante

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

# NOTA:  Cabe destacar que como tomadores del sistema Leasing S.A. es nuestra responsabilidad mantener los automotores en perfecto estado de funcionamiento, efectuando todas las reparaciones que resultaren necesarias, reemplazando partes y accesorios, realizando los servicios de mantenimiento y los controles e inspecciones recomendados por el fabricante en casas oficiales de la marca.

OBSERVACIONES: Se solicita el service oficial en industria privada a efectos de cumplimentar lo especificado en el manual del fabricante y mantener vigente las garantías que posee.  Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes. A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del trabajo realizado.

# RENGLON Nº 11

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE

DESIGNACIÓN: PEUGEOT PARTNER  MOD.: 2014

NRO. SERIE/MATRICULA: NOT 848

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

- SERVICE    OFICIAL   80.000 KMS

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se cumplimenta lo especificado en manual de mantenimiento provisto por el fabricante

CAUSA: Desgaste producido por el uso continúo.

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

# NOTA:  Cabe destacar que como tomadores del sistema Leasing S.A. es nuestra responsabilidad mantener los automotores en perfecto estado de funcionamiento, efectuando todas las reparaciones que resultaren necesarias, reemplazando partes y accesorios, realizando los servicios de mantenimiento y los controles e inspecciones recomendados por el fabricante en casas oficiales de la marca.

OBSERVACIONES: Se solicita el service oficial en industria privada a efectos de cumplimentar lo especificado en el manual del fabricante y mantener vigente las garantías que posee.  Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes. A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del trabajo realizado.

RENGLON Nº 12

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE:

DESIGNACIÓN:   BARREDORA WAYNE  MOD. 1980.

NRO. SERIE/MATRICULA: CHAPA AA - 1174

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

- Cambio de O-ring y juntas por perdida de liquido de bomba hidráulica

- Frena de forma defectuosa

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se solicita reparación general de bomba hidráulica

- Se solicita rectificado de campana y encintado de patines de freno

CAUSAS: Desgaste producido por el uso continúo.

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

OBSERVACIONES: Se solicita la reparación en industria privada debido a no contar con personal especializado y las herramientas necesarias para realizar estos tipos de reparaciones.

Asimismo se solicita  a los oferentes  que; deberán efectuar un relevamiento integral del automotor y de los trabajos que surjan como reparaciones y/o cambio de componentes no contemplando en el presente informe para el perfecto funcionamiento del vehiculo.

Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes. A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del repuesto provisto y del trabajo realizado. Como así también deberá poseer garantía de un lapso de 45 días en el caso de observarse una deficiencia en el funcionamiento de dicho vehiculo.

Además el oferente se hará cargo del traslado del vehiculo a reparar desde la Unidad hasta el lugar donde se efectuara el trabajo y la devolución en la V Brigada Aérea del mismo, una vez realizado lo requerido.

En virtud de lo antecedentemente expuesto, el oferente considerará, en sus ofertas, que ha interpretado claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a mayores gastos (para ello incluirá en la oferta la totalidad de gastos directos e indirectos, para dejar el vehículo funcionando).

RENGLON Nº 13

## INFORME TÉCNICO

CÓDIGO FABRICANTE:

DESIGNACIÓN:   TRACTOR DEUTZ  AX 100 MOD.  1981.

NRO. SERIE/MATRICULA: CHAPA: AA – 1391

DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES:

- Desgaste de Bomba Hidráulica

- Desgaste en cilindro de dirección

- Rotura de bomba de aceite

- Desgaste de kit de dirección

- Deformación de eje de cilindro

ACCIÓN REQUERIDA:

- Se solicita cambio de kit bomba hidráulica

- Se solicita reparación de kit de cilindro de dirección

- Se solicita cambio de bomba de aceite

- Se solicita reparación de kit de bomba distribuidora de liquido hidráulico

- Se solicita cambio de eje de cilindro

CAUSAS: Desgaste producido por el uso continúo.

PLAZO DE ENTREGA: Se realizara de acuerdo a “ANEXO ALFA” (ADJUNTO).

OBSERVACIONES: Se solicita la reparación en industria privada debido a no contar con personal especializado y las herramientas necesarias para realizar estos tipos de reparaciones.

Asimismo se solicita  a los oferentes  que; deberán efectuar un relevamiento integral del automotor y de los trabajos que surjan como reparaciones y/o cambio de componentes no contemplando en el presente informe para el perfecto funcionamiento del vehiculo. El presupuesto se realizara sin desmontar, a expensas de posibles daños internos.

Los repuestos necesarios para la total reparación del vehículo deberán ser originales y provistos por el proveedor con las garantías correspondientes. A este tenor deberá presentar por escrito  garantía del repuesto provisto y del trabajo realizado. Como así también deberá poseer garantía de un lapso de 45 días en el caso de observarse una deficiencia en el funcionamiento de dicho vehiculo.

Además el oferente se hará cargo del traslado del vehiculo a reparar desde la Unidad hasta el lugar donde se efectuara el trabajo y la devolución en la V Brigada Aérea del mismo, una vez realizado lo requerido.

En virtud de lo antecedentemente expuesto, el oferente considerará, en sus ofertas, que ha interpretado claramente el alcance de los trabajos, no admitiéndose posteriormente modificaciones que puedan dar lugar a mayores gastos (para ello incluirá en la oferta la totalidad de gastos directos e indirectos, para dejar el vehículo funcionando).