# OBJETO.

Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, mejoramiento de capacidad operativa y calibración de instrumentos de los distintos equipos con los que cuenta la unidad para el cumplimiento de su misión.

# 2.     ALCANCE.

# 2.1.     La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar y dejar en perfecto estado de funcionamiento  los elementos antes mencionados.

# 2.2.       La reparación de los elementos se deberá realizar según el siguiente detalle:

Renglón N°1:

Reparación y/o modificación de la cabina metálica para su mejor funcionamiento y eliminar ruidos propios del Grupo Electrógeno de 35 KVA F5L912 Nro 6221941 carro Mod PE35DL Nro 500-83 consistente:

- Construcción de una cabina metálica, fácilmente desmontable y con sistema modular de puertas desmontable con cerraduras y conductos de ventilación.

- Las puertas laterales deberán ser con abertura de 180° y cerrojos de seguridad tipo embutidos.

- La ventilación con paneles y puertas con canalización adecuada.

- Insonorizando la cabina metálica con estructura y cobertura interior panel fono-acústica de 35 mm de espesor.

- Colocación de soporte para izaje para facilitar el traslado.

- Drenajes canalizados en el exterior de la cabina.

- Colocar el silenciador de escape en el interior de la cabina con orificio de salida de gases.

- Preveer un acceso desde el exterior para el conexionado eléctrico y el comando local o remoto.

- Incorporar una parada de emergencia de fácil acceso ante eventual problema.

- Deberá ser pintada al horno de alta resistencia color beige mate y sea apto para la intemperie.

- Se anexa imagen de las características de la cabina insonorizada del grupo electrógeno.

Renglón N° 2:

Reparación de aire acondicionado bard tipo mochila modelo WA361-FOZ numero de serie 134p940894126-02, de tres toneladas consistente en, cambiar motocompresor provisión de una turbina completa para la unidad condensadora, reemplazo de la tarjeta electrónica de control del motor del fan, colocación de nuevas resistencias calefactoras, reemplazo de los filtros de aire, realizar vacío y carga completa de gas refrigerante freon R 22.

Renglón Nº 3:

Mantenimiento de Analizador de Comunicaciones marca Hewllett Packard modelo HP8920A s/n 3429A04842 con opcionales  003,005,007,010,102 con calibración según estándares ISO 17025 con el correspondiente Certificado de Calibración que asegure la trazabilidad de las mediciones de acuerdo a patrones estándares ( con certificación vigente) que a su vez deben estar contrastados con patrones primarios a nivel internacional ( Potencia-Amplitud, Frecuencia, atenuación, marcas).

Renglón Nº 4:

Mantenimiento de Instrumental de laboratorio, Reparación y calibración de certificador de redes Cat. 6 Fluke DTX 1800  con recambio de pack de batería BP7440 c/u 1.

Renglón Nº 5:

Calibración de Analizador de Energía y calidad eléctrica Fluke 435 con certificado de calibración, reporte de datos medidos y reporte de rastreabilidad. Cálculo de incertidumbre no exigido

Renglón Nº 6:

Calibración de tester de instalación multifunción Fluke 1653B, con certificado de calibración, reporte de datos medidos y reporte de rastreabilidad. Cálculo de incertidumbre no exigido.

Renglón Nº 7:

Reparación de vatímetro Roímetro marca BIRD modelo 43 número de serie 134. Falla instrumento analógico y los bolómetros de 0-30Mhz 200w, 0-30Mhz 1000w 1-250Mhz 1000w y de 250-500mhz 10W.

Renglón Nº 8:

Reparación de  cargador de baterías, reparación de cargador de baterías por paneles solares, cambio de regulador de 8 paneles de 60w c/u, corriente nominal de carga 5 A/H, protección de corto circuito e inversión de polaridad, detección de baterías defectuosas o degradadas.

## 2.3	La contratación a que hace referencia la especificación técnica, incluye todas las provisiones, repuestos, trabajos y mano de obra requeridas para asegurar el buen funcionamiento del equipamiento detallado en el punto 2.1, más todo aquello que aunque no se exprese y mencione sea de evidente necesidad para el adecuado funcionamiento. Asimismo se incluyen las siguientes actividades previas al acto de apertura:

### NOTA: Cabe señalar que para realizar la inspección previa de los equipos , y para el caso de empresas que se encuentren fuera de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, será de su exclusiva responsabilidad el costo de traslado y/o alojamiento del personal técnico afectado a la presente contratación. De igual manera será responsabilidad exclusiva del oferente, dotar al personal técnico de la empresa, de las correspondientes herramientas y/o instrumental de medición que considere necesario a fin de cumplir con las tareas objeto de la presente contratación.

## 2.4	El Grupo 2 de Comunicaciones designará UNA (1) persona, como responsable de acompañar durante el tiempo que dure la inspección previa del equipamiento, (de acuerdo a lo establecido en párrafo 2.2 de la presente Especificación Técnica), el cual entregará al personal de la Empresa interesada, una “Constancia de Visita”. Dicha “Constancia de Visita” deberá ser incluida formando parte de la documentación exigida para la presentación de la oferta.

## 2.5	El material en cuestión, deberá ser RETIRADO Y ENTREGADO en las instalaciones del Grupo 2 de Comunicaciones en PARQUE INDUSTRIAL-HIELOS CONTINENTALES Nº 250 Comodoro Rivadavia, por lo tanto todo gasto que ocasione el movimiento del material como seguro y flete, deberá correr por cuenta del adjudicatario, quien también deberá responsabilizarse y reponer todo elemento  por las mismas características ante la rotura parcial y total, robo, extravío e incendio con destrucción parcial y total  del equipamiento, y cualquier otra eventualidad que surja y comprometa dicho material.

# 3.     RECEPCION DEL TRABAJO

## 3.1	Se efectuará en el domicilio del GRUPO 2 DE COMUNICACIONES, y la recepción de los equipamientos reparados contarán con la presencia de personal del Escuadrón Técnico del Grupo 2 de Comunicaciones, designado oportunamente en calidad de Inspector y con la presencia de la Persona Local Responsable por parte del Adjudicatario.

# 4.    TIEMPO DE EJECUCION

## 4.1	El plazo para la realización de las tareas mencionadas en la presente Especificación Técnica, es de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha de emisión de la Orden de Compra.

Vicecomodoro Raúl A. REYES			Primer Teniente Renzo BERTOLDI

## Aprobó                          	     			          Redactó