ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO:

- La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas  que al menos deben cumplir los elementos, completando lo detallado en cada renglón de la Solicitud de Gastos, respectivamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

RENGLÓN N°1: Deberá cotizar cable p/elect; presentación rollo x 100m - sección 1.5 mm - corriente nominal 13A - Criterio de seguridad - Sello de seguridad - tensión nominal 220V.

Conductor de  cobre electrolítico recocido. Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228. Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en cortocircuito. > AISLANTE PVC ecológico, - IRAM NM 247 02-05 BWF-B - Sello IRAM - RIN 288391/8. > Normativas IRAM NM 247-3 (ex 2183), NBR NM 247-3 (ex6148); IEC 60227-3. Ensayos de fuego: No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6812 Cat. BWF; IEEE 383.

RENGLÓN N°2: Deberá cotizar Cable p/elect; presentación rollo x 100m - sección 6 mm - corriente nominal 32A - Criterio de seguridad - Sello de seguridad - tensión nominal 380V.

Conductor de  cobre electrolítico recocido. Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228. Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en cortocircuito. > AISLANTE PVC ecológico, - IRAM NM 247 02-05 BWF-B - Sello IRAM - RIN 288391/8. > Normativas IRAM NM 247-3 (ex 2183), NBR NM 247-3 (ex6148); IEC 60227-3. Ensayos de fuego: No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6812 Cat. BWF; IEEE 383. Cantidad 4 (cuatro) Celeste, 2 (dos) Rojo, 2 (dos) Negro, 2 (dos), 2 (dos) Marron, 2 (dos) Verde Amarillo.

RENGLÓN N°3: Deberá cotizar Interruptores eléctricos; tipo termomagnetico - corriente 10A- Tensión 220 V - Polaridad bipolar.

Peso 140g profundidad de montaje 55mm curva B.Normas: EN 60898, DIN VDE

0641 parte 11, IEC 60898

RENGLÓN N°4: Deberá cotizar Interruptores eléctricos; tipo termomagnetico - corriente 16A- Tensión 220 V - Polaridad bipolar.

Peso 140g profundidad de montaje 55mm curva B.Normas: EN 60898, DIN VDE

0641 parte 11, IEC 60898

RENGLÓN N°5: Deberá cotizar Interruptores eléctricos; tipo termomagnetico - corriente 25A- Tensión 220 V - Polaridad bipolar.

Peso 140g profundidad de montaje 55mm curva C.Normas: EN 60898, DIN VDE

0641 parte 11, IEC 60898

RENGLÓN N°6: Deberá cotizar Interruptores eléctricos; tipo termomagnetico - corriente 32A- Tensión 220 V - Polaridad bipolar.

Peso 140g profundidad de montaje 55mm curva C.Normas: EN 60898, DIN VDE

0641 parte 11, IEC 60898.

RENGLÓN N°7: Deberá cotizar Artef. p/tubo fluorescente; cant. de lámparas 2 - long. cuerpo 1270mm - alto 94mm - ancho 150mm - tipo plafón - potencia lámpara 36W - Criterio de seguridad - Sello de seguridad

Artefacto estanco tipo plafón para 2 tubos fluorescentes de 36w con protección. Cuerpo en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano y prensacable estanco con balasto electrónico.

RENGLÓN N°8: Deberá cotizar Interruptores eléctricos; tipo modulo p/embutir - corriente 10A- tensión 250V - polaridad bipolar.

Modulo con interruptor de un punto tipo cambre siglo 22 completo con bastidor y tapa.

RENGLÓN N°9: Deberá cotizar cables antillamas p/elect; número de conductores 1 - aislación caucho siliconado - corriente nominal 21A - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220V - sección 2.5mm.

Temperatura admisible -60° +180°. Cantidad 2 (dos)  color Celeste, 2 (dos) color Negro. Presentación rollo por 100 metros.

RENGLÓN N°10: Deberá cotizar cables antillamas p/elect; número de conductores 1 - aislación caucho siliconado - corriente nominal 15A - criterio de seguridad sello de seguridad - tensión nominal 220V - sección 1.5mm.

Temperatura admisible -60° +180°. Cantidad 2 (dos) color Celeste y 2 (dos) Negro. Presentación rollo por 100 metros.

RENGLÓN N°11: Deberá cotizar cables antillamas p/elect: número de conductores unipolar - aislación PVC- Aplicación electricidad- corriente nominal 24 A- criterio de seguridad - tensión nominal 220v- sección 4mm.

Conductor de  cobre electrolítico recocido. Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228. Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en cortocircuito. > AISLANTE PVC ecológico, - IRAM NM 247 02-05 BWF-B - Sello IRAM - RIN 288391/8. > Normativas IRAM NM 247-3 (ex 2183), NBR NM 247-3 (ex6148); IEC 60227-3. Ensayos de fuego: No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6812 Cat. BWF; IEEE 383.Cantidad 4 (cuatro) color Celeste, 2 (dos) color Rojo, 2 (dos) color Negro, 2 (dos) color Marrón, 2 (dos) color Verde Amarrillo. Presentación rollo por 100 metros.

RENGLÓN N°12: Deberá cotizar cables p/elect; presentación rollo x 100m- sección 2,5mm.

Conductor de cobre electrolítico recocido. Flexibilidad: clase 5; según IRAM NM-280 e IEC 60228. Temperatura máxima en el conductor: 70º C en servicio continuo, 160º C en cortocircuito. > AISLANTE PVC ecológico, - IRAM NM 247 02-05 BWF-B - Sello IRAM - RIN 288391/8. > Normativas IRAM NM 247-3 (ex 2183), NBR NM 247-3 (ex6148); IEC 60227-3. Ensayos de fuego: No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1. No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6812 Cat. BWF; IEEE 383. Cantidad 8 (ocho) color Celeste, 4 (cuatro) color Rojo, 4 (cuatro) color Negro, 4 (cuatro) color Marrón, 4 (cuatro) color Verde amarillo.

RENGLÓN N°13: Deberá cotizar portalámparas; material porcelana - tipo bronce- E-27- rosca Edison- criterio de seguridad sello de seguridad.

RENGLÓN N°14: Deberá cotizar portalámparas; material porcelana - tipo bronce- E-40- rosca Goliath- criterio de seguridad sello de seguridad.

RENGLÓN N°15: Deberá cotizar riel DIN - ancho 35mm- largo 1m.

RENGLÓN N°16: Deberá cotizar ficha tomacorriente; cant. De polos bipolar c/neutro- corriente admisible 10 A- elemento ficha macho- tensión 220v- tipo 3 espigas planas. Tipo richi.

RENGLÓN N°17: Deberá cotizar balasto p/tubos fluorescentes; potencia 36W - Tipo electrónico- Frecuencia 220v/50Hz - Criterio de seguridad - Sello de seguridad

RENGLÓN N°19: Deberá cotizar lámpara electrónica; tipo bajo consumo (long life)- potencia 15W.Segun pliego de especificaciones técnicas.

Lámpara bajo consumo tipo philips 15w casquillo e27 blanco frio 860 lumens, duración de lámpara 10000hs, 2mg de mercurio.Forma espiral.

RENGLÓN N°20: Deberá cotizar lámpara electrónica; tipo bajo consumo (long life)- potencia 20W.Segun pliego de especificaciones técnicas.

Lámpara bajo consumo tipo philips 20w casquillo e27 blanco frio 1200 lumens, duración de lámpara 10000hs, 1.5mg de mercurio. Forma espiral

RENGLÓN N°21: Deberá cotizar lámpara electrónica tipo bajo consumo, potencia 32W. Según pliego de especificaciones técnicas.

Lámpara bajo consumo philips 32w casquillo e27 blanco frio 2150 lumens, duración de lámpara 8000hs, 2mg de mercurio. Forma espiral

RENGLÓN N°22: Deberá cotizar lámpara dicroica - potencia 7W - tensión 220v - casquillo GU10- Eficiencia energética grado A.

RENGLÓN N°23: Deberá cotizar lámpara electrónica tipo led- potencia 4.5W.

RENGLÓN N°24: Deberá cotizar disyuntores diferenciales; alimentación bipolar - corriente de corte 30Ma- corriente 25 A - frecuencia 50 Hz. - 220V

Interruptor diferencial bipolar 30Ma 25ª profundidad de montaje 55mm peso 240g con botón de testeo

• Normas: IEC/EN 61008-1 (VDE 0660 parte 10) IEC/EN 61008-2-1 (VDE 0664 parte 11)

RENGLÓN N°25: Deberá cotizar fotocontroles; uso iluminación - corriente 10 A - tensión 220/240V - potencia 2,2KW.

Fotocontrol 10ª 220v 2200w ip65 para conexión con base tipo italavia

RENGLÓN N°30: Deberá cotizar modulo tomacorriente p/embutir; corriente 2x10 A - criterio de seguridad sello de seguridad.

Modulo tomacorriente doble de 10 A con tapa y bastidor tipo Cambre siglo XXII

CONSIDERACIONES GENERALES

- Solo se aceptarán ofertas por el material en condiciones de ¨nuevo¨ sin uso previo. No se aceptará material usado, reparado o reparado a nuevo.

- Los elementos cotizados deberán ser de calidad igual o superior al elemento sugerido en las Especificaciones Técnicas Particulares.

- El oferente, al momento de cotizar, deberá presentar muestra; especificar para cada renglón cotizado: Marca, Modelo y adjuntar las especificaciones del elemento.

PLAZO DE ENTREGA:

#### 5.	Serán de 10 días corridos a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra.

#### Comodoro Rivadavia,       de Septiembre de 2016.-

Capitán Tomás MARTINEZ        	 	                           Superior José RODRIGUEZ

Aprobó                                                                                      Redactó

# 1.           OBJETO.

1.1.	 Realizar la adquisición de útiles y materiales eléctricos, para el armado de tableros de potencia y transferencia automática de los grupos electrógenos emplazados tanto en el nodo Rio Gallegos; Escuadrón Sanidad de la IX Brigada Aérea y Grupo 2 de Comunicaciones, como así también para los grupos  electrógenos montados en carros móviles del sistema Lunar.

# 2.           ALCANCE.

# 2.1.    La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas, que deben cumplir los productos ofertados por los proveedores.

# 2.2       La adquisición de los útiles y materiales eléctricos  deberán ajustarse según el siguiente detalle:

Renglón  nº 37:

Se solicita en el renglón mencionado un interruptor  diferencial de 25 Amp Tensión 220V - Corriente 25A - Bipolar – Grado de protección .Maz IP20 -  50Hz - CTE. Diferencial 30mA Marca Siemens o telemecanique. (Imagen Nº1)

Imagen Nº 1

Renglón nº 38:

Se solicita contactores, tipo trifásico corriente 80 A. Marca SIEMENS CODIGO 3RT1046-1AN20, CONTACTOR, (AC-3 37 KW/400 V, AC 220V 50/60HZ 3 POL., TAM. S3, CONEXION POR TORNILLO), y dos (2) bloques de contactos auxiliares  ( 3RT10 SO/S12) 1NO-NC  en cada uno de ellos. También deberán tener entre si un enclavamiento mecánico (3RA 1924-2B) que no permita el accionamiento de los dos contactores al mismo tiempo. Se requiere que este interruptor sea de la marca Siemens o Telemecanique   (Imagen Nº1), debido a  que se conocen las características especificas del producto y las normas de calidad con las que fue fabricado, permitiendo continuar con las labores de manera eficiente y segura; además por motivo de linealidad, compatibilidad y estética. (Imagen Nº1)

Imagen Nº 2

Renglón nº 46:

Se solicita CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V – Color negro.

Renglón nº 47:

Se solicita CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V – Color Celeste.

Renglón nº 48:

Se solicita CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 2,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 18A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V – Color Verde.

Renglón nº 49:

Se requiere CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V – Color Negro.

Renglón nº 50:

Se requiere CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V – Color Celeste.

Renglón nº 51:

Se requiere CABLES P/ELECT; PRESENTACION ROLLO X 100M - SECCION 1,5mm² - CORRIENTE NOMINAL 13A - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD - TENSION NOMINAL 220V – Color Verde.

Renglón nº 62:

Se solicita en el renglón mencionado que  el tomacorriente doble deberá contar con el bastidor y tapa  respectivamente cada unidad, (marca Cambre para continuar con la línea existente en la Unidad). (Imagen Nº 3)

Imagen Nº 3

Renglón nº 64:

# Se solicita set/Lot de La Bobina Del Relé 12 V DC Miniatura Relé DPDT 8 Pines 10A 240VAC LY2 JQX-13F LY2 Con PTF08A Base de enchufe

Imagen Nº 4

Renglón nº 65:

Se solicita lámpara reflectora de bajo consumo versión luz día (LD), tipo espiral de 100 watt.

Imagen Nº 5

Renglón nº 67:

Cables Coaxial.

Características:

- RG-6

- Frecuencia Máxima 3 GHZ

- Potencia Máxima 100 W

- Resistencia Interna 75 OHM

- Largo de la bobina: 305 metros.

Imagen nº 6:

Renglón nº 68:

Plug RJ 45.

Características:

- Categoría 5e.

- Estilo: Estandar.

- Material de los contactos base: Bronce Forzado.

- Enchapado de los contactos: Oro.

- Número de posiciones: 8.

Imagen nº 7:

Renglón nº 69:

Cables Coaxil.

Características:

- RG-213

- Frecuencia Máxima 1 GHZ

- Potencia Máxima 100 W

- Resistencia Interna 50 OHM

- Largo de la bobina: 100 metros.

Imagen nº 8:

Renglón nº 70:

Cable Power.

Características:

- Soportar tensión 220 V

- Conector macho de 3 patas tipo I.

- Apto para frecuencia de 50 hz.

- Largo del Cable 1,2 metros.

- Conector hembra apto para fuente de alimentación de PC.

Imagen nº 9:

Renglón nº 71:

Fuente de Alimentación.

Características:

- Entrada: AC 100-240 V 50 Hz.

- Salida: DC 5 V 2 A.

Imagen nº 10:

Renglón nº 72:

Cable Telefónico.

Características:

- Tipo Plano para interior.

- 4 hilos.

- Largo del rollo: 100 metros.

- Vaina color negra.

Imagen nº 11:

Renglón nº 77:

Cable UTP

Características:

- Categoría 6 ANSI/TIA-568-B.2.1.

- Aislación PVC.

- Tipo Exterior.

- Largo del rollo: 305 metros

Imagen nº 12:

Renglón nº 78:

Cable UTP

Características:

- Categoría 6 ANSI/TIA-568-B.2.1.

- Aislación PVC.

- Tipo Interior.

- Largo del rollo: 305 metros

Imagen nº 13:

3.         CONSIDERACIONES DEL EQUIPAMIENTO:

3.1.    Los accesorios requeridos deberán, RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS anteriormente mencionadas.

Vicecomodoro Guillermo A. DIGNANI 	        Primer Teniente Mario Diego CIPOLLETTI

Aprobó                                                                                      Redactó