### OBJETO:

- La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas  que al menos deben cumplir los elementos, completando lo detallado en cada renglón de la Solicitud de Gastos, respectivamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

RENGLÓN 1: Deberá cotizar cisterna móvil de 3000 litros para gasoil, con expendedora de combustible incorporada, con elementos contra incendios y filtros de combustible Tanque 3000 Lts reforzado, construido en chapa plegada de 1/8″ y 3/16″.

Guardabarros montado al chasis

Paragolpes.

Escaleras

Guarda tacos

Porta matafuego

Porta luces

Porta Bomba

Enganche regulable en altura

Anclaje para cadenas anti-látigo

Tren giratorio a bolitas de acero.

Ejes de 3″ de acero macizo con rodillos cónicos 30206-30208, elásticos de acero reforzado.

Llantas reforzadas para neumáticos 15” o 16”

Tanque 3000 Lts de chapa 1/8″ con rompeolas

Boca de carga 2” y descarga 1”

Rompeolas

Boca de Inspección

Salida para gases

Doble costura

Kit de despacho

Incluye kit de despacho completo 12 volts anti-explosivo, 70 lts/min, con manguera, caudalimetro, filtro y pico surtidor.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Solo se aceptarán ofertas por el material en condiciones de ¨nuevo¨ sin uso previo. No se aceptará material usado, reparado o reparado a nuevo.

- Los elementos cotizados deberán ser de calidad igual o superior al elemento sugerido en las Especificaciones Técnicas Particulares.

- El oferente, al momento de cotizar, deberá especificar para cada renglón cotizado: Marca, Modelo y si fuese necesario Código del elemento cotizado.

PLAZO DE ENTREGA:

#### 5.	Plazo de entrega será 15 días corridos a partir del día de recepción de la Orden de Compra.

#### Comodoro Rivadavia,     de Agosto de 2016.-

# Text boxes

2