RENGLÓN 2:

# FUERZA AEREA ARGENTINA

# DIRECCION DE BIENESTAR Y PERSONAL

BARRIO AERONAUTICO COMODORO RIVADAVIA

## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRUEBA HIDRAULICA

OBJETO:

1.	La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas  que al menos deben cumplir los elementos, completando lo detallado en el  renglón de la Solicitud de Gastos Nº 06/17.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

RENGLÓN 2: DEBERÁ COTIZAR PRUEBA HIDRAULICA DE MATAFUEGOS PBP ABC DE 5KG, CANTIDAD 20  UNIDADES.

CONSIDERACIONES GENERALES

CONDICIONES

- La empresa ejecutora del servicio no puede realizar la recarga del extintor sin antes hacer el mantenimiento general, conforme a las condiciones específicas de cada extintor, según la legislación vigente: decreto y cumpliendo la norma IRAM  N° 3517 parte II, y toda otra reglamentación que complemente y/o modifique a esta, como ser:

- Descarga de presión y vaciamiento de agentes extintor.

- Realizar peso Tara de cada cilindro.

- Prueba hidráulica de cilindros, conforme a las normativas.

- La empresa ejecutora deberá proveer y colocar todas aquellas partes de los equipos a recargar que se encuentren deterioradas y/o faltantes y cuya existencia sea necesaria para el normal funcionamiento de los matafuegos, cuyo costo estará incluido en el valor cotizado.

- Al efectuarse la correspondiente prueba hidráulica  deberá colocarse el marbete en la parte frontal del extintor después de la ejecución del servicio, correspondiente al año en vigencia y su precinto y seguros correspondientes.

- El ofertante deberá presentar la Licencia Habilitante para el servicio de Prueba Hidráulica  y mantenimiento de matafuegos, de conformidad con la Norma IRAM 3517, parte II, y leyes vigentes.

- La cotización del oferente deberá incluir los gastos de traslado (retiro – entrega) para ejecución de la prestación.

PLAZO DE ENTREGA:

2.       Será de 15 días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la orden de compra.

GARANTIA:

3. 	El tiempo de garantía del servicio será de 1 (un) año desde la puesta en funcionamiento en el lugar determinado.

#### Comodoro Rivadavia,  31  de Mayo  de 2017.-

Comodoro ALEJANDRO J ARGAÑARAZ

Jefe Militar del Barrio Aeronáutico Comodoro Rivadavia

Aprobó

# FUERZA AEREA ARGENTINA

COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO

# IX BRIGADA AEREA

## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

RECARGA DE MATAFUEGOS

OBJETO:

- La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los elementos y/o trabajos a realizar. La presente completa lo detallado en cada renglón de la Solicitud de Gastos, respectivamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

RENGLÓN 3: DEBERÁ COTIZAR RECARGA DE EXTINTORES CLASE PQS ABC DE 5 KG. CANTIDAD 99 UNIDADES.

RENGLÓN 4: DEBERÁ COTIZAR RECARGA DE EXTINTORES CLASE PQS ABC DE 10KG, CANTIDAD 31 UNIDADES.

RENGLÓN 5: DEBERÁ COTIZAR RECARGA DE EXTINTORES  CLASE PQS ABC DE 1KG, CANTIDAD 9 UNIDADES.

RENGLÓN 6: DEBERÁ COTIZAR RECARGA DE EXTINTORES  CLASE PQS ABC DE 2,5KG, CANTIDAD 5 UNIDADES.

RENGLÓN 7: DEBERÁ COTIZAR RECARGA DE EXTINTORES CLASE HCFC DE 5KG, CANTIDAD 18 UNIDADES.

RENGLÓN 8: DEBERÁ COTIZAR RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 10KG, CANTIDAD 9 UNIDADES.

RENGLÓN 9: DEBERÁ COTIZAR RECARGA DE EXTINTORES CO2 DE 5KG, CANTIDAD 12 UNIDADES.

CONSIDERACIONES GENERALES

CONDICIONES

- Las recargas se realizaran utilizando herramientas adecuadas, material de recarga, repuestos y demás elementos según la legislación vigente, cumpliendo la norma IRAM  N° 3517 parte II, y toda otra reglamentación que complemente y/o modifique a esta.

- El adjudicatario deberá proveer y colocar todas aquellas partes de los equipos a recargar que se encuentren deterioradas y/o faltantes y cuya existencia sea necesaria para el normal funcionamiento de los matafuegos, cuyo costo estará incluido en el valor cotizado.

- Al efectuarse la reposición de los equipos recargados a su ubicación, el adjudicatario deberá entregar las tarjetas, en un número igual a la de los matafuegos recargados, que certifiquen la recarga utilizada, debiendo consignar la totalidad de los datos que en ella se indican y deberán tener colocado el marbete correspondiente al año en vigencia y su precinto y seguros correspondientes.

- El organismo licitante se reserva el derecho de inspeccionar la recarga de los equipos, en el lugar que este se realice, debiendo los oferentes consignar en su oferta donde se realizara la misma.

- Ajunto al matafuego, en el momento de la reinstalación del mismo, el adjudicatario deberá presentar la certificación de recarga individual por cada matafuego.

- El ofertante deberá presentar la Licencia Habilitante para el servicio de recarga y mantenimiento de matafuegos, de conformidad con la Norma IRAM 3517, parte II, y leyes vigentes.

- La cotización del oferente deberá incluir los gastos de traslado (retiro - entrega) para ejecución de la prestación.

PLAZO DE ENTREGA:

- Sera de 15 días corridos, a partir de la fecha de recepción de la orden de compra.

#### Comodoro Rivadavia, junio  de 2017.-

CP  MENDOZA F.

# FUERZA AEREA ARGENTINA

COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO

# IX BRIGADA AEREA

## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRUEBA HIDRAULICA

OBJETO:

- La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los elementos y/o trabajos requeridos. La presenta completa lo detallado en cada renglón de la Solicitud de Gastos, respectivamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

RENGLÓN 10: DEBERÁ COTIZAR Y DE CORRESPONDER, REAIZAR SOLO PRUEBA HIDRAULICA  DE 162 MATAFUEGOS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

- EXTINTORES  CLASE PQS ABC DE 5KG

- EXTINTORES  CLASE PQS ABC DE 10KG

- EXTINTORES  CLASE PQS ABC DE 1KG

- EXTINTORES  CLASE PQS ABC DE 2,5KG

- EXTINTORES   CLASE HCFC DE 5KG

RENGLÓN 11: DEBERÁ COTIZAR Y DE CORRESPONDER REALIZAR SOLO PRUEBA HIDRAULICA  DE 21 MATAFUEGOS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

- EXTINTORES   CO2  DE 10KG

- EXTINTORES   CO2 DE 5KG

CONSIDERACIONES GENERALES

CONDICIONES

- El proveedor deberá informar fehacientemente y aportar la documentación respaldatoria en aquellos casos en que el material sometido a pruebas no supere las mismas.

- Los trabajos se realizaran utilizando herramientas adecuadas, material adecuado, repuestos y demás elementos según la legislación vigente, cumpliendo la norma IRAM  N° 3517 parte II, y toda otra reglamentación que complemente y/o modifique a esta.

- El adjudicatario deberá proveer y colocar todas aquellas partes de los equipos a probar que se encuentren deterioradas y/o faltantes y cuya existencia sea necesaria para el normal funcionamiento de los matafuegos, cuyo costo estará incluido en el valor cotizado.

- Al efectuarse la reposición de los equipos recargados a su ubicación, el adjudicatario deberá entregar la documentación, en un número igual a la de los matafuegos recargados, que certifiquen la prueba hidráulica realizada, debiendo consignar la totalidad de los datos que en ella se indican.

- El organismo licitante se reserva el derecho de inspeccionar la prueba hidráulica de los equipos en el lugar que este se realice, debiendo los oferentes consignar en su oferta donde se realizara la misma.

- El ofertante deberá presentar la Licencia Habilitante para el servicio de recarga y mantenimiento de matafuegos, de conformidad con la Norma IRAM 3517, parte II, y leyes vigentes.

- La cotización del oferente deberá incluir los gastos de traslado (retiro - entrega) para ejecución de la prestación.

- Luego de realizada la prueba hidráulica, los matafuegos sometidos a la misma, deberán ser reintegrados en condiciones aptas para ser recargados. Aquellos matafuegos que no hayan superado la prueba hidráulica también deberán ser reintegrados observando la especificado en el apartado N° 1.

PLAZO DE ENTREGA:

- Sera de 15 días corridos, a partir de la fecha de recepción de la orden de compra.

#### Comodoro Rivadavia, de junio  de 2017.-

CP  MENDOZA F.

# Text boxes

RENGLÓN 12:

RENGLÓN 13