ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REPARACION DE VEHÍCULO RENAULT KANGOO EMX-992 Nº de motor 8A1KC02154L527276 Nº de chasis F8QK630C570833.- . N° 20 / 16 RENGLON N° 01

INDICE

- OBJETO

- ALCANCE

- CONSIDERACIONES  ESPECIALES

- RECEPCIÓN DEL TRABAJO

- TIEMPO DE EJECUCIÓN

# OBJETO.

  - Realizar el mantenimiento y reparación de motor de Renault Kangoo EMX-992, Nº de motor 8A1KC02154L527276, Nº de chasis F8QK630C570833.-

# ALCANCE.

# 2.1.          	La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar y dejar en perfecto estado de funcionamiento al vehículo mencionado utilizado por el G2COM.

# 2.2.                La reparación del vehículo se deberá realizar según el siguiente detalle:

# 1-  Desmontar motor.

# 2- Reemplazar bulones cortados de soporte de bomba inyectora. (Reparar roscas).

3- Reemplazar engranajes, correa, retenes, distribución, cigüeñal, bancada.

# 4- Reemplazar kit de embrague.

5- Montar y reparar escape.

6- Reemplazar caja precalentadora.

7- Reparar alternador, reemplazar cada parte que se encuentre desgastada  y  reemplazar  la correa de alternador.

8- Colocación de varilla medidora de aceite nueva (original).

9- Recambio de todos los retenes que contenga el motor.

10- Reemplazo del vaso de expansión del sistema de refrigeración.

11- Reparación de cualquier pérdida y o filtración que pueda contener el circuito de  	    	   refrigeración.

12- Reparar cualquier parte o subparte del grupo motor que se encuentre desgastada o           	              rota, que garantice el funcionamiento correcto del mismo por el plazo de la garantía.

# 3.        	CONSIDERACIONES ESPECIALES

# 3.1.   	El contratista dispondrá de toda la documentación técnica (manuales del fabricante) necesaria correspondiente al vehículo de referencia para la reparación y recambios que sean necesarios.

3.2.	Con respecto a los elementos empleados en esta reparación, deberán ser  NUEVOS, originales y sin uso, siendo los correspondidos por el fabricante del vehículo y no alternativos.

3.3.	A los efectos de dar cumplimiento a lo detallado en el ALCANCE, el Personal del Servicio Transporte del Grupo 2 de Comunicaciones entregará el vehículo a reparar al Adjudicatario – una vez emitida la correspondiente orden de compra-  en las instalaciones del adjudicatario, mediante acta en la cual constará el estado de conservación del vehículo entregado para la reparación así como el estado de cada uno de sus componentes (ruedas- marcas y modelo, estereo, estado de cristales, estado de la chapería exterior, etc.).

3.4.	Cabe señalar que se exigirá al  Adjudicatario ser titular del taller que realizará el trabajo y que cuente con instalaciones habilitadas por la Municipalidad de Comodoro

Rivadavia. Por tal motivo será un requisito exigible, la presentación junto con su oferta económica de la citada habilitación, la cual deberá encontrarse vigente a la fecha de la apertura,

3.5.	Asimismo se deja expresamente establecido, que será responsabilidad absoluta del Adjudicatario, cualquier deterioro / daño / faltante que pueda sufrir el vehículo, mientras el mismo se encuentre en las instalaciones del Adjudicatario para su reparación, hasta la recepción del mismo por parte del personal del Grupo 2 de Comunicaciones.

# 3.6.              El oferente deberá inspeccionar previamente el vehículo en la Unidad (Grupo 2 de Comunicaciones), antes de la apertura de ofertas, de manera que pueda contar con todos los elementos de juicio necesarios para confeccionar su oferta. Realizada la visita previa, el G2COM entregará al oferente una constancia de visita, la cual deberá ser presentada junto con la oferta, siendo este un requisito deseable.

3.7.		El Adjudicatario no podrá contratar a Personal Militar y/o civil perteneciente a las Fuerzas Armadas Argentinas, sin importar su situación de revista, como así tampoco a familiares directos de estos, para la intervención en los trabajos sobre el vehículo.

3.8.		Queda expresamente establecido que el adjudicatario no podrá realizar pruebas de funcionamiento del vehículo a reparar que impliquen su circulación por las calles de la ciudad, por ser estos vehículos de uso militar de la Fuerza Aérea Argentina. En caso de ser necesaria dicha prueba de manejo para corroborar el correcto funcionamiento de dicho vehículo, el adjudicatario deberá solicitar la presencia de personal del G2COM  para que conduzca a los vehículos de referencia acompañado del adjudicatario.

# 4.         	RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

4.1.     	Una vez finalizados los trabajos de referencia, el Adjudicatario deberá tomar contacto telefónico con el Jefe de Escuadrón Logístico – de lunes a viernes de 08:00 hs a 12:00 hs- a efectos de coordinar la entrega del vehículo reparado, para que se  realice la comprobación del estado de funcionamiento del mismo. En tal oportunidad el Adjudicatario deberá entregar los repuestos “usados” que hayan sido reemplazados.

4.2.  	El Adjudicatario deberá entregar por escrito un resumen de las tareas realizadas en el vehículo, firmando al pié del documento.

4.3 	El Adjudicatario deberá entregar un certificado de garantía escrito, por todos los trabajos realizados y abarcando el correcto funcionamiento del vehículo en todo lo que involucra el grupo motor y sistemas auxiliares, por un plazo no menor a CIENTO VEINTE (120) días corridos.

# 5.                  	TIEMPO DE   Ejecución

# 5.1     	El plazo para la realización de las tareas mencionadas en la presente Especificación Técnica, será de QUINCE (15) días corridos a partir de la fecha de recepción  de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

Primer Teniente MARIO CIPOLLETTI                                  Suboficial Principal RAUL GALLO

Jefe Escuadrón Logístico                                               Encargado de Servicio Transporte

Vicecomodoro GUILLERMO DIGNANI

Jefe del Grupo 2 de Comunicaciones

REPARACION DE VEHÍCULO RENAULT KANGOO EPF-107 Nº de motor 8A1KC02154L528475 Nº de chasis F8QK630C571089.- N° 21/ 16 RENGLÓN N° 02

INDICE

- OBJETO

- ALCANCE

- CONSIDERACIONES  ESPECIALES

- RECEPCIÓN DEL TRABAJO

- TIEMPO DE EJECUCIÓN

# 1.                  OBJETO.

  - Realizar el mantenimiento y reparación del tren delantero de Renault Kangoo EPF-107, Nº de motor 8A1KC02154L528475, Nº de chasis F8QK630C571089.-

# 2.                	 ALCANCE.

# 2.1.          	La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas para realizar y dejar en perfecto estado de funcionamiento al vehículo mencionado utilizado por el G2COM.

# 2.2.                La reparación del tren delantero completo se deberá realizar según el siguiente detalle:

# 1-  Reemplazo de parrilla y pantógrafos, izquierda y derecha.

# 2- Reemplazar kit de bujes de suspensión.

3- Cambio de semieje izquierdo y derecho.

4- Cambio de pastillas de freno, izquierdo y derecho.

5- Efectuar alineación y balanceo de tracción delantera.

6- Realizar balanceo de las ruedas traseras.

# 3.        	CONSIDERACIONES ESPECIALES

# 3.1.   	El contratista dispondrá de toda la documentación técnica (manuales del fabricante) necesaria correspondiente al vehículo de referencia para la reparación y recambios que sean necesarios.

3.2.	Con respecto a los elementos empleados en esta reparación, deberán ser  NUEVOS, originales y sin uso, siendo los correspondidos por el fabricante del vehículo y no alternativos.

3.3.	A los efectos de dar cumplimiento a lo detallado en el ALCANCE, el Personal del Servicio Transporte del Grupo 2 de Comunicaciones entregará el vehículo a reparar al Adjudicatario – una vez emitida la correspondiente orden de compra-  en las instalaciones del adjudicatario, mediante acta en la cual constará el estado de conservación del vehículo entregado para la reparación así como el estado de cada uno de sus componentes (ruedas- marcas y modelo, estereo, estado de cristales, estado de la chapería exterior, etc.).

3.4.	Cabe señalar que se exigirá al  Adjudicatario ser titular del taller que realizará el trabajo y que cuente con instalaciones habilitadas por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Por tal motivo será un requisito exigible, la presentación junto con su oferta económica de la citada habilitación, la cual deberá encontrarse vigente a la fecha de la apertura,

3.5.	Asimismo se deja expresamente establecido, que será responsabilidad absoluta del Adjudicatario, cualquier deterioro / daño / faltante que pueda sufrir el vehículo, mientras el mismo se encuentre en las instalaciones del Adjudicatario para su reparación, hasta la recepción del mismo por parte del personal del Grupo 2 de Comunicaciones.

# 3.6.              El oferente deberá inspeccionar previamente el vehículo en la Unidad (Grupo 2 de Comunicaciones), antes de la apertura de ofertas, de manera que pueda contar con todos los elementos de juicio necesarios para confeccionar su oferta. Realizada la visita previa, el G2COM entregará al oferente una constancia de visita, la cual deberá ser presentada junto con la oferta, siendo este un requisito deseable.

3.7.		El Adjudicatario no podrá contratar a Personal Militar y/o civil perteneciente a las Fuerzas Armadas Argentinas, sin importar su situación de revista, como así tampoco a familiares directos de estos, para la intervención en los trabajos sobre el vehículo.

3.8.		Queda expresamente establecido que el adjudicatario no podrá realizar pruebas de funcionamiento del vehículo a reparar que impliquen su circulación por las calles de la ciudad, por ser estos vehículos de uso militar de la Fuerza Aérea Argentina. En caso de ser necesaria dicha prueba de manejo para corroborar el correcto funcionamiento de dicho vehículo, el adjudicatario deberá solicitar la presencia de personal del G2COM  para que conduzca a los vehículos de referencia acompañado del adjudicatario.

# 4.         	RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

4.1.     	Una vez finalizados los trabajos de referencia, el Adjudicatario deberá tomar contacto telefónico con el Jefe de Escuadrón Logístico – de lunes a viernes de 08:00 hs a 12:00 hs- a efectos de coordinar la entrega del vehículo reparado, para que se realice la comprobación del estado de funcionamiento del mismo. En tal oportunidad el Adjudicatario deberá entregar los repuestos “usados” que hayan sido reemplazados.

4.2.  	El Adjudicatario deberá entregar por escrito un resumen de las tareas realizadas en el vehículo, firmando al pié del documento.

4.3 	El Adjudicatario deberá entregar un certificado de garantía escrito, por todos los trabajos realizados y abarcando el correcto funcionamiento del vehículo en todo lo que involucra al tren delantero, por un plazo no menor CIENTO VEINTE (120) días.

# 5.                  	TIEMPO DE   Ejecución

# 5.1     	El plazo para la realización de las tareas mencionadas en la presente Especificación Técnica, será de QUINCE (15) días corridos a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra por parte del Adjudicatario.

Primer Teniente MARIO CIPOLLETTI                                  Suboficial Principal RAUL GALLO

Jefe Escuadrón Logístico                                               Encargado de Servicio Transporte

Vicecomodoro GUILLERMO DIGNANI

Jefe del Grupo 2 de Comunicaciones