FUERZA AEREA ARGENTINA	                                                            ANEXO (I)

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES                                                     APENDICE 6

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES CRV

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTE GRUPO 2 DE COMUNICACIONES. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 28 / 2017

INDICE

1. OBJETO.

2. ALCANCE.

3. CONSIDERACIONES del MATERIAL Y/O ACCESORIOS.

4. PLAZO DE ENTREGA.

# OBJETO

# Realizar la compra de neumáticos de primera línea para mantener en óptimo funcionamiento el material rodante y poder brindarle continuidad a las actividades operativas y logísticas que realiza este Grupo 2 de Comunicaciones.

# 2             ALCANCE

## 2.1  	La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas de los bienes que el Grupo 2 de Comunicaciones desea adquirir.

## 2.2 	La adquisición de los neumáticos  deberán ajustarse según el siguiente detalle:

Renglón Nº 01: Cubierta Tipo “Bridgestone Dueler H/T 840” Medidas 255/70R16, 111	Hilos, Ancho de Sección 272 mm, Diámetro exterior 778, Índice de Velocidad H 210KM/h, Índice de Tracción AA, Índice de Carga 119, es un neumático para equipar a la pick-up Ford Ranger.

Renglón Nº 02: El Tipo “Pirelli P6” Medidas 185/65R15, 88 Hilos, Ancho de Sección 189 mm, Diámetro Exterior 621 mm, Índice de Velocidad H 210 KM/H, Índice de Tracción AA, Índice de Carga 100 ,que ofrece prestaciones equilibradas en términos de confort de conducción para Peugeot Partner.

Renglón Nº 03: Cubierta Tipo “Firestone Seiberling 500” Medidas 175/65R14, 82 Telas, Ancho de sección 177 mm, Diámetro Exterior 584 mm, Índice de Velocidad U 200 KM/H, Índice de Tracción AA, Índice de Carga 100,  para Renault Kangoo.

.

# 3       CONSIDERACIONES DEL EQUIPAMIENTO

# Los neumáticos requeridos deberán ser nuevos y respetar las especificaciones técnicas anteriormente mencionadas.

# 3.2     	Los neumáticos deberán poseer impresa la fecha de fabricación, la cual no debe ser superior a la de un año.

# 3.3	Todos los neumáticos deben ser de máxima calidad	/primera marca.

# 4.	PLAZO DE ENTREGA

# 4.1   	Entrega total para todos los renglones DENTRO DEL EJERCICIO 2017.

## Primer Teniente DIEGO CIPOLLETTI                   Alférez GABRIEL GONZALEZ

## Jefe Escuadrón Logístico                                Jefe Servicio Transporte

## APROBO                                                   REDACTO