ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº 1:

ONC: 254-00506-0036

DESCRIPCION: Insecticida para control de moscas y mosquitos.-

COMPOSICION BASICA: Permitrina – d-tetrametrina – solvente-hidrocarburo-propelentes – ingredientes inertes c.p.s.

PRESENTACION: En formato aerosol de 400 cm3.-

RENGLON Nº 2:

ONC: 254-00506-0059

DESCRIPCION: Insecticida para control de hormigas.-

COMPOSICION BASICA: fenitrotión-fosforotiotato-dimetil -ingredientes inertes c.p.s.

PRESENTACION: En polvo y en envase por un (1) kilo.-

RENGLON Nº 3:

254-00507-0015

DESCRIPCION: Raticida cebo para control de roedores

COMPOSICION BASICA: warfarina (fenil-acetil –etil-hidroxicumicina) bitrex-cereales-colorantes conservantes- ingredientes inertes c.p.s.

PRESENTACION: En envase de 1Kilogramo

RENGLON Nº 4:

254-00506-0059

DESCRIPCION: Pastilla para fumigación control de plagas en general.-

COMPOSICION BASICA: cipermetrina-materia fumígena- ingredientes inertes c.p.s.

PRESENTACION: En envase por doce (12) pastillas de 50 gramos cada una.-

CONDICION Y CLAUSULA GENERAL (RENGLONES 1 AL 4)

Todos los productos detallados deberán tener impresa la composición Química-Datos de Primeros Auxilio, Datos de su Utilización, Fecha de fabricación, Número de Lote, Fecha de Vencimiento, la cual no debe ser menor a dos (2) años desde la recepción definitiva de los elementos mencionados.-

RENGLÓN Nº 5:

Alcohol etílico al 96% Vol. Uso medicinal, Estado liquido,  presentación en envase por 1 litro

RENGLÓN Nº 6:

Aceite línea MAGNAGLO, código CARRIER II, marca MAGNAFLUX. Vehículo dispersor de partículas magnéticas.

Presentación bidón de 20 litros.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 7:

Baño listo para su uso compuesto por partículas magnetizable fluorescente  14 A y vehiculo oleoso de dispersión Carrier II. Marca MAGNAFLUX  Línea Magnaglo, Código 14 AM.

Presentación aerosol.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 8:

Removedor/ limpiador no clorado marca MAGNAFLUX, Línea ZYGLO  Código SKC - S  Presentación aerosol de 300 ml

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 9:

Removedor/ limpiador no clorado marca MAGNAFLUX, Línea ZYGLO  Código SKC - S  Presentación bidón de 5 litros.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 10:

Benceno, Liquido incoloro de olor característico, muy inflamable. Dens. 0,879 a 20 ºC; P.E. 80,1 ºC

P.F. 5,5 ºC.

Presentación en envases de vidrio de 1 litro. Debidamente rotulado. ( Nº Lote, fecha de fabricación y de vencimiento)

RENGLÓN Nº 11:

Naftolbencein - alfa, indicador Estado solio calidad pro análisis concentración/pureza 98%. Presentación envase 100 gr.

RENGLÓN Nº 12:

Agua destilada, compuesto químico agua destilada- Calidad comercial. Presentación envase por 5 litros.

RENGLÓN Nº 13:

Nitrato de Plata 0,1 N. Sales, compuesto quimico nitrato de plata- Estado Sólido- Calidad Industrial- Concentración pureza 100%- Presentación: Unidad de 10 gr- Calidad- Grado- Hidratación Anhidro.

RENGLÓN Nº 14:

Ioduro de Potasio 0,1 N. Sales Compuesto Químico Ioduro de Potasio. Estado: Sólido. Calidad Pro Análisi. Concentración / Pureza 100 %. Presentación envase por 100 gr. Grado Hidratación Anhidro.

RENGLÓN Nº 15:

Formol al 10 %. Aldehídos y cetonas. Compuesto Químico formaldehído. Estado Líquido. Calidad Pro Análisis. Concentración/ Pureza 99 %. Presentación Envase por 1 lt.

RENGLÓN Nº 16:

Solución reguladora Ph 10 Patrón/ Estándar para calibración. Equipo Medidor de pH. Solución reguladora pH 10. Presentación envase por 1 lt.

RENGLÓN Nº 17:

Cianuro de Sodio. Sales. Compuesto Químico Cianuro de Sodio. Estado Sólido. Calidad Pro Análisis. Concentración/ pureza 98 %. Presentación envase  por 100 gr. Grado Hidratación Anhidro.

RENGLÓN Nº 18:

Acido Clorhídrico 1 N Calidad Pro Análisis, Concentración Pureza 1 N estado líquido. Presentación en envase de vidrio de 1 lt.

RENGLÓN Nº 19:

Amoniaco Concentrado. Compuestos Nitrogenados. Compuesto Químico amoniaco. Estado Líquido. Calidad Pro Análisis. Concentración/ Pureza 100 %. Presentación envase por 1 lt.

RENGLÓN Nº 20

ZL-56

Water Washable Fluorescent Penetrant

(Level 4 – Ultra High Sensitivity)

Ultra-high sensitivity penetrant for critical applications. ZL-56 is

a fluorescent, high sensitivity, water washable penetrant. ZL-56 is

typically used on smooth, nonporous, highly machined surfaces to

find cracks, seams, and scratches.

Approved Developers: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B & SKD-S2

Presentación bidón de 5 Litros.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 21

ZL-37

PE Fluorescent Penetrant

(Level 4 – Ultra-High Sensitivity)

ZL-37 is typically used on castings, forgings, and extrusions, rough

and machined surfaces to find cracks, seams, laps, laminations

and porosity.

Approved Developers: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2

Approved Removers: ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF

Presentación bidón de 5 Litros.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 22

ZR-10B

Remover

ZR-10B is a pinkish, slightly viscous liquid. ZR-10B is a 100% active

concentrate, which is diluted in water when used as an emulsifier

for ZYGLO PE penetrants. ZR-10B is very low in sulfur, chlorine,

and sodium content.

Presentación bidón de 5 Litros.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 23

ZL-27A

PE Fluorescent Penetrant

(Level 3 – High Sensitivity)

ZL-27A is typically used on castings, forgings, and extrusions,

rough and machined surfaces to find cracks, seams, laps,

laminations and porosity.

Approved Developers: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2

Approved Removers: ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF

Presentación bidón de 5 Litros

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 24

ZL-27A

PE Fluorescent Penetrant

(Level 3 – High Sensitivity)

ZL-27A is typically used on castings, forgings, and extrusions,

rough and machined surfaces to find cracks, seams, laps,

laminations and porosity.

Approved Developers: ZP-4B, ZP-9F, ZP-5B, ZP-14A & SKD-S2

Approved Removers: ZR-10B, ZE-4B, SKC-S & SKC-HF

Presentación en aerosol de 300ml.

Con fecha de vencimiento posterior al año 2018.

Con certificado de calidad.

RENGLÓN Nº 25:

Alcohol isopropílico anhidro

Presentación en envases de vidrio de 1 litro. Debidamente rotulado. ( Nº Lote, fecha de fabricación y de vencimiento).

CONDICION Y CLAUSULA GENERAL (RENGLONES 5 AL 25)

LOS ENVASES DEBERAN ESTAR ROTULADOS Y MARCADOS EN LUGAR VISIBLE EN FORMA LEGIBLE CON LOS DATOS SOLICITADOS. LOS ROTULOS DEBEN SOSTENERSE INCLUSO BAJO LAS OPERACIÓNES DE MANIPULACION DE CARGA Y DESCARGA DEL PRODUCTO. DEBERAN LLEGAR A SU LUGAR DE DESTINO DEFINITIVO Y ENTREGADO EN PERFECTAS CONDICIONES DE LIMPIEZA E INTEGRIDAD.

SE DEBEN RESPETAR LAS MARCAS INDICADAS EN CADA ÍTEM. SE SOLICITA LA FECHA DE SEGURIDAD DE CADA PRODUCTO. TODO INSUMO REQUERIDO DEBERÁ PRESENTAR FECHAS DE VENCIMIENTO Y NUMERO DE LOTES RESPECTIVOS.

RENGLON 26:

254-00504-0108. Herbicida activo glifosato, concentración 48% presentación envase por 20 litros. Acción  desbrotador – uso control de malezas. Envase original – con fecha de vencimiento

RENGLÓN Nº 27:

Sellante, Tipo FASTIX.-

Características Técnicas: Sellante, uso general, transparente, en envase (cartucho) de 300 grs. No contiene solventes; Comienza a formar capa en 15 minutos, adquiere sus propiedades finales en 24 horas con humedad relativa ambiente no menor de 45%; Curado ácido; No contrae ni dilata; permanece permanentemente elástico; Tiene muy buena resistencia a la temperatura (-10º C + 180º C); Es un aislante eléctrico moderado; No se puede pintar; Es impermeable, hermético y aislante. Resiste golpes, frío, calor y vibraciones.- En el envase deberá venir impreso el N° de Lote y su correspondiente Fecha de vencimiento.

RENGLÓN Nº 28:

Adhesivo sellado, Tipo SILOC

Características Técnicas: Adhesivo Sellador para alta temperatura, color rojo. 100% Silicona, resiste hasta +260 ºC (intermitente hasta 320 ºC). Utilizado para formar juntas. Resistente al agua, lubricantes, aceites de transmisión, líquido de frenos, líquidos refrigerantes.- Envase por 300 grs. En el mismo deberá incluir el Nº de Lote y su correspondiente Fecha de vencimiento

RENGLÓN Nº 29:

Adhesivo resina epoxi de 2 componentes, Tipo  POXIPOL.-

Características Técnicas: Adhesivo de 2 componentes, transparente, secado rápido (10 minutos).Adhesivo con características similares a la soldadura metálica; se aplica en cualquier espesor, no se contrae, dilata ni deforma; no contiene solventes; resistente al agua y aceites; resiste hasta 60 ºC (140 ºF). En caja de 70 ml (2 pomos de 35 ml), incluyendo su correspondiente N° de Lote  y fecha de vencimiento.-

RENGLÓN Nº 30:

Adhesivo instantáneo Tipo LA GOTITA.-

Características Técnicas: Adhesivo instantáneo tipo la gotita, secado rápido en envase por 10 ml tipo metacrilato, tamaño profesional. Adhesivo que pega todo tipo de materiales, con excepción de algunos plásticos. El envase deberá tener especificado Número de lote y Fecha de vencimiento.-

RENGLÓN Nº 31:

Características Técnicas: Cemento de contacto para pegar goma sobre metal, dicho elemento presenta las siguientes características técnicas: adhesivo de contacto untable para pegar una amplia variedad de materiales como cuero, laminados, madera, cartón, goma, etc.; logra uniones fuertes y flexibles que no envejecen con el tiempo, es también resistente al agua, al aceite y a las naftas, sin tolueno, presentación en envase original de fábrica por 50 ml. El mismo deberá tener impreso en su envase fecha de fabricación, fecha de vencimiento y número de lote.-

RENGLÓN Nº 32:

Características Técnicas: Adhesivo Siliconado sellador transparente tipo Siloc, capacidad 500cm3, para adherir y sellar materiales.

RENGLÓN Nº 33:

Características Técnicas: Desoxidante tipo penetrit, presentación en aerosol por 250 cm3.-

RENGLÓN Nº 34:

Características Técnicas: Adhesivo (Tipo Loctite 326) curado lento, baja resistencia al desarme, color ámbar, presentación 50 Gr. Debe tener impreso fecha de fabricación, vencimiento y n º de lote

RENGLÓN Nº 35:

Características Técnicas: Adhesivo,  tipo loctite 495 color rojo, uso pegar vástagos. En envase por 100 grs. En el mismo se deberá incluir el N° de Lote y su correspondiente Fecha de vencimiento.-

RENGLÓN Nº 36:

Características Técnicas: Adhesivo Tipo Loctite 620

ANAHERÓBICO LOCTITE 620, ALTA TEMPERATURA (52º - 232º CS), PRESENTACIÓN 50GR

RENGLÓN Nº 37:

Características Técnicas: Adhesivo De Contacto Tipo Poxiran Lata De 4 LT

Adhesivo de contacto, especialmente recomendado para pegar materiales flexibles tales como cuero, tela y goma.

Presentación: En envase de 4 Lt. En el mismo deberá incluir el Nº de Lote y su correspondiente Fecha de vencimiento

RENGLÓN Nº 38:

Características Técnicas: Adhesivo para alta temperatura. 100% Silicona, resiste hasta +260 ºC (intermitente hasta 320 ºC). Resistente al agua, lubricantes, aceites de transmisión, líquido de frenos, líquidos refrigerantes.- En envase por 300 grs/cm3. En el mismo se deberá incluir el Nº de Lote y su correspondiente Fecha de vencimiento.-

CONDICION Y CLAUSULA GENERAL (RENGLONES 27 AL 38)

NOTA: Todos los elementos solicitados al momento de la entrega deben ser presentados en su envase original de fábrica. Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.

RENGLÓN Nº 39:

RENGLÓN Nº 40:

Características:

RENGLÓN Nº 41:

Características:

CONDICION Y CLAUSULA GENERAL (RENGLONES 39 AL 41)

NOTA: Todos los elementos solicitados al momento de la entrega deben ser presentados en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.