ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM  1:

CONTRATACIÓN SERVICIO FULL INTERNET

Condiciones Generales y Particulares

Objeto: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación, provisión de equipamiento, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un enlace y servicio de acceso Full Internet, de acuerdo a las especificaciones técnicas y características que más adelante se detallan.

- Forma de Cotizar:

  - Los oferentes tendrán la posibilidad de efectuar propuestas “opcionales o alternativas”, que mejoren desde el punto de vista técnico - económico su oferta básica. A los fines de la evaluación de las ofertas serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de los términos requeridos en el presente pliego y sólo se analizarán las ofertas alternativas si el Oferente presentare su propuesta básica completa.

  - El Organismo Licitante se reserva el derecho de no adjudicar el presente llamado a Concurso si considera que las ofertas presentadas le resultan insatisfactorias o no poseen la capacidad técnica demostrable.

  - No serán considerados a los fines de la adjudicación, descuentos de ninguna clase que pudieran ofrecer los Oferentes por pronto pago y aquellos que condicionen la oferta, alterando las bases del Concurso.

- Condición de los Oferentes:

- Los oferentes deberán estar autorizados por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) para operar servicios de telecomunicaciones en régimen de competencia y tener homologada la tecnología de comunicaciones ofertada, adjuntando constancia autenticada de dicha autorización a su presentación.

- Certificado de visita:

  - A los fines de la exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y sus costos, el oferente deberá realizar una visita a todos los lugares de emplazamiento de los trabajos previo a la presentación de la oferta. Esta visita es de carácter obligatoria y por ello se extenderá el correspondiente Certificado de Visita el que deberá ser presentado junto con la oferta. El Organismo facilitará todas las visitas e inspecciones que le sean solicitadas por los oferentes, de modo tal que la adjudicataria no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuarán las correspondientes instalaciones.

- Consultas, Aclaraciones y Respuestas a Consultas:

- Las consultas y pedidos de aclaraciones se presentarán por escrito ante la Sección Informática dependiente del Servicio  de Comunicaciones e Informática (Grupo Base) del Área de Material “Rio IV”, en el horario de 08:00 a 14:00 horas y hasta CINCO (5) días hábiles antes del acto de apertura respectivo, las respuestas a dichas consultas se proporcionarán hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes del mismo acto.

- Mantenimiento de las Ofertas:

  - Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por un plazo de 60 (sesenta) días hábiles siguientes a la fecha de apertura.

  - Este plazo se prorrogará por períodos de SESENTA (60) días hábiles, sin necesidad de requerimiento, salvo que el oferente haga uso de su desistimiento sin penalidades al vencer el primero de los períodos.

  - Si desistiere de la oferta en un período en el que se había comprometido mantenerla, perderá la garantía de oferta.

- Plazo de Ejecución de las Instalaciones:

- Todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha del servicio Full Internet deberán quedar completamente concluidos en CINCO (5) DIAS a partir de la firma del Acta de Inicio de los trabajos a suscribir con la Sección Informática del Organismo, en la que se establecerán la fecha de inicio y final previstas para la instalación, a partir de la cual se iniciará la prestación del servicio y el cómputo del período respectivo.

- Duración del contrato:

  - Tendrá UN (1) año de vigencia a partir de la recepción de la respectiva Orden de Compra, con opción de prórroga hasta UN (1) año más.

- Condiciones para la prórroga del contrato:

  - En caso de hacer uso de la opción de prórroga el COMITENTE notificará al contratista en forma escrita con TREINTA (30) días de antelación a la finalización del contrato. Se pactará la disminución de los precios con la contratista para la renovación del contrato en un plazo no superior a los TREINTE (30) días anteriores al vencimiento del mismo, en función de la evolución tecnológica y conforme a los precios resultantes de la misma en ese momento.

- Actualización Tecnológica:

  - El comitente tendrá la opción de reconvertir las instalaciones contratadas a nuevas tecnologías que la empresa contratista ofrezca en el mercado de transmisión de datos y que representen una mejora técnica-económica frente a las existentes, durante el período de duración del contrato y especialmente al momento de analizar la posible prórroga del contrato.

- Reposición del servicio:

  - Ante la caída del servicio Full Internet contratado, la demora en la reposición del mismo no debe sobrepasar las DOS (2) horas desde la detección y comunicación de la falla al Contratista.

  - En caso de superar las DOS (2) horas en la reposición del servicio el prestador deberá implementar un plan de contingencia a efectos de mantener la continuidad del mismo en áreas críticas del Servicio (UEP, UOC, Área Contable, Biblioteca Logística).  De ser necesario se implementará equipamiento redundante o tecnología alternativa para establecer la conexión.

  - Ante la existencia de anomalías o cualquier falla, el comitente comunicará a la prestadora del servicio el reclamo, mediante el envío de un fax, o por correo electrónico, según disponga e informe el prestador  indicando tipo de falla o anomalía y fecha y hora de producida la misma.

  - Una vez efectuado el reclamo por cualquiera de las vías mencionadas el prestador del servicio, enviará al comitente la notificación de aceptación del reclamo vía fax o correo electrónico, incluyendo en dicha notificación un n° de reclamo.

  - A partir de la fecha y hora indicada en el reclamo, se computará el tiempo de reposición del servicio. Producida la normalización del sistema, la contratista lo comunicará al Organismo por el mismo medio.

  - Mensualmente se hará una evaluación de la disponibilidad de los enlaces, y servicios ponderando la disponibilidad porcentual según se indica en el presente pliego.

- Rescisión del Contrato:

  - El vencimiento del plazo de entrega, más las prórrogas, si las hubiese, sin que el contratista hubiera cumplido con la puesta en marcha, facultará al comitente a rescindir el contrato por justa causa.

  - El incumplimiento de las condiciones de operación en el servicio Full Internet, tanto las de conectividad como las de ancho de banda, cada una de ellas informada fehacientemente al contratista y a partir de la tercera oportunidad, contada desde la puesta en marcha, en que no se haya alcanzado la disponibilidad mensual requerida en el pliego, el comitente quedará facultado a rescindir el contrato por justa causa.

Especificaciones Técnicas

1. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

La velocidad de transmisión de datos del vínculo será del tipo asimétrico con un ancho de banda de 20 Mbps (20 Mbps de subida y 20 Mbps de descarga). La transmisión será digital, no admitiéndose líneas analógicas.

Se deberá incluir un servicio de hosting de DNS público, el cual deberá cumplir los mismos niveles de servicio que los solicitados para el enlace. El oferente deberá proveer un equipo Mikrotik Modelo RB1100 con su respectiva capacitación para el uso y administración de dicho equipo, con un mínimo de DOS (2) vacantes.

Se deberán cumplir además, las siguientes características de los servicios de telecomunicaciones, para otorgar un cierto nivel de conformidad:

1.1) La disponibilidad de cada enlace deberá ser del 99,7 % horas medida en términos anuales y del 99,2 % en términos mensuales, con una tasa de error de 1 bit errado cada 1x107 (DIEZ MILLONES)  bit transmitidos.

1.2) El Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF) por mes será de 24 horas.

1.3) El Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF) por mes será de 12 horas.

1.4) El Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS) será menor a 2 horas.

Siendo:

Tiempo Mínimo Medio entre Fallas (MTmBF): Es una constante que define el tiempo medio mínimo aceptable entre dos fallas consecutivas.

Tiempo Mínimo entre Fallas (TmBF): Es una constante que define el tiempo mínimo aceptable entre dos fallas consecutivas.

Tiempo Máximo de Restauración del Servicio (TMRS): Es una constante que define el tiempo máximo de restauración del servicio aceptable.

2. REPORTES

A los efectos de lograr un efectivo control por parte de la Sección Informática del Organismo sobre los niveles de calidad de servicio acordados con el proveedor, se deberá suministrar un mecanismo de reportes e informes adecuados y en tiempo real para lograr este propósito. El sistema deberá reportar:

2.1. Servicios: (gráficas de uso del servicio, tráfico).

2.2. Fallas: listado de fallas, fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, servicio afectado (enlace), fecha y hora de notificación de la falla, motivo de la falla, observación.

2.3. Utilización de línea: porcentaje de uso de la línea en bps, frames, etc., tanto de tráfico entrante como saliente comparado con el ancho de banda total disponible.

2.4. Distribución de protocolos: información acerca de qué protocolos están siendo usados en cada línea y consumo de ancho de banda a nivel aplicación, a nivel de red y de transporte.

2.5. Monitoreo en tiempo real: para detectar las variaciones de tráfico en la red y permitir actuar en forma inmediata.

3. FORMA DE INSTALACIÓN

3.1. Acometidas al sitio.

Se instalarán los equipos necesarios en el edificio N°184 perteneciente al Organismo, (latitud 33°5´42´´Sur/longitud 64°16´54,05´´ Oeste) a donde llegará el vínculo, allí se conectará a los equipos existentes (routers), y se dejará en condiciones de funcionamiento.

Todas las acometidas a los edificios del comitente, tanto aéreas como las subterráneas se ejecutarán en los lugares que expresamente autorice la Sección Informática del Organismo.

En el caso de que fuera necesaria la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte, estos deberán ser provistos por la contratista, sin cargos adicionales al costo de instalación cotizado.

3.2. Canalizaciones

Será responsabilidad del contratista la ejecución de las canalizaciones desde el punto de acceso al edificio hasta el encuentro con las canalizaciones internas.

Para los cableados internos se utilizarán en general canalizaciones existentes cuyo recorrido se indicará en oportunidad de la “visita a obra”.

3.3 Cableado FO

El oferente deberá proveer los medios y elementos necesarios (cables de F.O., conversores, conectores, adaptadores, patchcords) o cualquier otro para realizar el enlace y lograr la conexión, reemplazando además los vínculos inalámbricos existentes.

3.4. Cableado

Se proveerán la totalidad de cables, conectores y demás elementos accesorios necesarios para la correcta instalación y funcionamiento.

Todo el cableado será identificado en cajas de pase, en bandejas verticales en cada planta, en bandejas horizontales cada 6 metros, y a la salida o llegada a cualquier punto que se necesite realizar interconexión.

Las protecciones físicas eléctricas y atmosféricas, y la conexión a la puesta a tierra serán ejecutadas por cuenta de la contratista.

El oferente deberá detallar ampliamente el método y equipamiento empleado para concretar la conexión requerida, el que se considerará incluido en la oferta. La misma deberá especificar explícitamente si el enlace tiene tramos aéreos externos.

El oferente deberá informar cuales deben ser las condiciones de adecuación de las instalaciones para la operación de los equipos, indicando en detalle las medidas, pesos, consumos, niveles de tensión y frecuencia, sus tolerancias respectivas y condiciones ambientales.

3.5. Capacitación

El oferente deberá prever y ejecutar en el periodo de contratación, la capacitación del personal a cargo del servicio informático del Aérea Material Río Cuarto, en cuanto a la administración de la conexión y seguridad de redes informáticas.

4. CONDICIONES DE OPERACIÓN

4.1. Conectividad

El round trip time entre una única estación conectada al Router de acceso instalado en el domicilio del Contratista, contra los sitios que se indiquen, deberá ser menor a 700 ms para los sitios de ubicación Internacional y de 300 ms para los sitios de ubicación Nacional en cualquier horario del día.

4.2. Ancho de Banda

Se deberá satisfacer la siguiente prueba:

La suma de las tasas de bit rate de una o más conexiones de ftp entre una única estación conectada al Router de acceso instalado en el domicilio del Contratista, y el extremo internacional del provider, no deberá ser menor que el 90% del ancho de banda nominal disponible en el canal instalado por el provider, transfiriendo archivos de por lo menos 8 MB.

Para el caso de aquellos oferentes que ya provean enlaces para otras dependencias del Organismo relacionado con la presente contratación, el comitente podrá realizar las pruebas de bit rate mencionadas en el párrafo anterior sobre esas líneas, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones, como condición previa para la adjudicación.

4.3. Capacidad técnica del oferente

El oferente deberá describir:

La cantidad, soporte físico, capacidad y ocupación de los enlaces con el exterior (Internacionales) de su provider; las características del equipamiento de su nodo Internet; características de su servicio de soporte y de mantenimiento; cantidad, capacidad y ocupación de sus enlaces con el provider de sus enlaces con el exterior (internacionales); y listado de otros providers nacionales con cuyas redes el oferente garantiza conectividad.

Nota: Las siguientes cláusulas exigibles al oferente, son recomendadas solamente para Enlace de anchos de banda superiores a los 128Kbps.

Deberá presentar en su oferta una nómina de como mínimo 4 (Cuatro) instalaciones con ancho de banda de como mínimo 10 Mbps, todas realizadas en el radio de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba, con un breve detalle de sus características e indicando una referencia para contacto.

4.4. Direcciones de IP

Se proveerá un dominio de Internet, con denominación a convenir, con al menos 2 direcciones consecutivas de IP, de preferencia con opción de crecer hasta 4 direcciones consecutivas.

El proveedor deberá tramitar la habilitación del servicio ante los entes públicos y privados correspondientes y deberá delegar el dominio al comitente para que este pueda realizar la resolución inversa de las direcciones IP provistas.

4.5. Configuración del equipamiento

La configuración y puesta en servicio del equipamiento instalado deberá permitir control de ancho de banda, administración (login)  y monitoreo de equipos y usuarios conectados, reglas de firewall y proxy. Deberá incluirse la documentación detallando las configuraciones establecidas en los equipamientos instalados.

5. MANTENIMIENTO

La contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo en días hábiles, entre las 08:00 y 20:00 horas, incluyendo:

• La provisión de repuestos.

• Mano de obra

• Supervisión técnica

Se deberán incluir en los costos por mantenimiento todos los elementos que garanticen la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato. Los cargos por mantenimiento técnico preventivo y correctivo estarán incluidos en el abono.

Se considerará fuera de servicio cuando no cumpla con las pautas de tasa de error establecidas en el presente pliego.

El oferente deberá contar con un centro de asistencia al usuario en la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y por correo electrónico, cuyo horario será igual al indicado para el servicio de mantenimiento.

Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente el lugar, teléfono (preferentemente telefax) donde dirigirlos y el procedimiento.

6. RECEPCIÓN DEL SERVICIO

A los efectos de realizar la recepción del servicio, el comitente se reserva el derecho de realizar los ensayos mencionados en el ítem 4.1.

Asimismo, se reserva el derecho de realizar la prueba de Conectividad según lo descripto, en forma comparativa con el acceso actualmente disponible en otros organismos de La Administración Pública, rechazando la recepción del servicio si el desempeño del acceso en recepción es peor que el del acceso en servicio más allá de un incremento en el tiempo de round trip time para el acceso en recepción de 350 ms para cubrir la eventualidad de diferentes soportes físicos en los respectivos canales internacionales.

En ambos casos se rechazará la recepción hasta tanto los ensayos resulten satisfactorios, pudiendo aplicarse la causal de rescisión por demora en el plazo de entrega si tal cosa correspondiera.

La recepción definitiva del servicio tendrá lugar una vez que la contratista haya cumplido satisfactoriamente con:

1. la provisión,

2. instalación,

3. puesta en estado operativo de la línea y equipamiento

4. prueba de acceso a Internet.

La verificación de las condiciones anteriores será notificada por escrito a la contratista.

Nota aclaratoria

A los proveedores interesados a cotizar para brindar este servicio, se autoriza la presentación de OFERTAS ALTERNATIVAS con soluciones opcionales a la provisión del enlace mediante el vínculo de fibra óptica solicitado. Según se detalla en Condiciones Generales y Particulares del presente pliego.

El vínculo del enlace ofrecido debe garantizar el ancho de banda solicitado y prestaciones pretendidas en las especificaciones técnicas.