ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1: COCINAS GAS NATURAL Totalmente enlozada. Puerta con visor - bisagra desmontable. 2 asaderas (una en el horno), 4 Hornallas: quemadores de aluminio inyectado y tapas de acero enlozado. Asadera: 35cmx25cmx3cm. Reja de acero enlozada con apoya ollas. Medidas: Alto: 94 cm - Ancho : 50 cm -Prof. : 50 cm Con válvula de seguridad. Variantes: se aceptaran variantes para el renglón Nº 1, de hasta más menos 3 cm. En ancho y/o profundidad y alto. Renglón Nº 2: ESTUFAS GAS NATURAL Encendido: Piezoeléctrico Tiraje: balanceado Capacidad: 5000 kcal/h Salida de calor frontal y superior Piloto analizador de atmósfera Comando superior Válvula de seguridad Dimensiones: Alt.xAnch.xProf. 49,8 cm x 61,5 cm x 12,8 cm Renglón Nº 3: TERMOTANQUES TIPO DE GAS NATURAL Capacidad: 80 L Conexión: superior ¾” Tipo de montaje: de colgar Formato: Redondo. Diámetro: 455 –Altura: 1030 Recuperación: Instantánea Revestimiento interior: Aislación Poliuretánica Válvula de alivio. Piloto analizador de atmósfera (para gas natural), Atributos para los elementos: todos los artefactos deben ser nuevos y sin uso. Todos los equipos deberán ser de primera marca y calidad reconocida en el mercado. No se reconocerán segundas marcas. El embalaje debe contener al menos las siguientes informaciones: Marca y modelo. Tipo de gas. Logotipo de producto certificado. Matricula de aprobación. GARANTIA DE INSTALACIONES: Los artefactos en su totalidad deberán contar con un plazo de garantía 1 año a partir del Acta de Recepción de los elementos, debiendo el Cocontratante responder ante falencia o rotura no producidos por el mal uso de los mismos por parte de los usuarios o instalador. OFERTAS VARIANTES: El oferente podrá presentar ofertas Variantes. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación prevista en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una mejora que no sería posible en caso de cumplimiento del mismo. El Organismo Contratante solo comparara la oferta base de los distintos proponentes y solo considerará la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base más conveniente.