ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN  N° 1:

TEFLON BLANDO EN CINTADE 19MM DE ANCHO POR 15 METROS DE LARGO, DENSIDAD MEDIA, APLICABLE A UNIONES ROSCADAS DE CAÑOS, NIPLES Y ROSCAS VARIAS.

RENGLON N° 2

CANDADO MATERIAL ARCO ACERO NÍQUEL – MATERIAL CAJA DE BRONCE – MEDIDA CAJA 55MM, DOBLE PALETA CON TRES LLAVES.-

MARCA SUGERIDA “ACYTRA”.-

RENGLON N° 3

CERRADURA DOBLE PALETA DE 6 COMBINACIONES, DOBLE PERNO REFORZADO.-

MARCA SUGERIDA “KALLAY” MODELO “4000” O SIMILAR.-

RENGLON N° 4

CANDADO - MATERIAL ARCO ACERO NÍQUEL - MATERIAL CAJA BRONCE - MEDIDA CAJA 50 MM. RESORTES DE ACERO INOXIDABLE. DOS LLAVES DE BRONCE NIQUELADAS CON PERFIL PARA CÉNTRICO. CILINDRO TORNEADO CON CABEZA ANTIGANZÚA. RESORTES DE BRONCE. TRABAS DE SEGURIDAD TIPO HONGO. CUERPO MACIZO DE BRONCE. ARCO DE ACERO CEMENTADO Y CROMADO. ARCO DOBLEMENTE BLOQUEADO POR BOLILLAS DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTES AL SALITRE.

RENGLON N° 5

CERRADURA DE SEGURIDAD CON ACCIÓN DE PICAPORTE POR MEDIO DE LLAVE Y MANIJA, PARA TODA CLASE DE PUERTAS, INCLUSIVE DE ESCAPE. CAJA DE 70MM. ALTO DEL FRENTE 238 MM. SISTEMA DOBLE PALETA. SEIS COMBINACIONES DE BRONCE. PASADORES GIRATORIOS DOBLES. NO SE ABREN CON LLAVES SIMILARES. NO SE ABREN CON GANZÚAS.

RENGLON 6:

JUEGO DE DESTONILLADORE SPUNTA PLANA DE 7 PIEZAS CON MANGO AISALENTE PARA ELECTRICISTA NR 920-63-7

RENGLON 7:

JUEGO DE DESTONRILLADOR PHILIPS PUNTA CRUZ DE 7 PIEZAS CON MANGO AISALNTE PARA ELECTRICISITA. NR 920-104-7 (W 0083)

RENGLON 8:

TIJERA DE PODAR USO CERCO LARGO 530 MM MANGO DE MADERA. NR 92486-07-54 (W0689) 5110

RENGLON 9:

CORTA HIERRO USO CONSTRUCCIÓN MATERIAL HIERRO LARGO 30 CM NR 235-02 (W0083)

RENGLON 10:

MAZA MATERIAL ACERO PESO 2KG LONGITUD DE MANGO 330 MM NR 1115-04-330 W 0089 NNE 5120

RENGLON 11:

JUEGO DE LLAVES TIPO ALLEN EN PULGADAS NR 920-51-19 (W 0083) 5120

RENGLON 12:

JUEGO DE MECHA TIPO WIDIA VÁSTAGO CILÍNDRICO COMPONENTE 8 UNIDADES NR 920-19 (W0083) 5133

RENGLON 13:

BALDE PARA ALBAÑIL MATERIAL PLÁSTICO CAPACIDAD 10 LTS NR 09

RENGLON 14:

REMACHADORA TIPO POP ACCIONAMIENTO MANUAL HASTA 5 MM NR BLO367 CF: W9999 NNE 3448

RENGLON 15:

PINCEL TIPO CHATO USO PINTURA NUMERO 30 CM MATERIAL CERDA. NR 1322-03-30 (W0083) 8020

RENGLON 16:

PINCEL TIPO RODILLO USO PINTURA NUMERO 18 CM MATERIAL LANA DE CORDERO NR 1322-24-

RENGLON 17:

PINCEL TIPO RODILLO USO PINTURA NUMERO 22 CM MATERIAL LANA DE CORDERO NR 1322-24 (W0084)

RENGLON 18:

ALICATE TIPO OBLICUO MARCA BAHCO MEDIDA 4.5 PULGADAS MANGO CON AISLACIÓN NR 041-24-160 (W0083) 5110

RENGLON 19:

JJUEGO DE LLAVE TIPO TORX CROMO VANADIO NR920-105-9L (W0083)

RENGLÓN Nº 20:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

# ALICATE DE MANO - CORTE OBLICUO - AISLADO 750 V - ALTA PERFORMANCE - EXCELENTE CALIDAD

RENGLÓN Nº 21:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES

CARACTERÍSTICAS:
- BARRA DE ACERO FORJADO Y TEMPLADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN
- SOPORTE PARA COLGAR EN LA PARED

CONTENIDO:

- 1 DESTORNILLADOR PH1X100MM
- 1 DESTORNILLADOR PH2X100MM
- 1 DESTORNILLADOR PLANO 75MM
- 1 DESTORNILLADOR PLANO 100MM
- 2 DESTORNILLADORES PLANOS 155MM

ORIGEN: USA

GARANTIA DE POR VIDA

RENGLÓN Nº 22:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PINZA ALICATE UNIVERSAL 6” -  FORJADA EN ACERO – CABEZA Y ARTICULACIÓN PULIDAS – TEMPLE TOTAL EN EL CUERPO – TEMPLE POR INDUCCIÓN EN EL FILO DE CORTE – AISLAMIENTO ELÉCTRICO HASTA 1000 V – TAMAÑO 6 “

RENGLÓN Nº 23:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

LLAVE   AJUSTABLE   TIPO   FRANCESA   DE   6" – DE ACERO CROMO  VANADIO CON  TRATAMIENTO  FOSFATIZADO

RENGLÓN Nº 24:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

# CINTA MÉTRICA METÁLICA – CARACTERÍSTICAS 5 M X 25 MM – CON FRENO – CARCAZA PLÁSTICA - REFORZADA

RENGLÓN Nº 25:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

# TENAZA GHERARDI 220MM - USO PROFESIONAL - FILO DE ACERO TEMPLADO - LONGITUD 220MM - USO PROFESIONAL

RENGLÓN Nº 26:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

# MARTILLO BOLITA MANGO DE MADERA 500GRS – CABEZA TOTALMENTE PULIDA -

RENGLÓN Nº 27:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARRO PORTA HERRAMIENTAS (TIPO STANLEY 18603 – MODELO 1-93-968) CON RUEDAS DE GRAN DIÁMETRO PARA MAYOR FACILIDAD EN EL TRASLADO – REFORZADO, CON MANIJA PARA TRANSPORTARLO – BROCHES METÁLICOS PARA MÁXIMA DURACIÓN – COMPUESTO POR DOS CUERPOS – DIMENSIONES 620 X 430 X 265 MM  –  CON CERTIFICADO DE GARANTÍA Y MANUAL PARA EL USUARIO

RENGLÓN Nº 28:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACIÓN DE ½” X METRO

RENGLÓN Nº 29:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACIÓN DE ¼” X METRO

RENGLÓN N°30:

HOJA DE SIERRA SIN FIN DE 4460 MM DE LARGO, 1 1/4 DE ALTO X 1,1 MM DE ESPESOR FABRICADO EN ACERO BIMETÁLICO. (2-3 MOD 42) DE 2 A 3 DIENTES POR PULGADA.

RENGLÓN N° 31

HOJA DE SIERRA SIN FIN DE 4460 MM DE LARGO, 1 1/4 DE ALTO X 1,1 MM DE ESPESOR FABRICADO EN ACERO BIMETÁLICO. (2-3 MOD 42) DE 3 A 4 DIENTES POR PULGADA.

RENGLÓN Nº 32:

CARACTERÍSTICAS: JUEGO DE DESTORNILLADORES - CANTIDAD PIEZAS 6 - T/PUNTA PLANA Y PHILIPS

RENGLÓN Nº 33

CARACTERÍSTICAS: LLAVES COMBINACIÓN 3/8" A 1 1/2":

PRESENTACIÓN: FORJADAS EN ACERO ESPECIAL, NIQUELADAS Y CROMADAS, PARA PROTEGERLAS DE LA CORROSIÓN. TERMINACIÓN MATE

MATERIAL: ACERO VANADIO EXTRA

CARACTERÍSTICAS: EXTREMO PUNTA ANGULO 15º, EXTREMO ESTRIADO ACODADO ANGULO 10º

RENGLÓN Nº 34

CARACTERÍSTICAS: ARCO DE SIERRA:

MECANISMO DE SUJECIÓN DE HOJA ACCIONADO POR MUELLE PARA RÁPIDO RECAMBIO; MONTAJE ALTERNATIVO DE 55º PARA CORTE A NIVEL. MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL ANTIDESLIZANTE

RENGLÓN Nº 35

CARACTERÍSTICAS JUEGO DE  PRENSA TIPO C

MEDIDA DE APERTURA: 25 / 50 / 75 / 100 MM

SISTEMA DE APOYO GIRATORIO

GARGANTA: 50MM

MATERIAL: ACERO FORJADO

RENGLÓN Nº 36

CARACTERÍSTICAS:ALICATE CORTE FRONTAL 102MM, MANGO ERGONÓMICO, REVESTIMIENTO DE MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

RENGLÓN Nº 37

CARACTERÍSTICAS: DESTORNILLADOR PUNTA PLANO 8X150MM. DE MATERIAL CROMO-VANADIO. CON MANGO ANATÓMICO

RENGLÓN Nº 38

CARACTERÍSTICAS: DESTORNILLADOR PUNTA PLANO 100MM LONGITUD X4,5MM DIÁMETRO  DE MATERIAL CROMO-VANADIO. CON MANGO ANATÓMICO

RENGLÓN Nº 39

CARACTERÍSTICAS:PINZA TALLER UNIVERSAL 190MM, MANGO ERGONÓMICO, REVESTIMIENTO DE MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE MATERIAL CROMO-VANADIO.

RENGLÓN Nº 40:

CARACTERÍSTICAS: JUEGO DE TUBOS BOCA LLAVES DE 17 PIEZAS PULGADAS ENCASTRE 1/4" DE MATERIAL CROMO-VANADIO

RENGLÓN Nº 41:

CARACTERÍSTICAS: LLAVES COMBINACIÓN 6 A 32MM:

PRESENTACIÓN: FORJADAS EN ACERO ESPECIAL, NIQUELADAS Y CROMADAS, PARA PROTEGERLAS DE LA CORROSIÓN. TERMINACIÓN MATE

MATERIAL: ACERO VANADIO EXTRA

CARACTERÍSTICAS: EXTREMO PUNTA ANGULO 15º, EXTREMO ESTRIADO ACODADO ANGULO 10º

RENGLÓN Nº 42:

CARACTERÍSTICAS: DESTORNILLADOR; DIÁMETRO 0,5MM - LÍNEA TIPO PHILLIPS - LONGITUD 150MM -NORMA IRAM- TIPO PUNTA PHILLIPS

RENGLÓN Nº 43:

CARACTERÍSTICAS: HOJA DE SIERRA - T/ACERO RÁPIDO -  DIENTES X PULGADAS 24 - LONGITUD 38 CM (15 PULGADAS) – NORMAS IRAM 5083

RENGLÓN Nº 44

CARACTERÍSTICAS:LLAVE AJUSTABLE - T/FRANCESA - MATE-RIAL ACERO FORJADO CROMADO FOSFA-TIZ - ABERTURA DE BOCA 1 1/8 PULGA-DAS - LARGO 10 PULGADAS .MARCA  STANLEY

RENGLÓN Nº 45:

CARACTERÍSTICAS:ALICATE CORTE OBLICUO 114MM

MARCA CROSSMAN

RENGLÓN Nº 46:

CARACTERÍSTICAS: PINZA TALLER UNIVERSAL 190MM

MARCA CROSSMAN

RENGLÓN Nº 47:

CARACTERÍSTICAS:PISTOLA PARA PINTURA LIQUIDA DE BAJA PRESIÓN, POR GRAVEDAD CON PICO DE 1,4 MM DE DIÁMETRO  MODELO 4101G, MARCA MAER, CON RECIPIENTE PLÁSTICO DE 600 CM3 DE CAPACIDAD.-

RENGLÓN Nº 48:

CARACTERÍSTICAS:CARACTERÍSTICAS: PISTOLA PARA PINTURA LIQUIDA DE BAJA PRESIÓN, POR SUCCIÓN CON PICO DE 1,4 MM DE DIÁMETRO CON TAZA METÁLICA DE 1 LT DE CAPACIDAD, MARCA MAERMODELO 4101S.-

RENGLÓN Nº 49:

CARACTERÍSTICAS: JUEGOS DE 20 DESTORNILLADORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

MANGO DE 3 LBULOS PARA MAYOR COMODIDAD
LAS VARILLAS ESTN NIQUELADAS PARA RESISTIR AL OXIDO Y SON TEMPLADAS PARA MAYOR DURABILIDAD.
INCLUYE SOPORTE DE ALMACENAMIENTO PARA 4 DESTORNILLADORES

CONTIENE
7 DESTORNILLADORES PLANOS 1 DE 1,2 DE 3, 2 DE 4, 2 DE 6
5 DESTORNILLADORES PHILIPS  2 DE 1, 3 DE 2
2 DESTORNILLADORES EN Z
1 JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES DE PRECISIÒN

RENGLÓN Nº 50:

CARACTERÍSTICAS:JUEGO DE 9 LLAVES TORX- MARCA: TAMPER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

JUEGO DE 9 LLAVES TORX TAMPER EN L

9 PIEZAS
CROMO VANADIO
MEDIDAS: T-10, T-15, T-20, T25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50

RENGLÓN Nº 51:

CARACTERÍSTICAS:CALIBRE DIGITAL 0-150MM - MARCA: MITUTOYO CON ESTUCHE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 150MM (0 - 6IN)
ACCURACY: 0,02MM (0 - 100MM); 0,03MM (100 - 150MM)
DISPLAY LCD

CALIBRE DIGITAL MITUTOYO 500 171 20 DE 150MM METÁLICO EN ACERO INOXIDABLE.

MIDE DIAMETROS EXTERNOS, DIÁMETROS INTERNOS Y PROFUNDIDAD EN LAS PIEZAS, TODO CON LECTURA DIGITAL, PRECISO Y EXACTO. VIENE EN UN PRÁCTICO ESTUCHE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.

RENGLÓN Nº 52:

CARACTERÍSTICAS:PINZA MÚLTIPLE PARA ANILLOS DE RETENCIÓN (SEEGER)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

152MM
ACCESORIOS RECAMBIABLES DE 180º, 45º Y 90º

RENGLÓN Nº 53:

CARACTERÍSTICAS:SOLDADOR MARTILLO 550W - MARCA: HERCAS MODELO: A-550W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

HERCAS SOLDADOR MARTILLO CON MANGO DE MADERA A-550W.

RENGLÓN Nº 54:

CARACTERÍSTICAS:

ALICATE; CORTE OBLICUO - MEDIDO 160 MM - MANGO CON AISLACION

RENGLÓN Nº 55:

CARACTERÍSTICAS:

PINZA P/TALLER P/ EXTRACCIÓN AROS SEGHER - SIN MANGO AISLANTE –              LARGO 150MM – ACABADO PAVONADO

RENGLÓN Nº 56:

CARACTERÍSTICAS:

DESTORNILLADOR; DIÁMETRO 6MM - LONGITUD 100MM - PUNTA PLANA

RENGLÓN Nº 57:

CARACTERÍSTICAS:

DESTORNILLADOR; DIÁMETRO 6MM - LONGITUD 150MM - PUNTA PHILLIPS

RENGLÓN Nº 58:

CARACTERÍSTICAS:

DESTORNILLADOR; DIÁMETRO 4MM - LONGITUD 125MM - PUNTA PLANA

RENGLÓN Nº 59:

CARACTERÍSTICAS:

DESTORNILLADOR; DIÁMETRO 10MM - LONGITUD 100MM -PUNTA PHILLIPS

RENGLÓN Nº 60:

CARACTERÍSTICAS:

DESTORNILLADOR; DIÁMETRO 3MM - LONGITUD 150MM -PUNTA PLANA

RENGLÓN Nº 61:

CARACTERÍSTICAS:

CEPILLO PULIDOR - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - DIAMEXT200 MM

RENGLÓN Nº 62:

CARACTERÍSTICAS:
SOLDADOR INSTANTÁNEO TIPO PISTOLA DE POTENCIA 270W - ALIMENTACIÓN 220V.

RENGLÓN Nº 63:

CARACTERÍSTICAS:

HOJA DE SIERRA - T/ACERO RÁPIDO -  DIENTES X PULGADAS 24 - LONGITUD 38 CM.  (15 PULGADAS) - NORMAS IRAM 5083

RENGLÓN Nº 64:

CARACTERÍSTICAS:

DESTORNILLADOR DE TORQUE AJUSTABLE-MARCA SNAP-ON-(NUEVO)

RENGLÓN Nº 65:

CARACTERÍSTICAS: DESTORNILLADORPUNTA PLANA 8X150 MM (Nº REF 318-03-150-8 C.F W0083 NNE.5120).CELESTAL.-

RENGLÓN Nº 66:

CARACTERÍSTICAS: DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 1.0X5X100MM PUNTA REFORZADA (Nº REF 318-02-100-4-5 C.F W0083 NNE.5120).

RENGLÓN Nº 67:

CARACTERÍSTICAS: PINCEL TIPO CHATO. MATERIAL DE CERDA CHINA. NÚMERO 10. - LUMAR- GALGO. -

RENGLÓN Nº 68:

CARACTERÍSTICAS: JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS (6) Y PHILIPS (4) STANLEY. CON SOPORTE GUARDADO. MANGO ERGONÓMICO PARA UN AGARRE CONFORTABLE. PUNTAS DE ALEACIÓN, ACERO NICKEL PARA LARGA DURACIÓN. PUNTAS ENDURECIDA. CODIGO 60-100.-

1 DESTORNILLADOR 3/16 X 6" PUNTA ESTÁNDAR

1 DESTORNILLADOR 1/4 X 6" PUNTA ESTÁNDAR

1 DESTORNILLADOR 1/4 X 4" PUNTA ESTÁNDAR

1 DESTORNILLADOR 3/16 X 3" PUNTA ESTÁNDAR

1 DESTORNILLADOR 1/8 X 2" PUNTA ESTÁNDAR

1 DESTORNILLADOR 1/4 X 1 1/2" PUNTA ESTÁNDAR

1 DESTORNILLADOR3 X 1 1/2" PUNTA PHILIPS

1 DESTORNILLADOR0 X 2" PUNTA PHILIPS

1 DESTORNILLADOR 1 X 4" PUNTA PHILIPS

1 DESTORNILLADOR X 4" PUNTA PHILIPS

RENGLÓN Nº 69:

CARACTERÍSTICAS:

HOJA DE SIERRA, TIPO ACERO RAPIDO - DIENTES X PULGADA 24 - LONGITUD 30 CM - Nº REF 715-02-24AR, CF W0083, NNE 5110

NORMAS IRAM 5083

RENGLÓN Nº 70:

CARACTERÍSTICAS:

HOJA DE SIERRA, TIPO ACERO RAPIDO - DIENTES X PULGADA 18 - LONGITUD 30 CM -  Nº REF 715-02-18, CF W0083, NNE 5110

NORMAS IRAM 5083

RENGLÓN Nº 71:

CARACTERÍSTICAS:

PINCEL, TIPO MANGO DE ALAMBRE - USO LIMPIEZA, MATERIAL CERDAS - Nº REF 1322-02UL, C. FAB W 0083, NNE 5110)

NORMAS IRAM 5083

RENGLÓN Nº 72:

CARACTERÍSTICAS:

JUEGO DE 25 MECHAS ACERO RAPIDO  (DESDE 0,5 MM) MARCA: DOMER

RENGLÓN Nº 73:

CARACTERÍSTICAS:

CEPILLO PULIDOR - MATERIAL ACERO INOXIDABLE - DIAM EXT 200 MM. CEPILLO CIRCULAR DE ACERO TRENZADO DE 2 HILERAS, 200MM DE DIÁMETRO

RENGLÓN Nº 74:

CARACTERÍSTICAS:

CALIBRE DIGITAL RANGO0 (20)-500MM 551-204-10 ±0.06MM

ERROR INSTRUMENTAL: REFERIRSE A LA TABLA DE ESPECIFICACIONES(EXCLUYE ERROR DE CONTEO PARA MODELOS DIGITALES)

RESOLUCIÓN*:	0.01MM Ó .0005PULG/0.01MM

GRADUACIÓN**: 0.02MM Ó 0.05MM

PANTALLA*:	 LCD

PATRÓN DE LONGITUD*: CODIFICADOR LINEAL TIPO CAPACITANCIAELECTROSTÁTICA ABSOLUTE

VELOCIDAD MÁX. DE RESPUESTA*: ILIMITADA

PILA*:	 LR44 (1 PZA.), 541980

VIDA DE LA PILA*: APROX. 3 AÑOS BAJO USO NORMAL

(1 AÑO MODELOS HASTA 300MM)

(3.5 AÑOS MODELOS MAYORES A 300MM)

FUNCIONES DEL MODELO DIGITAL

FIJADO DEL ORIGEN, FIJADO DEL CERO, SALIDA DE DATOS, CONVERSIÓNPULG/MM (MODELOS PULG/MM)

ALARMAS: BAJO VOLTAJE, ERROR DE COMPOSICIÓN DEL VALOR DE CONTEO

RENGLÓN Nº 75:

CARACTERÍSTICAS:

JUEGO DE MECHAS; TIPO ACERO RAP. REV.NITRURO TITANIO - VASTAGO CILINDRICO - COMPONENTES 19: PARA USO EN ACERO Y MADERAS EN GENERAL, PRESENTACIÓN PORTA MECHAS METÁLICO. MEDIDAS: 1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -4,5 -5 -5,5 -6 -6,5 -7 -7,5 -8 -8,5 -9 -9,5 -10 MM.

RENGLÓN Nº 76:

CARACTERÍSTICAS:

ARMARIO RODANTE SNAP-ON 9300 GSBO

DESCRIPTION: MORE THAN 300 PIECES. INCLUDES ALL THE TOOLS IN THE 9200AGSO SET AND THE 9000GS3O ADD-ON GROUP PLUS KRA4059 TOOL CHEST AND KRA4008E ROLL CAB. Final del formulario

|  | SET, SOCKET, DEEP, 6-POINT (10 PCS.) (3/16" TO 9/16") STOCK #:110STMY |
| --- | --- |
|  | PRYBAR, 16" STOCK #:1650 |
|  | HACKSAW, DELUXE (FOR 12" BLADES) STOCK #:HS18A |
|  | WIRE STRIPPER/CUTTER, (AWG 10 TO 20), 6" STOCK #:PWC6 |
|  | SET, CARBURETOR ADJUSTMENT TOOL, 6 PCS. STOCK #:2006IT |
|  | KIT, BATTERY SERVICE, 4 PCS. STOCK #:2004BSKA |
|  | RATCHET, SEALED HEAD, DUAL 80 TECHNOLOGY, STANDARD HANDLE, 3/8" DRIVE, 7 11/32" STOCK #:F80 |
|  | WRENCH, METRIC, COMBINATION, SHORT, 7 MM, 12-POINT STOCK #:OEXM7B |
|  | SET, WRENCH, METRIC, COMBINATION, 12-POINT (10 PCS. IN TRAY) (10-19 MM) STOCK #:OEXM710B |
|  | SET, ADAPTOR/EXTENSION (6 PCS.) STOCK #:206EAU |
|  | SET, SOCKET, DEEP, 6-POINT (11 PCS.) (1/4" TO 7/8") STOCK #:211SFSY |
|  | GAUGE, FEELER, U.S./METRIC, 25 BLADES (.0015" THRU .025") STOCK #:FB325A |
|  | SET, GENERAL SERVICE, 6-POINT (17 PCS.) STOCK #:317MSPC |
|  | GAUGE, WIRE GAP FOR ELECTRONIC IGNITION SYSTEMS STOCK #:FB303B |
|  | SET, SOCKET, METRIC, IMPACT, SHALLOW, 6-POINT (10 PCS.) (10 TO 19 MM) STOCK #:310IMMYA |
|  | RATCHET, SEALED HEAD (HIGH STRENGTH), LONG FLEX-HANDLE, 6 1/8" STOCK #:TF936 |
|  | SET, WRENCH, METRIC, FLARE NUT DOUBLE END, 6-POINT (6 PCS.) (9 TO 21 MM) STOCK #:RXFMS606B |
|  | EXTENSION, 3 1/2" STOCK #:SXK3 |
|  | CARBON SCRAPER, RIGID, BLACK, 7/8" BLADE WIDTH, 7 5/8" STOCK #:CSA8C |
|  | ROLL CAB, 8 DRAWERS, RED STOCK #:KRA4008E |
|  | SOCKET, SPARK PLUG, SHALLOW, 13/16", 6-POINT STOCK #:S9704KA |
|  | SOCKET, SPARK PLUG, SHALLOW, 5/8", 6-POINT STOCK #:S9706KA |
|  | SET, SOCKET DRIVER, TORX, STANDARD, 1/4"-3/8" DRIVE, T8 TO T55 (12 PCS.) STOCK #:212EFTXY |
|  | GAUGE, GAPPER STOCK #:FB361A |
|  | PLIERS, NEEDLE NOSE, VINYL GRIPS, 8" STOCK #:97CCP |
|  | SET, SOCKET, METRIC, SHALLOW, 6-POINT (12 PCS.) (8 TO 19 MM) STOCK #:212FSMY |
|  | SET, SOCKET, METRIC, IMPACT, DEEP, 6-POINT (10 PCS.) (10 TO 19 MM) STOCK #:310SIMMYA |
|  | EXTENSION, KNURLED, 14" STOCK #:TMXK140 |
|  | UNIVERSAL JOINT, FRICTION BALL, 2 11/16" STOCK #:S8 |
|  | SET, WRENCH, COMBINATION, 12-POINT (9 PCS. IN TRAY) (3/8" TO 7/8") STOCK #:OEX709B |
|  | MIRROR, ROUND, 14" EXTENSION (MIRROR: 2 1/4" DIAMETER) STOCK #:GA295 |
|  | SOCKET SET, IMPACT, SHALLOW, 6-POINT, 11 PCS. STOCK #:311IMYA |
|  | SET, SOCKET, IMPACT, DEEP, 6-POINT (9 PCS.) (1/2" TO 1") STOCK #:309SIMYA |
|  | GOGGLES, CHEMICAL SPLASH STOCK #:GAC1580 |
|  | GAUGE, FEELER, COMBINATION SPARK/IGNITION, 18 BLADES (.010" THRU .035") STOCK #:FB316B |
|  | PICK UP TOOL, MAGNETIC, TELESCOPIC, CHROME STOCK #:PT5C |
|  | SET, SOCKET DRIVER, HEX, STANDARD, 1/8" TO 3/8" (8 PCS.) STOCK #:208EFAY |
|  | WRENCH, METRIC, COMBINATION, SHORT, 9 MM, 12-POINT STOCK #:OEXM9B |
|  | SET, METRIC, WRENCH, L-SHAPE, HEX, LONG (11 PCS. IN BHK11 METAL INDEX) (2 TO 12 MM) STOCK #:AWM110DHK |
|  | EXTENSION, KNURLED, FRICTION BALL, 11" STOCK #:FXK11 |
|  | PROTECTORS, EAR (HEADPHONE STYLE) STOCK #:GA3000A |
|  | WRENCH, METRIC, COMBINATION, SHORT, 8 MM, 12-POINT STOCK #:OEXM8B |
|  | WRENCH, METRIC, COMBINATION, SHORT, 6 MM, 12-POINT STOCK #:OEXM6B |
|  | SET, WRENCH, L-SHAPE, HEX (15 PCS.) (.028" TO 3/8") STOCK #:AW1015DK |
|  | EXTENSION, KNURLED, 6" STOCK #:TMXK60 |
|  | TORQUE WRENCH, ADJ. CLICK TYPE, U.S., FIXED-RATCHET, 50-250 FT. LB., 1/2" DRIVE STOCK #:QD3R250 |
|  | SET, SOCKET, METRIC, SHALLOW, 6-POINT (13 PCS.) (12 TO 24 MM) STOCK #:313TWMYA |
|  | PLIERS, ADJUSTABLE JOINT, INTERLOCKING CHANNEL, INDUSTRIAL FINISH, 9 1/4" STOCK #:91ACP |
|  | WRENCH, COMBINATION, STANDARD LENGTH, 15/16", 12-POINT STOCK #:OEX30B |
|  | COVER, FENDER, RED STOCK #:JCK7D |
|  | SET, SOCKET DRIVER, METRIC, HEX, STANDARD, 4 TO 10 MM (7 PCS.) STOCK #:207EFAMY |
|  | SET, SOCKET, SHALLOW, 6-POINT (11 PCS.) (1/4" TO 7/8") STOCK #:211FSY |
|  | SET, GENERAL SERVICE, 6-POINT (14 PCS. IN PLASTICTRAY) STOCK #:114ATMP |
|  | SET, SOCKET, METRIC, DEEP, 6-POINT (12 PCS.) (8 TO 19 MM) STOCK #:212SFSMY |
|  | SET, WRENCH, FLARE NUT DOUBLE END, 6-POINT (5 PCS.) (1/4"-5/16" TO 3/4"-13/16") STOCK #:RXFS605B |
|  | HAMMER, BALL PEEN, 16 OZ. STOCK #:BP16B |
|  | ADAPTOR, INDUSTRIAL FINISH, 1/2" INTERNAL DRIVE X 3/8" EXTERNAL DRIVE, 1 1/2" STOCK #:GSAF1E |
|  | HAMMER, PLASTIC TIP, 16 OZ. STOCK #:HBPT16 |
|  | DRIVER, STANDARD SHANK, INSTINCT SOFT GRIP HANDLE, 1/4" DRIVE, 7" STOCK #:SGT4BR |
|  | PICK, RADIATOR HOSE, SOFT GRIP, 10.30" STOCK #:SGA173BR |
|  | WRENCH, ADJUSTABLE, SNAP-ON , 12" STOCK #:AD12A |
|  | TESTER, CIRCUIT, FOR 6V AND 12V SYSTEMS STOCK #:CT4G |
|  | SET, SOCKET, METRIC, SHALLOW, 6-POINT (12 PCS.) (5 TO 15 MM) STOCK #:112TMMY |
|  | UNIVERSAL JOINT, BALL SWIVEL, LOCK BUTTON, 2 1/2" STOCK #:IP80D |
|  | SET, MINIATURE PICK, INSTINCT SOFT GRIP, RED, 4 PCS. STOCK #:SGASA204A |

RENGLÓN Nº77:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ADHESIVO (LOCTITE 326) CURADO LENTO, BAJA RESISTENCIA AL DESARME, COLOR ÁMBAR, PRESENTACIÓN 50 GR. DEBE TENER IMPRESO FECHA DE FABRICACIÓN, VENCIMIENTO Y N º DE LOTE

RENGLÓN Nº 78

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ADHESIVO, LOCTITE 495 COLOR ROJO, USO PEGAR VÁSTAGOS. EN ENVASE POR 100 GRS. EN EL MISMO SE DEBERÁ INCLUIR EL N° DE LOTE Y SU CORRESPONDIENTE FECHA DE VENCIMIENTO.-

RENGLÓN Nº 79

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ADHESIVO LOCTITE 620

ANAHERÓBICO LOCTITE 620, ALTA TEMPERATURA (52º - 232º CS), PRESENTACIÓN 50GR

NOTA: PARA LOS RENGLONES 77 AL 79,  LOS ELEMENTOS SOLICITADOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEBEN SER PRESENTADOS EN SU ENVASE ORIGINAL DE FÁBRICA. DEBERÁ POSEER NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR AL 80% DE VIDA ÚTIL.

NOTA: PARA LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES SOLICITADOS, LOS ELEMENTOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEBEN SER PRESENTADOS EN SU ENVASE ORIGINAL DE FÁBRICA Y SU CORRESPONDIENTE GARANTÍA. EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTAR A LAS MARCAS SOLICITADAS, CASO CONTRARIO DEBERÁ DEJAR EXPRESA CONSTANCIA DE LA MARCA OFERTADA.-