ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón N° 1:

Busa de cerámica (alumina cup) para torcha MILLER de 4 mm Nºparte 10N50-4

Renglón N° 2:

Características Técnicas:

Busa de cerámica (alumina cup) para torcha MILLER de 6 mm Nºparte 10N48-6

Renglón N° 3:

Características Técnicas:

Busa de cerámica (alúmina cup) para torcha MILLER de 10 mm Nºparte 10N45-10

Renglón N° 4:

Busa Cerámica de 18 mm de diámetro para Torcha WELCRAFT o Calidad Superior – Destino maquina Marca Miller.

Renglón N° 5:

Características:

TORCHA Marca Millar o Superior

Producto: WP-150G -TIG Torch Air - Cooled Pkg. Flex. 200A, 25ft

Número de Producto: WP-150G

150 amp DC, 105 amp AC (ciclo de trabajo de 60%)

Gama de electrodo:.020”- 1/8” – (0.5 – 3.2mm)

25 ft, cable de alimentación de dos piezas, cuello Flexible.

Aislantes de juntas en el cuerpo de la antorcha evita fugas de gas para reducir al mínimo las discontinuidades de soldadura (todos los modelos). Catalogo WELDCRAFT 1.800.752.7620 Weldcraft.com(Email:customerservice@weldcraft.com)

Renglón N° 6:

Características:

Torcha Marca Millar o Superior

Nombre de Producto: WP-25-25-TIG Torch Water - Cooled Pkg. Flex. 200A, 25ft

Número de Producto: WC_WP-25-25-ESP

200 amp DC, 140 amp AC (ciclo de servicio del 100%)

Gama de electrodo:.020”-1/8” (0,5 - 3,2 mm)

25 ft, 3 cable de alimentación del PC y mangueras, vinilo, cuello Flexible.

Serie WP-25. Linterna de cuello flexible

El 25 WP-estilo lápiz mano, linterna de cuello flexible funciona bien para mayor amperaje las aplicaciones que requieren acceso a uniones difíciles o confinados a áreas de soldadura.

Diseño eficiente de refrigeración disminuye el tiempo de inactividad debido al sobrecalentamiento y proporciona servicio ya sin problemas.

Cuello flexible dobla cualquier dirección para el acceso en áreas difíciles de alcanzar.

Diseño compacto y ligero mejora la comodidad del operario y minimiza el tiempo de inactividad debido a la fatiga. Catalogo WELDCRAFT 1.800.752.7620 Weldcraft.com(Email:customerservice@weldcraft.com)

Renglón N° 7:

Características Técnicas:

Pinza maza de bronce fundido con contacto de cobre  para maquina de soldar

Renglón N° 8:

Características Técnicas:

Pinza porta electrodo con mordaza de cobre y mango anatómico de baquelita

Renglón N° 9:

Características Técnicas:

Vidrio rectangular negro para mascara de soldar Nº 10 de 6 x 11 mm por 3 mm de espesor

Renglón N° 10:

Características Técnicas:

Filtro mascara 3M  Filtro Mod. 6006 Apto para Multigas y Vapor.
Para ser usado con Semimascaras Línea 6000
Protección: Vapores Orgánicos, Cloro, Cloruro de Hidrógeno, Dióxido de Cloro, Amoníaco, Metilamina, Formaldehído o Fluoruro de Hidrógeno, Dióxido de Azufre y Sulfuro de Hidrógeno.

Renglón N° 11:

Torcha para Equipo TIG Modelo DB20M12R, para equipo de Soldadura Marca: MILLER Sincrowave 350

Características Técnicas: Acople tipo internacional, longitud12,5ft, 250 Amp, para buzas # 4 a # 12, con mangueras de gas y agua recubiertas.

Renglón N° 12:

Características Técnicas: Reductor de Presión y caudalimetro Marca: DUPLEX o  calidad Superior, apto para gas argón.

Rango  de presiones hasta 300 Libras y caudalimetro de 0 a 30 L/min

Renglón N° 13:

Características: Correa de goma y tela N° A56

Renglón N° 14:

Características: Correa de goma y tela N° B86

Renglón N° 15:

Características: Correa de goma y tela N° A60

Renglón N° 16:

Características: Correa de goma y tela N° V-1821

Renglón N° 17:

Características: Correa de goma y tela N° C75

Renglón N° 18:

Características: Correa de goma y tela N° A42

Renglón N° 19:

Características: Correa de goma y tela dentada N° 1-17-2108 41863 25

Renglón N° 20:

Características: Rodamiento para cabezal UBC berings N° 6011-2RSC3

Renglón N° 21:

Características: Crapodina FAFNIR 9115KDD

Renglón N° 22:

Características: Bolillero FAFNIR 210KDD   C1

Renglón N° 23:

Características: Correa de goma y tela N° A35

Renglón N° 24:

Características: Filtro para electrolito de máquina electroerosionadora modelo

S430S ZNC Nº de parte TO-02

Renglón N° 25:

Características: Resguardo (N/P 219685) para antorcha de máquina de cortar por plasma marca: Miller, modelo: Spectrum 1251, Nº de serie: LH310102P, para antorcha modelo: ICE-100T.

Renglón N° 26:

Características: Capuchón de retención (N/P 219684) para antorcha de máquina de cortar por plasma marca: Miller, modelo: Spectrum 1251, Nº de serie: LH310102P, para antorcha modelo: ICE-100T.

Renglón N° 27:

Características: Punta (N/P 219679) para antorcha de máquina de cortar por plasma marca: Miller, modelo: Spectrum 1251, Nº de serie: LH310102P, para antorcha modelo: ICE-100T.

Renglón N° 28:

Características: Electrodo (N/P 219678) para antorcha de máquina de cortar por plasma marca: Miller, modelo: Spectrum 1251, Nº de serie: LH310102P, para antorcha modelo: ICE-100T.

Renglón N° 29:

Características: Difusor (N/P 219677) para antorcha de máquina de cortar por plasma marca: Miller, modelo: Spectrum 1251, Nº de serie: LH310102P, para antorcha modelo: ICE-100T.

Renglón N° 30:

Características:O-Ring (N/P 212735) para antorcha de máquina de cortar por plasma marca: Miller, modelo: Spectrum 1251, Nº de serie: LH310102P, para antorcha modelo: ICE-100T.

Renglón N° 31:

Características Técnicas:

Repuesto y Accesorio, control para centro de mecanizado marca: SIEMENS, Modelo: 802D – SL SOLUTION LINE.

Capacidad de controlar 6 ejes: 3 lineales, con interpolación simultánea, un 4º eje circular como ese principal, 5 º eje para el husillo y 6º eje para cambiador de herramientas. Con 72 entradas y 48 salidas.

El equipo debe ser nuevo, sin uso y debe ser provisto por el oferente en embalaje original de fábrica.

El equipo debe poseer una garantía de 1 año contra toda falla o defecto de fabricación, el oferente se responsabiliza dentro del plazo de la garantía por toda falla q surgiera, sin cargo alguno para la parte compradora de toda aquella falla comprobada como falla de fabricación.

Renglón N° 32:

Se adjunta folleto de la empresa a la cual se solicito cotización. (ANEXO 1)

Renglón N° 33:

Se adjunta folleto de la empresa a la cual se solicito cotización. (ANEXO 2)

Renglón N° 34:

FILTRO P/MASCARA - USO MASCARA 3M - PROTECCIÓN PARTÍCULAS ALTAMENTE TOXICAS - CARTUCHO 6003 - Nº REF 6003-3M, CF W9999, NNE4240. CARTUCHO PARA GASES ÁCIDOS APROBADO POR NIOSH/MSHA. TC-23C-1063.APROBADO PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA NO MÁS DE: 10 P.P.M. DE CLORO, 50 P.P.M. DE CLORURO DE HIDROGENO Y 50 P.P.M. DE DIÓXIDO DE AZUFRE. PRESENTACION, EN ENVASE POR 1 UNIDAD.

Renglón N° 35:

PREFILTRO PARA POLVO, PINTURA, Y PESTICIDA  3M 5N11 - NºREF 95-21J 9296, CF W9999, NNE 4240. EL PREFILTRO 3M 5N11 PARA USARLO EN CONJUNTO CON EL RETENEDOR 3M 501 Y LOS CARTUCHOS DE LA SERIE 6000, BRINDA UNA EFECTIVA E HIGIÉNICA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA POLVOS Y PARTÍCULAS LÍQUIDAS SIN ACEITE. ES FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAÍDA DE PRESIÓN. EL PREFILTRO 5N11 CUENTA CON UN MEDIO FILTRANTE ANTITAPONAMIENTO Y SU NOVEDOSA CONSTRUCCIÓN PERMITE LA REDUCCIÓN AL MÍNIMO DEL DESPRENDIMIENTO DE FIBRAS, LOGRANDO EXCELENTES RESULTADOS CUANDO ES UTILIZADO EN PROCESOS DE PINTURA

Renglón N° 36:

Rodamiento – Nº 6202 ZZ – Medidas: diámetro exterior: 35 mm, diámetro interior: 15 mm, espesor: 11 mm

Renglón N° 37:

Rodamiento T/A Bolilla – Nº608 ZZ – Medidas: diámetro exterior: 22 mm, diámetro interior: 8 mm, espesor: 7 mm

Renglón N° 38:

Rodamiento T/A Bolilla – Nº 6203 ZZ – Medidas: diámetro exterior: 40 mm, diámetro interior: 17 mm, espesor: 12 mm

Renglón N° 39:

RodamientoT/A Bolas– Nº 625 ZZ – Medidas: diámetro exterior: 16 mm, diámetro interior: 5 mm, espesor: 5 mm

Renglón N° 40:

Rodamiento T/A Bolas – Nº 627 ZZ – Medidas: diámetro exterior: 22 mm, diámetro interior: 7 mm, espesor: 7 mm

Renglón N° 41:

Rodamiento T/A Bolas – Nº 2140-62 – Medidas: diámetro exterior: 5/8”, diámetro interior: 1/4”, espesor: 3/16”

Renglón N° 42:

Rodamiento T/A Bolas – Nº 7036X1C – Medidas: diámetro exterior: 19 mm, diámetro interior: 6 mm, espesor: 6 mm

Renglón N° 43:

Rodamiento T/A Bolas – Nº 77037X1C ZZ – Medidas: diámetro exterior: 22 mm, diámetro interior: 7 mm, espesor: 7 mm

NOTA: Todos los elementos solicitados al momento de la entrega deben ser presentados en su envase original de fábrica y su correspondiente garantía.

Deberá poseer número de lote y fecha de vencimiento no menor al 80% de vida útil.

El oferente deberá ajustar a las marcas solicitadas, caso contrario deberá dejar expresa constancia de la marca ofertada.-