ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón 1:

El Servicio requerido debe incluir la reprogramación de la central de incendio y la instalación total de 24 detectores de humo con cables incluidos cubiertos con cable canal para oficinas, consultorios, cochera, dormitorios y pasillos pertenecientes a las diferentes dependencias del Escuadrón Sanidad.

El presupuesto incluye material y mano de obra, 2 baterías de 12 V cada una y reprogramación de central de incendio existente.

Se solicita garantía tanto de material y mano de obra con un periodo no menor a 1 (UN) año a partir de la puesta en funcionamiento del servicio requerido.

Teniendo en cuenta el flujo de personas que asisten diariamente al Escuadrón Sanidad el horario sugerido para realizar dicho trabajo es de 12:00 a 18:00 hs.

Esta solicitud es necesaria para cumplimentar hallazgos encontrados a través de Informe de Inspección Área Prevención de Incendio para obtener la habilitación del Ministerio de Salud Publica del Escuadrón Sanidad del Área de Material Rio Cuarto.