ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón Nº 1:

Características Técnicas:

Pintado de piso de Hangar, perteneciente al Escuadrón Montaje Nº 1.

Especificaciones:

* Pintado de alta resistencia Indulac Epoxi 6829. Cantidad 37 latas de 40 Lt C/U

* Diluyente Indulac 7519. Cantidad 12 latas de 20 Lt C/U

* Limpieza de Piso con desengrasante y desincrustante DRAS 20. Cantidad 75 Kg.

* Lavado químico con productos desengrasantes, para la eliminación de toda polución, suciedad y contaminantes superficiales.

* De ser necesario el lavado químico de la superficie, el mismo deberá ser realizado con solución  de acido clorhídrico concentrado, según las recomendaciones de la empresa oferente. Para conseguir la rugosidad necesaria para el posterior pintado.

* Pintado total del piso del hangar, Metros cuadrados: 4104

Nota:

Se solicita que los diferentes oferentes verifiquen previamente el estado de la superficie a tratar. En el Área de Material Rio IV, Escuadrón Montaje Nº 1. En el horario de 08:00 a 14:00 Hs, de Lunes a Viernes.

La firma adjudicataria deberá preparar y pintar el piso en el lugar de origen respectivo y con una garantía por un lapso no menor a 6 meses a partir de la culminación de los trabajos realizados.