ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº 1: Extintor  de Polvo Químico Seco  5Kg de Capacidad.

Control, mantenimiento, recarga del agente extintor teniendo en cuenta que la misma será  completada y/o recambiada totalmente dependiendo del estado del polvo químico  manteniendo la calidad optima de sus propiedades extintoras  y su posterior presurización se realizará  con gas Nitrógeno hasta completar su presión normal de trabajo. Dicho mantenimiento  deberá ser efectuado por una empresa licenciataria autorizada para el uso del sello IRAM y  dicho mantenimiento se ajustará según lo establecido por Norma IRAM 3517-2. Cada extintor deberá ser devuelto con su respectivo sello de conformidad IRAM.

RENGLON Nº 2: Extintor  de Polvo Químico Seco  10Kg de Capacidad.

Control, mantenimiento, recarga del agente extintor teniendo en cuenta que la misma será  completada y/o recambiada totalmente dependiendo del estado del polvo químico  manteniendo la calidad optima de sus propiedades extintoras  y su posterior presurización se realizará  con gas Nitrógeno hasta completar su presión normal de trabajo. Dicho mantenimiento  deberá ser efectuado por una empresa licenciataria autorizada para el uso del sello IRAM y  dicho mantenimiento se ajustará según lo establecido por Norma IRAM 3517-2. Cada extintor deberá ser devuelto con su respectivo sello de conformidad IRAM.

RENGLON Nº 3: Extintor  de Polvo Químico Seco  50Kg de Capacidad.

Control, mantenimiento, recarga del agente extintor teniendo en cuenta que la misma será  completada y/o recambiada totalmente dependiendo del estado del polvo químico  manteniendo la calidad optima de sus propiedades extintoras  y su posterior presurización se realizará  con gas Nitrógeno hasta completar su presión normal de trabajo. Dicho mantenimiento  deberá ser efectuado por una empresa licenciataria autorizada para el uso del sello IRAM y  dicho mantenimiento se ajustará según lo establecido por Norma IRAM 3517-2. Cada extintor deberá ser devuelto con su respectivo sello de conformidad IRAM.

RENGLON Nº 4: Extintor  de Haloclean  5Kg de Capacidad.

Control, mantenimiento, recarga del agente extintor teniendo en cuenta que la misma será  completada y/o recambiada totalmente dependiendo del estado del Haloclean  manteniendo la calidad optima de sus propiedades extintoras  y su posterior presurización se realizará  con gas Argón hasta completar su presión normal de trabajo. Dicho mantenimiento  deberá ser efectuado por una empresa licenciataria autorizada para el uso del sello IRAM y  dicho mantenimiento se ajustará según lo establecido por Norma IRAM 3517-2. Cada extintor deberá ser devuelto con su respectivo sello de conformidad IRAM.

RENGLON Nº 5: Extintor  de Haloclean  10Kg de Capacidad.

Control, mantenimiento, recarga del agente extintor teniendo en cuenta que la misma será  completada y/o recambiada totalmente dependiendo del estado del Haloclean  manteniendo la calidad optima de sus propiedades extintoras  y su posterior presurización se realizará  con gas Argón hasta completar su presión normal de trabajo. Dicho mantenimiento  deberá ser realizado por una empresa licenciataria autorizada para el uso del sello IRAM y  dicho mantenimiento se ajustará según lo establecido por Norma IRAM 3517-2. Cada extintor deberá ser devuelto con su respectivo sello de conformidad IRAM.

RENGLON Nº 6: Extintor  de Haloclean  50Kg de Capacidad.

Control, mantenimiento, recarga del agente extintor teniendo en cuenta que la misma será  completada y/o recambiada totalmente dependiendo del estado del Haloclean  manteniendo la calidad optima de sus propiedades extintoras  y su posterior presurización se realizará  con gas Argón hasta completar su presión normal de trabajo. Dicho mantenimiento  deberá ser efectuado por una empresa licenciataria autorizada para el uso del sello IRAM y  dicho mantenimiento se ajustará según lo establecido por Norma IRAM 3517-2. Cada extintor deberá ser devuelto con su respectivo sello de conformidad IRAM.

RENGLON Nº 7: Extintor  de Polvo Químico Especial (Clase D) 10Kg de Capacidad.

Control, mantenimiento, recarga del agente extintor teniendo en cuenta que la misma será  completada y/o recambiada totalmente dependiendo del estado del polvo químico  manteniendo la calidad optima de sus propiedades extintoras  y su posterior presurización se realizará  con gas Nitrógeno hasta completar su presión normal de trabajo. Dicho mantenimiento  deberá ser efectuado por una empresa licenciataria autorizada para el uso del sello IRAM y  dicho mantenimiento se ajustará según lo establecido por Norma IRAM 3517-2. Cada extintor deberá ser devuelto con su respectivo sello de conformidad IRAM.

RENGLON Nº 8: Extintor de Agua  10lts de Capacidad.

Control, mantenimiento, recarga del agente extintor teniendo en cuenta que la misma será  completada y/o recambiada totalmente dependiendo del estado del Agua  manteniendo la calidad optima de sus propiedades extintoras  y su posterior presurización se realizará  con gas Nitrógeno hasta completar su presión normal de trabajo. Dicho mantenimiento  deberá ser efectuado por una empresa licenciataria autorizada para el uso del sello IRAM y  dicho mantenimiento se ajustará según lo establecido por Norma IRAM 3517-2. Cada extintor deberá ser devuelto con su respectivo sello de conformidad IRAM.

RENGLON Nº 9: Realizar PRUEBA HIDROSTÁTICA a Extintores de 5Kg de Capacidad.

RENGLON Nº 10: Realizar PRUEBA HIDROSTÁTICA a Extintores de 10Kg de Capacidad.

RENGLON Nº 11: Realizar PRUEBA HIDROSTÁTICA a Extintores de 50Kg de Capacidad.

Condiciones Generales

Los mencionados elementos se encuentran disponibles para su observación en el Área de Material Río Cuarto, en el Escuadrón Abastecimiento en el horario de 08:00 a 13:00 hs, todos los días hábiles hasta 24 hs antes de que se realice la apertura de ofertas.

Los elementos mencionados serán retirados por el adjudicatario y los gastos de traslado al lugar de mantenimiento y posterior regreso a la Unidad correrán por su cuenta.

Todos los repuestos necesarios para la reparación integral de los elementos serán provistos y correrán por cuenta y cargo del adjudicatario, sin implicar costos adicionales a la cotización del servicio que se contrata, dejándose constancia que los repuestos deberán ser nuevos. El adjudicatario deberá entregar junto con los elementos las partes rotas y/o deterioradas que hayan sido reemplazados.

Deberá tenerse en cuenta la reposición en cantidad y calidad de los agentes extintores faltantes en el precio final.

La garantía de repuestos y mano de obra no debe ser menor a 1(un) año.

El adjudicatario deberá dar cumplimiento dentro de los 15 (quince) días hábiles de recibida la Solicitud de provisión, a su obligación de entrega de la reparación solicitada, en un todo de acuerdo con lo establecido en este PBCP e informe de antecedentes.