“2017 - Año de las Energías Renovables”

FUERZA AÉREA ARGENTINA

LÍNEAS AÉREAS DEL ESTADO

ANEXO ALFA

Pliego de Especificaciones técnicas

Se requiere la provisión y colocación de pisos ubicados en el sector de la cocina del primer subsuelo del edificio Águila. Ubicado en la calle Perú 710 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Incluye retirar los pisos cerámicos y revestimientos epoxi actualmente deteriorados, con embolsado y retiro de escombros de acuerdo al siguiente detalle:

1-	Sectores de elaboración, preparación, catering, depósitos y patio aire-luz

Características del piso a instalar:

Deberá colocarse Porcellanato Rústico Antideslizante de 1º selección y alto tránsito tipo Cerro negro en color gris claro de medidas 330 x 330 mm. Aproximadamente. Se deberá presentar una muestra del Porcellanato requerido hasta el día hábil anterior a la apertura de ofertas.

Detalle de los trabajos a realizar:

- Se deberá retirar en su totalidad el piso cerámico existente, colocándolo en bolsas reforzadas aptas a tal efecto.

La empresa adjudicataria deberá disponer de los contenedores necesarios para el retiro diario de dichas bolsas, quedando a consideración, conjuntamente entre el Departamento Alimentación y la División Mantenimiento, el lugar y los horarios óptimos, a efectos de evitar entorpecer el normal desenvolvimiento del organismo.

- Se deberá realizar la limpieza de restos de material adherido sobre el piso de mosaico inferior de base procediendo con los materiales desechados ídem al punto anterior.

- En caso de que se encuentren mosaicos sueltos debido al proceso del retiro del piso cerámico existente u otro motivo, deberá nivelarse con mortero donde sea necesario para dejar una superficie firme, lisa y nivelada.

- Se deberá realizar una aplicación de ácido muriático para eliminar residuos y dejar la superficie del mosaico apta para una correcta adhesión posterior del nuevo piso.

- En caso de ser necesario deberá ejecutarse una capa niveladora cementicia de asentamiento impermeable- hidrófuga.

- Se deberá utilizar Adhesivo Klaukol Porcellanato Fluido para colocación de porcellanatos.

- Provisión y colocación de 208 m2 de piso.

- Provisión y colocación de zócalos ídem al piso, por un total de 34 metros lineales aproximadamente.

- Pasadas las 48 hs de c/u de las colocaciones parciales de piso, se deberán llenar las juntas con Pastina Klaukol Nueva Generación Impermeable y Anti hongos.

2-	Sector Cámara frigorífica

Características del piso a instalar:

Superficie: 14.25 metros cuadrados aproximadamente.

Deberá ser de resina epoxi antideslizante para áreas húmedas de pisos de cámaras frigoríficas, color gris preferentemente. En caso de no estar disponible el color solicitado, el color alternativo aceptable es verde claro.

La misma deberá cumplir con los requerimientos técnicos y los certificados y normativas sanitarias, para áreas donde se manipulan alimentos, necesarios para la industria alimentaria.

Como así también deberán estar homologados como producto apto para estar en contacto con todo tipo de productos alimenticios, entre ellos vinos, agua, aceites y grasas.

Se deberá adjuntar conjuntamente con la propuesta económica, folletos o información que contenga la marca de la resina con especificaciones técnicas que garanticen su homologación con la industria alimentaria.

“2017 - Año de las Energías Renovables”

FUERZA AÉREA ARGENTINA

LÍNEAS AÉREAS DEL ESTADO

Detalle de los trabajos a realizar:

Se deberá retirar el revestimiento de piso en mal estado, colocando en bolsas reforzadas aptas a tal efecto.

Con respecto a los escombros producidos por dicho trabajo se procederá de igual manera a lo expresado en el Punto 1-1.

En caso de encontrar fisuras o material suelto debido al proceso del retiro del revestimiento de piso actual u otro motivo, deberá nivelarse con mortero donde sea necesario para dejar una superficie firme, lisa y nivelada.

Se deberá aplicar el revestimiento descripto, respetando todas las recomendaciones provistas por el fabricante del producto, para obtener los resultados previstos por el fabricante en cuanto a terminación, acabado de superficie, vida útil, etc.

Garantía:

Los trabajos realizados deberán tener una garantía escrita por el lapso de doce (12) meses a partir de la entrega de finalización de obra, por medio de la cual el cocontratante se compromete en un plazo no mayor a CINCO (5) días de ser notificado, a reparar cualquier circunstancia que pudiera surgir por defectos del trabajo realizado o por algún vicio oculto.

Plazo de ejecución de los trabajos:

Las tareas detalladas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, tendrán un Plazo de ejecución de cuarenta (45) días corridos, debiendo la Empresa Contratista efectuar los trabajos parcializados por sector, incluyendo el montaje de pantallas antipolvo que delimiten las áreas de trabajo, para no interrumpir el funcionamiento de la Cocina. En caso de ser necesario, se considerarán horarios diurnos y nocturnos incluyendo los días sábado, domingos y feriados a consideración del Departamento Alimentación y la División Mantenimiento.

Nota:

Los fletes y traslados estarán a cargo del adjudicatario.

Los trabajos enumerados se coordinarán con la información  de contacto que se detalla a continuación:

División Mantenimiento

Tel. 5129-9128

011 (15) 5454-7924

Documentación a presentar con posterioridad a la adjudicación:

Una vez recibida la comunicación de adjudicatario, y dentro de los diez (10) días corridos, deberá presentar:

Un listado con la nómina del personal que prestará servicios y su reemplazo en caso de ser necesario, que incluya, Nombre y Apellido, DNI y Domicilio.

Certificado de buena conducta de fecha actualizada, expedido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA-CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES.

Seguro de Responsabilidad Civil frente a Terceros.

Copia de la póliza de cobertura ART de cada uno de la nómina del personal afectado a las tareas a realizar.

…………………………..

FIRMA DEL OFERENTE