ANEXO ALFA

- RENAULT MEGANE RT TRI ABS F2

Motor

- Rectificado de plano de tapa de cilindros, cambio de guías, casquillos, resortes, seguros y rodillos de botadores. (Nuevos).

- Block: Prueba hidráulica, control de plano, en superficie de contacto con tapa de cilindros y rectificado del mismo, cambio de pistones, aros, pernos y seguros. (Nuevos).

- Bielas: Cambio de bujes y cojinetes por desgaste. (Nuevos).

- Embrague: Cambio del mismo. Placa, disco y crapodima, kit Valeo nuevo.

- Cigüeñal: Limpieza de conductos de lubricación, detección de fisuras, control de dureza en superficie de muñones, reemplazo de engranajes de distribución por desgaste, balanceo de volante y cigüeñal cojinetes de bancada. (Nuevos).

- Árbol de levas: Rectificar muñones de apoyo, control de alzada de levas para apertura y cierre de válvulas, cambio de las 16 válvulas. (Nuevos).

- Sistema de Inyección: revisión y calibración.

- Cambio de bujías de precalentamiento y cableado. (Nuevos)

- Sistema de Enfriamiento: Limpieza de radiador, cambio de bomba de agua nueva, todas las mangueras nuevas y líquido refrigerante recomendado por Renault.

- Correas: Cambio de correa de distribución, poli-v y sus respectivos tensores nuevos.

- Tren delantero: Cambio de cazoletas, bujes de parrilla, bujes de barra estabilizadora. (Nuevos). Alineación y balanceo.

- Cambio de aceite y filtro (SAE 10W40) recomendado por Renault.

- Reparación integral de cuenta kilómetros. Colocarlo en 0 al entregar.

- CONDICIONES

- El vehículo será entregado al oferente para su reparación en Peru 710, en coordinación con la División Automotores y Equipos Terrestres.

Todos los repuestos deben ser originales, en caso de no ser posible debido a la antigüedad de la unidad, los mismos deben ser homologados por la marca.

- El monto total estimando incluye la mano de obra, debe entregarse el vehículo con el motor y la carrocería limpia

- El oferente deberá realizar todos los reajustes necesarios de la reparación realizada, como así también el cambio de aceite y filtro luego de los primeros 1000 kilómetros recorridos.

- GARANTIA

Con la entrega del vehículo deberá entregarse una certificación que garantice el correcto funcionamiento de los trabajos realizados por el término de plazo de 12 meses o 30.000 kilómetros, lo que se cumpla primero, desde el momento de su recepción definitiva en este Organismo.

FIRMA DEL OFERENTE