# Especificación Técnica - ST-019-00 Unidad de DVD-RW

(Renglón Nº 1)

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

## Detalle Técnico / Funcional

### Capacidad De Múltiples Escrituras Y Múltiples Lecturas:

DVD: 4,7 GB (single layer) / 8,5 GB (dual layer) (mínimo).

CD: 700 MB (mínimo).

### Velocidad De Transferencia De Datos:

Para lectura:

CD: (48x) mínimo.

DVD: (8x double layer / 24x single layer) mínimo.

Para escritura:

CD-R: (48x) mínimo.

DVD+R / DVD-R: (16x) mínimo.

Para re-escritura:

CD-RW: (24x) mínimo.

DVD+RW / DVD-RW: (8x) mínimo / (6x) minimo.

### Compatibilidad De Datos:

High Sierra, ISO 9660 y Multisession Kodak Photo CD.

### Formatos De Premasterización:

Yellow Book, Audio Red Book, CD-ROM XA, Multisession (Orange Book), CD-I / Video (White Book), CD Plus, Photo CD.

### Compatibilidad De Modos De Escritura:

“Track at once”, “Disc at once” (CD-RW y CD-R); Escritura de acceso aleatorio (DVD+RW); Escritura secuencial (DVD+R, +RW); Multisesión (DVD+R); Incremental (DVD+R/-RW); Multi-Border (DVD+R/-RW).

### Conectividad: INTERNO(1): Para ser ubicado en una bahía de 5.25 “. Interfaz: SATA o superior

Se deberán incluir todos los cables necesarios para la conexión del equipo a una computadora con la interfaz solicitada.

Se deberán incluir los cables y fuentes necesarios para la alimentación eléctrica del equipo. En caso de que la alimentación sea desde la red de 220V a 50Hz, el equipo deberá poder conectarse directamente a la red, sin necesidad de transformadores.

### Softwares OPCIONALES:

Software de grabación a DVD compatible con los siguientes sistemas operativos: WINDOWS 7, 8.1/10.

# Especificación Técnica - PQR-010-00 Placa de Red Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet  (Renglón Nº 9)

Esta sección provee el detalle técnico del recurso tecnológico definido en la descripción del estándar.

## Detalle Técnico / Funcional

### Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC.

### Bit rate:

10/100/1000 Mbps (autosensing).

### Compatibilidad:

PCI 2.1 (32-bits), PCI-E 2X (2 LANEs) o superior.

### Estándar:

IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT.

### Conexión:

UTP.

### Conectores de salida:

RJ45.

### Capacidad de operación full duplex.

### Driver para manejar (mínimo):

Windows 8.1/10

.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE COMBO PLACA MADRE (MOTHERBOARD) CON MICROPROCESADOR (Renglón Nº 9)

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las características

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

- Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

- Placa de Red (o chipset integrado) con las características de PQR-010 mínimo.

- Soporte para memoria tipo  DDR3-1600  o superior, con capacidad: 4 GB mínimo ampliable sin cambiar la memoria inicialmente provista.

- Conector para disco rígido SATA II

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Adicionalmente, deberá contar con los siguientes puertos adicionales:

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

Deberá soportar un  microprocesador en su slot:

- INTEL El rendimiento deberá ser no inferior  a “Pentium”, como minimo doble núcleo

- AMD El rendimiento deberá ser no inferior a “A4” como mínimo de doble núcleo..

Para ambas marcas la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.