ANEXO “BRAVO”

OBRA:“REPARACION INTEGRAL CASINOS DE LA UNIDAD” - BASE AEREA MILITAR RIO GALLEGOS.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

1º) JUSTIFICACION

- La obra tiene por objeto contratar mano de obra, materiales y equipos necesarios para la reparación general de instalaciones para suministro de gas, cubierta de techo sector cocheras y cocina, incluso sanitarios en Planta Baja Casino de Oficiales.-

- Los inmuebles tienen una antigüedad de treinta y cinco (35) años aproximadamente, lo que demanda un mantenimiento profundo en las cubiertas de techo, mejorar los escurrimientos de agua, impermeabilización, ventilaciones, fijaciones de cañerías a la vista y cámara de inspección en red maestra de gas.-

- También, los sanitarios destinados a HOMBRES y MUJERES en Planta Baja, tienen desniveles importantes en pisos, encuentros de cielorraso con mampostería y revestimientos cerámicos de paredes fisurados, ocasionados por perdidas en cañerías de desagües cloacales con presencia de raíces y asentamiento de la misma.-

2º) TRABAJOS A REALIZAR

Trabajos Preliminares

- Picado y retiro de piso y revestimiento en paredes existente, carpeta, contrapiso, retiro de escombros, incluso retiro de artefactos sanitarios y cañería cloacal principal en hierro fundido de 100mm de diámetro, piletas de patio y cañerías de plomo de artefactos y cañería de agua existente en mal estado.-

Albañilería y Afines

- Retiro superficies de chapa lisa en mal estado o fisuradas sector techos cocina, cocheras y revestimiento fachada contra frente, mampostería de carga sector chimenea cocina Casino de Oficiales.-

- Reparación mampostería de carga perimetral chimenea cocina, revoque impermeable alisado y pintura asfáltica liquida.-

- Retiro fijaciones con clavos sueltos sector techo cocina y cocheras, colocación tornillos auto perforantes para maderas con arandela de aislación, incluso reparación correa de madera existente.-

- Colocación de cañería de PVC tipo IPS  de 1º marca de 3,2mm de espesor por 110mm de diámetro para red principal, de 063mm para ramales conexión a piletas de patio, de050mm para desagües de duchas y de 040mm para desagües de artefactos sanitarios, colocación de piletas de patio de PVC, accesorios de conexión, incluso fijación y prueba hidráulica.- colocación de artefactos.

- Colocación de instalación de agua fría y agua caliente embutida, cañería termofusión tipo IPS embutida, llaves de paso independiente para el sector, fijación y amurado.-

- Ejecución de contrapisos de hormigón de cascotes de 12 cm. de espesor, elaborados con 1 parte de cemento de albañilería, 3 partes de arena gruesa y 5 partes de granza con granulometría 1:3.

- Realización de carpeta de nivelación con una capa de concreto formada por una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena más 10 % de hidrófugo con un espesor mínimo de 2 cm. La carpeta deberá estar perfectamente alisada y nivelada y con sus encuentros con los muros perfectamente rectos.-

- Colocación de revestimiento cerámico 30x30cm, de primera calidad color a designar. Se utilizará adhesivo para revestimientos KLAUKOL o similar esparciéndolo mediante la utilización de llana metálica de espesor adecuado al revestimiento a colocar. Los cortes se realizarán mediante la utilización de herramientas adecuadas, no permitiéndose los cortes a tenaza. Se procederá a humedecer las juntas y pastinar con pastina de color acorde al revestimiento, una vez concluida la colocación de la totalidad del piso. Los locales llevaran  zócalos del mismo material que el de los pisos de 7,5cm de alto y quedarán igualmente terminados. En todo el perímetro de contacto entre la carpeta y los paramentos se deberá dejar una junta de trabajo de aproximadamente de 5 mm a los efectos de facilitar el movimiento del solado.

- Elaboración de revoque grueso peinado y colocación de revestimiento cerámico en paredes 30x30cm de primera calidad, adhesivos y pastina para tomado juntas. En todas las aristas vivas de las paredes revestidas, se colocarán cantoneras de aluminio, adheridos a la mampostería, o bien se harán cortes biselados de las piezas a unir en ángulo

- Mantenimiento de griferías existentes en general, cambio de chicotes de plomo por flexibles con enmallado metálico de 1/2 o 3/4, mantenimiento y cambio de artefactos en mal estado (fuelles, bidet, inodoro, mochila, lavatorio, pedestales y depósitos de agua). Cambio de sombreretes y verificación de salidas de ventilación de cañería principal.

Instalación de gas

- Retirar suelo natural en fondo de cámara, dejando una separación de 50cm entre las llaves de paso existentes, incluso recuadre de paredes y compactación nivel superior terreno natural, medidas 2,40 x 2,40m.-

- Mantenimiento de muros laterales retirando material suelto para colocar ladrillo cerámico de 18x18x33cm, quedando a 7cm arriba del nivel terreno natural existente.-

- Mantenimiento de revoque, picado, castigado con cemento liquido con cerecita, revoque grueso terminación fratazado.-

- Compactación y nivelación fondo de cámara, reparación contrapiso de hormigón de 10cm de espesor.-

- Retiro marco y tapa de cámara, mantenimiento de marco en hierro ángulo, dos (2) hojas en chapa estampada anti-deslizable Nº 20, herrajes, manijas y ojo para candado, fijación a 7cm del nivel terreno natural existente.-

- Reparación escalera de ingreso, en caño redondo hueco de 1” de diámetro, pasamanos, fijación, incluso retiro y colocación, protección antioxida.-

- Mantenimiento cuartelaría prevención de accidentes bajo normas vigentes, color fluorescente reglamentario, tipo de instalación, cotas y medidas.-

- Retiro reguladores de 50m3 existente, colocación reguladores de 100m3 bajo normas vigentes, cañerías, conexión, prueba de funcionamiento, incluso reparación gabinete existente.-

- Mantenimiento de ventilación eólica existente sobre puerta metálica corrediza, sombrero, fijación y terminaciones, incluso ventilación en conducto de chapa lisa galvanizada, rejilla superior e inferior a nivel de piso, medidas 35cm x 25cm, fijaciones, recuadre de mampostería y hormigón.-

- Reparación de fijaciones para cañerías rígidas de gas a la vista, diámetro 2”, fijación a la pared con tarugos y tornillos, pintura epoxi, todo bajo normas vigentes.-

Pintura

- Limpieza total cubiertas de techo sector cocina, cocheras y revestimiento de chapa contra frente Casino de Oficiales, aplicación de una (1) de fijador y tres (3) manos de esmalte impermeable para techos color a designar.-

- Preparación y lijado superficies de cielorrasos en sanitarios, aplicación de una (1) mano de fijador y tres (3) manos de látex interior antihongo de 1° marca color a designar.-

- Limpieza diaria y total de obra, incluso carga y descarga de contenedores con traslado fuera de la Unidad, de los materiales sobrantes de obra.-

3º) OTRAS CONSIDERACIONES

- Debe tenerse en cuenta que el Comitente ele le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

- Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

- Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

- La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

- La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

- La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.-

PLAZO DE OBRA: NOVENTA (90) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 – Art. 40 – Titulo VI de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica a saber:

RIO GALLEGOS,      de Marzo de 2017.-

Sup. I Gustavo C. S. DIAZ

Oficina de Infraestructura