ANEXO “ECO”

OBRA: "REPARACIÓN INTEGRAL ESCUADRON SANIDAD" – BASE AÉREA MILITAR RIO GALLEGOS.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

1º) JUSTIFICACION

- Los locales definidos como oficina jefatura escuadrón, oficina servicio médico, local medico de turno, local de extracciones, consultorio, sala de internados y sala de internados infecciosos ubicadas en el edificio del escuadrón Sanidad cuentan con solados en mal estado y/o deteriorados por el uso y el paso del tiempo, presentando novedades importantes de reparación.-

- Asimismo importantes novedades en cierre perimetral de techo, fijaciones y canaletas para desagües pluviales.-

- El objeto de dicha obra es contratar mano de obra, materiales y equipos necesarios para mejorar los solados utilizados en el momento de su construcción.-

2º) TRABAJOS A REALIZAR

Trabajos preliminares

- Picado y retiro de carpetas, solados, zócalos existentes y retiro de escombros en contenedores.-

- Retiro de babeta perimetral suelta, fijaciones flojas o en mal estado, verificación fijaciones de chapas trapezoidales, fijaciones de canaletas y canaletas.-

Albañilería y Afines

- Reparación carpeta niveladora con concreto formado por una (1) parte de cemento y dos (2) partes de arena, 2cm de espesor, alisada y nivelada una correcta terminación en encuentros con los muros.-

- Mantenimiento revestimiento cerámico de piso, de 30x30cm transito intenso, de primera calidad, color a designar. Se utilizará adhesivo para pisos de 1º marca   mediante la utilización de llana metálica de espesor adecuado al revestimiento a colocar. Los cortes se realizarán mediante herramientas adecuadas, no permitiéndose los cortes a tenaza, incluso colocación de separadores para juntas. Se procederá a humedecer las juntas, tomado con pastina de color acorde al revestimiento una vez finalizado la colocación del piso. Zócalos del mismo material, 7,5cm de alto con igual terminación.

- Colocación de piso vinílico homogéneo de 2mm de espesor, alto tránsito, ignífugo, tipo ETERNIT MEGALIT color claro, fijación con adhesivo de doble contacto,  zócalos sanitarios perimetrales de 7,5cm de alto de primera calidad.-

Cubierta de chapa

- Reparación general cierre perimetral de cubierta de techo a dos agua sector consultorios, preparación de fijaciones y superficie a unir, babetas de chapa lisa Nº 20 fijadas a la estructura resistente, tramos de 2,00m soldados y remachados.-

- Mantenimiento de fijaciones en mal estado o sueltas de la cubierta de techos del sector en cuestión.-

- Reparación tramo de canaleta rectangular en chapa lisa Nº 22, fijación a estructura resistente, soportes rectangular con patas, boqueta del mismo material.-

- Reparación bajada pluvial en tubo engrafado de 50 x 100mm por 1,00m de largo, codo de frente a 45º a nivel de piso, abrazaderas en chapa galvanizada Nº 22 para fijar a la pared.-

- Mantenimiento de pintura en cierre perimetral ejecutado, sintético impermeable para techos color a designar.-

- Limpieza final de obra, carga y descarga de materiales sobrantes de obra en contenedores.-

3º) OTRAS CONSIDERACIONES

- Las obras y trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección General de Infraestructura de la Fuerza Aérea Argentina para cada especialidad (Albañilería y Afines) salvo indicación en contrario que figure expresamente en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.

- Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

- Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

- Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

- La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por imprevisiones en la cotización.-

- La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

- La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.-

PLAZO DE OBRA: SESENTA (60) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica.-

RIO GALLEGOS,            de Marzo de 2017.-

Sup. I Gustavo C. S. DIAZ

Oficina de Infraestructura