ANEXO “CHARLIE”

OBRA: "REPARACIÓN INTEGRAL ESCUADRON SANIDAD" – BASE AÉREA MILITAR RIO GALLEGOS.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

1º) JUSTIFICACION

- Los locales definidos como oficina jefatura escuadrón, oficina servicio médico, local medico de turno, local de extracciones, consultorio, sala de internados y sala de internados infecciosos ubicadas en el edificio del escuadrón Sanidad cuentan con solados en mal estado y/o deteriorados por el uso y el paso del tiempo, presentando novedades importantes de reparación.-

- El objeto de dicha obra es contratar mano de obra, materiales y equipos necesarios para mejorar los solados utilizados en el momento de su construcción.-

2º) TRABAJOS A REALIZAR

Trabajos preliminares

- Picado y retiro de carpetas, solados, zócalos existentes y retiro de escombros en contenedores.-

Albañilería y Afines

- Realización de carpeta de nivelación con una capa de concreto formada por una (1) parte de cemento y dos (2) partes de arena de 2 cm. de espesor. La carpeta deberá estar perfectamente alisada y nivelada y con sus encuentros con los muros perfectamente rectos.-

- Colocación de revestimiento cerámico 30x30cm, de primera calidad color a designar. Se utilizará adhesivo para revestimientos KLAUKOL o similar esparciéndolo mediante la utilización de llana metálica de espesor adecuado al revestimiento a colocar. Los cortes se realizarán mediante la utilización de herramientas adecuadas, no permitiéndose los cortes a tenaza. Se procederá a humedecer las juntas y pastinar con pastina de color acorde al revestimiento, una vez concluida la colocación de la totalidad del piso. Los locales llevaran  zócalos del mismo material que el de los pisos de 7,5cm de alto y quedarán igualmente terminados.

- Colocación de piso vinilico homogéneo 2mm de espesor alto tránsito, ignífugo, tipo ETERNIT MEGALIT color claro, incluso colocación de zócalos sanitarios de 7,5cm de alto primera calidad, se utilizaran adhesivos para pisos vinílicos doble contacto.-

- Limpieza final de obra, carga y descarga de materiales sobrantes de obra en contenedores.-

3º) OTRAS CONSIDERACIONES

- Las obras y trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección General de Infraestructura de la Fuerza Aérea Argentina para cada especialidad (Albañilería y Afines) salvo indicación en contrario que figure expresamente en las presentes especificaciones particulares y las reglamentaciones vigentes.

- Debe tenerse en cuenta que el Comitente le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

- Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

- Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

- La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

- La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

- La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.-

PLAZO DE OBRA: SESENTA (60) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica.-

RIO GALLEGOS,            de Junio de 2017.-

Sup. I Gustavo C. S. DIAZ

Oficina de Infraestructura