“ANEXO “DELTA”

OBRA: “MANTENIMIENTO DE CALEFACTORES Y ARTEFACTOS A GAS  EXISTENTES”  –  COMUNICACIONES -  BASE AEREA MILITAR  RIO GALLEGOS.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

1º) JUSTIFICACION

- La obra tiene por objeto contratar mano de obra, materiales y equipos necesarios, para realizar un mantenimiento profundo de calefactores y artefactos a gas existentes, quedando los mismos bajo normas vigentes del ENARGAS y la aprobación ante CAMUZZI GAS DEL SUR.-

- Las tareas a ejecutar estarán bajo la responsabilidad de un gasista matriculado de 1° categoría ante el concesionario local, confección de planos, documentación técnica, inspección y aprobación.-

2º) TRABAJOS A REALIZAR

- Se verificara el estado de las ventilaciones exteriores reglamentarias de calefactores tiro balanceados, natural, artefactos y rejillas, cambiando ventilaciones en mal estado y o colocando en locales que no tengan, quedando bajo normas vigentes.-

- El edificio cuenta con los siguientes calefactores y artefactos a gas: tres (3) Calefactores tiro balanceado de 1900Kcal/h, un (1) anafe de una hornalla, un (1) Calefactor TBU tiro balanceado en “U” de 2000Kcal/h, un (1) Termo tanque alta recuperación sector cocina, un (1) Calefactor tiro balanceado de 2500Kcal/h, un (1) Calefactor tiro balanceado de 6000Kcal/h.-

- Se realizara un mantenimiento profundo de calefactores y artefactos a gas natural, quedando los mismos, bajo normas vigentes.-

- Se realizara limpieza diaria y final de obra, carga y descarga de materiales sobrantes de obra en contenedores, incluso traslado de los mismos fuera de los predios de la Unidad.-

4º) OTRAS CONSIDERACIONES

- Debe tenerse en cuenta que el Comitente ele le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

- Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

- Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

- La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

- La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

- La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.-

PLAZO DE OBRA: TREINTA(30) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 – Art. 40 – Titulo VI de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica.-

RIO GALLEGOS,      de Septiembre de 2016

Sup. I Gustavo C. S. DIAZ

Oficina de Infraestructura