OBRA:“REPARACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA ESCUADRON SANIDAD” – BASE AEREA MILITAR RIO GALLEGOS.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

1º) JUSTIFICACION

- La obra tiene por objeto contratar mano de obra, materiales y equipos necesarios para una reparación y mantenimiento integral de instalaciones e infraestructuras dañadas en el edificio en cuestión.-

- Debido a la rotura de la entrada de agua general y la alimentación al tanque de agua por congelamiento, se comprometieron instalaciones de calefacción, electricidad, carpintería, cielorraso y pintura interior

2º) TRABAJOS A REALIZAR

Trabajos Preliminares

- Retiro cielorraso termo acústico en mal estado, instalación eléctrica e iluminación y zócalos de madera en solados del edificio.-

- Retiro de equipos de calefacción por aire caliente, estructuras de sostén, conexiones de gas y eléctricas, conductos y fuelles, ventilaciones exteriores.-

- Retiro superficies de yeso y pintura en tabaquería de construcción seca, limpieza y recuadre.-

- Se verificara y realizara un calculo calo térmico del edificio en cuestión, incluso realizado por profesional idóneo en termomecánica, dimensionamiento y computo.-

Instalación de agua

- Reparación conexión de agua a red maestra, zanjeo, retiro material en mal estado, recuadre de zanja, cama de arena de 10cm de espesor, cañería K6 para red de agua, de 1 ½” de diámetro, conexión a ingreso de edificio, prueba de hermeticidad, tapado final.-

- Mantenimiento y reparación cañería y válvula esclusa para alimentación tanque de agua, distribución en hidro - bronz sobre cielorraso termo acústico, llaves de paso, conexiones, codos, prueba de hermeticidad, sectores Sanitarios Sala de Internados, Sala de Curaciones y Baño de Laboratorio.-

Cielorraso

- Reparación y mantenimiento de estructura y placas de cielorraso termo acústico, placas con cara vista en lamina vinílica color blanca, de 0,60m de ancho por 1,20m de largo, estructura metálica de sostén, fijaciones a estructura resistente, terminaciones con encuentros de muros perimetrales.-

- Reparación y mantenimiento zócalos de madera de 7cm de alto, reparación superficies flojas o en mal estado, cepillado fijación a los tabiques con clavos de acero de 1” de largo.-

Aberturas

- Mantenimiento de uniones selladas en encuentros de ventanas con terminaciones metálicas de fachadas, retiro material en mal estado, limpieza y secado, aplicación de sellador acrílico transparente, medidas de ventanas, 1,20m de ancho por 1,30m de alto.-

Instalación Eléctrica

- Reparación y mantenimiento de instalación eléctrica interna sobre cielorraso, fuerza motriz para equipos de calefacción y bombas, tableros, cableado, cajas de paso, tomacorrientes y artefactos de iluminación con elementos LED de 1° calidad.-

Calefacción

- Reparación y mantenimiento equipos de calefacción por aire caliente, estructura de sostén, conductos, fuelles, salidas de conductos, tomas de aire y rejillas, conexiones de gas y electricidad, ventilaciones exteriores, prueba de funcionamiento.-

Pintura

- Reparación y mantenimiento de superficies de yeso para divisorios en construcción seca en mal estado, enduido plástico, lijado, aplicación de un (1) mano de fijador y tres (3) manos de látex en divisorios y cielorraso, material de 1° calidad color a designar.-

- Limpieza diaria y final de obra, carga y descarga de material en contenedores, incluso traslado fuera de los predios de la Unidad.-

3º) OTRAS CONSIDERACIONES

- Debe tenerse en cuenta que el Comitente ele le asigna particular importancia al CONCEPTO VISITA DE OBRA, debiendo para ello contar con CERTIFICADO labrado al efecto por personal designado, por cuanto este requisito a cumplir por los oferentes implica llevar a cabo todas las tareas previas de relevamiento, situación de emplazamiento y entendimiento de la obra a ejecutar, para la correcta interpretación del alcance de los trabajos.-

- Cabe señalar el cumplimiento de lo relacionado con la seguridad durante la ejecución de los trabajos, en cumplimiento de las Leyes Nº 24.557 ( ART ) Nº 19.587 y el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción aprobado por Decreto Nº 911/96 aplicable a todo el personal afectado a la obra.-

- Todos los materiales, elementos y equipos a proveer serán nuevos y conforme a las Normas IRAM – ISO y toda aquella que corresponda aplicar a cada rubro de la obra, que se ajustara a reglamentos vigentes.-

- La sola presentación de la oferta, implica el conocimiento cabal de los trabajos a realizar, no admitiéndose el reconocimiento de Mayores Gastos por improvisiones en la cotización.-

- La Contratista deberá realizar todas las tareas complementarias que sin nombrarlas específicamente en esta documentación hacen a la reparación de los elementos dañados por la ejecución de la obras, como ser solados, mamposterías, cañerías existentes, etc.. Estas tareas se realizaran utilizando el mismo tipo de material afectado o calidad superior, guardando las Reglas del Buen Arte.-

- La Contratista deberá dejar en perfecto estado el área de la obra tomando a su cargo la limpieza periódica y final de obra.-

PLAZO DE OBRA: SESENTA (60) días contados a partir de la firma del Acta de Entrega de Edificio a la Empresa Contratista y en un todo de acuerdo a la Resolución Nº 832/87 – Art. 40 – Titulo VI de la Dirección General de Infraestructura Aeronáutica a saber:

RIO GALLEGOS,      de Junio de 2017.-

Sup. I Gustavo C. S. DIAZ

Oficina de Infraestructura