PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nº 1

RENGLON N° 1: TRANSFORMADOR; 150 KVA

El siguiente trabajo se solicita  a los efectos de cumplir con el mantenimiento preventivo de los transformadores de distribución del sistema eléctrico de la Unidad  con el objetivo de poder asegurar la continuidad de servicio.

Pare ello se requiere realizar intervenciones técnicas al siguiente transformador: Transformador: AEG DE 100 KVA N° 2922,  las cuales se detallan a continuación:

Transformador N°1 AEG DE 100 KVA N° 2922

- Extraer el aceite original 300 lts.

- Eliminar pérdidas en releé Bucholz.

- Repaso de burlonería.

- Incorporar 300 lts. de aceite dieléctrico previamente deshumectado.

- Eliminación de pérdidas existentes.

- Realización de ensayos eléctricos de campo para verificación de correcto funcionamiento (con entrega de informe).

Nota: 	El material que se retire (residuo) deberá ser retirado por la firma que realice el mantenimiento haciéndose cargo de su disposición final.

El servicio requerido es por la mano de obra y la totalidad de los materiales necesarios para adecuar la nueva instalación.

El plazo de ejecución de estas tareas es de SESENTA (60) días.

MAR DEL PLATA,           DE AGOSTO DE 2016

# Text boxes

“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la  Independencia”

UOC 40/35

FUERZA AÉREA ARGENTINA

COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO

B.A.M. “MAR DEL PLATA”

………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN