PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nº 2

RENGLON N° 1: TRANSFORMADOR; 100 KVA

El siguiente trabajo se solicita  a los efectos de cumplir con el mantenimiento preventivo de los transformadores de distribución del sistema eléctrico de la Unidad  con el objetivo de poder asegurar la continuidad de servicio.

Pare ello se requiere realizar intervenciones técnicas al siguiente transformador: Transformador: Vasile N° 3260,  las cuales se detallan a continuación:

Transformador N° 2 Vasile N° 3260

- Extraer 250 lts. de aceite dieléctrico

- Incorporar 250 lts. de aceite YPF 64 Nuevo deshumectado.

- Eliminación de pérdidas existentes.

- Cambio de grifo de desagote

- Realización de ensayos eléctricos de campo para verificación de correcto funcionamiento (con entrega de informe).

Nota: 	El material que se retire (residuo) deberá ser retirado por la firma que realice el mantenimiento haciéndose cargo de su disposición final.

El servicio requerido es por la mano de obra y la totalidad de los materiales necesarios para adecuar la nueva instalación.

El plazo de ejecución de estas tareas es de SESENTA (60) días.

MAR DEL PLATA,           DE AGOSTO DE 2016

# Text boxes

“2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la  Independencia”

UOC 40/35

FUERZA AÉREA ARGENTINA

COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO

B.A.M. “MAR DEL PLATA”

………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN