PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON 1: MANGUERA DE INCENDIO

Manguera con sello IRAM conforme Normativa Nacional 3548

Diámetro 63,5mm (2 ½”)

Color blanco

Fabricación  100%  tejido de fibras sintéticas de poliéster de alta tenacidad, sin costura con uniones.

Recubrimiento interior  por Elastómero

Limite de temperatura:-20 °C +80° C

Extremos con conexiones Macho y Hembra en para lanzas tipo withworth –Uniones  forjadas mandriladas.

Longitud de 25 mts.

Año de fabricación: 2016.

RENGLON 2: GABINETE PARA MANGUERAS Y ACCESORIOS

Gabinete para manguera de 2 ½ “ con puerta (con vidrio incluido). Cierre con llave y copia de la misma.

Construido bajo norma IRAM 3539.

Diseño para alojar mangueras de incendio con su válvula, lanza y boquilla.

Gabinete de uso interior y exterior.

Construido en chapa doble decapada BWG 22 (0,7mm).

Pretratamiento de desengrasado y fosfatizado.

Recubrimiento con pintura en polvo termocontraible color rojo.

Ingreso de válvula lateral izquierdo :9

Ingreso de válvula lateral derecho:3

MEDIDAS APROXIMADAS:

Alto: 65 CM

Ancho: 60 CM

Profundo.: 25 CM

RENGLON 3: LANZAS

Lanza sin boquilla  2 ½”  para acople al extremo de la manguera rosca withworth

Función principal de dirigir y aumentar la velocidad del flujo del agua.

Fabricada bajo norma IRAM 3508.

Construcción en bronce con cuerpo de cobre.

Con junta de acrillo-nitrilo.

LONGITUD: medida aproximada  40,5 CM

RENGLON 5: VOLANTE PARA VALVULA

Volante para apertura y cierre de Válvula de los hidrantes de la Unidad.

Material Hierro Fundido.

NOTA: SOLICITAR MUESTRA EN LA UNIDAD PARA VER MEDIDA. (SECCION CONTRA INCENDIO)

RENGLON 6: BOQUILLASPARA LANZAS

Boquilla chorro pleno y niebla Ø 2 1/2´´.

Construida totalmente en bronce.

Fabricada bajo norma IRAM 3508.

Junta de goma de acrilo-nitrilo.

Cabo Primero JORGE C. RAMIREZ

Inspector Contra Incendio