ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE DESRATIZACION – DESINSECTACION – FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS DE LOS DISTINTOS SECTORES DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EZEIZA.

1-INTRODUCCIÓN:

Las presentes Especificaciones Técnicas establecen los lineamientos generales a los que se deberá ajustar el ADJUDICATARIO para brindar el servicio de DESRATIZACION – DESINSECTACION – FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, en dependencias de  Edificios y Locales, y sectores tales como Campos, Perimetrales de Edificios y Espacios libres del Instituto de Formación Ezeiza, en una superficie aproximada de 80 has.

2- IDENTIFICACION Y UBICACIÓN DE LOS SECTORES EN LOS CUALES SE PRESTARA EL SERVICIO.

1º)  Edificio de Dirección: Dirección, Ayudantía, Subdirección, Cocina, Baños, Dpto.

Despacho General, División Contaduría, División Economía, Dpto. Coordinación.

2º)  Edificio de Grupo de Aspirantes: Jefatura, oficinas, Baños, Aulas, Galerías y

Patios.

3º) Gimnasio Cubierto: Anexos, Aulas, Gabinetes y Oficinas, Baños, Banda de Música y

Sección Publicaciones.

4º) Edificio Compañía de Aspirantes Femeninos: Dormitorios, Oficinas, Depósitos y

Baños.

5º) Edificio Compañía de Aspirantes Masculinos y Compañías de Soldados Voluntarios

Masculinos: Dormitorios, Oficinas, Depósitos y Baños.

6º)  Grupo Base: Oficinas, Baños, y Cocina.

7º)  Capilla: Interior.

8º) Edificio Escuadrón Sanidad: Depósitos, Laboratorio, Oficinas, Sala de Internados, Baños, Cocina y Consultorios.

9º) Edificio Odontología: (Comprende: Odontología, Compañía de Soldados Voluntarios, Compañía CUSEPRO y Anexo del Casino de Suboficiales).

10º)  Casino de Oficiales: Pasillos, Baños, Cocinas, Comedores, y Quincho.

11º) Casino de Suboficiales: Oficinas, Pasillos, Baños, Cocina, Comedores, y Quincho.

12º) Casino Anexo I.F.E.(Barrio Uno): Pasillos, Baños, Cocinas, y Comedor.

13º)  Edificio Comunicaciones: Pasillos, Oficinas, Depósito, Baño y Cocina.

14º) Edificio Transporte: Lavadero, Oficinas, Baños, Depósitos, Quincho y Hangares.

15º) Conservación de Instalaciones: Oficinas, Baños, Depósito, y Talleres.

16º)  Puesto Principal: Oficinas, Baños, Quincho, y Garita.

17º)  Puesto Avanzada: Oficina, Baño, y Cocina.

18º)  Residencia del Inspector General de la Fuerza Aérea

19°) Residencia J.E.M.G.F.A: Perímetro exterior de la casa.

3- FRECUENCIA DE LAS PRESTACIONES.

TRATAMIENTOS: Se realizaran dos (2) visitas al mes, asistirán no menos de dos (2) operadores especializados, mínimo seis (6) horas. Una vez al mes se requerirá la presencia de un supervisor para evaluar la evolución de los trabajos y entrega de un Informe Técnico.

4- METODOLOGIA DE LAS PRESTACIONES.

Descripción de la metodología a emplear en cada tipo de actividad que desarrollara la Empresa ADJUDICATARIA.

-CONTROL DE CUCARACHAS, PULGAS, PIOJILLO DE PAPEL, MOSCAS Y AVISPAS:

La aplicación del insecticida se realizara por medio de pulverizadores manuales y/o mecánicos, de acuerdo a los lugares a tratar y el tipo de plagas a controlar, en todos los sitios en que los insectos tengan nidos, escondites y lugares de tránsito.

Antes de proceder a la desinsectación, el operador instruirá a la persona responsable del lugar  a tratar a cerca de medidas de precaución como ser el retiro o proyección de utensilios, vajillas, alimentos y cualquier otro elemento que se considere  que se considere peligrosa su contaminación. Una vez que se hayan observado las medidas de seguridad necesarias, se procederá a la aplicación del insecticida en:

Cocinas: detrás de heladeras, alacenas, bajo mesadas, detrás de cocinas y hornos, zócalos, marcos de puertas y ventanas.

Lavaderos: detrás de lavarropas y piletas de lavar, rejillas de piso, zócalos, marcos de puertas y ventanas.

Baños: detrás de los artefactos, rejillas de piso y de ventilación, zócalos, marcos de puertas y ventanas y tapas de inspección de cámaras.

Para la aplicación  de geles cucarachicidas, el mismo se colocara en puntos distanciados a 30 o 50 cm uno de otro. Se aplicara en bordes de cajones, grietas, fondos de estantes, juntas de zócalos, detrás de motores eléctricos de heladeras, freezers, microondas, cafeteras eléctricas, lavarropas, secarropas, etc. También se colocaran puntos en timbres, teléfonos, fax, detrás de cuadros, marcos de puertas y ventanas.

Una vez al mes la Empresa ADJUDICATARIA	, entregara al GRUPO BASE – Escuadrón Servicios Generales y Especiales, un Informe Técnico, para evaluar la evolución de los trabajos realizados.

-DESRATIZACION:

El ADJUDICATARIO procederá a coordinar con el GRUPO BASE del Instituto, la inspección minuciosa del PERIMETRO DE TODO EL PREDIO y perímetro de cada construcción, para determinar el grado de infestación, tipo de plaga a combatir, por especie y desplazamiento de la misma.

En base a los resultados de la inspección, se procederá al control de la plaga mediante el uso de rodenticidas, los cuales se colocaran en bolsas cerradas o cajas cerradas especiales para exterior debidamente rotulados indicando: VENENO.

Cuando el área tratada sea considerada libre de roedores, la Empresa ADJUDICATARIA, procederá a: higienizar los lugares, a la desinfección del área, a retirar los roedores muertos, los cuales serán dispuestos en recipientes adecuados y retirados del lugar por transportes de residuos peligrosos autorizados, para su disposición final, según la normativa vigente.

Una vez al mes la Empresa ADJUDICATARIA	, entregara al GRUPO BASE – Escuadrón Servicios Generales y Especiales, un Informe Técnico, para evaluar la evolución de los trabajos realizados.

-DESINFECCION:

Este tratamiento, se realizara en todos los sectores detallados previamente, para la eliminación de    bacterias vegetativas, hongos, levaduras y virus lipidicos, la aplicación del desinfectante será por medio de equipos manuales de pulverizado.

Una vez al mes la Empresa ADJUDICATARIA	, entregara al GRUPO BASE – Escuadrón Servicios Generales y Especiales, un Informe Técnico, para evaluar la evolución de los trabajos realizados.

-CONTROL DE MOSQUITOS:

APLICACIÓN DE ADULTICIDAS.

Se realizara en todo el sector perimetral de laguna, piletas de natación, sectores parquizados libres y perimetrales de edificios, hangares y depositos. Se aplicara insecticida piretroide de baja toxicidad para el medio ambiente y el hombre.

La aplicación se efectuara con motopulverizadores transportada en tryler de arrastre y/o con motopulverizadores a mochilas en los sectores de difícil acceso del vehículo.

CONTROL DE LARVAS DE MOSQUITOS.

La aplicación de larvicidas, se efectuara en todo el sector perimetral de laguna, piletas de natación, sectores parquizados libres y perimetrales de edificios, hangares y depósitos.

Una vez al mes la Empresa ADJUDICATARIA	, entregara al GRUPO BASE – Escuadrón Servicios Generales y Especiales, un Informe Técnico, para evaluar la evolución de los trabajos realizados.

PRODUCTOS:

El OFERENTE deberá acompañar las fichas técnicas de los productos a utilizar, los cuales deberán contar con la aprobación de la ANMAT.

……………………………………..

Firma y sello del Oferente