- OBJETO:

El objeto de la  contratación es establecer la Contratación de un Servicio de Apoyo Logístico y Técnico, que Asegure el Mantenimiento Programado y No Programado, Incluyendo la Totalidad de los Escalones de Mantenimiento, para QUINCE (15) MOTORES PRATT & WHITNEY PT6A-25C y QUINCE (15)  HÉLICES HARTZELL HCB3TN-3C, como así mismo de sus respectivos Accesorios e Instrumentos del Motor Perteneciente al Sistema de Armas Tucano, asegurando una disponibilidad en servicio operativa diaria de 12 (DOCE) motores como mínimo, sus hélices, accesorios e instrumentos de motor, debiendo a la finalización del presente contrato, quedar el material en éste involucrado, con un potencial remanente mínimo, según lo mencionado en el punto 5, párrafo 4.

Los elementos involucrados son con cargo existente en el Grupo Técnico de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR, sito en Av. Fuerza Aérea Km 6 ½  de la Ciudad de Córdoba, República Argentina.

El  servicio a contratar  es a los fines de dar apoyo al cumplimiento de las horas de vuelo  que ha previsto la  FUERZA AÉREA ARGENTINA  a fin de satisfacer las exigencias del Curso Básico Conjunto de Aviadores Militares en la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR.

El servicio incluido en el presente contrato, deberá ser efectuado por Talleres Aeronáuticos Reconocidos y/o Habilitados por la Dirección General Aeronavegabilidad Militar Conjunto con certificación (OMAD) vigente y  con los alcances técnicos suficientes para brindar dicho servicio de acuerdo a las exigencias estipuladas en el Reglamento de Aeronavegabilidad Militar (RAM).

2.      ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Servicio de Apoyo Logístico y Técnico consistirá en cumplimentar por parte de “El cocontratante” las siguientes necesidades:

“El oferente” deberá adjuntar en la Oferta, una propuesta de capacitación integral. Esta capacitación comprende los siguientes niveles: Intermedio y Avanzado de Motor PT6A25C Pratt & Whitney y Hélices Hartzell  HCB3TN-3C para el personal abajo detallado:

1º) CINCO (5) mecánicos  del  Grupo Técnico de la ESCUELA DE AVIACIÓN MILITAR.

2º) Un  Especialista del Sistema de Armas Tucano del Departamento de Mantenimiento del  Material Aéreo.

Este plan de capacitación podrá ejecutarse en DOS (2) modalidades:

A) podrá  ejecutarse en Talleres Aeronáuticos correspondientes a la empresa “cocontrtante” con las instalaciones y el personal habilitado para el dictado de los cursos correspondientes.

B) podrán ser dictados en las instalaciones de los fabricantes  Pratt & Whitney y Hélices Hartzell (CANADA/EEUU).

Los gastos que impliquen dicha capacitación, traslados, pasajes, hospedajes y viáticos deberán estar contemplados en la oferta presentada.

Deberá contar con las herramientas y dispositivos especiales que establecen los Manuales de Mantenimiento de Motor, Hélices, Accesorios e Instrumentos de Motor, para la intervención técnica de los mismos.

"El cocontratante", deberá realizar las intervenciones especificadas dentro de los períodos de tiempo que a continuación se detalla:

MANTENIMIENTO OPERACIONAL E INTERMEDIO

1 º y 2º ESCALON

    - Novedades menores .................................acción correctiva inmediata

    - Motor / Hélice fuera de servicio................recambio inmediato

    - Accesorio e instrumentos de motor F/S ....recambio inmediato

    - Repuestos y consumibles F/S…………….recambio inmediato

    - Inspecciones de 125 hs ...................de acuerdo a lo programado (2 días)

    - Inspecciones de 250 hs................... de acuerdo a lo programado (3 días)

    - Inspecciones de 500 hs................... de acuerdo a lo programado (3 días)

    - Inspecciones de 1000 hs................. de acuerdo a lo programado (4 días)

    - Inspecciones de HSI........................de acuerdo a lo programado (35 días)

MANTENIMIENTO MAYOR

3º ESCALON

    - Overhaul de motor................................. 60 días

    - Reparación mayor de motor..................  60 días

    - Overhaul de hélices................................ 30 días

    - Reparación mayor de hélices.................. 30 días.

    - Overhaul de accesorios........................... 20 días

    - Accesorio e instrumentos de motor F/S...recambio inmediato

Todas las intervenciones involucradas en el mantenimiento deberán ser verificadas y supervisadas por el Grupo Técnico Escuela (OTMA) a través de su Representante Técnico y  contar con la participación de personal del Taller de Motores y Hélices de ese Grupo Técnico,  en calidad de Supervisor de la ejecución del trabajo o bien como mano de obra bajo el sistema de entrenamiento en el trabajo (“On The Job - Training”) si así lo contempla el “Plan de Capacitación a proponer por el Oferente”.

- PERIODO DE VIGENCIA

“La cocontratante” tendrá la responsabilidad de proveer el Servicio de Apoyo Logístico y Técnico por el término de 1 (UN) año o 1.800 (MIL OCHOCIENTAS) horas de vuelo, lo que ocurra primero.

- DEFINICIONES

Las presentes definiciones se aplicarán a las expresiones empleadas en las especificaciones técnicas:

Mantenimiento Operacional o de Primer Escalón: Consiste en tareas simples y rutinarias, tales como inspecciones oculares, recambio de piezas, subconjunto o conjuntos de fácil acceso. Demanda de personal Adiestrado pero no especializado y se desarrolla en el lugar de operación.

Mantenimiento Intermedio o de Segundo Escalón: Consiste en trabajos ejecutados con instrumental de mediana complejidad, demanda personal especializado y se desarrolla en instalaciones fijas o móviles.

Mantenimiento Mayor o de Tercer Escalón: Consiste en trabajos de gran envergadura, se ejecutan con personal altamente especializado con herramientas e instrumentos específicos de alta complejidad, desarrollándose en Talleres habilitados para tal fin.

Mantenimiento Programado: Son las acciones de mantenimiento aplicadas sobre el material que se encuentra en servicio para conservarlo en dicha situación a intervalos de tiempo conocidos o planificados.

Mantenimiento No Programado: Son las acciones de mantenimiento aplicadas sobre el material que se encuentra fuera de servicio, debido a fallas eventuales y fortuitas, producidas en intervalos fuera del periodo correspondiente a la realización de la inspección programada, para devolverlo al servicio operativo, sin introducir cambios en su conformación de diseño.

DIGAMC: DIRECCION GENERAL DE AERONAVEGABILIDAD MILITA CONJUNTA.

RAM: REGLAMENTO DE AERONAVEGABILIDAD MILITAR.

OMAD: ORGANIZACION DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO DE LA DEFENSA.

OTMA: ORGANISMO TECNICO DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO

5. EXIGENCIAS DE CARÁCTER TECNICO SOLICITADAS A LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

Como consecuencia del cumplimiento del objeto de la presente contratación, “El cocontratante” deberá:

Brindar el Apoyo Logístico y  Técnico necesario para cumplimentar con normalidad el Plan Anual de Mantenimiento sobre QUINCE (15) motores PT6A-25C, QUINCE (15) Hélices Hartzell HCB3TN-3C, sus Accesorios e Instrumentos de  Motor de dotación del Sistemas de Armas EMB-312 Tucano, Maletas de ensayo y de comprobación, utilajes y herramientas especiales, equipo de apoyo en tierra; de tal forma que, como resultado del servicio brindado, se dé cumplimiento a las MIL OCHOCIENTAS (1.800) horas de vuelo  solicitadas.

“El cocontratante”, dispondrá  a su cargo a través de la presente contratación, por el término 1 UN (1) año o MIL OCHOCIENTAS  (1.800) horas de vuelo, lo que ocurra primero, de 15 (QUINCE) motores PT6A-25C, sus accesorios e instrumentos de motor y QUINCE (15) Hélices Hartzell HCB3TN, acompañados de sus libretas de historial correspondiente (Logbook);  seleccionados y designados  por el  Grupo Técnico de la Escuela de Aviación Militar;  de los cuales un mínimo de 12 (DOCE) motores PT6A-25C, con sus accesorios, instrumentos de motor y DOCE (12) Hélices Hartzell HCB3TN-3C  deberán  mantener  de forma operativa y en servicio diario, para vuelo; completos.

Todas las tareas desarrolladas por “El cocontratante”, objeto de la  presente contratación,  deberán  ajustarse a lo determinado en los respectivos Manuales de Mantenimiento y Especificaciones de  Operación de los correspondientes fabricantes y de acuerdo a la última revisión, las cuales serán debidamente asentadas en su correspondientes libretas de historial, quedando las mismas a disposición del Grupo Técnico Escuela, para control y verificación, del adecuado estado de preservación y de su correcto completamiento y/o registro.

“El cocontratante” deberá mantener una disponibilidad de potencial suficiente en Motores y Hélices de manera tal que asegure a la finalización del contrato, un total remanente  por cada uno de:

- Motor: al menos TRESCIENTAS (300) horas de funcionamiento disponibles hasta la próxima intervención de H.S.I  y/o OVERHAUL, lo que ocurra primero.

- Componentes Rotantes Internos de Motor (Boletín de Servicio 1402 editado por Pratt & Whitney Canadá última Revisión en curso): al menos 960 (NOVECIENTOS SESENTA) ciclos.

- Hélice: UN (1) año calendario.

- Accesorios de motor: Un año calendario.

Proveer las Partes, Subconjuntos y Conjuntos que componen los Motores, Hélices, Accesorios e Instrumentos (con límite de vida de funcionamiento) con UN (1) año de potencial como mínimo, de forma tal de cumplimentar de forma inmediata el Plan de Mantenimiento Anual del Grupo Técnico Escuela (G.T.E), todo el material deberá estar acompañado de su documentación de respaldo (FORM. 8130-3 M, FAA FORM. 8130-3, EASA FORM.1).

Proveer Consumibles, Repuestos y Componentes, en condición  Factory New (FN-OEM), NEW, OVH con sus correspondiente documentación de respaldo (FORM.8130-3M, FAA FORM. 8130-3, EASA FORM 1)

Proveer los materiales y la mano de obra necesarios para aplicar las directivas de aeronavegabilidad (AD’S), Boletines de Servicio y Cartas Técnicas de carácter mandatorio y recomendados que emita la autoridad de aeronavegabilidad (FAA, EASA) y del fabricante del motor, hélices, accesorios e instrumentos emitidas a la fecha de la firma de la presente Orden de Compra.

Proveer mano de obra  calificada para cada trabajo que efectúe. Esto significa que cada operario contratado por la empresa deberá poseer:

1º)  Las habilitaciones y certificaciones correspondientes.

2º)  La experiencia necesaria y comprobable.

3º)  Los cursos específicos de capacitación  para cada tarea.

Proveer a la FUERZA AÉREA ARGENTINA a través del Grupo Técnico Escuela, dentro de los  QUINCE (15) días hábiles posterior a la adjudicación del contrato, el listado del personal contratado por la misma y las justificaciones a los requerimientos del punto anterior, para que se tramiten  las autorizaciones correspondientes para ingreso del personal al Grupo Técnico Escuela.

“El cocontratante” deberá planificar la provisión y/o reposición de materiales, en función del cumplimiento de la actividad aérea y del Plan de Mantenimiento que establezca el Grupo Técnico Escuela.

“El cocontratante” deberá Instalar a su cargo, en el espacio provisto por el Grupo Técnico Escuela y el Grupo Técnico 3, una oficina destinada al seguimiento técnico y administrativo de las tareas derivadas de la presente contratación y cumplir con las tareas de enlace con el Departamento Mantenimiento del Material Aéreo. Podrá realizar, previa autorización de los Jefes de Grupo Técnico,  todas las mejoras que estime para el mejor cumplimiento de su tarea. Al vencimiento de la presente contratación, dichas instalaciones serán devueltas al Organismo donde prestan el servicio con las mejoras incorporadas y sin cargo alguno.

“El cocontratante” deberá informar al Departamento de Mantenimiento del  Material Aéreo, el lugar donde deberá recibir las notificaciones fehacientes de toda novedad que afecte la operatividad de las aeronaves, mediante Fax, Correo Electrónico y/o comunicación telefónica, durante el horario de actividad.

“El cocontratante” deberá confeccionar y remitir un informe pormenorizado al Jefe del Grupo Técnico Escuela del 1 al 3 de cada mes sobre las tareas realizadas, objeto de la presente contratación,  las cuales deberán estar firmadas por el responsable del cocontratante.

Asimismo el Jefe del Grupo Técnico Escuela deberá adelantar a los Departamentos de Inspección y Aseguramiento de la Calidad y Mantenimiento del Material Aéreo antes del día 3 de cada mes por Fax a fin de realizar el Parte de Inspección correspondiente, las planillas que contenga la siguiente información:

1º) Tareas de Mantenimiento PROGRAMADO del 1º, 2º y 3º Escalón de los elementos contemplados en este contrato (según manuales de mantenimiento aplicables, vigentes, aprobados)  realizadas durante el mes anterior.

2º) Tareas de Mantenimiento NO PROGRAMADO del 1º, 2º y 3º Escalón de los elementos contemplados en este contrato (según manuales de mantenimiento aplicables, vigentes, aprobados)  realizadas durante el mes anterior.

Las planillas deberán confeccionarse con las tareas de mantenimiento realizadas para solucionar las novedades, números de serie del  Motor, Hélice o Accesorio intervenido y  rotables instalados, y del material de repuestos e insumos aplicados; Nombre, Apellido y firma del personal que realizó la tarea, fecha y  personal  de FUERZA AÉREA ARGENTINA que  inspeccionó dicha tarea como así mismo el aval  del Jefe del Grupo Técnico Escuela.

Al término de la vigencia de la presente Contratación, “El cocontratante” pondrá a disposición del Grupo Técnico Escuela  por medio de un Acta Acuerdo, todos los elementos motivo de la presente contratación donde se detallarán los Números de Serie de los Motores, Hélices, Accesorios e Instrumentos de motor, el estado de funcionamiento en que se encuentren, y su potencial remanente, considerando lo enunciado en el punto 5.

Los materiales utilizados para el desarrollo del Plan de Inspecciones previstos en las actividades de “El cocontratante”, de procedencia importada, serán puestos a disposición en condición D.D.P. AREA LOGISTICA PALOMAR a nombre de FUERZA AÉREA ARGENTINA, la que realizará todas las tareas necesarias para el ingreso del material y su transferencia a la ESCUELA AVIACION MILITAR a través del Sistema Integral Logístico de la FUERZA AÉREA ARGENTINA.

El cocontratante deberá proveer a su personal dependiente lo siguiente: herramientas, equipos,  utilajes necesarios en cantidad y calidad de acuerdo a las Especificaciones de Operación del Sistema a intervenir, como así mismo  el instrumental de mano que se requieran en las tareas debiendo afrontar los costos que ello demande.

- OBLIGACIONES  TECNICAS DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA

Autorizará a “El cocontratante” a usar las instalaciones designadas a tal fin,  que se encuentren en el Grupo Técnico Escuela y Grupo Técnico 3, como así también, el espacio necesario para la instalación de una oficina administrativa facilitando de igual manera, el acceso al personal dependiente de “El cocontratante”.

Se deberá  permitir a “El cocontratante”, que disponga cuando así lo requiera o solicite,  de la totalidad de los Motores y hélices designados: QUINCE (15), sus respectivos accesorios e instrumentos de motor, propiedad de la Fuerza Aérea Argentina, a los fines de dar cumplimiento al objeto de este contrato.

El Grupo Técnico Escuela deberá comunicar a “El cocontratante” con UN (1) mes de adelanto la actividad aérea planificada, en forma trimestral, discriminada mensualmente.

Dicha comunicación deberá ser realizada por medio escrito fehaciente a “El cocontratante” o a sus dependientes en la República Argentina.

Será responsabilidad del Grupo Técnico Escuela remitir al Departamento Mantenimiento del Material Aéreo,  documento con el potencial con que cuenta al momento de iniciarse el contrato, de cada uno de los Motores, Hélices, Accesorios e Instrumentos de Motor  que designará  para su mantenimiento, como así mismo documento con el potencial remanente al finalizar dicho contrato controlando lo expuesto en punto 5, párrafo 4 del presente escrito.

Será responsabilidad del Grupo Técnico Escuela a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma al objeto de dicha contratación, efectuar la supervisión mediante procedimientos establecidos de Control de Calidad (de acuerdo al RAM) de la totalidad de los trabajos realizados por el cocontratante  (Mantenimiento Operacional e Intermedio y Mantenimiento Mayor) y la supervisión del uso de las  herramientas, documentación técnica adecuadas y del control de la calidad del material utilizado para tal fin.

- CONDICIONES TECNICAS PARA PRESENTAR LA OFERTA

Se deberá adjuntar a la oferta, el Acta de Visita Técnica, emitido por el Departamento de Material Aéreo, a fin que el oferente  se sirva cotizar en conformidad, luego de tomar conocimiento “in situ” del estado técnico de los elementos involucrados en dicha contratación y  de la información técnica de su documentación (Status Report): Número de serie de los motores, estado de los mismos y de sus componentes internos, potencial remanente (horas /ciclos) etc, para elaborar su oferta de acuerdo con lo requerido y  especialmente en lo solicitado en punto 5, párrafo 4.;  para ello,  el oferente deberá solicitar dicha visita técnica, hasta 24 horas  hábiles antes de la fecha del acto de apertura de dicha contratación a través de nota formal al organismo contratante: Al Jefe de Departamento de Mantenimiento del Material Aéreo (Av Pedro Zanni 250, 2do piso- ofic 272 sector amarillo- C.A.B.A.  C. P. 1104, Tel 4317-6660 Fax 4317 6375).

Se deja constancia que dicha Visita Técnica  es a los fines de evitar  mayores costos  surgidos por novedades presentadas con posterioridad a la adjudicación.

El oferente deberá valorizar el precio de la hora de vuelo, de forma tal que contemple todos los requerimientos técnicos /administrativos estipulados en  este contrato de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Forma de Pago del Anexo I.

Durante el periodo de validez del contrato, el valor de la hora de vuelo NO PODRÁ modificarse.

Se deberá adjuntar a la Oferta,  el programa de capacitación técnica para el personal de la Fuerza Aérea Argentina y la totalidad de los certificados de habilitación exigidos en el presente, los cuales acreditarán las distintas habilitaciones tanto de las instalaciones, del material, como del personal que aseguren a la Fuerza Aérea Argentina el cumplimiento técnico del presente contrato. La no presentación de alguna de ellas, será motivo de no aceptación técnica de la oferta.

Se considerara como único renglón de oferta al  Servicio de Apoyo Logístico y Técnico para el Mantenimiento  de Motores PT6A25C, Hélices Hartzell HCB3TN, Accesorios e Instrumentos de Motor.

El Informe Técnico que surja para la verificación de los requerimientos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberá confeccionarse  con la información recabada por una representación técnica perteneciente al Departamento de Mantenimiento del Material Aéreo (un especialista) quien verificará “In Situ”  el cumplimiento de las certificaciones y capacidades de mantenimiento  del  Taller o Centro de Mantenimiento presentado en la oferta, las cuales deberán estar vigentes al momento del acto de apertura de la contratación. La representación técnica también verificará la certificación  y  calibración de herramientas especiales y de medición,  para la realización de los trabajos objeto del presente contrato. En lo referente al Taller donde se realizará el mantenimiento del Motor, se verificará especialmente la Habilitación/Certificación del Banco de Pruebas y certificados de calibración de los Instrumentos.

Con relación al párrafo anterior también se auditará y supervisará “In Situ” el cumplimiento de las habilitaciones y/o certificaciones emitidas por la DIGAMC, Lista de Capacidades y Especificaciones de Operación de Mantenimiento de los Talleres o Centros de Mantenimiento (Hélices, Accesorios e Instrumentos)  vinculados al Oferente y su relación con el mismo, para el cumplimiento del presente contrato, por lo que se deberá  adjuntar a la oferta toda la documentación que avale dicho requerimiento, para su análisis, como así mismo referencias técnicas comprobables que aseguren la confiabilidad de los Talleres y/o Centro de Mantenimiento involucrados  a fin de dar cumplimiento a lo exigido en el presente.

| MODELO | DESIGNACIÓN | CODIGO DE FABRICANTE | NÚMERO DE SERIE |
| --- | --- | --- | --- |
| PT6A-25C Pratt & Whitney | GRUPO TURBO PROPULSOR | 00198 | 1 | PC-E26138 |
|  |  |  | 2 | PC-E26140 |
|  |  |  | 3 | PC-E26146 |
|  |  |  | 4 | PC-E26149 |
|  |  |  | 5 | PC-E26151 |
|  |  |  | 6 | PC-E26152 |
|  |  |  | 7 | PC-E26139 |
|  |  |  | 8 | PC-E26155 |
|  |  |  | 9 | PC-E26162 |
|  |  |  | 10 | PC-E26168 |
|  |  |  | 11 | PC-E26227 |
|  |  |  | 12 | PC-E26231 |
|  |  |  | 13 | PC-E26237 |
|  |  |  | 14 | PC-E26228 |
|  |  |  | 15 | PC-E26246 |
| HARTZELL HC-B3TN-3C | HELICE | 24692 | 1 | BU-A23774 |
|  |  |  | 2 | BU-A26190 |
|  |  |  | 3 | BU-A23718 |
|  |  |  | 4 | BU-A28823 |
|  |  |  | 5 | BU-A28820 |
|  |  |  | 6 | BU-A28828 |
|  |  |  | 7 | BU-A28818 |
|  |  |  | 8 | BU-A29352 |
|  |  |  | 9 | BU-A28829 |
|  |  |  | 10 | BU-A29311 |
|  |  |  | 11 | BU-A29342 |
|  |  |  | 12 | BU-A28826 |
|  |  |  | 13 | BU-A28825 |
|  |  |  | 14 | BU-A27474 |
|  |  |  | 15 | BU-A28819 |

LISTADO DE ELEMENTOS E INTERVENCIÓN TÉCNICA CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN

MOTOR –HÉLICE

NIVEL DE INTERVENCIÓN: Mantenimiento programado y no programado de 1º, 2º y 3º Escalón de mantenimiento incluido el Overhaul.

ACCESORIOS DE MOTOR

NIVEL DE INTERVENCIÓN: Mantenimiento programado y no programado de 1, 2º y 3º Escalón de mantenimiento incluida la máxima intervención descripta en el Manual de Mantenimiento del fabricante.

| NUMERO DE PARTE | DESIGNACIÓN | CODIGO DE FABRICANTE |
| --- | --- | --- |
| 23081-012 | STARTER GENERADOR | 19527 |
| 025323-101-03 | BOMBA MEC. DE COMB. | 99167 |
| 10-381550-1H | CAJA DE IGNICION | 59501 |
| 3244790-1 | CONTROLADOR DE TORQUE | 07213 |
| 8210-002 | GOBERNOL DE HELICE | 66503 |
| 210951 | GOBERNOL DE SOBREVELOCIDAD | 66503 |
| 3201KGA/CP/1 | TACOGENERADOR NH | K0481 |
| 3201KGA/CP/1 | TACOGENERADOR DE NG | K0481 |
| 418-02024 | TRANSMISOR DE TORQUE | 58880 |
| ½-2-81-301 | TRASMISOR DE FLUJO DE COMB. | 07213 |
| 3244789-1 | UNIDAD DE CONTROL DE COMB. | 07213 |
| 10552E | INTERCAMBIADOR DE CALOR | 78385 |
| 3100829-03 | VÁLVULA DE SANGRIA | 00198 |
| APTE28FA-1000-100G | TRANS DE PRESION DE ACEITE | 34345 |
| 3019906 | VÁLVULA DIVISORA DE FLUJO | 00198 |

INSTRUMENTOS DE MOTOR

NIVEL DE INTERVENCION:

Mantenimiento programado y no programado de 2º y 3º Escalón de mantenimiento incluido la máxima intervención descripta en el Manual de Mantenimiento del fabricante.

| NUMERO DE PARTE | DESIGNACIÓN | CODIGO DE FABRICANTE |
| --- | --- | --- |
| SE-OC2B | INDICADOR TORQUE | AMETEK |
| PW4005KTD-1 | INDICADOR DE NH | K0481 |
| PW4004KTD-1 | INDICADOR DE NG | K0481 |
| PW763/MV/BU1/790 | INDICADOR DE T5 | K0481 |
| 124-668-2 | INDICADOR PRESION/ TEMP. DE ACEITE | 34830 |