ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SERVICIO INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS

1. OBJETO

El objeto de la presente especificación, es realizar tareas de mantenimiento a cuatro (4) transformadores de acuerdo a lo especificado en Anexo I y la disposición final de residuos líquidos, semisólidos y  sólidos, todos ellos peligrosos (Anexo II) en relación a la Ley Nacional Nº 24.051 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), Ley Provincial 11347, Ley 11.720 de Residuos Especiales de la Secretaría Política Ambiental y reglamentaciones provinciales vigentes.

Se deberá entender que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que su cotización cubrirá todas las obligaciones emergentes del Contrato, así como todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo.

Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidos los trabajos y prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque los mismos no estén explicitados en la oferta.

2.  MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN

ANEXO I

Los trabajos indicados en ANEXO I deberán realizarse dentro de los 30 días posteriores a recibir la Orden de Compra.

ANEXO I

TRANSFORMADORES

| Nº | Ubicación | Volumen (Lts) | Marca | Potencia (KVA) | Nº Serie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tandil (Buenos Aires) | 1.080 | G. ELECTRIC | 500 | 8627532 |
| 2 | Tandil (Buenos Aires) | 1.080 | G. ELECTRIC | 500 | 8627540 |
| 3 | Tandil (Buenos Aires) | 395 | G. ELECTRIC | 75 | 31507/1 |
| 4 | Tandil (Buenos Aires) | 1.012 | S/D | 400 | 8627667 |

a) Tareas de mantenimiento a realizar:

Se deberán realizar sobre cada transformador las siguientes tareas

- Verificación del estado del transformador.

- Extracción de muestra de aceite para realizar los siguientes análisis

  - Contenido de PCBs (Bifenilos Policlorados)

  - Contenido de humedad (ppm, método Karl Fisher).

  - Contenido de inhibidor (gr./kg. de aceite por cromatografía gaseosa).

  - Rigidez dieléctrica (kv. Promedio).

  - Índice de neutralización (acidez).

  - Compuestos furánicos.

  - Tangente delta a 90º.

  - Tensión Interfacial.

- Cromatografía de gases. Informándose contenidos en ppm de: metano, etano, etileno, acetileno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Contenido total de gases, contenido de gases combustibles y presión parcial de gases disueltos.

- Control de protecciones. Verificación de señales de alarma y desenganche de termómetro de cuadrante y relé bucholz.

- Provisión y cambio del secador de aire y provisión de silicagel testigo.

- Ajuste de bulonería general.

- Mediciones eléctricas:

Se procederá a realizar un informe completo de cada transformador que incluya las siguientes recomendaciones

| Detalle | Precisa |
| --- | --- |
| Desarme de elementos y partes para efectuar el izaje de la parte activa. |  |
| Grúa para el izaje de cuba. |  |
| Provisión y colocación de junta de tapa de cuba. |  |
| Eliminación de pérdidas por juntas en mal estado. |  |
| Cambio de válvulas. |  |
| Limpieza integral del equipo con solvente dieléctrico no clorado. |  |
| Pintura general de la unidad con pintura epoxi apropiada. |  |
| Confección de un informe con sugerencias. |  |
| Cambio de termómetros de cuadrante |  |
| Provisión y cambio de aceite |  |
| Disposición por recuperación de aceite retirado del transformador |  |

b) Para aquellos tranformadores que se encuentren contaminados con PCBs, luego del análisis indicado en “el punto 2.a)” del presente pliego de Especificaciones Técnicas, el Oferente deberá realizar el tratamiento correspondiente, junto al transporte y disposición final de los residuos generados en el proceso. Para lo cual deberá presentar las habilitaciones  certificadas de quienes realizaran las tareas de tratamiento/transporte y disposición final de Y10 (sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por PCB. PCT. o PBB.) de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la Ley Nacional Nº  24051 de Residuos Peligrosos.

Tratamiento a realizar:

b.1) Limpieza de cámaras de transformadores

Se deberá realizar la limpieza de cámaras y subcámaras de las subestaciones transformadoras. El trabajo consistirá en:

- Limpieza de la cámara

- Retiro de hidrocarburos derramados y agua con hidrocarburos

- Remediación de las lozas contaminadas

- Retiro de los residuos que actualmente se encuentren en las cámaras y los generados en las tareas a desarrollar, mediante transportista habilitado para residuos peligrosos en por los organismos ambientales correspondientes

- Disposición final de residuos que actualmente se encuentren en las cámaras y los generados en las tareas a desarrollar, mediante operador habilitado para tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

b.2) Residuos. Identificación

Los residuos que puedan irse generando serán adecuadamente seleccionados y dispuestos en bolsas de 200 micrones y tambores debidamente identificados de acuerdo a su caracterización, bajo la normativa vigente y con análisis por cromatografía en laboratorio industrial habilitado por lotes.

Temporalmente por lo que dure la descontaminación los residuos  generados serán dispuestos en recinto sujetos a control (sólidos) y líquidos Y8 en tambores de 205 litros en plateas de contención que deberán ser provistas por el Adjudicatario.

b.3) Monitoreos ambientales

Se deberán medir, previamente a realizar las tareas descriptas, análisis de contenido de hidrocarburo en suelo y en las aguas recolectadas por los sistemas de contención de las subestaciones transformadoras, mediante hisopado de suelo.

b.4) Informe

Junto al informe técnico deberá presentarse un detalle fotográfico de cada cámara y transformador del listado del Anexo I.

b.5) Certificaciones

Las certificaciones de los documentos técnicos presentados deben ser realizadas ante escribano público.

3. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS LÍQUIDOS, SEMISÓLIDOS Y  SÓLIDOS PELIGROSOS DE ACUERDO AL ANEXO II

El Oferente deberá presentar nómina de los operadores, quienes deberán tener la capacidad técnica de tratar o derivar el tratamiento a otra empresa que reúna y cumpla con los mismos requisitos  para la prestación que se trata. De igual manera,  deberá presentar nómina de los transportistas quienes deberán tener la capacidad técnica de cumplir con los mismos requisitos  para la prestación que se trata

De los operadores y transportistas presentados, deberá adjuntar copia certificada de la documentación que a continuación se detalla:

- Certificado de habilitación anual como operador nacional de residuos peligrosos según Ley 24.051 – Decreto 831/93 de los distintos residuos del Anexo II

- Certificado de habilitación anual como operador provincial de residuos especiales o peligrosos según legislación aplicable por su ubicación de la Planta Operadora,  de los distintos residuos del Anexo II

- Certificado de habilitación anual correspondiente al transportista ofrecido, de acuerdo a la Ley 24.051, en caso de ser de carácter nacional, o según la legislación vigente provincial, en caso de que se trate de una jurisdicción determinada de los distintos residuos del Anexo II

- Certificado que acredite que sus Sistemas de Gestión Ambiental se encuentran bajo las normas ISO 14.000, si lo tuviere.

Importante: En todos los casos se deberá entregar el manifiesto de transporte al retirar los residuos, como así mismo el certificado de destrucción y disposición final del Operador (debiendo ser  entregado este último, en un plazo no mayor de los tres (3) meses posteriores a su retiro), indicando en forma fehaciente las categorías de residuos tratados de acuerdo a las leyes vigentes.

El personal del adjudicatario deberá estar uniformado con indumentaria que lo identifique con la Empresa  y adecuada a la tarea que desarrolla.

a) Modalidad de Trabajo

El Adjudicatario deberá comenzar la ejecución de los trabajos dentro del término que al efecto se establezca en este  Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El Adjudicatario se deberá comunicar a las asesorías de Prevención de Accidentes de los organismos de la Fuerza Aérea donde deba brindar el servicio, a efectos de coordinar el día,  horario y lugar del retiro de los residuos, en los teléfonos indicados en el ANEXO II.  .

Las cantidades de residuos  a retirar serán las indicadas en el ANEXO II y por ningún motivo se aceptarán otras, que no sean las indicadas en dicho Anexo.

El Adjudicatario proveerá el medio de transporte para el transporte de residuos, en tiempo y forma para su retiro.

Los residuos sólidos a retirar se encontrarán en los depósitos de residuos peligrosos ubicados de acuerdo a los lugares especificados en el ANEXO II, embalados y etiquetados apropiadamente para el transporte y los líquidos en contenedores para tal fin. El Adjudicatario, deberá reemplazar los contenedores a transportar,  por otros vacíos de iguales características.

El tiempo máximo de procesamiento de los residuos luego de retirados, por problemas técnicos del operador,  no deberá exceder de los tres (3) meses. No obstante, una vez trasladados los residuos para su disposición final, se podrá dar conformidad del Servicio al Adjudicatario.

4. ETAPAS

Las tareas de la presente licitación se realizaran en dos etapas a saber:

a) Durante el año 2017:

- El Transporte y Disposición final de 30.015 Kg. de residuos líquidos, semisólidos y  sólidos peligrosos especificados en el Anexo II.

- Inicio de Tareas de mantenimiento a realizar en transformadores especificados en  Anexo     I, Punto 2.,Inc a).

b)  Durante el año 2018

- El Transporte y Disposición final de 30.016 Kg. restante de los residuos líquidos, semisólidos y  sólidos peligrosos especificados en el Anexo II.

-Finalizacion de Tareas de mantenimiento a realizar en transformadores especificados en  Anexo I, Punto 2.,Inc. a) y b).

| RESIDUOS PELIGROSOS ANEXO II |
| --- |
| ORGANISMOS |  |  | DESECHOS |
|  | UBICACIÓN | TELEFONO | HIDROCARBS. LIQ. Y8 Lts | SOL.. C/ HIDROCARBS Y48/Y8 Kgs | RESIDUOS SOLIDOS Y19 Kgs | BATERIAS Y34/ Y31 (Kgs) | HIDROCAR CON AGUA Y9 Lts | D. C/ CONSTITUYENTES Lts | PRODS. QUIMICOS Y16 LTS | OTROS RESIDUOS | TOTALES |
| CDO. ALIS. Y ADIE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I BRIGADA AEREA | Matienzo e Itacumbú S/N - El Palomar - Bs.As. | 011 4513-3861 | 4300 | 1450 |  | 150 | 200 |  |  | 150 | 6250 |
| II BRIGADA AEREA | Av. Jorge Newbery S/N - Paraná - Entre Ríos | 0343154284771 | 1895 | 109 |  |  | 14880 |  | 350 |  | 17234 |
| III BRIGADA AEREA | Ruta Nacional Nº 11 - Km.783 - Reconquista - Santa Fe (3560) | 03482-438066 | 2250 | 570 | 1070 |  | 1825 |  |  |  | 5715 |
| IV BRIGADA AEREA | Av. Fuerza Aérea Km. 7 1/2 - Las Heras - Mendoza (5539) | 0261-4410920 | 3000 | 500 | 100 |  | 2000 |  |  | 50 | 5650 |
| V BRIGADA AEREA | Villa Reynols - San Luis (5733) | 02657-437808 | 2000 | 1000 |  |  | 100 |  | 58 |  | 3158 |
| VI BRIGADA AEREA | Paraje Base Aérea C.C.177- Tandil - Buenos Aires (7000) | 02293-446245 | 500 | 870 |  | 1430 | 300 |  | 30 |  | 3130 |
| VII BRIGADA AEREA | Av. Derqui 4010 - Moreno - Bs.As | 011-44670942 | 495 | 150 |  |  | 1400 |  |  |  | 2045 |
| B.A.M. MAR DEL PLATA | Ruta 2 Km. 399 1/2 - Mar del Plata - Buenos Aires (7600) | 0223-4742199 |  | 310 |  |  | 1830 |  | 440 | 50 | 2630 |
| B.A.M. MORON | Av. Eva Perón 2200- Morón – Buenos Aires (1708) |  | 290 |  |  | 395 |  |  |  |  | 685 |
| CEVYCA | Ruta 200 Km 34 - Merlo-Buenos Aires | 0220-4825006 | 320 | 1335 |  | 5 |  |  |  | 4 | 1664 |
| D.G. MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.M.QUILMES | Av. Otamendi y 1er. Ten. Brussa - Quilmes - Bs.As. (1878) | 011-42530646 |  | 100 |  | 75 | 2170 |  |  | 6763 | 9108 |
| D.G. EDUCACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.U.A | Av. Fuerza Aérea 6500 - Córdoba - (5010) | 0351-4435005 | 391 | 2 |  | 60 |  |  |  |  | 453 |
| E.S.F.A.C. | Av. Fuerza Aérea Argentina Km.4 1/2 - Córdoba (5103) | 0351-4333929 |  |  |  |  |  |  | 45 | 1 | 46 |
| SUBJEFE EM.G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUARTEL GENERAL | Com. Pedro Zanni 250 - Ciudad Aut. Bs. As. | 011-43176127 | 800 | 42 |  | 16 | 200 |  |  |  | 1058 |
| DIR INTELIGENCIA | Com. Pedro Zanni 250 - Ciudad Aut. Bs. As. | 0297-4483788 | 800 | 25 |  | 45 | 300 |  | 20 | 15 | 1205 |
| TOTALES |  |  | 17041 | 6463 | 1170 | 2176 | 25205 | 0 | 943 | 7033 | 60031 |
| DETALLE OTROS RESIDUOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I BRIGADA |  | IV BRIGADA |  | BAM MAR DEL PLATA |
|  | Y23 BATERIAS DE ZINC 50 KGS |  | Y12 DESECHOS DE PINTURAS 50 KGS |  | Y37 FOSFATO DE MANGANESO 50 LTS |
|  | Y26 BATERIAS DE CADMIO 100 KGS |  | TOTALES 50 |  |  | TOTALES 50 |  |
|  | TOTALES 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESFAC |  | DIRVYCA |  | DIR INTELIGENCIA |
|  | Y29 MERCURIO 1 LT |  | Y11 ALQUITRAN 1LT |  | Y13 ADHESIVO DE CONTACTO 15 LTS |
|  | TOTALES 1 |  | Y20 BERILIO 3 KGS |  | TOTALES 15 |  |
|  |  |  | TOTALES 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AREA MATERIAL QUILMES |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y12 | METANOL TECHNICAL | 87 LTS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y12 | DECAPANTE ARDROX | 420 LTS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y12 | TINTURAS Y BARNIZ | 400 LTS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y12 | DES.PEGAMENTOS | 478 LTS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y12 | LUBRICANTES ARDROX | 18 LTS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y13 | DES. ADHESIVOS | 220 KGS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y21 | ACIDO CRÓMICO | 4800 LTS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y29 | MERCURIO LIQUIDO | 0,01 LT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y35 | PEGAMENTO | 20 KGS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y35 | SODA CAUSTICA | 220 KGS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y48/Y21 | FIBRA DE VIDRIO CON ACIDO CRÓMICO | 40 KGS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y48/Y26 | FIBRA DE VIDRIO CON CADMIO | 20 KGS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Y48/Y34 | FIBRA DE VIDRIO CON ACIDOS | 40 KGS |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTALES 6763 |  |  |  |  |  |