ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO

- Antecedentes.

Con la finalidad de seguir proporcionando al Personal Militar y Civil que conforma el Comando de Adiestramiento y Alistamiento y a todo aquel que transitoriamente frecuenta el mismo, un eficiente ambiente de trabajo en las diferentes oficinas donde desarrolla sus actividades, es que se tiene instalado equipos de acondicionadores de aire. Estos equipos necesitan de ser permanentemente sometidos a procesos de mantenimiento y reparación, tanto preventiva como correctiva. Este mantenimiento debe estar direccionado a garantizar el funcionamiento permanente de estos equipos, especialmente durante los horarios de trabajo, minimizando el riesgo de desperfectos o fallas que perjudiquen su normal funcionamiento y causen incomodidades en las oficinas. El proponente adjudicado deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de aire acondicionado de propiedad del Comando de Adiestramiento y Alistamiento que así lo requieran, mediante un plan de mantenimiento preventivo y correctivo durante el tiempo que dure el contrato. 2- Objeto. Garantizar un funcionamiento óptimo de los equipos acondicionadores de aire del Comando de Adiestramiento y Alistamiento mediante la contratación de una empresa especializada que realice un mantenimiento preventivo y correctivo, de manera que se minimice el riesgo de fallas y desperfectos imprevistos. 3- Alcance. La Adjudicación de este servicio se realizará para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de propiedad del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, los cuales se detallan a Planilla Apartado 1.

La modalidad de contratación para cumplir el objeto previsto será por la totalidad de los servicios (Ingeniería, Mano de Obra, y Embalaje cuando corresponda su transporte) y los elementos requeridos (Repuestos consumibles menores y Herramientas), para el fin previsto. 4- Definiciones.

- Sistema o Equipo: cuando se haga referencia a un Sistema o Equipo, se entenderá que el término comprende:

- La totalidad del equipamiento acondicionador de aire ubicado en las distintas oficinas del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.

- El material asociado al sistema: tablero de alimentación, toma corriente, cables de alimentación, conductos de drenaje de condensación, perfiles de apoyo, sujeción y puesta a tierra.

b)  Mantenimiento Preventivo: conjunto de tareas tendientes a conservar las condiciones técnicas y operativas del sistema, con el objeto de incrementar su vida útil mediante la ejecución de una serie de rutinas periódicas que procuren la reducción de la intervención de carácter correctivo o reparaciones mayores.

c)  Mantenimiento Correctivo: conjunto de tareas tendientes a recuperar, técnica u operativamente, unidades o sistemas degradados en su funcionamiento, dentro de los valores y tolerancia garantizados por el fabricante, comprendiendo reparaciones / reemplazo de componentes o partes dañadas en cualquieras de las unidades integrantes del mismo ante fallas parciales.

d) Mantenimiento Predictivo: seguimiento exhaustivo de todos los parámetros de los equipos, ante lo cual se efectuaría un conjunto de mediciones periódicas de la presión, temperatura, voltaje, amperaje, velocidad de viento.

e)  Reparaciones Mayores: conjunto de tareas tendientes a la recuperación operativa de unidades que involucren cambios de componentes / módulos fundamentales para el funcionamiento del sistema ante fallas totales.

f)  En Servicio: indica el funcionamiento en forma correcta de la totalidad del SISTEMA (definido en apartado a), con valores nominales y dentro de la tolerancia establecidas por el fabricante en sus Manuales Técnicos.

g)  Fuera de Servicio: se considera que un sistema está “Fuera de Servicio” (F/S), en términos contractuales, cuando algún componente de la estación no está “en Servicio”, de acuerdo a lo definido en apartado e), o cuando algún elemento constitutivo del mismo se encuentra deteriorado, con roturas o deficiencias parciales.

h) Tiempo máximo de reparación: lapso máximo admitido para solucionar una novedad del sistema, determinado entre la notificación al Adjudicatario de la estación en condición “Fuera de Servicio” y la normalización de la misma llevándola a la condición “En Servicio”.

El Tiempo Máximo de Reparación exigido para toda intervención en cualquiera de las estaciones detalladas en el objeto de la presente Especificación Técnica será de NUEVE (9) DIAS.

Ante un Pedido de Mantenimiento Correctivo que se realice por parte de las autoridades definidas en el Item 6 “Requerimientos y Comunicaciones de Mantenimiento”, el Cocontratante deberá acudir a solucionar la prestación del servicio en los tiempos establecidos en el párrafo que precede,  durante el tiempo que dure el contrato, en cualquier día del año.

La no concurrencia o la falta de libro de historial será considerada como incumplimiento contractual.

i) Libro de Historial: Documentación donde se asentarán las novedades técnicas de las intervenciones que se realicen en cada estación.

Cada estación deberá tener de un LIBRO HISTORIAL (según modelo adjunto en Apartado 2) el cual conformara la empresa adjudicada. El libro permanecerá en custodia del técnico hasta la finalización del contrato, luego deberá ser entregado a la Fuerza Aérea como material adjunto a cada equipo.

j) Informe de Reparaciones Mayores: Documento que deberá elevar el cocontratante al COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO detallando todo aquel trabajo que implique Reparaciones Mayores, describiendo la totalidad del trabajo, incluyendo Repuestos; Presupuesto y Tiempo de reparación.

k) Incumplimientos: Se entenderá por incumplimiento a todo apartamiento de los compromisos asumidos en los pliegos de la contratación, por parte del contratista Cocontratante.

Cuando tal apartamiento ocurra y como accesoria de las observaciones que se le formulen, el Cocontratante será pasible de las penas y sanciones, compatibles con los intereses lesionados, según lo determinado en el pliego de condiciones particulares.

5- Clausulas Especiales

5.1.  De los Oferentes

a) Consultas de los oferentes – visita previa

Los Oferentes podrán inspeccionar los organismos donde deberán realizar el mantenimiento de los equipos de Aire Acondicionado, objeto de la presente contratación. Para cumplimentar estas inspecciones, de optar por realizarlas, deberán solicitar por escrito al COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO (Departamento Economía y Control de Presupuesto), 7º Piso –Oficina 763 - Edificio “CÓNDOR”, Pedro Zanni 250, Ciudad de Buenos Aires, TE / FAX: 011-43176000 int. 14040/14598, la autorización pertinente, indicando fecha de presentación y datos de los concurrentes. Horario a coordinar con el Organismo.

El oferente que no desee inspeccionar los equipos de aires acondicionados no quedaran exento del Normal Mantenimiento de los Equipos que nos Convoca.

No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en  esta Especificación Técnica por causa del estado inicial del equipamiento objeto de la presente contratación.

b) Coordinación Técnica / Administrativa

Los Oferentes, informarán dentro de la Oferta que se origine sobre la base de esta Especificación Técnica, qué persona han designado para la atención permanente e indicarán un número de teléfono con atención técnica las VEINTICUATRO (24) horas del día y durante todos los días del año.

El Organismo, por parte de la FAA, encargado de efectuar las Coordinaciones, Control Técnico e Inspecciones que se origine con la presente Especificación Técnica, será el COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO.

6- Requerimientos y Comunicaciones de Mantenimiento

El único Organismo de la FUERZA AÉREA ARGENTINA autorizado a efectuar al Cocontratante, Pedidos de Mantenimiento, su cancelación o postergación es el COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO y el Jefe del lugar de emplazamiento del equipo o autoridad a cargo del mismo.

La notificación al Cocontratante del equipo FUERA DE SERVICIO podrá efectuarse por alguno de los siguientes procedimientos:

| 1º) | Por FAX emitido por el Departamento Economía y Control de Presupuesto o por el Jefe del lugar de emplazamiento del equipo o autoridad a cargo del mismo. |
| --- | --- |
| 2º) | Por Nota del Departamento Economía y Control de Presupuesto o por el Jefe del lugar de emplazamiento del equipo o autoridad a cargo del mismo. |

Toda comunicación oral entre el Cocontratante y el personal técnico u operativo donde se encuentren  instalados los equipos, carece de validez a efectos de cancelar o postergar Pedidos de Mantenimiento requeridos por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento.

Ante un Pedido de Mantenimiento, el Cocontratante podrá consultar verbalmente, bajo su entera responsabilidad, al personal técnico u operativo usuario del equipamiento,  sobre detalles y descripción completa de las fallas que afectan a la unidad, al solo efecto de facilitar la identificación del elemento deteriorado y  prever el material de reemplazo a trasladar para su reposición.

a) Responsabilidad por daños y Perjuicios

El cocontratante será responsable en todos los casos, de todo tipo de deterioros que se ocasionen a los bienes de propiedad de la FUERZA AEREA, como consecuencia de falla, falta de cuidado o negligencia en la ejecución de los trabajos contratados, quedando obligado a hacer efectivo de inmediato los cargos que se le formulen por tal motivo. Asimismo será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros.

b) Recepción, Uso y Devolución de Bienes de Propiedad del Cocontratante

En correspondencia con el inicio y la finalización del Contrato de Mantenimiento, se labrarán sendas actas, cuyo modelo se adjunta en Apartado 3, a fin de dejar constancia del estado del equipamiento, instalaciones conexas, manuales técnicos del Equipamiento de Aire Acondicionado en cada lugar de emplazamiento.

Las Instalaciones y equipamiento, facilitados por la FAA, deberán ser devueltos a la conclusión de la relación contractual, en las mismas condiciones en que fueron entregados. En caso de que esta cláusula no se cumpliera será obligación del Cocontratante reintegrar el correspondiente importe de reposición a nuevo. Si los Bienes facilitados por la FAA han desaparecido del mercado se exigirá el reintegro de un Bien nuevo, de idénticas o mejores características, existente en el mercado o que cumpla con iguales o mejores prestaciones operativas y logísticas, a juicio de la FAA.

No obstante la restitución del bien no libera al Cocontratante de las penalidades, multas ó sanciones previstas en las Bases del Llamado, ni los daños y perjuicios ocasionados a la FAA ó a Terceros.

El Cocontratante dispondrá de CINCO (5) días hábiles para recibir la totalidad del equipamiento objeto del Contrato de Mantenimiento. Dicho plazo comienza a correr a partir del perfeccionamiento del contrato.

El Cocontratante dispondrá de CINCO (5) días hábiles para entregar el equipamiento objeto del Contrato de Mantenimiento. Dicho plazo comienza a correr a partir de la fecha estipulada como finalización de la prestación y obligaciones detalladas en la presente Especificación Técnica. Hasta la firma del “Acta de Entrega” de la Estación, y siempre dentro de los plazos detallados precedentemente no libera al Adjudicatario de las obligaciones contractuales referentes al Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

El servicio se contratará por un período de UN (1) año, con opción a prórroga por UN (1) año, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, a partir del cual comenzará a contabilizarse el período la de contratación, cuya facturación será mensual.

Ante un Pedido de MANTENIMIENTO, EL Cocontratante podrá consultar verbalmente, bajo su entera responsabilidad, al personal técnico u operativo usurario del equipamiento, sobre detalles y descripción completa de las fallas que afectan a la unidad, al solo efecto a trasladar para su reposición.

7- Control de Mantenimiento.

El primer escalón de supervisión y control de las tareas de mantenimiento contratado estará a cargo del personal en el lugar de emplazamiento del sistema, llevando para su control un LIBRO HISTORIAL que permitirá confeccionar los informes técnicos pertinentes.

Cada vez que se produzca una intervención de MANTENIMIENTO o Inspección del Sistema, deberá estar presente personal de la FUERZA AÉREA asignado al control del sistema y posteriormente redactarán un informe técnico que consistirá en el llenado de la hoja del Libro de Historial,  firmando ambos en conformidad por lo expresado.

Todos los informes técnicos, deberán contar con el visto bueno del Jefe o Encargado del servicio donde se encuentre instalado el equipamiento.

El original de cada Informe Técnico, quedará en la estación, la primera copia se elevará entre el 01 y el 05 de cada mes, al COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO – Depto. Economía y Control de Presupuesto; la segunda copia  será para el Cocontratante.

8-  Condiciones de Seguridad.

Todos los sistemas y procedimientos a emplear por el Cocontratante en el ejercicio del cumplimiento de la presente contratación, deberán estar bajo las normas de seguridad y reglamentaciones aeronáuticas establecidas en cada caso.

La operación del equipamiento estará a cargo del usuario, y su intervención se limitará al uso del equipamiento dentro de la rutina normal de operación y al control de la ejecución de las tareas de mantenimiento integral a cargo del Cocontratante.

9- Traslado de Personal, Equipos, Repuestos e Instrumental.

Durante el período de mantenimiento, objeto de esta Especificación Técnica, el traslado de los técnicos del Cocontratante, material, equipos, repuestos, herramientas e instrumental, cuando fuese necesario, estará a cargo y bajo responsabilidad del Cocontratante.

10- Obligaciones del Cocontratante.

El Cocontratante deberá realizar el Mantenimiento (preventivo; predictivo y correctivo), de los equipos instalados en distintos Depratamentos del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la FAA, según lo que se detalla en Apartado 1,  con la intervención de personal calificado, medios, instrumental y herramientas de su propiedad.

11- Mantenimiento Preventivo y Predictivo

- Se efectuará obligatoriamente, un mínimo de UNA (1) visita de carácter preventivo por mes a cada lugar de instalación.

- Se realizarán, en estas oportunidades, todas las rutinas de mantenimiento preventivo recomendadas en los manuales originales del fabricante del equipamiento y aquellas que expresamente se indican en la presente especificación técnica.

- Se comprobará y registrará la tensión de suministro.

- Se comprobará la condición de regulación de los térmicos de protección en la línea de alimentación eléctrica a cada equipo.

- Se verificará el correcto pintado de los gabinetes y soportes metálicos de todo el sistema, repintando los elementos que fuesen necesarios.

- Se verificará la condición de marcha libre de ruidos anormales y vibraciones, solucionando eventuales novedades.

- Se verificará que la toma de aire exterior se halle en su correcta posición.

- Se limpiarán los filtros de aire.

- Se mantendrá limpio el drenaje de la bandeja de condensado.

- Se verificará el correcto estado y condición de seguridad en ficha y toma de la línea eléctrica.

- Se efectuará la inspección de las perillas de accionamiento de las funciones del equipo y del termostato, reemplazándolas si estuviesen flojas o deterioradas.

- Toda aquella tarea necesaria para el correcto mantenimiento de los sistemas incluidos en la presente Especificación Técnica, de manera de prolongar su estado en Servicio.´

- Realizar una visita de MANTENIMIENTO PREVENTIVO cada TREINTA (30) días mediante un cronograma de asistencia presentado al Departamento Economía y Control de Presupuesto del COMANDO DE ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO, por el Cocontratante, detallando los nombres, apellidos, números de documentos y ART del personal designado por el mismo para realizar el mantenimiento.

- El MANTENIMIENTO PREVENTIVO (con la periodicidad indicada en el párrafo anterior) debe ser efectuado en todos los componentes que conforman el equipo de aire acondicionado.

12- Obligaciones del Mantenimiento Correctivo

- Realizar todos los trabajos de mantenimiento correctivo necesarios para devolver al equipo a la condición de parámetros nominales de funcionamiento que permitan la calificación de “En Servicio”, como así también todos aquellos trabajos solicitados en el PEDIDO DE MANTENIMIENTO, conforme a lo prescripto en el Item 6 “REQUERIMIENTOS Y COMUNICACIONES DE MANTENIMIENTO”.

- Efectuar  reparaciones, ajustes y mediciones en el lugar de instalación o en el taller del Cocontratante, con herramientas e instrumental adecuados y  de su propiedad, tales como:

- Desarme de gabinete y limpieza general. Lavado a presión de serpentina evaporadora y condensadora. Lubricación general con lubricantes líquidos y sólidos según corresponda.

- Reposición de perillas de termostato y conjunto motocompresor - ventilador.

- Reposición de frente de plástico.

- Reposición de termostato y su calibración.

- Eliminación de pérdidas en el circuito de gas. Secado interior del mismo a alta temperatura y  pruebas de hermeticidad con hidrógeno.

- Reposición de gas refrigerante.

- Cambio de bujes y balanceo de turbina y ventilador helicoidal.

- Reemplazo de filtro deshidratador del circuito de refrigeración.

- Reemplazo de válvula de expansión.

- Reemplazo de filtro de aire.

- Reemplazo de presostato.

- Reemplazo de contactor.

- Reemplazo de temporizador de arranque.

- Reemplazo de llave térmica.

- Sustitución de bujes anti-vibratorios.

- Verificación  y reemplazo de capacitores de arranque y de marcha.

- Reemplazo de módulos ó partes dañadas cualesquiera que sean.

- Proveer e instalar repuestos originales o de características técnicas idénticas a las sugeridas por el fabricante sin variar las características del equipamiento y la instalación.

- La provisión de repuestos incluirá  la totalidad de los gastos originados en su importación, incluidos los de almacenaje, despacho a plaza y traslado hasta el lugar de empleo.

- Efectuar sin costo adicional alguno toda tarea complementaria que fuese necesario realizar en la perfilería de apoyo de los equipos, tales como soldaduras, nivelación, ajustes para evitar filtraciones de aire, que surjan del desmontaje de los equipos para su reparación.

- En el caso que el Cocontratante necesite retirar un equipo acondicionador de aire para realizar la reparación en el taller de su propiedad, deberá reemplazar el mismo en forma provisoria con un equipo de similares características y en servicio.

12- Reparaciones Mayores.

# El Cocontratante deberá elevar un INFORME DE REPARACIÓN MAYOR al Depto. Economía y Control de Presupuesto, para todo aquel equipo que necesitare una reparación que implique cambios de componentes / módulos fundamentales  para el funcionamiento de los equipos o recambio total del mismo, detallando CAUSA; REPUESTO, PRESUPUESTO Y TIEMPO DE REPARACIÓN.

13- Repuestos y Materiales.

El Cocontratante deberá proveer sin cargo alguno para la FUERZA AÉREA ARGENTINA, los repuestos menores “consumibles” necesarios para ser utilizados como reemplazo de elementos defectuosos, detectados en las tareas de mantenimiento. Todos los materiales o repuestos deberán ser nuevos, sin uso, originales o sustitutos  directos recomendados por el fabricante del equipamiento.

El listado de los elementos utilizados se documentará en los informes técnicos asentados en el Libro de Historial, indicando claramente N° de Parte, denominación y módulo al cuál pertenece.

El Cocontratante deberá realizar las acciones necesarias para obtener en tiempo y lugar oportuno los repuestos y materiales requeridos para efectuar las tareas de mantenimiento.

14- Cotización.

No se admitirán Ofertas Alternativas o Variantes.

No se admitirán restricciones al cumplimiento de las exigencias contractuales definidas en  esta Especificación Técnica.

|  |  |  |  | Aparatado 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIRES ACONDICIONADOS COAAFA |
| CANT | UNIDAD | OFICINA | DESCRIPCION | UBICACIÓN |
|  |  |  | MARCA | FRIGORIAS |  |
| 1 | CDO. ADIESTRAMIENTO Y ALISTAMIENTO - EDIFICIO CONDOR PEDRO ZANNI 250 - 7MO PISO | 769 | LG | 3500 | AYUDANTIA CTE. |
| 2 |  | 769 | SURREY | 3500 | AYUDANTIA CTE. |
| 3 |  | 769 | SURREY | 6500 | AYUDANTIA CTE. |
| 4 |  | 769 | SURREY | 2500 | AYUDANTIA CTE. |
| 5 |  | 769 | BUE START | 15000 | AYUDANTIA CTE. |
| 6 |  | 769 | SURREY | 3500 | AYUDANTIA CTE. |
| 7 |  | 769 | YORK | 2500 | AYUDANTIA CTE. |
| 8 |  | 769 | YORK | 2500 | AYUDANTIA CTE. |
| 9 |  | 769 | YORK | 2500 | AYUDANTIA CTE. |
| 10 |  | 733 | SURREY | 2100 | AYUDANTIA EM |
| 11 |  | 733 | SIN MARCA (DE PARED) | S/N | AYUDANTIA EM |
| 12 |  | 770 | YORK | 6000 | PLANES Y PROGRAMAS |
| 13 |  | 771 | LG | 3500 | PLANES Y PROGRAMAS |
| 14 |  | 771 | LG | 4500 | PLANES Y PROGRAMAS |
| 15 |  | 772 | SIN MARCA (DE PARED) | S/N | PLANES Y PROGRAMAS |
| 16 |  | 717 | CARRIER | 2500 | ADIESTRAMIENTO TERRESTRE |
| 17 |  | 717 | LUFT | 13500 | ADIESTRAMIENTO TERRESTRE |
| 18 |  | 716 | SURREY | 3000 | LEGALES |
| 19 |  | 716 | SURREY | 3000 | LEGALES |
| 20 |  | 705 | FEDDERS (STAR TECH) | 2000 | ADIESTRAMIENTO AEREO |
| 21 |  | 705 | GOLD POINT | 3000 | ADIESTRAMIENTO AEREO |
| 22 |  | 707 | GOLD POINT | 3000 | ADIESTRAMIENTO AEREO |
| 23 |  | 707 | PEABODY | 3000 | ADIESTRAMIENTO AEREO |
| 24 |  | 708 | SURREY | 2000 | ADIESTRAMIENTO AEREO |
| 25 |  | 743 | SURREY | 3500 | INTELIGENCIA Y SEG. TERRESTRE |
| 26 |  | 743 | YORK | 2800 | INTELIGENCIA Y SEG. TERRESTRE |
| 27 |  | 743 | LENNOX | 2300 | INTELIGENCIA Y SEG. TERRESTRE |
| 28 |  | 742 | YORK | 2800 | INTELIGENCIA Y SEG. TERRESTRE |
| 29 |  | 735/1 | TADIRAN | 2250 | COMUNICACIONES |
| 30 |  | 735 | LG | 2200 | COMUNICACIONES |
| 31 |  | 735/1 | SURREY | 2500 | COMUNICACIONES |
| 32 |  | 710 | LG | 5000 | ORG Y MED AMBIENTE |
| 33 |  | 710 | SURREY | 3000 | ORG Y MED AMBIENTE |
| 34 |  | 740 | FRIGIDAIRE | 2800 | OPERACIONES |
| 35 |  | 740 | FRIGIDAIRE | 2800 | OPERACIONES |
| 36 |  | 740 | SURREY | 2800 | OPERACIONES |
| 37 |  | 740 | CONQUEROR | 4500 | OPERACIONES |
| 38 |  | 740 | LG | 5500 | OPERACIONES |
| 39 |  | 740 | SAMSUNG | 3800 | OPERACIONES |
| 40 |  | 740 | FUJITSU | 2250 | SALA SITUACION |
| 41 |  | 740 | FUJITSU | 2250 | SALA SITUACION |
| 42 |  | 702 | TRADITAN | 4000 | PERSONAL |
| 43 |  | 701 | LG | 4500 | PERSONAL |
| 44 |  | 701 | SIN MARCA (DE PARED) | F/S | PERSONAL |
| 45 |  | 701 | FRIGIDAIRE | F/S | PERSONAL |
| 46 |  | 714 | BLUE STAR | 2500 | MATERIAL |
| 47 |  | 714 | TADIRAN | 5400 | MATERIAL |
| 48 |  | 714 | SAMSUNG | 3500 | MATERIAL |
| 49 |  | 762 | GOODAIR | 3000 | ECONOMIA |
| 50 |  | 763 | TOTALINE | 5000 | ECONOMIA |
| 51 |  | 763 | SAMSUNG | 3500 | ECONOMIA |
| 52 |  | 765 | BLUESKY | 2500 | ECONOMIA |
| 53 |  | 765 | SIN MARCA (DE PARED) | 3000 | ECONOMIA |

Apartado 2

| ESTACIÓN: | TIPO DE INTERVENCIÓN (marcar con x) |
| --- | --- |
| PEDIDO DE MANTENIMIENTO | PUESTA EN SERVICIO | PREVENTIVA | CORRECTIVA | OTRAS |
| HORA | DÍA | MES | AÑO | HORA | DIA | MES | AÑO |  |  |  |
| EQUIPO: marca-modelo |  | N° DE SERIE COMPRESOR: |  |
| NOVEDAD /DESCRIPCIÓN DE LA FALLA: |
| TAREAS REALIZADAS: |
| Tareas realizadas Ejecución de medidas preventivas aconsejadas por el fabricante: ................. Limpieza de canalizaciones y distribución de aire:........................................... Correas:.............................................................................................................. Gas refrigerante:............................................................................................... Sistema de refrigeración de los Shelters:......................................................... Rodamientos:................................................................................................... Vibraciones:...................................................................................................... Dampers y persianas :...................................................................................... Desagüe:.......................................................................................................... Filtros de aire:.................................................................................................. Medición de presión en los circuitos de alta / baja:.......................................... Termostatos:..................................................................................................... Aislaciones térmicas:…………………………………………………………….... |
| REPUESTOS UTILIZADOS: |
| RECOMENDACIONES: |
| OBSERVACIONES |

......................................       		        ..................................

| Firma y aclaración TÉCNICO ADJUDICATARIO | Firma y aclaración RESPONSABLE DEPARTAMENTO |
| --- | --- |

.........................................................

V° B° JEFE DE DEPARTAMENTO

Apartado 3

ACTA

En la ciudad de ........................................., asiento del .......................................... , a los ............(       )  días del mes de ......................... del año DOS MIL……....., siendo las .................  horas se procede a labrar la presente ACTA, a fin de dejar constancia  del estado del equipamiento acondicionador de aire e instalaciones conexas, emplazados en este Organismo, del que se desprenden las siguientes novedades:

| EQUIPO MARCA/MODELO | N° DE SERIE GABINETE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |

En este acto el Cocontratante recibe, el equipamiento detallado, conforme a la Especificación Técnica N°   / 16, cuyo servicio de mantenimiento preventivo y correctivo queda a cargo de la Empresa:_____________________ .

Finalizado el contrato, el Cocontratante reintegrará el equipamiento a la Fuerza Aérea Argentina, en servicio, dejando constancia del estado del equipamiento e instalaciones conexas.

Para constancia de lo actuado, se confecciona la presente por TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, firmando de conformidad previo lectura, al pie de la misma en fecha y lugar antes mencionados.

| .......................................................................... | ........................................................................... |
| --- | --- |
| REPRESENTANTE EMPRESA | Representante DEPARTAMENTO |
| ACLARACIÓN:................................................. | ACLARACIÓN:................................................... |
| DNI:..................................................................... | DNI:….................................................................. |

...............................................................

JEFE DE DEPARTAMENTO

ACLARACIÓN:..............................................