ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adquisición de Calefones, Termotanques, Cocinas, Estufas, acondicionadores de aire, televisor y cocina microondas para el abastecimiento de las unidades funcionales del Departamento Viviendas

1. OBJETO

  - La presente adquisición de calefones, termotanques, cocinas, estufas, acondicionadores de aire, televisor y horno microondas, tiene por objeto abastecer a las viviendas del Barrio Aeronáutico Buenos Aires dependiente del Departamento Viviendas a los fines de poder sustituir los elementos que se encuentran en estado avanzado de deterioro quedando así fuera del cumplimiento de las normas básicas de seguridad y en algunos casos el abastecimiento de los mismos por ausencia de éstos.

  - Elementos  a adquirir según renglón:

Renglón Nº 1: COCINAS GAS NATURAL

Características Técnicas

Totalmente enlozada.

Puerta con visor - bisagra desmontable.

2 asaderas (una en el horno).

4 Hornallas: quemadores de aluminio inyectado y tapas de acero enlozado.

Asadera: 35cmx25cmx3cm.

Reja de acero enlozada con apoya ollas.

Medidas: Alto: 94 cm - Ancho : 50 cm -Prof. : 50 cm

Con válvula de seguridad.

Tolerancias: se aceptarán tolerancias para el renglón Nº 1, de hasta más menos 3 cm. En ancho y/o profundidad y alto. Según lo establecido en el Dto. Nº 893/12 Art. 39 Inc. c)

Renglón Nº 2: COCINAS MULTIGAS

Características Técnicas

Totalmente enlozada.

Puerta con visor - bisagra desmontable.

2 asaderas (una en el horno).

4 Hornallas: quemadores de aluminio inyectado y tapas de acero enlozado.

Asadera: 35cmx25cmx3cm.

Reja de acero enlozada con apoya ollas.

Medidas: 
Ancho: 50 cm 
Prof.: 50 cm

Con válvula de seguridad.

Tolerancias: se aceptaran tolerancias para el renglón Nº 2, de hasta más menos 3 cm. En ancho y/o profundidad y alto.

Renglón Nº 3: CALEFONES  A GAS

Características técnicas

Capacidad: 14 lts.

Alto:720 mm

Ancho: 380 mm

Profundidad: 270 mm

Tipo de gas: natural / envasado

Diámetro de salida: 4”

Consumo: hasta 20.000 Kcal/h

Tiraje: natural

Salida: superior

Matricula de aprobación

Renglón Nº 4: CALEFONES  A GAS

Características técnicas

Capacidad: 14 lts.

Alto: 720 mm

Ancho: 380 mm

Profundidad: 270 mm

Tipo de gas: natural / envasado

Diámetro de salida: 4”

Consumo: hasta 20.000 Kcal/h

Tiraje: balanceado

Salida: izquierda

Matricula de aprobación

Renglón Nº 5: CALEFONES  A GAS

Características técnicas

Capacidad: 14 lts.

Alto: 720 mm

Ancho: 380 mm

Profundidad: 270 mm

Tipo de gas: natural / envasado

Diámetro de salida: 4”

Consumo: hasta 20.000 Kcal/h

Tiraje: balanceado

Salida: derecha

Matricula de aprobación

Renglón Nº 6: TERMOTANQUES TIPO DE GAS NATURAL

Características técnicas

Capacidad: 120 L

Conexión: superior  ¾”

Tipo de montaje: de pie

Formato: Redondo.

Diámetro: 455 –Altura: 1334, con patas

Alta recuperación.

Revestimiento interior: vitrificado

Renglón Nº 7: TERMOTANQUES TIPO DE GAS NATURAL

Características técnicas

Capacidad: 50 L

Conexión: superior  ¾”

Tipo de montaje: de colgar

Formato: Redondo.

Diámetro: 455 –Altura: 798

Recuperación: l/h 150

Revestimiento interior: vitrificado

Renglón Nº 8: TERMOTANQUES TIPO DE GAS NATURAL

Características técnicas

Capacidad: 80 L

Conexión: superior  ¾”

Tipo de montaje: de colgar

Formato: Redondo.

Diámetro: 455 –Altura: 1030

Recuperación: l/h 210

Revestimiento interior: vitrificado

Renglón Nº 9: TERMOTANQUES TIPO ELÉCTRICO

Características técnicas

Capacidad: 85 L

Conexión: superior  ¾”

Tipo de montaje: de pie

Formato: Redondo.

Diámetro: 455 –Altura: 820, con patas

Recuperación: lts /h 86

Revestimiento interior: vitrificado

Renglón Nº 10: TERMOTANQUES TIPO ELÉCTRICO

Características técnicas

Capacidad: 130 L

Conexión: superior  ¾”

Tipo de montaje: de pie

Formato: Redondo.

Diámetro: 430 –Altura: 1445, con patas

Caudal de agua: 11lts. /min.

Revestimiento interior: vitrificado

1.3 Atributos para los termotanques: los mismos deben contar con piloto analizador de atmósfera (para gas natural),

Válvula de alivio.

Renglón Nº 11: ESTUFAS MULTIGAS

Características técnicas

Encendido: Piezoeléctrico

Tiraje: sin salida al exterior

Capacidad: 5000 kcal/h

Salida de calor frontal y superior

Piloto analizador de oxigeno

Su colocación no debe exigir romper la pared

De frente frio para mayor seguridad

Comando superior

Válvula de seguridad

Regulador de presión

Dimensiones: Alt.xAnch.xProf. 49,8 cm x 61,5 cm x 12,8 cm

Renglón Nº 12: ESTUFAS MULTIGAS

Características técnicas

Tiraje: balanceado

Capacidad: 3000 Kcal/H.

Válvula de seguridad

Piloto de analizador de atmósfera

Renglón Nº 13: ACONDICIONADOR DE AIRE FRIO/CALOR

Características técnicas

Capacidad de frío: 2250 Kcal/h

Consumo aproximado en frío: 0,83 kw

Consumo aproximado en calor: 0,80 kw

Corriente eléctrica: menor a 5A

Eficiencia energética letra refrigeración: A

Eficiencia energética letra calefacción: B

Renglón Nº 14: ACONDICIONADOR DE AIRE FRIO/CALOR

Características técnicas

Capacidad de frío: 3000 Kcal/h

Consumo aproximado en frío: 1,09 kw

Consumo aproximado en calor: 1,07 kw

Corriente eléctrica: menor a 6A

Eficiencia energética letra refrigeración: A

Eficiencia energética letra calefacción: B

Renglón Nº 15: ACONDICIONADOR DE AIRE FRIO/CALOR

Características técnicas

Capacidad de frío: 4500 Kcal/h

Consumo aproximado en frío: 1,64 kw

Consumo aproximado en calor: 1,62 kw

Corriente eléctrica: menor a 8A

Eficiencia energética letra refrigeración: A

Eficiencia energética letra calefacción: B

Renglón Nº 16: TELEVISOR

Características técnicas

Tipo de pantalla: LED

Características del TV: Smart TV

Tamaño de la Pantalla: 42”

Resolución: 1920 X 1080px

Calidad: HD

Velocidad de respuesta (Hz): 60

Renglón Nº 17: MICROONDAS

Características técnicas

Capacidad: 28 litros

Tipo: Digital

Con Grill eléctrico

Potencia: 900 W

Consumo aproximado:1450 W