ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº 1

PINZA DE MEDICIÓN

Se requiere una pinza de medición para medir resistencia y tensión con respecto a la puesta a tierra de una instalación. Asimismo deberá medir corriente TRMS, el mismo no requerirá de puntas de prueba o electrodos opcionales. Se solicita que posea datalogger (Registro de Datos) de 116 Memorias como mínimo, memoria individual, alarma audible de bajas y altas resistencias

Parámetros de Medición:

Valores Resistencia a medir: 0.025-0.250, 9.999, 99.99, 199.9, 400.0, 600.0 1500Ohms.

Valores Corriente a medir: AC: 0.20-4.000A (0.001 A), 4.00-30.00A (0.01A)

El producto deberá ser del tipo Fluke 1630

En todos los casos, el Oferente Presentará descripción técnica de los materiales ofertados, que deben indicar como mínimo marca, modelo y características técnicas o en su defecto URL.

Todos los materiales ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.

RENGLONES Nº 2 Y 3

CABLE MULTIPAR SUBTERRANEO

Características Físicas:

Dimensiones:

- Diámetro del Conductor: 0,50 milímetros.

- Presentación: Bobina de 1000 metros

Peso:

-     Peso Nominal: 626,4 Kilogramo/Kilometro

-     Tolerancia: +/- 10%

Color:

- Vaina de Protección Subterránea: Negra

Características Técnicas:

Norma: - ENTEL 782

Tipo de Aislante: - Polietileno (PE)

Conductores: -Cobre Solido

Cinta: - Aluminio (AP)

Capacidades:

Renglón Nº2: Cantidad de Pares: Cincuenta (50)

Renglón Nº 3: Cantidad de Pares: Veinticinco (25)

En todos los casos, el Oferente Presentará descripción técnica de los materiales ofertados, que deben indicar como mínimo marca, modelo y características técnicas o en su defecto URL.

Todos los materiales ofertados deberán ser nuevos, sin uso. Deberá garantizarse en forma escrita dicha condición.

RENGLÓN Nº 4

BALASTO  ELECTRÓNICO 36/40w

- TENSION DE ALIMENTACION NOMINAL 220/240 V.

- FRECUENCIA DE ALIMENTACION 50/60 HZ.

- POTENCIA 40 W.

- POTENCIA NOMINAL 36 W.

- TOLERANCIA DE SEGURIDAD +10%, -10%. 198/264 V.

- TOLERANCIA PARA RENDIMIENTO +5%, -25%. 165/253 V.

- TDH (DISTORCION ARMONICA TOTAL) MENOR AL 10%

- NORMA DE CALIDAD ISO 9001

- NORMA MEDIOAMBIENTAL ISO 14001

RENGLÓN Nº 5

BALASTO ELECTRÓNICO  18w

- TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL 220/240 V.

- FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN 50/60 HZ.

- POTENCIA 20 W.

- POTENCIA NOMINAL 18 W.

- TOLERANCIA DE SEGURIDAD +10%, -10%. 198/264 V.

- TOLERANCIA PARA RENDIMIENTO +5%, -25%. 165/253 V.

- TDH (DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL) MENOR AL 10%

- NORMA DE CALIDAD ISO 9001

- NORMA MEDIOAMBIENTAL ISO 14001

RENGLÓN Nº 6

CINTA AISLADORA

- MATERIAL PVC  (POLICLORURO DE VINILO PLASTIFICADO)

- ADHESIVO TERMOPLÁSTICO

- ANCHO DE LA CINTA 19 MM. TOLERANCIA ±1,0 MM.

- ESPESOR 0,18 MM. TOLERANCIA ±0,025 MM.

- LONGITUD 20 MTS.

- CUMPLIR CON ENSAYOS DE CALIDAD SEGÚN NORMA UNE EN 60454

RENGLÓN Nº 7

ZÓCALOS SIMPLE CON ROTOR

- TIPO G13 (CONTACTO POR CLEMAS DE PRESION SIMPLES PARA TUBOS FLUORESCENTES)

- CONTACTOS DE COBRE

- ROTOR DE SEGURIDAD

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLASTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO HASTA 80 °C

RENGLÓN Nº 8

ZÓCALOS COMBINADO CON ROTOR

- TIPO G13 (CONTACTO POR CLEMAS DE PRESIÓN SIMPLES PARA TUBOS FLUORESCENTES)

- CONTACTOS DE COBRE

- ROTOR DE SEGURIDAD

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO HASTA 80 °C

- CON PORTA ARRANCADOR

RENGLÓN Nº 9

TUBO FLUORESCENTE

- DESCRIPCIÓN F36W/865

- TAMAÑO T-8

- TEMPERATURA DEL COLOR 6500 K

- LUMINOSIDAD 3250 LM.

- VIDA ÚTIL 20000 HS.

- EFICIENCIA GRADO A

RENGLÓN Nº 10

TUBO FLUORESCENTE

- DESCRIPCIÓN F18W/865

- TAMAÑO T-5

- TEMPERATURA DEL COLOR 6500 K

- LUMINOSIDAD 3250 LM.

- VIDA ÚTIL 50000 HS.

- EFICIENCIA GRADO A

RENGLÓN Nº 11

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 0,75 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- TENSIÓN NOMINAL: 500 V

- NORMALIZADO

- ROLLO 100MTS

- COLOR: ROJO

RENGLÓN Nº 12

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 0,75 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- TENSIÓN NOMINAL: 500 V

- NORMALIZADO

- ROLLO 100MTS

- COLOR: NEGRO

RENGLÓN Nº 13

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 1,5MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: CELESTE

RENGLÓN Nº 141

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 1,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: ROJO

RENGLÓN Nº 15

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 1,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: VERDE/AMARILLO

RENGLÓN Nº 16

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: CELESTE

RENGLÓN Nº 17

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: VERDE/AMARILLO

RENGLÓN Nº 18

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: MARRÓN

RENGLÓN Nº 19

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

RENGLÓN Nº 20

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: ROJO

RENGLÓN Nº 21

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: CELESTE

RENGLÓN Nº 22

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: VERDE/AMARILLO

RENGLÓN Nº 23

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

RENGLÓN Nº 24

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: MARRÓN

RENGLÓN Nº 25

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: ROJO

RENGLÓN Nº 26

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: CELESTE

RENGLÓN Nº 27

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: VERDE/AMARILLO

RENGLÓN Nº 28

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

RENGLÓN Nº 29

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: MARRÓN

RENGLÓN Nº 30

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: ROJO

RENGLÓN Nº 31

CABLE  TPR  AISLADO DE 3 X 1,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- TENSIÓN NOMINAL: 500 V

- CORRIENTE NOMINAL : 30A

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

RENGLÓN Nº 32

CABLE  TPR  AISLADO DE 3 X 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- CORRIENTE NOMINAL : 25A

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

RENGLÓN Nº 33

CABLE  TPR  AISLADO DE 3 X 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- TENSIÓN NOMINAL: 250 V

- CORRIENTE NOMINAL : 30A

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

RENGLÓN Nº 34

BASTIDOR PARA LLAVE INTERRUPTORA

- MEDIDA 10X5CM

- MODULO TOMACORRIENTE

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TIPO DE PUNTA MODELO JELUZ

- NORMALIZADO

RENGLÓN Nº 35

TAPA  PARA BASTIDOR DE LLAVE INTERRUPTORA

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TIPO MODULO JELUZ

- COLOR BLANCO

- NORMALIZADO

- DE 10CM X 5 CM

RENGLÓN Nº 36

TOMACORRIENTE

- CONTACTOS DE COBRE

- BIPOLARES CON CONEXIÓN A TIERRA

- ELEMENTO: HEMBRA

- TENSIÓN 220 V

- CORRIENTE 10 A

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- NORMALIZADO

- COLOR : BLANCO

- TIPO MODELO JELUZ

RENGLÓN Nº 37

LLAVE UN PUNTO

- LLAVE TIPO TECLA / MODELO JELUZ

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- CONTACTOS DE COBRE ESTAÑADO

- TENSIÓN 220 V

- CORRIENTE 10A

- NORMALIZADO

- COLOR BLANCO

RENGLÓN Nº 38

TAPON  TIPO CIEGA

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- MODULO TIPO JELUZ

- NORMALIZADO

- COLOR BLANCO

RENGLÓN Nº 39

TAPA TIPO PARA BASTIDOR DE DOS MÓDULOS

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TIPO MODULO JELUZ

- NORMALIZADO

- COLOR BLANCO

RENGLÓN Nº 40

LLAVE UN PUNTOS PARA EXTERIOR

- TIPO TECLA

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA  HERMÉTICA

- CONTACTOS DE COBRE ESTAÑADO

- BIPOLARES

- TENSIÓN 220 V

- CORRIENTE 10 A

- NORMALIZADO

- COLOR BLANCO

RENGLÓN Nº 41

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- BIPOLAR DE 16A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 220V

- NORMALIZADO

- COLOR: BLANCO

RENGLÓN Nº 42

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- BIPOLAR DE 25A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 220V

- NORMALIZADO

- COLOR: BLANCO

RENGLÓN Nº 43

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- TRIFÁSICO DE 32A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 380V

- NORMALIZADO

- COLOR: BLANCO

RENGLÓN Nº 44

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- TRIFÁSICO DE 50A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 380V

- NORMALIZADO

- COLOR: BLANCO

RENGLÓN Nº 45

CAJA PLÁSTICA 4 BOCAS  PARA TÉRMICA

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- MEDIDA: 15CM X 11CM X 8CM

- NORMALIZADO

RENGLÓN Nº 46

PORTA LÁMPARA PORCELANA CON PUENTE Y ROSCA E27

- ESCUADRA 90°

- ROSCA E27

- TIPO ROSQUILLO 3/8

- MATERIAL PORCELANA

- CON PUENTE BAÑADO EN COBRE

RENGLÓN Nº 47

LÁMPARA BAJO CONSUMO

- DESCRIPCIÓN  20W

- TIPO U

- TENCIÓN  NOMINAL: 220V

- EFICIENCIA :GRADO A

- LUZ  DIA

RENGLÓN Nº 48

LÁMPARA HALÓGENA

- TIPO INCANDESCENTE

- LUZ DÍA

- TENSIÓN 220 V

- POTENCIA 60 W

- ROSCA E27

- EFICIENCIA GRADO A

RENGLÓN Nº 49

ARRANCADORES PARA TUBO FLUORESCENTE

- TIPO S10

- TENSION 220 V.

- POTENCIA 4-65 W.

RENGLÓN Nº 50

CINTA PASACABLE  CON ALMA DE ACERO

- MATERIAL: PVC .  CON ALMA DE ACERO

- ROLLO X 15 MTS

- FLEXIBLE

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

RENGLÓN Nº 51

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- BIPOLAR  DE 32A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 220V

- NORMALIZADO

- COLOR: BLANCO

RENGLONES Nº 52 a 74

| 52 | LAMPARA A60 10W DIA 270º |
| --- | --- |
| 53 | LAMPARA CORN E27 LUZ DIA 25W 2600 LUMENS |
| 54 | LAMPARA CORN E40 LUZ DIA 45W 4700 LUMENS |
| 55 | DICRO GU10 5W LUZ DIA |
| 56 | PORTALAMPARA 3 PIEZAS MILO NEGRO |
| 57 | FOTOCONTROL UNIVERSAL 1500W |
| 58 | TUBO STANDARD 36W/765 LUZ DIA |
| 59 | BALASTO FLUO T8 36W / T12 40W / CL 36W |
| 60 | ARRANCADOR ST 111 |
| 61 | JUEGO ZOCALOS CAB. P/TUBOS H/40W |
| 62 | TORTUGA P/BAJO CONSUMO PVC |
| 63 | BASE DE SUPERFICIE 2 TOMACORRIENTE 2071 |
| 64 | CINTA PVC X 20 MTS |
| 65 | POTENCIA 36W – LUZ FRIA – LARGO 1200mm – T8 – 2700k |
| 66 | POTENCIA 36W – LUZ CALIDA – LARGO 1200mm – T8 – 2700k |
| 67 | ARRANCADOR PLÁSTICO PARA TUBO FLUORECENTE FS – U 80 watts |
| 68 | JUEGO DE ZOCALOS UTILIZADO PARA EL ARMADO DE EQUIPOS DE TUBOS FLUORECENTES DE 20W A 40W |
| 69 | BALASTO ELECTRONICO PARA UN FLUORECENTE RECTO TLD DE 36W QUICTRONIC FIT T8 – EFICIENCIA ENERGETICA A3 |
| 70 | ZAPATILLA/REGLETA ELECTRICA 10 A 220V – MATERIAL PVC – CUATRO (4) TOMAS CORRIENTES “MULTI NORMA O UNIVERSAL” – LARGO DE CABLE: CINCO METROS (5 mts) |
| 71 | TUBO 16W LED TIPO PHILIPS |
| 72 | TUBO 48W LED TIPO SICA |
| 73 | TERMICA MODELO UNIVERSAL (4X32AMP) |
| 74 | TERMICA MODELO UNIVERSAL (3X32AMP) |

RENGLÓN Nº 75

TUBO FLUORECENTE

Potencia 36W

Tipo: Luz de día, fino, de larga duración y bajo contenido de mercurio.

RENGLÓN Nº 76

LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO HALOGENADO

Potencia: 400W

Luz: Blanca

Casquillo: E40

RENGLÓN Nº 77

LAMPARA DE LED

Potencia: 9W (Tolerancia +/- 0.5 W de acuerdo a variabilidad de acuerdo a distintas marcas)

Luz: Blanca

Casquillo: E27

RENGLÓN Nº 78

CELDA FOTOELECTRICA

Potencia: 10 Amperes o mayor

Voltaje: 220V

Tipo: Normalizada de 3 patas

Incluye zócalo de enchufar

RENGLÓN Nº 79

CONECTOR MULTIPLE TIPO “ZAPATILLA” CON INTERRUPTOR

Capacidad: 4 tomas de múltiples usos (ficha americana, tres patas planas, dos circulares)

RENGLÓN Nº 80

BALASTO PARA LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO

Potencia: 400W

Uso: Exterior

RENGLÓN Nº 81

CINTA AISLADORA PVC

Color: 10 negras, 10 rojas y 10 blancas

RENGLÓN Nº 82

ARRANCADOR MULTIWATTS

RENGLÓN Nº 83

BALASTO PARA TUBO FLUORESCENTE

Potencia: 36W

RENGLÓN Nº 84

CABLE ANTILLAMA

Diámetro: 2.5 mm2

Color: 100 metros amarillo/verde (color norma para tierra), 100 metros celeste (color norma para neutro), 100 metros negros y 100 metros rojos.

RENGLÓN Nº 85

CABLE ANTILLAMA

Diámetro: 4mm2

Color: 100 metros amarillo/verde (color norma para tierra), 300 metros celeste (color norma para neutro), 200 metros negros y 200 metros rojos.

RENGLÓN Nº 86

TUBO LED

T8 1200mm 18.5w 1650 LM 220V- Blanco Frio 6500ºK

RENGLÓN Nº 87

ARTEFACTO DOBLE PARABÓLICO DE APLICAR

Apto 2 tubos x 18W

RENGLÓN Nº 88

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMO MAGNETICO

Limit 3KA Bipolar

Intensidad 20A

Curva C

RENGLÓN Nº 89

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMO MAGNETICO

Limit 3KA Bipolar

Intensidad 25A

Curva C

RENGLÓN Nº 90

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMO MAGNETICO

Limit 3KA Bipolar

Intensidad 32A

Curva C

RENGLÓN Nº 91

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMO MAGNETICO

Limit 3KA Bipolar

Intensidad 40A

Curva C

RENGLÓN Nº 92

INTERRUPTORES AUTOMATICO DIFERENCIAL

Limit 3KA Bipolar

Intensidad 40A

Sensibilidad 30MA

RENGLÓN Nº 93

TUBOS FLUORESCENTES

Tipo Fluorescente

Luz Día

Potencia Nominal 36W

Longitud 1200mm

Eficiencia Energética Grado A

RENGLÓN Nº 94

ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE

Tipo Estándar

Corriente Admisible 36W

RENGLÓN Nº 95

CABLES DE COBRE EXTRA FLEXIBLES DE SECCIÓN CIRCULAR AISLADOS CON PVC, VAINA DE PVC, ECOLOGICO, UNIPOLAR.

Sección Nominal: 2.50mm2

Diámetro Máximo de Alambres: 0.26mm

Diámetro Cuerda Cobre: 2.00mm

Espesor Aislación: 0.80mm

Resistencia Eléctrica Máxima: 7.98

Corriente Admisible Máxima: 25 A

Color: Celeste

Longitud: 100M

RENGLÓN Nº 96

CABLES DE COBRE EXTRA FLEXIBLES DE SECCIÓN CIRCULAR AISLADOS CON PVC, VAINA DE PVC, ECOLOGICO, UNIPOLAR.

Sección Nominal: 2.50mm2

Diámetro Máximo de Alambres: 0.26mm

Diámetro Cuerda Cobre: 2.00mm

Espesor Aislación: 0.80mm

Resistencia Eléctrica Máxima: 7.98

Corriente Admisible Máxima: 25 A

Color: Marrón

Longitud: 100M

RENGLÓN Nº 97

CABLES DE COBRE EXTRA FLEXIBLES DE SECCIÓN CIRCULAR AISLADOS CON PVC, VAINA DE PVC, ECOLOGICO, UNIPOLAR.

Sección Nominal: 2.50mm2

Diámetro Máximo de Alambres: 0.26mm

Diámetro Cuerda Cobre: 2.00mm

Espesor Aislación: 0.80mm

Resistencia Eléctrica Máxima: 7.98

Corriente Admisible Máxima: 25 A

Color: Verde/Amarillo

Longitud: 100M

RENGLÓN Nº 98

CABLES DE COBRE EXTRA FLEXIBLES DE SECCIÓN CIRCULAR AISLADOS CON PVC, VAINA DE PVC, ECOLOGICO, UNIPOLAR.

Sección Nominal: 1.50mm2

Diámetro Máximo de Alambres: 0.26mm

Diámetro Cuerda Cobre: 1.50mm

Espesor Aislación: 0.70mm

Resistencia Eléctrica Máxima: 13.3

Corriente Admisible Máxima: 18 A

Color: Marrón

Longitud: 100M

RENGLÓN Nº 99

CABLES DE COBRE EXTRA FLEXIBLES DE SECCIÓN CIRCULAR AISLADOS CON PVC, VAINA DE PVC, ECOLOGICO, UNIPOLAR.

Sección Nominal: 1.50mm2

Diámetro Máximo de Alambres: 0.26mm

Diámetro Cuerda Cobre: 1.50mm

Espesor Aislación: 0.70mm

Resistencia Eléctrica Máxima: 13.3

Corriente Admisible Máxima: 18 A

Color: Celeste

Longitud: 100M

RENGLÓN Nº 100

Cable plano para telefonía con cuatro cables.

Características: vaina gris/negra/beige/blanca

Tipo: plano, uso: para telefonía.

RENGLÓN Nº 101

TORNILLOS de 8 mm : Caja por 100 unidades

Terminación de zincado azul, característica cabeza fijadora.

RENGLÓN Nº 102

TORNILLOS de 6 mm: Caja por 100 unidades

Terminación de Zincado azul, característica cabeza fijadora.

RENGLÓN Nº 103

Tarugos de 8 mm: Caja por 100 unidades

Efectivo y probado diseño ideal para paredes macizas.

RENGLÓN Nº 104

Tarugos de  6 mm: Caja por 100 unidades

Efectivo y probado diseño ideal para paredes macizas

RENGLÓN Nº 105

Cable canal 10 mm  x 20 mm  por dos (2) MTS.

Presentación en tira de dos metros, con autoadhesivo. El material de construcción

debe ser PVC rígido, Además debe cumplir con protección: IP4x, para uso exclusivo

de cable con aislación, Color blanco.

RENGLÓN Nº 106

Canal de piso 73 x 18 ceniza x 2 Mts:

Presentación en tira de dos metros, con autoadhesivo. El material de construcción

debe ser PVC rígido, color gris.

RENGLÓN Nº 107

Estaño 60 % de 1 mm.  por ¼ KG:

Estaño: Estaño ¼ Kg Eximetal 60/40  0.7 mm 0.8 mm 1 mm 2 mm 250 Gr Resina

RENGLÓN Nº 108

Grampa para cable  coaxil  RG 6: Caja por 500 unidades

Apto para cable RG 6 o cable común  color blanco en bolsa sellada.

RENGLÓN Nº 109

Roseta telefónica tipo americana:

Roseta tipo americana para telefonía,, jack rj11 con adhesivo

RENGLÓN Nº 110

Precinto plástico 550 mm. Por 100 unidades.

Excelente resistencia y flexibilidad y duración, con  material de nylon.

RENGLÓN Nº 111

Precinto plástico 300 mm. Por 100 unidades.

Excelente resistencia y flexibilidad y duración, con  material de nylon.

RENGLÓN Nº 112

Precinto plástico 150 mm. Por 100 unidades.

Excelente resistencia y flexibilidad y duración, con  material de nylon.

RENGLÓN Nº 113

Precinto tipo cola de ratón. Por 100 unidades.

Ancho.3,30  MM, 255 MM.de material  plástico, aplicaciones bolsones cajas de

Archivos y llaves.

RENGLÓN Nº 114

Barras siliconada 27-11 ( por 30 unidades)

Barras de silicona de 20 cm de largo y 10mm de diámetro para pistolas encoladoras

RENGLÓN Nº 115

Grasa siliconada: Por 100  gramos.

Grasa siliconada disipadora de calor. Cumple la función de mejorar la transferencia

De calor entre semis ductos , compuesto de alta pureza con excelentes propiedades

De conductividad térmica.

RENGLÓN Nº 116

Aerosol Limpia contacto aerosol  440 cm3:

Poderoso solvente y desengrasante  penetra  rápidamente, removiendo los

Contaminantes más difíciles no deja residuos ni humedad. Apto para tableros

Eléctricos.

RENGLÓN Nº 117

Alcohol  isotrópico aerosol de 440 cm3:

Disuelve eficientemente restos de tinta de cabezales de impresoras y limpieza de

Placas de las mismas y componentes electrónicos.

RENGLÓN Nº 118

Decapante desolador de 50 ml.

Para facilitar soldaduras en superficies especiales, ataca el oxido de las superficies

Permitiendo que la aleación del estaño libremente  sobre el aérea de contacto.

RENGLÓN Nº 119

Cable canal 18 mm x 21 mm x 2 mts:

Blanco con adhesivo, de un canal.

RENGLÓN Nº 120

Ficha  monofásica de conector eléctrico de 3 patas 10 amp  hembra: Ficha monofásica para conexión  eléctrica de tres patas planas 10 A  hembra

RENGLÓN Nº 121

Conector   unión BNC hembra-hembra:

Adaptador de BNC hembra –hembra para CCTV.

RENGLÓN Nº 122

Ficha adaptador BNC macho:

Acero de alta resistencia y el pin central es de bronce.

RENGLÓN Nº 123

Cable UTP categoría 5:

Descripción: modelo: LAN – es un tipo de cable trenzado, este tipo de cables se

Utiliza en redes de computación.

RENGLÓN Nº 124

Cable un par  trenzado sin funda:

Para telefonía de  color  negro-blanco en rollos de 200 metros. Sin funda

RENGLÓN Nº 125

Cable multipar telefónico de dos pares:

Cable telefónico presentación blindado. En presentación por 300 metros.

RENGLÓN Nº 126

Cable par  telefónico:

Alta resistencia, conductores  de alambre de cobre solido, ideal para telefonía, vaina gris.

RENGLÓN Nº 127

Plug RJ9 Macho:

Climpiables de 4 pin con 4 contactos. Material de compuesto plástico Transparente.

RENGLÓN Nº 128

Cinta Aisladora de P.V.C 0,2 mm x 19 mm. autoextinguible, color  negro:

Se requiere cinta aisladora de PVC, uso general que cumpla las siguientes                           especificaciones:

Rigidez dieléctrica: mayor a 40 KV/mm

Adhesión al dorso: mayor a 1,8 N/cm

Adhesión al acero: mayor a 1,8 N/cm

Resistencia a la atracción: mayor a 158 N/cm

Elongación: mayor al 125%

RENGLÓN Nº 129

Ficha  Plug RJ 45 Macho:

Categoría del cable 5.Estilo estándar. Material  bronce fosforado.

RENGLÓN Nº 130

Cinta  pasa cable con alma de acero de 25 m:

Se requiere una cinta pasa cable de material PVC con un largo de 15 metros debe                poseer en una punta de acero redondeado con una sonda de tipo metálica flexible, y en la otra punta un ojal metálico y un alma de acero.

RENGLÓN Nº 131

Fichas  monofásica de conector eléctrico de 3 patas de 10 amp  macho  :

Ficha monofásica para conexión  eléctrica de tres patas planas 10ª macho.

RENGLÓN Nº 132

Multitomas 5 tomas con cable:

Multitomas eléctrico de 5 tomas con llave térmica y bornera amurable

RENGLÓN Nº 133

Cubre  cable  termo contraíble 3,1 color  negro x 1,5 macho.

Cubre cable termo contraíble 2,5 mm  color negro x 5 metros

RENGLÓN Nº 134

Cubre  cable  termo contraíble 2,2color  negro x 1,0 macho.

Cubre cable termo contraíble 1,2 mm color negro x 5 metros

RENGLÓN Nº 135

Cable tipo taller 3 x 2,5 mm:

Rollos cerrados y embalados aislación  resistente a la llama (NO PROPAGA

EL FUEGO) apto para todo tipo de instalaciones.

RENGLÓN Nº 136

Cable coaxial RG 6 con alimentación:

Compuesto por conductor de acero cobreado, aislado en polietileno expandido

Blindaje de cinta de aluminio y malla de aluminio.

RENGLÓN Nº 137

Cable coaxial RG 6:

Malla de aluminio colores de cubierta de color  negro no propagante de llama.

RENGLÓN Nº 138

Conector  unión  BNC MACHO-MACHO:

Conector BNC macho, en 3 piezas para crispar, 75 Ohm.

RENGLÓN Nº 139

Ficha plug RJ 11 macho:

Limpiarles de 4 pin con 4 contactos. Material de compuesto plástico.

RENGLÓN Nº 140

BALASTO  ELECTRÓNICO 36/40w

- TENSION DE ALIMENTACION NOMINAL 220/240 V.

- FRECUENCIA DE ALIMENTACION 50/60 HZ.

- POTENCIA 40 W.

- POTENCIA NOMINAL 36 W.

- TOLERANCIA DE SEGURIDAD +10%, -10%. 198/264 V.

- TOLERANCIA PARA RENDIMIENTO +5%, -25%. 165/253 V.

- TDH (DISTORCION ARMONICA TOTAL) MENOR AL 10%

- NORMA DE CALIDAD ISO 9001

- NORMA MEDIOAMBIENTAL ISO 14001

RENGLÓN Nº 141

BALASTO ELECTRÓNICO  18w

- TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN NOMINAL 220/240 V.

- FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN 50/60 HZ.

- POTENCIA 20 W.

- POTENCIA NOMINAL 18 W.

- TOLERANCIA DE SEGURIDAD +10%, -10%. 198/264 V.

- TOLERANCIA PARA RENDIMIENTO +5%, -25%. 165/253 V.

- TDH (DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL) MENOR AL 10%

- NORMA DE CALIDAD ISO 9001

- NORMA MEDIOAMBIENTAL ISO 14001

RENGLÓN Nº 142

CINTA AISLADORA

- MATERIAL PVC  (POLICLORURO DE VINILO PLASTIFICADO)

- ADHESIVO TERMOPLÁSTICO

- ANCHO DE LA CINTA 19 MM. TOLERANCIA ±1,0 MM.

- ESPESOR 0,18 MM. TOLERANCIA ±0,025 MM.

- LONGITUD 20 MTS.

- CUMPLIR CON ENSAYOS DE CALIDAD SEGÚN NORMA UNE EN 60454

RENGLÓN Nº 143

ZÓCALOS SIMPLE CON ROTOR

- TIPO G13 (CONTACTO POR CLEMAS DE PRESION SIMPLES PARA TUBOS FLUORESCENTES)

- CONTACTOS DE COBRE

- ROTOR DE SEGURIDAD

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLASTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO HASTA 80 °C

RENGLÓN Nº 144

ZÓCALOS COMBINADO CON ROTOR

- TIPO G13 (CONTACTO POR CLEMAS DE PRESIÓN SIMPLES PARA TUBOS FLUORESCENTES)

- CONTACTOS DE COBRE

- ROTOR DE SEGURIDAD

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO HASTA 80 °C

- CON PORTA ARRANCADOR

RENGLÓN Nº 145

TUBO FLUORESCENTE

- DESCRIPCIÓN F36W/865

- TAMAÑO T-8

- TEMPERATURA DEL COLOR 6500 K

- LUMINOSIDAD 3250 LM.

- VIDA ÚTIL 20000 HS.

- EFICIENCIA GRADO A

RENGLÓN Nº 146

TUBO FLUORESCENTE

- DESCRIPCIÓN F18W/865

- TAMAÑO T-5

- TEMPERATURA DEL COLOR 6500 K

- LUMINOSIDAD 3250 LM.

- VIDA ÚTIL 50000 HS.

- EFICIENCIA GRADO A

RENGLÓN Nº 147

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 1,5MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: CELESTE

RENGLÓN Nº 148

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 1,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: ROJO

RENGLÓN Nº 149

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 1,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: VERDE/AMARILLO

RENGLÓN Nº 150

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: CELESTE

RENGLÓN Nº 151

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: VERDE/AMARILLO

RENGLÓN Nº 152

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: MARRÓN

RENGLÓN Nº 153

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

RENGLÓN Nº 154

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 21A

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- NORMALIZADO

- COLOR: ROJO

RENGLÓN Nº 155

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: CELESTE

RENGLÓN Nº 156

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: VERDE/AMARILLO

RENGLÓN Nº 157

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

RENGLÓN Nº 158

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: MARRÓN

RENGLÓN Nº 159

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: ROJO

RENGLÓN Nº 160

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: CELESTE

RENGLÓN Nº 161

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: VERDE/AMARILLO

RENGLÓN Nº 162

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

RENGLÓN Nº 163

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: MARRÓN

RENGLÓN Nº 164

CABLE  UNIPOLAR AISLADO DE 6 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- CORRIENTE NOMINAL: 32A

- TENSIÓN NOMINAL: 380 V

- NORMALIZADO

- COLOR: ROJO

RENGLÓN Nº 165

CABLE  TPR  AISLADO DE 3 X 1,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- TENSIÓN NOMINAL: 500 V

- CORRIENTE NOMINAL : 30A

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

- DIAMETRO : 10 MM.

RENGLÓN Nº 166

CABLE  TPR  AISLADO DE 3 X 2,5 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- TENSIÓN NOMINAL: 450 V

- CORRIENTE NOMINAL : 25A

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

- DIAMETRO : 15 MM.

RENGLÓN Nº 167

CABLE  TPR  AISLADO DE 3 X 4 MM2.

- CONDUCTOR: CUERDA FLEXIBLE DE COBRE RECOCIDO

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

- ROLLO 100MTS.

- TENSIÓN NOMINAL: 250 V

- CORRIENTE NOMINAL : 30A

- NORMALIZADO

- COLOR: NEGRO

- DIAMETRO : 15 MM.

RENGLÓN Nº 168

BASTIDOR PARA LLAVE INTERRUPTORA

- MEDIDA 10X5CM

- MODULO TOMACORRIENTE

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TIPO DE PUNTA MODELO JELUZ

- NORMALIZADO

RENGLÓN Nº 169

TAPA  PARA BASTIDOR DE LLAVE INTERRUPTORA

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TIPO MODULO JELUZ

- COLOR BLANCO

- NORMALIZADO

RENGLÓN Nº 170

TOMACORRIENTE

- CONTACTOS DE COBRE

- BIPOLARES CON CONEXIÓN A TIERRA

- ELEMENTO: HEMBRA

- TENSIÓN 220 V

- CORRIENTE 10 A

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- NORMALIZADO

- COLOR : BLANCO

RENGLÓN Nº 171

LLAVE DOS PUNTOS

- TIPO TECLA

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- CONTACTOS DE COBRE ESTAÑADO

- UNIPOLARES

- TENSIÓN 220 V

- NORMALIZADO

- COLOR BLANCO

RENGLÓN Nº 172

LLAVE UN PUNTO

- LLAVE TIPO TECLA

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- CONTACTOS DE COBRE ESTAÑADO

- TENSIÓN 220 V

- CORRIENTE 10A

- NORMALIZADO

- COLOR BLANCO

RENGLÓN Nº 173

TAPA TIPO PARA BASTIDOR DE DOS MÓDULOS

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- TIPO MODULO JELUZ

- NORMALIZADO

- COLOR BLANCO

RENGLÓN Nº 174

LLAVE UN PUNTOS PARA EXTERIOR

- TIPO TECLA

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA  HERMÉTICA

- CONTACTOS DE COBRE ESTAÑADO

- BIPOLARES

- TENSIÓN 220 V

- CORRIENTE 10 A

- NORMALIZADO

- COLOR BLANCO

RENGLÓN Nº 175

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- BIPOLAR DE 16A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 220V

- NORMALIZADO

- COLOR: BLANCO

RENGLÓN Nº 176

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- BIPOLAR DE 25A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 220V

- NORMALIZADO

RENGLÓN Nº 177

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- TRIFÁSICO DE 32A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 380V

- NORMALIZADO

RENGLÓN Nº 178

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- TRIFÁSICO DE 50A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 380V

- NORMALIZADO

RENGLÓN Nº 179

CAJA PLÁSTICA 4 BOCAS  PARA TÉRMICA

- FABRICADO DE MATERIALES TERMOPLÁSTICOS NO PROPAGANTES DE LLAMA

- MEDIDA: 15CM X 11CM X 8CM

- NORMALIZADO

RENGLÓN Nº 180

PORTA LÁMPARA PORCELANA CON PUENTE Y ROSCA E27

- ESCUADRA 90°

- ROSCA E27

- TIPO ROSQUILLO 3/8

- MATERIAL PORCELANA

- CON PUENTE BAÑADO EN COBRE

RENGLÓN Nº 181

LÁMPARA BAJO CONSUMO

- DESCRIPCIÓN  20W

- TIPO U

- TENCIÓN  NOMINAL: 220V

- EFICIENCIA :GRADO A

RENGLÓN Nº 182

LÁMPARA HALÓGENA

- TIPO INCANDESCENTE

- LUZ DÍA

- TENSIÓN 220 V

- POTENCIA 60 W

- ROSCA E27

- EFICIENCIA GRADO A

RENGLÓN Nº 183

ARRANCADORES PARA TUBO FLUORESCENTE

- TIPO S10

- TENSION 220 V.

- POTENCIA 4-65 W.

RENGLÓN Nº 184

CINTA PASACABLE CON ALMA DE ACERO

- MATERIAL : PVC. CON ALMA DE ACERO

- ROLLO X 15 MTS.

- FLEXIBLE

- AISLANTE: PVC CONTRA LLAMA

RENGLÓN Nº 185

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

- BIPOLAR DE 32A

- CURVATURA C

- TENCIÓN NOMINAL: 220V

- NORMALIZADO

- COLOR: BLANCO