ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón N° 1: EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO PLANTA TÉCNICA OBJETO: La presente Especificación Técnica tiene por objeto determinar las condiciones a las que se ajustará el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aparatos y Equipos ubicados en HOSPITAL AERONAUTICO CENTRAL, sito en Ventura de la VEGA 3697 - Pompeya - C.A.B.A.. ALCANCE - FRECUENCIA: La prestación del servicio objeto de esta Especificación Técnica, abarca la totalidad de los equipos cuyos datos técnicos se describen más abajo. El Cocontratante deberá cumplir el mantenimiento preventivo en la frecuencia indicada, del 01 al 10 de cada mes calendario en el horario de 08:00 a 14:00 horas. En caso de variaciones, deberá coordinarlo con el Organismo Requirente con una antelación no menor a VEINTICUATRO (24) horas. N°.O DESIGNACION MARCA MODELO N° SERIE FRECUENCIA CADA 1 CAMILLA DE C. TRASLÚCIDA PETINARI JP2000 - 30 DIAS 2 LÁMPARA S THEUS THEUS - 30 DIAS 3 ELECTROBISTURÍ LABRIS 8098350 30 DIAS 4 CAPNÓGRAFO BCI 9000 240047439 30 DIAS 5 MONITOR MINDRAY MCE1200 CC87104958 30 DIAS 6 MESA DE ANESTESIA LEISTUNG 1625 L80013 30 DIAS 7 MANGO HEMOSTÁTICO ZIMMER 13500 CA058915 30 DIAS 8 CAMILLA DE CIRUGÍA PETTINARI MARCA AZUL 30 DIAS 9 LÁMPARA S THEUS THEUS Q1 NO 30 DIAS 10 MESA DE ANESTESIA LEISTUNG 1625 L80012 30 DIAS 11 MONITOR MULTIPARAM MINDRAY MEC1200 CC87104954 30 DIAS 12 MONITOR MULTIPARAM MICROMEDICAL HEART AF000051 30 DIAS 13 ELECTROBISTURÍ KAIROS UROSISTEM 100731 30 DIAS 14 ASPIRADOR SILFAB N36A-10000C 12-0164-08A 30 DIAS 15 ASPIRADOR SILFAB N36A-10000C 12-0166-08A 30 DIAS 16 ASPIRADOR SILFAB N36A-10000C 03-0294-07A 30 DIAS 17 ASPIRADOR SILFAB N36A-10000C 09-0294-07A 30 DÍAS 18 LAMP. S THEUS THEUS 30 DÍAS 19 CAMILLA DE CIRUGÍA PETTINARI 174B1 30 DÍAS 20 CAMILLA DE CIRUGÍA AZUL 30 DIAS 21 CARDIOVERSOR EYM C12 090-3033 30 DIAS 22 MONITOR MULTIPARAM MINDRAY MEC1200 CC87104955 30 DIAS 23 MICROSCOPIO ZEISS UNIVERSALS3 -OPMIG-C 152551 30 DIAS 24 FACO DE PIE MOO OM401018 200115020 30 DIAS 25 LAMPARA SCIALITICA MEDILUX 600 30 DIAS 26 CAMILLA DE CIRUGÍA PETTINARI ROJO 30 DIAS 27 ELECTROBISTURÍ LABRIS 8098750 30 DIAS 28 MONITOR MULTIP. MINDRAY PM8000 AA87110122 30 DIAS 29 MESA DE ANESTESIA LEISTUNG 1625G L80014 30 DIAS 30 ASPIRADOR SILFAB N36 L12-0551-08A 30 DIAS 31 OXÍMETRO MINDRAY VS-800 BY89105628 30 DIAS 32 LÁMPARA SCILÍTICA MEDILUZ 600 MEDILAND Q6 30 DIAS 33 CAMILLA DE CIRUGÍA ND MEDICAL CINTA VERDE Q6 30 DIAS 34 MESA DE ANESTESIA LEISTUNG 1625 L80015 30 DIAS 35 ELECTROBISTURÍ LABRIS 8100550 30 DIAS 36 MONITOR MULTIP. MINDRAY PM8000 AA86108956 30 DIAS 37 TORRE LAPARO Y LCD STORZ VIDE LIEW 9140917 30 DIAS 38 NEUMO WOLF 2232 1100126091 30 DIAS 39 ELECTROBISTURÍ ERBE ICC200EAINT 10128036 30 DIAS 40 CÁMARA STORZ 22201020 CA660805 30 DIAS 41 TECLADO GETT WHITE Y0812880410969 - 30 DIAS 42 FUENTE DE LUZ ECLERIS XENOLUX 11011RX209080017 30 DIAS 43 ELECTRO BIPOLAR COAG MARTIN ELEKTROTOM B126/77 30 DIAS 44 FUENTE DE LUZ STORZ XENON175 VZ0663092 30 DIAS 45 ELECTROBISTURÍ ERBE ICC200 D-10128-009 30 DIAS 46 OXÍMETRO MEK 30 DIAS 47 MONITOR MINDRAY PM8000 AA860108955 30 DIAS 48 MONITOR HP 78342 30 DIAS 49 MONITOR HP 78342 30 DIAS 50 ASPIRADOR SILFAB N36-A 1000C 12-0552-08A 30 DIAS 51 CARDIOVERSOR DYNE UCP210 706A229 30 DIAS 52 FUENTE DE LUZ EM FLC 103 120 30 DIAS 53 CÁMARA EM CAM204 192 30 DIAS 54 INSUFLADOR EM IGC-305 77 30 DIAS 55 FUENTE DE LUZ FUJINON P52-HP 4421196 30 DIAS 56 INSUFLADOR WOLF 2232,021 50469 30 DIAS 57 OPTIMIZADOR V WOLF 5589,001 970111 30 DIAS 58 CÁMARA WOLF 5520,801 50115 30 DIAS 59 GENERADOR ARMÓNICO ULTRASICION 01180A 60773 30 DIAS 60 ELECTROBISTURÍ KAIROS UROSYSTEM 100531 30 DIAS 61 ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB FORCE 1 Z3C2837C 30 DIAS 62 MONITOR MINDRAY PM 8000 AA89110981 30 DIAS 63 ASPIRADOR SILFAB N36-A 03008407A 30 DIAS 64 L. SCILÍTICA THEUS 30 DIAS 65 CAMILLA DE TRAUMA PETTINARI TRACCIÓN 30 DIAS 66 CARRO DE INSTRUMENTA. SN SN SN 30 DIAS 67 CARRO DE INSTRUMENTA. SN SN SN 30 DIAS 68 CARRO DE INSTRUMENTA. SN SN SN 30 DIAS 69 CARRO DE INSTRUMENTA. SN SN SN 30 DIAS 70 CARRO DE INSTRUMENTA. SN SN SN 30 DIAS 71 CARRO DE INSTRUMENTA. SN SN SN 30 DIAS 72 CARRO DE INSTRUMENTA. SN SN SN 30 DIAS 73 CARRO DE INSTRUMENTA. SN SN SN 30 DIAS 74 LAVABO SN SN QUIROFANO 1 30 DIAS 75 LAVABO SN SN QUIROFANO 2 30 DIAS 76 LAVABO SN SN QUIROFANO 3 30 DIAS 77 LAVABO SN SN QUIROFANO 4 30 DIAS 78 LAVABO SN SN QUIROFANO 5 30 DIAS 79 LAVABO SN SN QUIROFANO 6 30 DIAS Frecuencia: Del número de orden 1 al 79: El servicio debe constar de UNA (1) visitas mensuales en carácter preventivo más atenciones de emergencia en carácter correctivo según el siguiente detalle: 1- Mantenimiento preventivo: a) Limpieza, lubricación, ajuste general electromecánico. b) Control de variables eléctricas, re calibración periódica. c) Control de parámetros de funcionamiento de equipos según normas vigentes, y de acuerdo a sus manuales técnicos. d) Elaboración de informe de estado de equipos, de tareas a realizar programadas y de estado de componentes. 2- Mantenimiento correctivo: Reparación de fallas presentes al momento de su constatación. Deberá realizar pruebas en carácter de urgencia dentro de las VENTICUATRO (24) horas, de recibido el pedido correspondiente sin importar la cantidad de las mismas Renglón Nº 2: Equipamiento del Servicio Planta Técnica N°.O DESIGNACION MARCA MODELO N° SERIE FRECUENCIA CADA 1 TERMINAL DE ANESTESIA GE. Datex- Ohmeda 9100C ME14110825 01 2 TERMINAL DE ANESTESIA GE. Datex- Ohmeda 9100C ME14110833 01 3 MONITOR MULTIPARAMETRICO GE. Datex- Ohmeda B40 01 4 MONITOR MULTIPARAMETRICO GE. Datex- Ohmeda B40 01 Frecuencia: Del número de orden 1 al 4 : El servicio debe constar de UNA (1) visitas en carácter preventivo anual más atenciones de emergencia en carácter correctivo según el siguiente detalle: 1- Mantenimiento preventivo: a) Limpieza integral y lubricación del sistema ventilatorio . b) Aplicación de Kits de partes de mantenimiento preventivo. c) Calibración integral del sistema d) Test de fugas en sistema ventilatorio de alta y baja presión e) Test de seguridad eléctrica (IEC 60601) f) Certificación de funcionamiento Del número de orden 03 al 04 : El servicio debe constar de UNA (1) visitas en carácter preventivo anual más atenciones de emergencia en carácter correctivo según el siguiente detalle: 1- Mantenimiento preventivo: Inspección de estado general de la unidad . b) Verificación completa de los parámetros del monitor. c) Instalacion del kit de servicio para el modulo de gases. d) Calibracion de modulo de gases. e) Test de seguridad eléctrica (IEC 60601) f) Certificación de funcionamiento DEFINICIONES: Equipos y/o aparatos: se entenderá como la totalidad de los componentes, sus funciones, enlaces permanentes, elementos de control, etc. que hacen al funcionamiento normal de la aparatología mencionada. Mantenimiento Preventivo: Es el conjunto de tareas tendiente a conservar las condiciones técnicas y operativas de la aparatología, con el objeto de incrementar su vida útil mediante la ejecución de una serie de rutinas periódicas que procuren la reducción de las intervenciones de carácter correctivo o reparaciones. Mantenimiento Correctivo/Reparaciones: Es el conjunto de tareas tendientes a recuperar técnica y operativamente el equipo dentro de los valores y tolerancias garantizadas por el fabricante, comprendiendo la reparación y/o reemplazo de componentes o partes dañadas en cualquiera de las unidades integrantes del mismo ante cualquier tipo de fallas. Indistintamente se utilizará el término Mantenimiento Correctivo o Reparación. En Servicio Normal: indica el funcionamiento correcto de la aparatología, con valores nominales dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante en sus manuales técnicos. Fuera de Servicio: se considera que el sistema está “Fuera de Servicio” en términos contractuales, cuando no está en Servicio Normal. Organismo Requirente: Se entenderá por el Organismo que realizó el pedido de contratación. Organismo Contratante: Se entenderá por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) que gestiona la contratación. NORMA DE CALIDAD EXIGIDA: De acuerdo a lo establecido en el manual del fabricante y en la normativa vigente. CONDICIONES DEL SERVICIO: Deberá contar con personal idóneo en reparación de los aparatos del servicio que corresponda, debidamente entrenado y capacitado. Por ello, deberá conocer el equipamiento y las normas que regulan la aplicación, contando para ello con los avales del representante de la marca y/o certificados de haber mantenido este tipo de equipamiento. El Cocontratante deberá contar con una autorización escrita expedida por el Jefe del Servicio Recepción y Expedición del Organismo Requirente o por el Jefe de Turno (fuera del horario normal de actividades), toda vez que sea necesario el traslado de equipos o partes de sus componentes, cuando sea necesario repararlos, desde el lugar donde se encuentren ubicados en el Organismo Requirente, a los talleres propios del Cocontratante o laboratorios en el medio civil donde se efectuará el mantenimiento, solicitando el mismo en tiempo y forma para su adecuado control y registro. Asimismo al ingreso de dichos equipos o partes de sus componentes será con remito y cumpliendo los requisitos exigidos para la salida. El acarreo y traslado de los equipos o partes de ellos, correrá por cuenta y cargo del Cocontratante. El Cocontratante deberá prever los repuestos que sean necesarios para mantener los equipos en condiciones de servicio normal. Los repuestos mecánicos, eléctricos y demás materiales que se necesiten deberán ser originales de fábrica. El Cocontratante realizará todas las tareas de mantenimiento detalladas en estas especificaciones y las especificadas por el fabricante, que resulten necesaria para asegurar la calidad y seguridad en la prestación del servicio, entregando los aparatos/equipos, a la finalización del contrato en correcto estado de funcionamiento y en servicio normal. El Cocontratante deberá informar cada vez que el mantenimiento o reparación con lleve un tiempo de fuera de servicio del aparato que pueda afectar la prestación del servicio donde se encuentra instalado, a los efectos de tomar las previsiones que sean necesarias para asegurar la continuidad del servicio. Los horarios de operación de los Equipos son de lunes a domingos, las VEINTICUATRO (24) horas del día, todos los días del año. El Cocontratante y el personal de su dependencia cumplirán todas las normas, disposiciones y/o directivas emanadas por el Organismo Requirente, así como las normas legales, las del fabricante y técnicas que la FUERZA AÉREA ARGENTINA considere en su oportunidad para el manejo de los equipos. El Cocontratante deberá adiestrar al personal de la dependencia del Organismo Requirente donde se encuentre el equipamiento, a efectos que estos adquieran el conocimiento necesario para el manejo de los quipos, tendientes a prolongar su vida útil. Asimismo, se obliga a cumplir y hacer cumplir por su personal aquellas normas que el uso aconseja sobre la presentación, aseo, modales, lenguaje, etc., tendientes a tener en el lugar donde presta el servicio, un ambiente de eficiencia, cortesía y buenas maneras, evitando conversaciones innecesarias con el público, empleados de empresas o de otros Organismos estatales o privados, debiendo dedicarse a sus tareas específicas con el mínimo de interrupciones. Queda absolutamente prohibida la exhibición o difusión de publicidad comercial de cualquier índole; en el caso del vestuario del personal, se podrá exhibir el nombre de la empresa en la misma. Toda rotura o desaparición constatada de equipos o partes constitutivas de los mismos, como así también de muebles y artefactos que se produzca como consecuencia de negligencia o imprudencia en las tareas de mantenimiento realizadas por el cocontratante, será reparada o repuesta por el mismo en forma inmediata y a cargo del Cocontratante. La condición de “Servicio Normal” o “Fuera de Servicio” de un equipo, será determinada por el Jefe del Servicio que corresponda y al que pertenezca dicho equipo. COMUNICACIONES: A efectos de las coordinaciones de los diferentes trabajos que pudieran requerirse, el Cocontratante deberá mantener un servicio de emergencia durante las VEINTICUATRO (24) horas, todos los días del año (incluyendo paros y feriados) mediante un sistema de llamadas telefónicas confiables y Fax, con respuesta inmediata. LIBRO HISTORIAL (Informes Técnicos): El Cocontratante confeccionará, con intervención del Organismo Requirente, el Libro Historial a fin de documentar las intervenciones por mantenimiento preventivo y/o correctivo. Cada hoja de este libro (planilla) se realizará por duplicado quedando el original en el Organismo Requirente y la copia para el Cocontratante. Las hojas de dicho libro serán provistas por el Cocontratante. Cada vez que se produzca una intervención de mantenimiento preventivo o correctivo el personal técnico del Cocontratante, conjuntamente con personal responsable de la dependencia del Organismo Requirente al que se le realiza el servicio, procederá a prestar conformidad con las observaciones pertinentes, en el Libro Historial. Cuando la presencia del personal técnico sea requerida para efectuar un servicio los días sábados, domingos, feriados o fuera del horario de actividad, la conformidad del mismo será prestada por el Jefe de Turno del Servicio correspondiente del Organismo Requirente TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El Cocontratante deberá cumplir en el Mantenimiento Preventivo, lo especificado por el fabricante y las tareas que figuran en el presente pliego técnico. Los elementos empleados, como los repuestos menores e insumos estarán a su cargo, entendiéndose por tal, todo elemento de recambio que deba ser reemplazado por su desgaste o deterioro por el uso normal, a efectos que el equipo se mantenga en servicio normal. TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: El pedido al Cocontratante de mantenimiento correctivo, será efectuado por el Organismo Requirente, vía fax, correo electrónico, llamada telefónica o nota. Ante un pedido de mantenimiento correctivo, el Cocontratante podrá consultar verbalmente por vía telefónica, sobre detalles y descripciones de las fallas que afectan al equipo, o concurrir a la dependencia donde se halle ubicado el mismo. El Cocontratante deberá proveer en un plazo no mayor a VEINTICUATRO (24) horas de producida la novedad y notificada la misma, por escrito un listado especificando los elementos de repuestos (consignado su designación, especificaciones técnicas, normas de calidad a la que deben ajustarse si correspondiera, y todo otro dato que identifique inequívocamente el repuesto) que sean necesarios para mantener los equipos en condiciones de servicio. El Organismo Requirente, gestionará la adquisición de los repuestos necesarios y los proveerá al Cocontratante, quien deberá iniciar las tareas de mantenimiento correctivo en un término no mayor a VEINTICUATRO (24) horas. En los trabajos de reparación o mantenimiento correctivo, los elementos extraídos por rotura o falla en los mismos que sean descartados, quedaran al resguardo del Organismo Requirente. El Cocontratante garantiza por el lapso mínimo de UN (1) año, a partir de entrar el equipo en la condición de “Servicio Normal”, el trabajo efectuado. MODIFICACIONES: En aquellos casos en que el Cocontratante, en base a la experiencia adquirida sugiera la introducción de modificaciones para mejorar el funcionamiento del equipamiento médico objeto de la presente contratación, estas deberán ser elevadas al Organismo Requirente para su consideración y aprobación. Una vez aprobada las modificaciones, el Cocontratante deberá entregar al usuario del equipamiento los planos y diagramas de circuitos eléctricos y electrónicos como así también manuales de mantenimiento de operación y toda otra documentación técnica pertinentes (Circulares, Notas, etc.). PERSONAL: El personal del Cocontratante deberá estar registrado y cubierto por una A.R.T o contrato a prueba, con seguro contra todo riesgo.