ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO:

La presente Especificación Técnica tiene por objeto determinar las condiciones a las que se ajustará el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Aparatos y Equipos ubicados en HOSPITAL AERONAUTICO CENTRAL, sito en Ventura de la VEGA 3697 -  Pompeya - C.A.B.A..

ALCANCE - FRECUENCIA:

La prestación del servicio objeto de esta Especificación Técnica, abarca la totalidad de los equipos cuyos datos técnicos se describen más abajo.

El Coco tratante deberá cumplir el mantenimiento preventivo en la frecuencia indicada, del 01 al 10 de cada mes calendario en el horario de 08:00 a 14:00 horas. En caso de variaciones, deberá coordinarlo con el  Organismo Requirente con una antelación no menor a VEINTICUATRO (24) horas.

Renglón Nº 1 al 13: Equipamiento del Servicio de Hemoterapia.

| NºO. | DESIGNACION | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HELADERA (3) TRES | FRIOSUR BRIKET | M4200 |  |
| 2 | CENTRIFUGAS DE MESA (2) DOS |  |  |  |
| 3 | CENTRIFUGA REFRIGERADA (1) UNA | PRESVAC | DP-2065-RC |  |
| 4 | FREEZER VERTICAL CAPACIDAD 300 LITROS (1) UNO FREEZER CAPACIDAD 120 LITROS (1) UNO FREEZER CAPACIDAD 280 LITROS (1) UNO FREEZER CAPACIDAD 250 LITROS (1) UNO | BOSCH PHILCO APEL PRESVAC | INTELIGENT FREEZER 32 FH-FN-14D F1999 FH35 | 4963176 S/D S/D 24808 |
| 5 | BAÑO TERMOSTATICO (1) UNO BAÑO TERMOSTATICO (1) UNO | VICKING VICKING | MASSON D1402 MASSON II | 21673 2028 |
| 6 | ESTUFA SECA (1) UNA |  |  |  |
| 7 | AGITADOR DE PLAQUETAS (1) UNO | PRESVAC | AP-48L |  |
| 8 | AGITADOR DE BOLSAS DE EXTRACCION (3) TRES | HX | HEMO-MIXER | 235 236 |
| 9 | AGITADOR ORBITAL (1) UNO | VICKING | M23 | 21586 |
| 10 | AGLUTINOSCOPIO (3) TRES | PRESVAC |  | 8777 8774 8780 |
| 11 | BALANZA DOLZ MIN. 50 GR. MAX. 2 KGR. (1) UNA |  |  | C5817 |
| 12 | PRENSA BOLSA EXTRACTORA DE PLASMA (2) DOS | PRESVAC | BP-600 | 8007 8224 |
| 13 | SELLADOR DE TUBULADURAS (1) UNO | SEBRA | INTEGRA | 1548 |

TRABAJOS A REALIZAR

Mantenimiento integral, contrato de mantenimiento del Equipo; el servicio deberá incluir:

- Visitas según el requerimiento de la Institución ante fallas o problemas de mal funcionamiento.

- Revisión y chequeo de las unidades, visitas programadas mensualmente

- Asistencia telefónica de personal técnico ante una falla del equipo y a requerimiento de usuario.

- Capacitación sobre el uso de los equipos, y forma de mantener en condiciones optimas el equipo.

- Provisión de repuestos y elementos preventivos que serán originales sin uso y con garantía; no se incluyen accesorios descartables.

UBICACIÓN DEL EQUIPO

Servicio de Hemoterapia 9º Piso, Hospital Aeronáutico Central, sitio en calle Ventura de la Vega 3697 – Nueva Pompeya - C.A.B.A.

BASES DEL PLIEGO

La Empresa contratista deberá acreditar tener experiencia en trabajos similares.

La Contratante se reserva el derecho de objetar la nomina de personal asignado a la prestación para el cumplimiento del  objeto del contrato, obligándose la contratada ante el pedido escrito de la Subdirección Medica del HAC a efectuar los relevos que se soliciten.

El adjudicatario se obliga a reparar los daños y perjuicios que se originen por su culpa, dolo y o negligencia, actos  u omisiones, delitos o cuasidelitos propios de riesgo de trabajo de las personas bajo dicha Dependencia.

En el caso que fuera necesario para realizar la reparación, acarreo y / o traslado del equipo  cualquiera de sus partes, esto se efectuara por cuenta y cargo de la Empresa contratada, quien asumirá toda responsabilidad por desaparición, rotura, destrucción parcial o total que pudiera producirse en el mismo, obligándole por todos los casos a la reposición total o de la parte perdida o dañada por una  nueva original de los equipos.

La firma oferentes deberán inspeccionar los equipos  motivo de esta contratación, a efectos de tomar conocimiento del mismo.

PRESTACION DEL SERVICIO

INSPECCION GENERAL DEL EQUIPO IN SITU.

Deberán respetarse las Especificaciones Técnicas agregadas a la presente bajo sus respectivos Títulos, salvo indicación específica que figure en las presentes especificaciones particulares y en un todo de acuerdo a las reglas del arte constructivo.

1º) Control periódico del funcionamiento de los equipos.

2º) Calibración de los mismos.

3º) Los trabajos a realizar comprenden la verificación y mantenimiento por personal técnico capacitado de la empresa a cargo del mismo, necesario para la correcta concreción de las tareas encomendadas.

4º) Se emitirá un certificado mensual donde se comprobará el estado de funcionamiento del equipamiento comprendido en el mantenimiento, controlando los parámetros de funcionamiento de acuerdo a la legislación vigente, Normas ISO, Ley 22.990 y Disposición  A.N.M.A.T 1582/2012.

REPARACIONES PREVENTIVAS INCLUIDAS:

- Se programara la reparación y /o revisión con al menos dos semana antes para evitar demoras.

- Repuestos no incluidos en el abono.

- Visitas periódicas mensuales, en total  una (1) visita por mes completando 12 (doce) al año.

4º) Todos los repuestos de los equipos, serán repuestos originales o  repuestos de similares características  y calidad, los cuales no afecten el funcionamiento normal del mismo

Renglones Nº 14 y 15: Equipamiento del Departamento Médico Clínico: Cardiología

- ECOCARDIOGRAFO MARCA: PHILIPS – MODELO:  HD15 – N° DE SERIEL: 115220289

- ECOCARDIOGRAFO MARCA: PHILIPS – MODELO:  IE33 - N° DE SERIEL: 02XTHC

Trabajos a realizar:

Mantenimiento integral, contrato de mantenimiento “full” para dos (2) equipos ecógrafos  PHILIPS según manuales del fabricante, el servicio deberá incluir: visitas ilimitadas según requerimiento de la institución ante fallas o problemas de mal funcionamiento; revisión y chequeo de cada unidad, visitas programadas trimestralmente; asistencia telefónica para respuesta de emergencia ante requerimiento de usuario y personal técnico; capacitación para el uso de los equipos de forma de mantener en condiciones óptimas el equipo, provisión de repuestos que serán originales, sin uso y con garantía; elementos preventivos; no se incluyen accesorios descartables, los cuales tendrán un descuento del 10% del precio de lista; upgrade software sistema operativo sin cargo; promociones por recambio de equipos.

Renglones N° 16 y 17: Equipamiento del Departamento Medico Clínico: Nefrología

- EQUIPO DE HEMODIALISIS X 9 MARCA: NIPRO – MODELO: SURDIAL

- TRATAMIENTO DEL AGUA MARCA: NIPRO – MODELO: SURDIAL

Se debe realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de nueve (9) máquinas de hemodiálisis marca NIPRO tipo Surdial y Sistema de tratamiento de agua; a efectos de garantizar el normal funcionamiento del servicio.

Trabajo a realizar:

1). Visita semanal para inspección de las maquinas de Hemodiálisis y del Sistema de agua

2) Revisión de chequeo de cada unidad con informe escrito mensual

3) Asistencia telefónica personal técnico ante una falla del equipo ya a requerimiento del usuario.

4) Capacitación sobre el uso de los equipos y forma de mantener en condiciones optimas el equipo.

5) Visita por cualquier desperfecto tanto de maquinas como sistema de agua, deberá ser responsable de la mano de obra.

Inspección general de las máquinas NIPRO Surdial:

1) Inspección semanal de los nueve equipos marca NIPRO surdial, con correspondiente reparación si fuere de necesidad.

2) Informe escrito mensual del estado general de cada una de las máquinas.

3) Visita por cualquier desperfecto que ocurriese fuera de la visita semanal con respuesta dentro de las 24 horas de ser informado el siniestro.

4) Emitir informe completo de la urgencia detallando la falla y posible presupuesto.

Inspección general del equipo de tratamiento de agua:

1) Inspección semanal del sistema de tratamiento de agua, que incluye revisión y posible reparación de los elementos conformante de este que se detallan:

a – Filtro de grava

b – Filtro de carbón activado

c – Ablandador

d – Salero

e - Osmosis inversa

f - Bombas de recirculado a las salas de diálisis

g – Lava filtros

h – Cañerías del circuito

i – Micro filtros

j – Productos para lavado de membranas y sanizado

k – Tableros eléctricos de la osmosis y bombas de recirculado

2) Control y saneamiento mensual del sistema de tratamiento de agua

3) Informe escrito mensual del estado general del equipo de tratamiento de agua

4) Atención de las emergencias dentro de las 24 horas de ser informado el siniestro para revisión y reparación, deberá emitir informe completo de la urgencia detallando la falla y posible presupuesto de los materiales o elementos a suplantar

Renglón Nº 18: Equipamiento del Departamento Médico Clínico: Hematología

- MICROSCOPIOS TRINOCULARES MARCA: PRIMO STAR – MODELO: PRIMO STAR

Se debe realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de microscopios Trinoculares Original Carl Zeiss de Servicio de Hematología, a efectos de garantizar el normal funcionamiento del servicio.

Trabajos a realizar:

1) Visitas según el requerimiento de la institución ante fallas o problemas de mal funcionamiento.

2) Revisión y chequeo de la unidad, visitas programadas anualmente.

3) Asistencia telefónica personal técnico ante la falla del equipo y a requerimiento del usuario.

4) Capacitación sobre el uso de los equipos, y forma de mantener en condiciones optimas el equipo.

5) Provisión de repuestos y elementos preventivos que serán originales sin uso y con garantía, no incluye accesorios descartables.

Inspección general del equipo in situ:

1) Control de objetivos y oculares de microscopio binocular, marca ZEIZZ Primo Star

2) Control de fuentes de luz, marca ZEIZZ Primo Star

3) Control general del microscopio binocular, marca ZEIZZ Primo Star

4) Los trabajos a realizar comprenden la verificación y mantenimiento por personal técnico capacitado de la empresa a cargo del mismo, necesario para la correcta concreción de las tareas encomendadas.

Reparaciones preventivas incluidas:

1) Se programa la reparación y/o revisión con al menos dos semanas de anticipación para evitar demoras.

2) Repuestos no incluidos en el abono

3) Visitas periódicas anuales, en total una (1) visita por año

Renglón Nº 19: Equipamiento del Departamento Médico Clínico: Oncohematologia.

- EQUIPO FLUJO LAMINAR Y VERIFICACION DE FILTROS HEPA.-MARCA: MICROFILTER – MODELO: SB2X

Trabajos a realizar:

1) Visitas según requerimiento de la institución ante fallas o problemas de mal funcionamiento.

2) Revisión y chequeo de la unidad, visitas programadas anualmente.

3) Asistencia telefónica de personal técnico ante una falla del equipo y a requerimiento del usuario.

4) Capacitación sobre el uso de los equipos, y forma de mantener en condiciones optimas el equipo.

5) Provisión de repuestos y elementos preventivos que serán originales sin uso y con garantía; no se incluyen accesorios descartables.

Inspección general del equipo in situ:

1) Control de velocidad del equipo de flujo laminar de seguridad biológica, marca SB/x2

2) Control de fugas del equipo de flujo laminar de seguridad biológica, marca SB/x2

3) Para la verificación de la integridad control de velocidad y fugas la empresa a cargo utilizará un generador de aerosol de PAO polidisperso y un detector fotométrico de partículas marca ATI modelo TDA – 2e/g/h (sensibilidad 0.0001) y un termo anemómetro marca Alenor modelo 8585-M. Toda la metodología de ensayo se realizará de acuerdo a la norma IEST-RP-CC

4) Verificación de integridad de filtros HEPA (con su respectivo cambio de ser necesario)

5) Apariencia general

6) Los trabajos a realizar comprenden la verificación y mantenimiento por personal técnico capacitado de la empresa a cargo del mismo; Ferretti Validaciones SRL – seguridad ambiental, situada en la calle Capdevilla 144 (cp. 1828), Banfield, necesario para la correcta concreción de las tareas encomendadas.

Reparaciones preventivas incluidas:

1) Se programará la reparación y/o revisión con al menos dos semanas de anticipación para evitar demoras.

2) repuestos no incluidos en el abono

3) Visitas periódicas anuales, en total (1) visita por año

4) Revisión de funcionamiento in situ de equipamiento médico

Renglón Nº 20: Equipamiento del Departamento Médico Clínico: Gastroenterología.

- VIDEO PROCESADOR DE ALTA DEFINICION (HD) – MARCA:  PENTAX-  MODELO: EPKi 5010

- VIDEOGASTROSCOPIO – MARCA: PENTAX – MODELO: EG-2990i

- VIDEOCOLONOSCOPIO – MARCA: PENTAX – MODELO: EC-3890Li

Trabajos a realizar:

1) visitas según requerimiento de la institución ante fallas o problemas de mal funcionamiento.

2) revisión y chequeo de la unidad, visitas programadas anualmente.

3) asistencia telefónica personal técnico ante una falla del equipo y a requerimiento del usuario.

4) capacitación sobre el uso de los equipos y forma de mantener en condiciones optimas el equipo.

Renglón Nº 21: Equipamiento del Departamento Médico Clínico: Electroencefalograma.

- ELECTROENCEFALOGRAMA –MARCA:  AKONIC - MODELO: MINI -  N° DE SERIE: 157354

Se debe realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de un equipo de Electroencefalograma Akonic mini, a efectos de garantizar el normal funcionamiento del servicio.

Trabajos a realizar:

1) Visitas trimestrales según el requerimiento de la Institución ante fallas o problemas de mal funcionamiento.

2) Revisión y chequeo de cada unidad, visitas programadas trimestralmente, limpieza, lubricación de llaves y contactos eléctricos que lo requieran y calibración de equipo

3) Asistencia telefónica de personal técnico ante una falla del equipo y a requerimiento del usuario

4) Provisión de repuestos y elementos preventivos que serán originales sin uso y con garantía; no se incluyen accesorios descartables.

Frecuencia:

El servicio debe constar de UNA (1) visita mensual  en  carácter  preventivo  más  atenciones  de  emergencia en carácter correctivo según el siguiente detalle:

1- Mantenimiento preventivo:

a) Limpieza, lubricación, ajuste general electromecánico.

b) Control de variables eléctricas y radiológicas, re calibración periódica.

c) Elaboración de informe de estado de equipos, de tareas a realizar programadas y de estado de componentes.

2- Mantenimiento correctivo:

- Reparación de fallas presentes al momento de su constatación.  Deberá  realizar pruebas en carácter de urgencia dentro de las VENTICUATRO (24) horas, de recibido el pedido correspondiente sin importar la cantidad de las mismas

Se debe realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de microscopios Trinoculares Original Carl Zeiss de todos los Servicios, a efectos de garantizar el normal funcionamiento del servicio.

Renglón Nº 22: Equipamiento del Servicio Ginecología y Patología Mamaria:

| Nº | DESIGNACION | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | FRECUENCIA CADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLPOSCOPIO | ECLERIS | HALOLUX 150MMCC100A7 | mc21411rx209120071 | 90 días |
| 2 | COLPOSCOPIO | ECLERIS | HALOLUX 150MMCC100A7 | c100a7r0009122066 | 90 días |
| 3 | COLPOSCOPIO | ECLERIS | HALOLUX 150MMCC100A7 | c100a7009122064 | 90 días |
| 4 | FRONTO LUZ | ECLERIS | HALUX 150 | hc109r008120822 | 90 días |
| 5 | VIDEO COLPOSCOPIO | VICKING | CM-006 | 10459 | 90 días |
| 6 | VIDEO COLPOSCOPIO | VICKING | CM-006 | 10462 | 90 días |
| 7 | HISTEROSCOPIO | RUDOLF | FLC-103 | 712ª | 90 días |
| 8 | MICROSCOPIO | NIKON |  | 123104 | 90 días |

Frecuencia:

Del número de orden 1 al 8:

El servicio debe constar de UNA (1) VISITA TRIMESTRAL en carácter  preventivo; más tenciones de emergencia en carácter correctivo según el siguiente detalle:

- Mantenimiento preventivo:

a) Limpieza, lubricación, ajuste general electromecánico.

b) Control de variables eléctricas y radiológicas, re calibración periódica.

c) Elaboración de informe de estado de equipos, de tareas a realizar programadas y de estado de componentes.

- Mantenimiento correctivo:

- Correspondiente sin importar la cantidad de las mismas

Reparación de fallas presentes al momento de su constatación.  Deberá  realizar pruebas en carácter de urgencia dentro de las VENTICUATRO (24) horas, de recibido el pedido.

Las reparaciones de fallas que necesiten el cambio de alguna parte/pieza para el normal y efectivo funcionamiento del equipamiento deberán ser repuestas por parte de la empresa contratada en no más de 15 días.

La Empresa contratada deberá poseer la capacidad de provisión de repuestos originales según el listado de equipamiento.

- Tareas a realizar de mantenimiento

- Periodicidad trimestral en el mantenimiento preventivo y 24/48 hs en el correctivo.

- Realizará las tareas en un marco de número ilimitado de visitas con tiempo de respuesta de 24/48 hs. posteriores a la solicitud del pedido de reparación.

- El mantenimiento preventivo básico trimestral se aplicará a todos los sistemas y componentes que forman parte de los equipos nombrados anteriormente en el área mecánica, eléctrica, consistentes en: puesta en marcha y verificación del funcionamiento correcto de todas y cada uno del equipos; calibración y ajustes necesarios para obtener la operación y rendimiento fijados por el fabricante; limpieza completa de equipos interior y exterior especialmente filtros, medios de grabación y reproducción de imágenes; lubricación y engrase de elementos que así lo requieran con insumos de primera calidad; mediciones eléctricas necesarias para prevenir funcionamientos marginales o erróneos .

- El mantenimiento correctivo básico mensual se aplicará a todas las acciones tendientes a restablecer la funcionalidad absoluta según normas y especificaciones del fabricante de todos los sistemas y componentes que forman parte de los equipos detallados para esta prestación.

- La empresa a contratar deberá tener un teléfono normal y uno auxiliar utilizables por el servicio para informar de averías producidas.

Renglón Nº 23: Equipamiento del Servicio de Ginecología y Patología Mamaria:

| Nº | DESIGNACION | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GAMMA PROBE | NUCLEARLAB | DGC-II | 1195 |

El servicio consta de una (1) reparación, según el siguiente detalle:

a) Cambio de sonda detectora.

b) Cambio de cable.

c) Ajuste.

d) Calibración.

Renglón Nº 24: Equipamiento del Servicio de Planta Técnica:

| N°. | DESIGNACION | MARCA | MODELO | N° SERIE | FRECUENCIA CADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMILLA DE C. TRASLÚCIDA | PETINARI | JP2000 | - | 30 DIAS |
| 2 | LÁMPARA S THEUS | THEUS |  | - | 30 DIAS |
| 3 | ELECTROBISTURÍ | LABRIS |  | 8098350 | 30 DIAS |
| 4 | CAPNÓGRAFO | BCI | 9000 | 240047439 | 30 DIAS |
| 5 | MONITOR | MINDRAY | MCE1200 | CC87104958 | 30 DIAS |
| 6 | MESA DE ANESTESIA | LEISTUNG | 1625 | L80013 | 30 DIAS |
| 7 | MANGO HEMOSTÁTICO | ZIMMER | 13500 | CA058915 | 30 DIAS |
| 8 | CAMILLA DE CIRUGÍA | PETTINARI | MARCA AZUL |  | 30 DIAS |
| 9 | LÁMPARA S THEUS | THEUS | Q1 | NO | 30 DIAS |
| 10 | MESA DE ANESTESIA | LEISTUNG | 1625 | L80012 | 30 DIAS |
| 11 | MONITOR MULTIPARAM | MINDRAY | MEC1200 | CC87104954 | 30 DIAS |
| 12 | MONITOR MULTIPARAM | MICROMEDICAL | HEART | AF000051 | 30 DIAS |
| 13 | ELECTROBISTURÍ | KAIROS | UROSISTEM | 100731 | 30 DIAS |
| 14 | ASPIRADOR | SILFAB | N36A-10000C | 12-0164-08A | 30 DIAS |
| 15 | ASPIRADOR | SILFAB | N36A-10000C | 12-0166-08A | 30 DIAS |
| 16 | ASPIRADOR | SILFAB | N36A-10000C | 03-0294-07A | 30 DIAS |
| 17 | ASPIRADOR | SILFAB | N36A-10000C | 09-0294-07A | 30 DÍAS |
| 18 | LAMP. S THEUS | THEUS |  |  | 30 DÍAS |
| 19 | CAMILLA DE CIRUGÍA | PETTINARI | 174B1 |  | 30 DÍAS |
| 20 | CAMILLA DE CIRUGÍA | AZUL |  |  | 30 DIAS |
| 21 | CARDIOVERSOR | EYM | C12 | 090-3033 | 30 DIAS |
| 22 | MONITOR MULTIPARAM | MINDRAY | MEC1200 | CC87104955 | 30 DIAS |
| 23 | MICROSCOPIO | ZEISS | UNIVERSALS3 -OPMIG-C | 152551 | 30 DIAS |
| 24 | FACO DE PIE | MOO | OM401018 | 200115020 | 30 DIAS |
| 25 | LAMPARA SCIALITICA | MEDILUX | 600 |  | 30 DIAS |
| 26 | CAMILLA DE CIRUGÍA | PETTINARI | ROJO |  | 30 DIAS |
| 27 | ELECTROBISTURÍ | LABRIS |  | 8098750 | 30 DIAS |
| 28 | MONITOR MULTIP. | MINDRAY | PM8000 | AA87110122 | 30 DIAS |
| 29 | MESA DE ANESTESIA | LEISTUNG | 1625G | L80014 | 30 DIAS |
| 30 | ASPIRADOR | SILFAB | N36 | L12-0551-08A | 30 DIAS |
| 31 | OXÍMETRO | MINDRAY | VS-800 | BY89105628 | 30 DIAS |
| 32 | LÁMPARA SCILÍTICA | MEDILUZ 600 | MEDILAND | Q6 | 30 DIAS |
| 33 | CAMILLA DE CIRUGÍA | ND MEDICAL | CINTA VERDE | Q6 | 30 DIAS |
| 34 | MESA DE ANESTESIA | LEISTUNG | 1625 | L80015 | 30 DIAS |
| 35 | ELECTROBISTURÍ | LABRIS |  | 8100550 | 30 DIAS |
| 36 | MONITOR MULTIP. | MINDRAY | PM8000 | AA86108956 | 30 DIAS |
| 37 | TORRE LAPARO Y LCD | STORZ | VIDE LIEW | 9140917 | 30 DIAS |
| 38 | NEUMO | WOLF | 2232 | 1100126091 | 30 DIAS |
| 39 | ELECTROBISTURÍ | ERBE | ICC200EAINT | 10128036 | 30 DIAS |
| 40 | CÁMARA | STORZ | 22201020 | CA660805 | 30 DIAS |
| 41 | TECLADO | GETT | WHITE | Y0812880410969 - | 30 DIAS |
| 42 | FUENTE DE LUZ | ECLERIS | XENOLUX | 11011RX209080017 | 30 DIAS |
| 43 | ELECTRO BIPOLAR COAG | MARTIN | ELEKTROTOM | B126/77 | 30 DIAS |
| 44 | FUENTE DE LUZ | STORZ | XENON175 | VZ0663092 | 30 DIAS |
| 45 | ELECTROBISTURÍ | ERBE | ICC200 | D-10128-009 | 30 DIAS |
| 46 | OXÍMETRO | MEK |  |  | 30 DIAS |
| 47 | MONITOR | MINDRAY | PM8000 | AA860108955 | 30 DIAS |
| 48 | MONITOR | HP | 78342 |  | 30 DIAS |
| 49 | MONITOR | HP | 78342 |  | 30 DIAS |
| 50 | ASPIRADOR | SILFAB | N36-A 1000C | 12-0552-08A | 30 DIAS |
| 51 | CARDIOVERSOR | DYNE | UCP210 | 706A229 | 30 DIAS |
| 52 | FUENTE DE LUZ | EM | FLC 103 | 120 | 30 DIAS |
| 53 | CÁMARA | EM | CAM204 | 192 | 30 DIAS |
| 54 | INSUFLADOR | EM | IGC-305 | 77 | 30 DIAS |
| 55 | FUENTE DE LUZ | FUJINON | P52-HP | 4421196 | 30 DIAS |
| 56 | INSUFLADOR | WOLF | 2232,021 | 50469 | 30 DIAS |
| 57 | OPTIMIZADOR V | WOLF | 5589,001 | 970111 | 30 DIAS |
| 58 | CÁMARA | WOLF | 5520,801 | 50115 | 30 DIAS |
| 59 | GENERADOR ARMÓNICO | ULTRASICION | 01180A | 60773 | 30 DIAS |
| 60 | ELECTROBISTURÍ | KAIROS | UROSYSTEM | 100531 | 30 DIAS |
| 61 | ELECTROBISTURÍ | VALLEYLAB | FORCE 1 | Z3C2837C | 30 DIAS |
| 62 | MONITOR | MINDRAY | PM 8000 | AA89110981 | 30 DIAS |
| 63 | ASPIRADOR | SILFAB | N36-A | 03008407A | 30 DIAS |
| 64 | L. SCILÍTICA | THEUS |  |  | 30 DIAS |
| 65 | CAMILLA DE TRAUMA | PETTINARI | TRACCIÓN |  | 30 DIAS |
| 66 | MESA DE ANESTESIA | GENERAL ELECTRIC | 9100 | ME14110825 | 30 DIAS |
| 67 | MESA DE ANESTESIA | GENERAL ELECTRIC | 9100 | ME14110833 | 30 DIAS |
| 68 | CARRO DE INSTRUMENTA. | SN | SN | SN | 30 DIAS |
| 69 | CARRO DE INSTRUMENTA. | SN | SN | SN | 30 DIAS |
| 70 | CARRO DE INSTRUMENTA. | SN | SN | SN | 30 DIAS |
| 71 | CARRO DE INSTRUMENTA. | SN | SN | SN | 30 DIAS |
| 72 | CARRO DE INSTRUMENTA. | SN | SN | SN | 30 DIAS |
| 73 | CARRO DE INSTRUMENTA. | SN | SN | SN | 30 DIAS |
| 74 | CARRO DE INSTRUMENTA. | SN | SN | SN | 30 DIAS |
| 75 | CARRO DE INSTRUMENTA. | SN | SN | SN | 30 DIAS |
| 76 | LAVABO | SN | SN | QUIROFANO 1 | 30 DIAS |
| 77 | LAVABO | SN | SN | QUIROFANO 2 | 30 DIAS |
| 78 | LAVABO | SN | SN | QUIROFANO 3 | 30 DIAS |
| 79 | LAVABO | SN | SN | QUIROFANO 4 | 30 DIAS |
| 80 | LAVABO | SN | SN | QUIROFANO 5 | 30 DIAS |
| 81 | LAVABO | SN | SN | QUIROFANO 6 | 30 DIAS |

Frecuencia:

Del número de orden 1 al 81:

El servicio debe constar de UNA  (1) visitas mensuales en carácter preventivo más atenciones de emergencia en carácter correctivo según el siguiente detalle:

1- Mantenimiento preventivo:

a) Limpieza, lubricación, ajuste general electromecánico.

b) Control de variables eléctricas,  re calibración periódica.

c) Control de parámetros de funcionamiento de equipos según normas vigentes, y de acuerdo a sus manuales técnicos.

d)  Elaboración de informe de estado de equipos, de tareas a realizar programadas y de estado de componentes.

2- Mantenimiento correctivo:

- Reparación de fallas presentes al momento de su constatación.  Deberá  realizar pruebas en carácter de urgencia dentro de las VENTICUATRO (24) horas, de recibido el pedido correspondiente sin importar la cantidad de las mismas

Se adjunta Presupuesto detallado con características particulares de cada uno de los equipos citados anteriormente.

Renglón Nº 25: Equipamiento del Servicio de Oftalmología:

| Nº | DESIGNACION | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | FRECUENCIA CADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LASER YAG | CARL ZEISS | VISULAS YAG 3 | 1025845 | 30 días |

El servicio debe constar en una  (1) visitas anual de carácter preventivo, más atenciones de emergencia en carácter correctivo las veces que sean necesarias, según el siguiente detalle:

1- Mantenimiento preventivo:

a) Limpieza, lubricación, ajuste general electromecánico.

b) Control de variables eléctricas,  calibración periódica.

c) Elaboración de informe de estado de equipos, de tareas a realizar programadas y de estado de componentes.

2- Mantenimiento correctivo:

- correspondiente sin importar la cantidad de las mismas

Reparación de fallas presentes al momento de su constatación.  Deberá  realizar pruebas en carácter de urgencia dentro de las VENTICUATRO (24) horas, de recibido el pedido.

Las reparaciones de fallas que necesiten el cambio de alguna parte/pieza para el normal y efectivo funcionamiento del equipamiento deberán ser repuestas por parte de la empresa contratada en no más de 15 días.

La Empresa contratada deberá poseer la capacidad de provisión de repuestos originales según el listado de equipamiento.

### Tareas a realizar de mantenimiento

- Periodicidad anual en el mantenimiento preventivo y 24/48 hs en el correctivo.

- Realizará las tareas en un marco de número ilimitado de visitas con tiempo de respuesta de 24/48 hs. posteriores a la solicitud del pedido de reparación.

- El mantenimiento preventivo básico anual se aplicará a todos los sistemas y componentes que forman parte del equipo nombrado anteriormente en el área mecánica, eléctrica, consistentes en: puesta en marcha y verificación del funcionamiento correcto  del equipo; calibración y ajustes necesarios para obtener la operación y rendimiento fijados por el fabricante; limpieza completa de equipos interior y exterior especialmente filtros, medios de grabación y reproducción de imágenes; lubricación y engrase de elementos que así lo requieran con insumos de primera calidad; mediciones eléctricas necesarias para prevenir funcionamientos marginales o erróneos .

- El mantenimiento correctivo básico anual se aplicará a todas las acciones tendientes a restablecer la funcionalidad absoluta según normas y especificaciones del fabricante de todos los sistemas y componentes que forman parte del equipo detallados para esta prestación.

- La empresa a contratar deberá tener un teléfono normal y uno auxiliar utilizables por el servicio para informar de averías producidas.

Renglón Nº 26: Equipamiento del Servicio de Ortopedia y Traumatología:

| Nº | DESIGNACION | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | FRECUENCIA CADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIDEO CAMERA | STRYKER | 1488 HD | 14G037364 | 90 días |
| 2 | LIGHT SOURCE | STRYKER | L9000LED | 14H020414 | 90 días |
| 3 | CONSOLA SHAVER | STRYKER | CROSSFIRE | 14B021964 | 90 días |
| 4 | MONITOR | STRYKER | VISION PRO 26” LED DISPLAY | VPD264H0136 | 90 días |
| 5 | CONSOLA DE GRABACION | STRYKER | SDC3 | 14H019484 | 90 días |
| 6 | SHAVER PIEZA DE MANO | STRYKER | FORMULA | 14F037074 | 90 días |
| 7 | ACOPLADOR CON ZOOM | STRYKER | IDEAL EYES | 14I004164 | 90 días |
| 8 | OPTICA 4MM 30º | STRYKER | IDEAL EYES | 923244 | 90 días |
| 9 | PEDAL | STRYKER |  | 14I001204 | 90 días |

Frecuencia:

Del número de orden 1 al 9:

El servicio debe constar de UNA (1) VISITA TRIMESTRAL en carácter  preventivo; más atenciones de emergencia en carácter correctivo según el siguiente detalle:

1- Mantenimiento preventivo:

a) Limpieza, lubricación, ajuste general electromecánico.

b) Control de variables eléctricas y radiológicas, re calibración periódica.

c) Elaboración de informe de estado de equipos, de tareas a realizar programadas y de estado de componentes.

2- Mantenimiento correctivo:

- Correspondiente sin importar la cantidad de las mismas

Reparación de fallas presentes al momento de su constatación.  Deberá  realizar pruebas en carácter de urgencia dentro de las VENTICUATRO (24) horas, de recibido el pedido.

Las reparaciones de fallas que necesiten el cambio de alguna parte/pieza para el normal y efectivo funcionamiento del equipamiento deberán ser repuestas por parte de la empresa contratada en no más de 15 días.

La Empresa contratada deberá poseer la capacidad de provisión de repuestos originales según el listado de equipamiento.

- Tareas a realizar de mantenimiento

  - Periodicidad trimestral en el mantenimiento preventivo y 24/48 hs en el correctivo.

  - Realizará las tareas en un marco de número ilimitado de visitas con tiempo de respuesta de 24/48 hs. posteriores a la solicitud del pedido de reparación.

  - El mantenimiento preventivo básico trimestral se aplicará a todos los sistemas y componentes que forman parte de los equipos nombrados anteriormente en el área mecánica, eléctrica, consistentes en: puesta en marcha y verificación del funcionamiento correcto de todas y cada uno del equipos; calibración y ajustes necesarios para obtener la operación y rendimiento fijados por el fabricante; limpieza completa de equipos interior y exterior especialmente filtros, medios de grabación y reproducción de imágenes; lubricación y engrase de elementos que así lo requieran con insumos de primera calidad; mediciones eléctricas necesarias para prevenir funcionamientos marginales o erróneos .

  - El mantenimiento correctivo básico mensual se aplicará a todas las acciones tendientes a restablecer la funcionalidad absoluta según normas y especificaciones del fabricante de todos los sistemas y componentes que forman parte de los equipos detallados para esta prestación.

  - La empresa a contratar deberá tener un teléfono normal y uno auxiliar utilizables por el servicio para informar de averías producidas.

Renglón Nº 27: Equipamiento del Servicio de Urología:

| Nº. | DESIGNACION | MARCA | MODELO | Nº DE SERIE | FRECUENCIA CADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE URODINAMIA Y UROFLUJOMETRÍA | MEDWARE | ECUD COMPACT Y ECUD ACE | 117 | 30 DIAS |
| 2 | CAMARA DE ENDOSCOPÍA | RICHARD WOLF | MOD 5512,701 | Nº 1100112027 | 30 DIAS |
| 3 | SISTEMA DE COMPUTACION ACOPLADO A EQUIPO DE URODINAMIA CON CARRO DE TRANSPORTE | Genérica |  |  | 30 DIAS |
| 4 | FUENTE DE LUZ | KARL STORZ | 482B | IQ0000048461 | 30 DIAS |
| 5 | ELECTROBISTURÍ, GENERADOR MONO Y BIPÒLAR | KARL STORZ | AUTOCOM II 400 | WY03388 | 30 DIAS |

Frecuencia:

Del número de orden 1 al 5:

El servicio debe constar en una  (1) visitas mensual en carácter preventivo, más atenciones de emergencia en carácter correctivo las veces que sean necesarias, según el siguiente detalle:

1- Mantenimiento preventivo:

a) Limpieza, lubricación, ajuste general electromecánico.

b) Control de variables eléctricas y  re calibración periódica.

c) Elaboración de informe de estado de equipos, de tareas a realizar programadas y de estado de componentes.

2- Mantenimiento correctivo:

- correspondiente sin importar la cantidad de las mismas

Reparación de fallas presentes al momento de su constatación.  Deberá  realizar pruebas en carácter de urgencia dentro de las VENTICUATRO (24) horas, de recibido el pedido.

Las reparaciones de fallas que necesiten el cambio de alguna parte/pieza para el normal y efectivo funcionamiento del equipamiento deberán ser repuestas por parte de la empresa contratada en no más de 15 días.

La Empresa contratada deberá poseer la capacidad de provisión de repuestos originales según el listado de equipamiento.

### Tareas a realizar de mantenimiento

- Periodicidad mensual en el mantenimiento preventivo y 24/48 hs en el correctivo.

- Realizará las tareas en un marco de número ilimitado de visitas con tiempo de respuesta de 24/48 hs. posteriores a la solicitud del pedido de reparación.

- El mantenimiento preventivo básico mensual se aplicará a todos los sistemas y componentes que forman parte de los equipos nombrados anteriormente en el área mecánica, eléctrica, consistentes en: puesta en marcha y verificación del funcionamiento correcto de todas y cada uno del equipos; calibración y ajustes necesarios para obtener la operación y rendimiento fijados por el fabricante; lubricación y engrase de elementos que así lo requieran con insumos de primera calidad; mediciones eléctricas necesarias para prevenir funcionamientos marginales o erróneos .

- El mantenimiento correctivo básico mensual se aplicará a todas las acciones tendientes a restablecer la funcionalidad absoluta según normas y especificaciones del fabricante de todos los sistemas y componentes que forman parte de los equipos detallados para esta prestación.

- La empresa a contratar deberá tener un teléfono normal y uno auxiliar utilizables por el servicio para informar de averías producidas.

Renglón Nº 28: Mantenimiento de UN (1) Esterilizador por  Oxido de de Etileno 100% Marca 3m Modelo STERIVAC 5XLE.

OBJETO:

Siendo el proceso de esterilización una de las etapas más críticas dentro del  aspecto preventivo del sistema de salud, se ha determinado que los esterilizadores utilizados constituyen una de las herramientas más importantes con que cuentan las instituciones y que utilizan sus profesionales para llevar a cabo los procedimientos correspondientes. Por tal motivo, se deben establecer pautas claras que permitan a las partes: Institución, y dentro de ella al Jefe de Esterilización, y Jefe de Contrataciones; y Empresa Contratista, contribuir al desarrollo de un Servicio de Mantenimiento con la mayor eficacia, la más alta calidad y el menor costo. Para esto se han tomado como base pautas implementadas internacionalmente y encuadradas en Normas de Aseguramiento de la  Calidad.

La presente Especificación Técnica tiene por objeto determinar las condiciones a las que se ajustará el Mantenimientos Preventivos y Correctivos de los Aparatos y Equipos ubicados en HOSPITAL AERONAUTICO CENTRAL, sito en Ventura de la VEGA 3697 -  Pompeya - C.A.B.A..

ALCANCE - FRECUENCIA:

La prestación del servicio objeto de esta Especificación Técnica, abarca la totalidad de los equipos cuyos datos técnicos se describen más abajo.

El Cocontratante deberá cumplir el mantenimiento preventivo en la frecuencia indicada, del 01 al 10 de cada mes calendario en el horario de 08:00 a 14:00 horas. En caso de variaciones, deberá coordinarlo con el  Organismo Requirente con una antelación no menor a VEINTICUATRO (24) horas.

Frecuencia:

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1- Desensamble de los filtros de línea de aire, limpieza y reemplazo del elemento del filtro de 0,3 micras, el elemento del filtro de 0,1 micras y los anillos de empaque.

2- Ventilación:

2.1- Revisar todas las conexiones de la línea de ventilación entre el esterilizador y la línea de ventilación en el Hospital estén correctamente ajustadas.

2.2- Revisar que la línea de ventilación este libre de dobleces u otras restricciones que pudieren impedir el flujo adecuado.

2.3- Comprobar que el Hospital este cumpliendo con las especificaciones de ventilación.

3- Sistema de Humedad

3.1- Reemplace del embolo de selenoide de humedad y los anillos de empaque.

3.2- Reemplace el cilindro de humedad.

4- Ensamble de aire Venturi

4.1- Desensamble de selenoide de aire Venturi. Limpieza del embolo y el asiento y se reemplazara de ser necesario.

4.2- Reconstrucción del regulador de aire.

5- Ensamble de seguro de puerta

5.1- Desensamble de selenoide del seguro de la puerta. Limpieza y colocación del émbolo.

5.2- Revisar que el mecanismo del seguro de la puerta funcione libremente.

6- Ensamble de ventilación

6.1- Desensamble de selenoide de ventilación. Limpieza del embolo y asiento. Reemplazar si es necesario.

6.2- Reemplace del filtro de bacterias de la línea de ventilación (la flecha debe señalar hacia el selenoide).

7- Desensamble de selenoide de perforación. Reemplazar el embolo y los anillos de empaque.

8- Remover el ensamble del tanque aguapara acceder al ensamble de perforación en el modelo 5XL.

8.1- Drenado del agua del tanque.

8.2- Enjuague.

8.3- Llenado del tanque con agua destilada.

9- Ensamble de perforación

9.1- Retirar la guía del cartucho y el sello con una llave Allen. Reemplazar el sello del cartucho.

9.2- Limpieza del pozo del cartucho. Colocar el sello del cartucho con la orientación adecuada, en el pozo. Aplicar grasa antiengrane al tornillo de sujeción del cartucho y fijar la guía en su lugar.

9.3- Remover el cilindro de perforación. Retirar y reemplazar el anillo de empaque.

10- Filtros de la línea de aire comprimido

10.1- Cada 6 meses, sustitución de los elementos separadores de humedad.

10.2- Cada 12 meses, sustitución del separador de microhumedad.

KITS DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO

2 (dos) Plunger/Spring Assy distilled water valve

1 (uno) Seal Cartridge

1 (uno) Check valve model 400B

1 (uno) Filter-Mech SMC pneumatics KT-AFM4000 FLTR elem kit

1 (uno) Filter-Mech SMC pneumatics KT-AFD4000 FLTR elem kit

1 (uno) Filter air bacterial/viral renoval medical single use part

1 (uno) Cartridge seal

3 (tres) Repair kit-peterpaul electronics 53AB-1S03-SP

Renglón Nº 29, 30 y 31: Reparación de DOS (2) Cardiodesfibriladores y UN (1) Monitor Multiparametrico.

Reparación Cardiodesfibrilador FEAS

- Reparación de Circuito de Carga de Batería

- Reemplazo total de encoder

- Provisión de baterías recargables de 1.2 v 2500 ma

- Calibrar potencia y control de descarga (JOULES).

Reparación Cardidesfibrilador FEAS

- Reparación de Circuito de Carga de Batería

- Provisión de baterías recargables de 1.2 v 2500 ma

- Calibrar potencia y control de descarga (JOULES).

Reparación Monitor Multiparametros Marca FEAS

- Provisión de CPU Nuevo (Placa)

- Provisión de Encoder (Potenciómetro de Selección de Parámetros y Ajustes)

- Faltante en la actualidad

- Reparar Cablepaciente de ECG y SA02

- Regulación y prueba de todos los parámetros.

RENGLON Nº 32: Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipamiento  de Terapia Intensiva.

Ítem 1- DOCE (12) camas  electromecánicas, con sus correspondientes accesorios.

Ítem 2- CUATRO (4) monitores multiparamétricos LCD DYNE, con el adecuado mantenimiento, reparación y/o reemplazo de sus correspondientes sensor de oximetría, cable paciente y sistema de PNI completo para monitores multiparamétricos.

Ítem 3- TRES (3) monitores multiparamétricos LCD FEAS con el adecuado mantenimiento, reparación y/o reemplazo de sus correspondientes sensor de oximetría, cable paciente y sistema de PNI completo para monitores multiparamétricos.

Ítem 4- UN (1) oxímetro de pulso, con el adecuado mantenimiento, reparación y/o reemplazo de su correspondiente sensor de oximetría.

Ítem 5- TRES (3) cardiodesfibriladores, con el adecuado mantenimiento, reparación y/o reemplazo de sus correspondientes cable paciente y accesorios.

Ítem 6- DOS (2) electrocardiógrafos, con el adecuado mantenimiento, reparación y/o reemplazo de sus correspondientes Pinzas, peras precordiales y cables paciente.

Ítem 7- DOCE (12) compresores eléctricos para colchones anti escaras, con sus correspondientes accesorios.

Ítem 8- TRES (3) aspiradores SILFAB, con el adecuado mantenimiento, reparación y/o reemplazo de su correspondiente Frasco de aspiración y accesorios.

Ítem 9- TRES (3) laringoscopios. Con sus correspondientes accesorios.

Ítem 10- Mantenimiento, provisión, reparación y/o reemplazo de manómetros y flumiters, de oxigeno y aire comprimido debiendo estar operativo en forma permanente dos unidades de cada uno por unidad paciente. Para SIETE (7)  unidades paciente.

Ítem 11- Mantenimiento, provisión, reparación y/o reemplazo de frasco de aspiración con manómetro incorporado debiendo estar operativas en forma permanente DOS (2)  unidades por unidad paciente. Para SIETE (7) unidades paciente.

RENGLON Nº 33: Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipamiento del Servicio de Guardia Médica.

Ítem 1- UNO (1) monitor multiparamétrico, con el adecuado mantenimiento, reparación y/o reemplazo de sus correspondientes sensor de oximetría, cable paciente y sistema de PNI completo para monitores multiparamétricos.

Ítem 2- UN (1) electrocardiógrafo, con el adecuado mantenimiento, reparación y/o reemplazo de sus correspondientes Pinzas, peras precordiales y cables paciente.

Ítem 3- UN (1) cardiodesfibrilador, con el adecuado mantenimiento, reparación y/o reemplazo de sus correspondientes cable paciente y accesorios.

Ítem 4- TRES (3) camas eléctricas, con sus correspondientes accesorios.

Ítem 5- UN (1) oximetro de pulso, con el adecuado mantenimiento, reparación y/o reemplazo de su correspondiente sensor de oximetría.

Ítem 6- DOS (2) laringoscopios, debiendo estar operativos en forma permanente.

Ítem 7- un (1) otoscopio debiendo estar operativo en forma permanente.

Ítem 8-  TRES (3) cabezales con salida de oxigeno, aire comprimido y aspiración.

Ítem 9- Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de manómetros y flumiters, de oxigeno y aire comprimido debiendo estar operativo en forma permanente dos unidades de cada uno por unidad paciente. Para TRES (3) unidades paciente.

Ítem 10- Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de frasco de aspiración con manómetro incorporado debiendo estar operativas en forma permanente DOS (2) unidades por unidad paciente. Para TRES (3) unidades paciente.

Renglón Nº 34: Mantenimiento y Verificación Equipo de Centrifuga cantidad SEIS (6):

REALIZAR UN CONTROL DE VELOCIDAD CON TACOMETRO, BOBINADO DE MOTORES Y CAMBIO DE CARBONES DE SER NECESARIOS, LIMPIEZA DE CAMISA, CAMBIO PORTATUBOS, CONROL Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y FRENADO.

Renglón Nº 35: Mantenimiento y Verificación Equipo de Estufas. CANTIDAD DOS (2):

REALIZAR CONTROL DE TEMPERATURA Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS A TRAVES DEL TIEMPO CON UN RANGO +/- 0, 5 º C. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS RESISTENCIAS, TERMOSTATOS. CAMBIO DE PIEZAS DEFECTUOSAS DEL SISTEMA ELECTRICO Y DEL SISTEMA DE CIERRE.

Renglón Nº 36: Mantenimiento y Verificación UNO (1) AGITADOR Y TRES (3) HOMOGENEIZADORES

CONTROL  Y  REBOBINADO DE LOS MOTORES, CONTROL DE LA VELOCIDAD DE GIRO Y SOSTEN DE LOS TUBOS.

Renglón Nº 37: Mantenimiento y Verificación Equipo de Microscopio. CANTIDAD CUATRO (4)

LIMPEIZA GENERAL Y LUBRICACION DE LOS MECANISMOS, DE LENTES (POLVO, HONGOS Y HUMEDAD). REPACION DE OBJETIVOS Y  OCULARES; CAMBIOS DE LAMPARAS  CON REPACION DEL POTEMCIOMETRO  SEGÚN NECESIDAD  CAMBIOS DE CABLES Y TECLAS DE ENCENDIDO.

Renglón Nº 38: Mantenimiento y Verificación Equipos CANTIDAD UNO (1) AUTOCLAVE.

CONTROL   DE CAMISAS, ALCANCE DE TEMPERATURA Y PRESION DE VAPOR, MANOMETRO. RECAMBIO DE TUBULADURA DE CONECCION A GAS Y DE PIEZAS SEGÚN NECESIDAD.

Renglón Nº 39: Mantenimiento y Verificación Equipo: baños termostáticos CANTIDAD CUATRO (4)

REALIZAR CONTROL DE TERMOSTATOS DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y RESISTENCIAS; REPARACION SEGUN NECESIDAD.

Renglón Nº 40: Mantenimiento y Verificación Equipos   CANTIDAD UNO (1) DESTILADOR.

CONTROL DEL SISTEMA ELECTRICO. DE LA RESISTENCIA, LIMPIEZA DE CAMARA DE VAPOR Y CAMBIO DE PEIZAS SEGUN NECESIDAD.

Renglón Nº 41: Aspiradores de Secreción:

I – OBJETO

- Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto establecer los lineamientos a los que se ajustará el cocontratante para asegurar la continuidad del funcionamiento en forma continua y correcta de:

- VEINTIDOS (22) aspiradores de secreción a diafragma, tipo portátiles.

2.      El prestatario deberá cumplir con el Mantenimiento Preventivo y Correctivo teniendo a su cargo la mano de obra necesaria para dar cumplimiento a lo expresado, informando cualquier novedad a la Jefatura del Departamento de Enfermería.

II - MATERIALES

3.                     Los repuestos a ser provistos por el contratista tanto mecánicos, electrónicos  y otros que surjan como necesidad deberán ser originales, en lo posible de la marca de fábrica u homologados a tal efecto.

4.                     Toda pieza y repuesto a ser reemplazado debe ser presentado para su control en el Departamento de Enfermería, quién autoriza su reparación o reemplazo. El Mantenimiento corresponde a la limpieza y reparación de cabezal y cambios de los frascos de vidrio de los VEINTIDOS (22) aspiradores de secreciones.

5.                     Los elementos que hayan sido reemplazados deberán ser entregados al Departamento de Enfermería,  quien dispondrá de los mismos.

6.                     El adjudicatario proveerá los materiales y repuestos necesarios para un correcto mantenimiento y funcionamiento de los equipos que figuren dentro del plan aconsejado por los manuales de los fabricantes.

7.		Se adjunta en ANEXO BRAVO, planilla con la distribución de los equipos en los Servicios y sus correspondientes números de serie.

LISTADO DE EQUIPAMIENTO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ENFERMERIA.

| Dependencia | Descripción | Estado de Funcionamiento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Enfermería | Aspirador N° 01-0032-09-A | Funcionamiento limitado | Hab 314/4 |
| Enfermería | Aspirador N°11-0026-09-A | Funcionamiento limitado | Hab 737 |
| Enfermería | Aspirador N° 11-0023-09- A | Funcionamiento limitado | Hab 720 |
| Enfermería | ASPIRADOR N°06-0075-13-A | Funcionamiento limitado | completo |
| Enfermería | Aspirador N°01-0097-12-A | Funcionamiento limitado | completo |
| Enfermería | Aspirador N°09-0149-07-A | Funcionamiento limitado | completo |
| Enfermería | Aspirador N°08-0081-10-A | Funcionamiento limitado | completo |
| Enfermería | Aspirador N°10-0215-09-A | Fuera de servicio | Sin frasco |
| Enfermería | Aspirador N°01-0038-09-A | Funcionamiento limitado | Hab 724 |
| Enfermería | Aspirador N°11-0024-09-A | Funcionamiento limitado | Hab 617 |
| Enfermería | Aspirador N°10-0213-09-A | Fuera de servicio | Sin frasco |
| Enfermería | Aspirador N°04-0449-04-A | Fuera de servicio | Sin frasco |
| Enfermería | Aspirador N°01-0110-12-A | Fuera de servicio | Sin frasco |
| Enfermería | Aspirador N°11-0022-09 A | Fuera de servicio | Sin frasco |
| UTI | Aspirador N°01-004-09 A | Funcionamiento limitado |  |
| UTI | Aspirador N°08-0616-13 A | Funcionamiento limitado |  |
| UTI | Aspirador N°01-0098-12 A | Fuera de servicio | Sin frasco |
| UCO | Aspirador N°08-0507-07 A | Funcionamiento limitado |  |
| UCO | Aspirador N°09-0012-09 VAC | Funcionamiento limitado |  |
| UCO | Aspirador N°10-0214-09VAC | Funcionamiento limitado |  |
| Neo | Aspirador N°10-0216-09 A | Funcionamiento limitado |  |
| Pediatría | Aspirador N° A:1.3 RPM 1450 | Funcionamiento limitado |  |

DEFINICIONES GENERALES:

Equipos y/o aparatos: se entenderá como la totalidad de los componentes, sus funciones, enlaces permanentes, elementos de control, etc. que hacen al funcionamiento normal de la aparatología mencionada.

Mantenimiento Preventivo: Es el conjunto de tareas tendiente a conservar las condiciones técnicas y operativas de la aparatología, con el objeto de incrementar su vida útil mediante la ejecución de una serie de rutinas periódicas que procuren la reducción de las intervenciones de carácter correctivo o reparaciones.

Mantenimiento Correctivo/Reparaciones: Es el conjunto de tareas tendientes a recuperar técnica y operativamente el equipo dentro de los valores y tolerancias garantizadas por el fabricante, comprendiendo la reparación y/o reemplazo de componentes o partes dañadas en cualquiera de las unidades integrantes del mismo ante cualquier tipo de fallas. Indistintamente se utilizará el término Mantenimiento Correctivo o Reparación.

En Servicio Normal: indica el funcionamiento correcto de la aparatología, con valores nominales dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante en sus manuales técnicos.

Fuera de Servicio: se considera que el sistema está “Fuera de Servicio” en términos contractuales, cuando no está en Servicio Normal.

Organismo Requirente: Se entenderá por el Organismo que realizó el pedido de contratación.

Organismo Contratante: Se entenderá por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) que gestiona la contratación.

NORMA DE CALIDAD EXIGIDA:

De acuerdo a lo establecido en el manual del fabricante y en la normativa vigente. (En caso que hubiere alguna en especial mencionar)

CONDICIONES DEL SERVICIO:

Deberá contar con personal idóneo en reparación de los aparatos del servicio que corresponda, debidamente entrenado y capacitado. Por ello, deberá conocer el equipamiento y las normas que regulan la aplicación, contando para ello con los avales del representante de la marca y/o certificados de haber mantenido este tipo de equipamiento.

El Cocotratante deberá contar con una autorización escrita expedida por el Jefe del Servicio Recepción y Expedición del Organismo Requirente o por el Jefe de Turno (fuera del horario normal de actividades), toda vez que sea necesario el traslado de equipos o partes de sus componentes, cuando sea necesario repararlos, desde el lugar donde se encuentren ubicados en el Organismo Requirente, a los talleres propios del Cocotratante o laboratorios en el medio civil donde se efectuará el mantenimiento, solicitando el mismo en tiempo y forma para su adecuado control y registro. Asimismo al ingreso de dichos equipos o partes de sus componentes será con remito y cumpliendo los requisitos exigidos para la salida.

El acarreo y traslado de los equipos o partes de ellos, correrá por cuenta y cargo del Cocotratante.

El Cocotratante  deberá prever los repuestos que sean necesarios para mantener los equipos en condiciones de servicio normal. Los repuestos mecánicos, eléctricos y demás materiales que se necesiten deberán ser originales de fábrica.

El Cocontratante realizará todas las tareas de mantenimiento detalladas en estas especificaciones y las especificadas por el fabricante, que resulten necesaria para asegurar la calidad y seguridad en la prestación del servicio, entregando los aparatos/equipos, a la finalización del contrato en correcto estado de funcionamiento y en servicio normal.

El Cocontratante deberá, cuando el Organismo Requirente lo solicite, realizar trabajos de montaje y desmontaje de los aparatos/equipos y/o parte de ellos, por fallas, cambio de ubicación de los mismos o por otros motivos a determinar, considerando la mano de obra incluida en su cotización.

El Cocontratante deberá informar  cada vez que el mantenimiento o reparación conlleve un tiempo de fuera de servicio del aparato que pueda afectar la prestación del servicio donde se encuentra instalado, a los efectos de tomar las previsiones que sean necesarias para asegurar la continuidad del servicio.

Los horarios de operación de los Equipos son de lunes a domingos, las VEINTICUATRO (24) horas del día, todos los días del año.

El Cocontratante y el personal de su dependencia cumplirán todas las normas, disposiciones y/o directivas emanadas por el Organismo Requirente, así como las normas legales, las del fabricante y técnicas que la FUERZA AÉREA ARGENTINA considere en su oportunidad para el manejo de los equipos.

El Cocontratante deberá adiestrar al personal de la dependencia del Organismo Requirente donde se encuentre el equipamiento, a efectos que estos adquieran el conocimiento necesario para el manejo de los quipos, tendientes a prolongar su vida útil.

Asimismo, se obliga a cumplir y hacer cumplir por su personal aquellas normas que el uso aconseja sobre la presentación, aseo, modales, lenguaje, etc., tendientes a tener en el lugar dosnde presta el servicio, un ambiente de eficiencia, cortesía y buenas maneras, evitando conversaciones innecesarias con el público, empleados de empresas o de otros Organismos estatales o privados, debiendo dedicarse a sus tareas específicas con el mínimo de interrupciones.

Queda absolutamente prohibida la exhibición o difusión de publicidad comercial de cualquier índole; en el caso del vestuario del personal, se podrá exhibir el nombre de la empresa en la misma.

Toda rotura o desaparición constatada de equipos o partes constitutivas de los mismos, como así también de muebles y artefactos que se produzca como consecuencia de negligencia o imprudencia en las tareas de mantenimiento realizadas por el cocontratante, será reparada  o repuesta por el mismo en forma inmediata y a cargo del Cocontratante.

La condición de “Servicio Normal” o “Fuera de Servicio” de un equipo, será determinada por el Jefe del Servicio que corresponda y al que pertenezca dicho equipo.

COMUNICACIONES:

A efectos de las coordinaciones de los diferentes trabajos que pudieran requerirse, el Cocontratante deberá mantener un servicio de emergencia durante las VEINTICUATRO (24) horas, todos los días del año (incluyendo paros y feriados) mediante un sistema de llamadas telefónicas confiables y Fax, con respuesta inmediata.

LIBRO HISTORIAL (Informes Técnicos):

El Cocontratante confeccionará, con intervención del Organismo Requirente, el Libro Historial a fin de documentar las intervenciones por mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Cada hoja de este libro (planilla) se realizará por duplicado quedando el original en el Organismo Requirente y la copia para el Cocontratante. Las hojas de dicho libro serán provistas por el Cocontratante.

Cada vez que se produzca una intervención de mantenimiento preventivo o correctivo el personal técnico del Cocontratante, conjuntamente con personal responsable de la dependencia del  Organismo Requirente al que se le realiza el servicio, procederá a prestar conformidad con las observaciones pertinentes, en el Libro Historial.

Cuando la presencia del personal técnico sea requerida para efectuar un servicio los días sábados, domingos, feriados o fuera del horario de actividad, la conformidad del mismo será prestada por el Jefe de Turno del Servicio correspondiente del Organismo Requirente

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

El Cocontratante deberá cumplir en el Mantenimiento Preventivo, lo especificado por el fabricante y las tareas que figuran en el presente pliego técnico.

Los elementos empleados, como los repuestos menores e insumos estarán a su cargo, entendiéndose por tal, todo elemento de recambio que deba ser reemplazado por su desgaste o deterioro por el uso normal, a efectos que el equipo se mantenga en servicio normal.

TAREAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

El pedido al Cocontratante de mantenimiento correctivo, será efectuado por el Organismo Requirente, vía fax, correo electrónico, llamada telefónica o nota.

Ante un pedido de mantenimiento correctivo, el Cocontratante podrá consultar verbalmente por vía telefónica, sobre detalles y descripciones de las fallas que afectan al equipo, o concurrir a la dependencia donde se halle ubicado el mismo.

El Cocontratante deberá proveer en un plazo no mayor a VEINTICUATRO (24) horas de producida la novedad y notificada la misma, por escrito un listado especificando los elementos de repuestos (consignado su designación, especificaciones técnicas, normas de calidad a la que deben ajustarse si correspondiera, y todo otro dato que identifique inequívocamente el repuesto) que sean necesarios para mantener los equipos en condiciones de servicio.

El Organismo Requirente, gestionará la adquisición de los repuestos necesarios y los proveerá al Cocontratante, quien deberá iniciar las tareas de mantenimiento correctivo en un término no mayor a VEINTICUATRO (24) horas.

En los trabajos de reparación o mantenimiento correctivo, los elementos extraídos por rotura o falla en los mismos que sean descartados, quedaran al resguardo del Organismo Requirente.

El Cocontratante garantiza por el lapso mínimo de UN (1) año, a partir de entrar el equipo en la condición de “Servicio Normal”, el trabajo efectuado.

MODIFICACIONES:

En aquellos casos en que el Cocontratante, en base a la experiencia adquirida sugiera la introducción de modificaciones para mejorar el funcionamiento del equipamiento medico objeto de la presente contratación, estas deberán ser elevadas al Organismo Requirente para su consideración y aprobación.

Una vez aprobada las modificaciones, el Cocontratante deberá  entregar  al usuario del equipamiento los planos y diagramas de circuitos eléctricos y electrónicos como así también manuales de mantenimiento de operación  y toda otra documentación técnica  pertinentes (Circulares, Notas, etc.).

PERSONAL:

El personal del Cocontratante deberá estar registrado y cubierto por una A.R.T o contrato a prueba, con seguro contra todo riesgo.