ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OBJETO:

- En el presente pliego se establecen las condiciones técnicas sobre la provisión de INDUMENTARIA PARA PROTECCIÓN PERSONAL DE CONTRA INCENDIOS PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA.

- JUSTIFICACION:

- Se justifica la necesidad de la provisión de la INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL DE CONTRAINCENDIOS según normas IRAM Y NFPA vigentes, a fin de proteger al personal que realiza las tareas de salvamento y extinción de incendio en las unidades aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, tanto en áreas de infraestructura como en aeronaves militares de dotación.

- SOLICITANTE Y CONSULTAS AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- EDIFICIO CONDOR – Dirección General de Seguridad Operacional Aeroespacial Militar (DGSOAM) – Dirección de Servicios e Infraestructura Aeronáutica Militar –Pedro ZANNI 250 –3º Piso- Oficina 370 Sector Amarillo – CABA. Ante cualquier duda o consulta los Oferentes podrán dirigirse, de lunes a viernes en los horarios de 08:00 a 14:00 – TEL:   43176000 RTI: 13-279 / 15-148.

- PLAZO DE ENTREGA:

- Se aplicara un plazo no mayor a diez (10) días hábiles o su equivalente de QUINCE (15) días de corrido, a partir de la notificación de la Orden de Compra.

- BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS

  - TRAJE ESTRUCTURAL DE CONTRAINCENDIO COMPLETO - MODELO FUERZA AEREA ARGENTINA

    - CHAQUETA

Color: Gold. Similar al color arena o bien el color más aproximado a la gama de la paleta RAL 1001, 1004 o 1007.

Características generales:

Certificada con normas NFPA 1971/2013, deberá proporcionar protección para la parte superior del torso, cuello, brazos y muñecas, excluyendo las manos y la cabeza.

Confeccionada en su totalidad con materiales que en conjunto formen tres capas. Una capa externa de Tejido exterior Kevlar 60% Nomex 40% 7.0 Oz/yd2 mínimo con acabado repelente al agua, barrera antihumedad respirable 5.5 Oz/ yd2 compuesta de sustrato 33% Kevlar 67% Nomex laminado a una membrana de ePTFE (politetrafluorotileno) y una tercera capa de barrera térmica, 75% aramida 25% rayón FR con peso máximo 8.0 Oz/yd2. La barrera térmica y la barrera de humedad deberán estar unidas mediante costura doble, recubierta en su unión para evitar desgaste de sus bordes. Todo el hilo de las costuras utilizado en la fabricación deberá estar hecho de un material inherentemente ignífugo resistente a las llamas, al derretimiento y a su vez todas las costuras deberán impedir la penetración de líquidos, por lo que la misma debe ser de seis puntadas por pulgadas.  Estos dos tejidos unidos deberán ser desmontables de la capa exterior y adherida a la misma por medio de broches a presión, como así también un cerramiento adicional compuesto de gancho/lazo micro perforado en cada lateral.

En su extremo inferior, parte trasera tendrá una apertura con cerramiento en base a gancho y lazo para inspeccionar el estado tanto de barrera térmica como barrera de humedad.

Poseerá cintas retro reflectivas fluorescentes de alta visibilidad de 7,5 cm de ancho y en tonos de amarillo limón-gris-amarillo limón, que rodeará de forma horizontal, continua y permanentemente adherida a la capa exterior a la campera, en DOS (2) niveles: el primero de ellos se hará a nivel del borde inferior de la chaqueta, y el segundo nivel lo hará a la altura media del pecho y media espalda.

Parte delantera de Chaqueta

Contará con un bolsillo para equipo de comunicación, con soporte para radio y/o detectores de gases, ubicado en el extremo superior izquierdo de 20 cm de largo por 9,5 cm de ancho por 6 cm de profundidad. El mismo debe poseer en su parte interior un orificio de drenaje para líquidos, y una solapa que permita mantenerlo cerrado con un sistema a velcro. En la parte superior derecha se ubicará una tira ajustable de 24 x 2,5 cm con cerramiento a base de gancho-lazo y una tira encima de la misma para colocar linterna u otros accesorios. En el extremo inferior de la chaqueta, en ambos lados, bolsillos de carga de 22 x 22 cm con 5 cm de profundidad ubicados uno por cada lateral de la chaqueta con cerramiento mediante tapa y gancho/lazo. En el centro de cada tapa protectora de bolsillo debe disponer de una pequeña tira de 100% Kevlar con doble recubrimiento de polímero para facilitar el acceso al bolsillo.

El sistema de cierre de la campera será en base a cierre de Nomex termoplástico extra grueso con tapa protectora con cerramiento de gancho/lazo y una solapa que proporciona humedad continua y protección térmica.

Cuello:

El cuello deberá medir 7,5 cm de alto con protección aislante para garganta y estará constituido de tres capas (doble tejido exterior, barrera térmica y barrera de humedad), tendrá un sistema de cierre con solapa reforzada, confeccionado con velcro regulable, de tal manera que se superponga sobre la parte izquierda del mismo al encontrarse en la posición de cerrado.

Espalda:

La parte inferior de la campera será confeccionada para agregarle una “cola de castor” o faldón desmontable mediante un sistema de ajuste de velcros.

La cola de castor será confeccionada en color negro, construida con un tejido exterior, barrera térmica y barrera de humedad, de forma rectangular con los vértices inferiores levemente redondeados, y cuyas dimensiones sean como mínimo el ancho de la espalda y una altura no inferior a los QUINCE (15) centímetros.

Cada chaqueta será provista con TRES (3) colas de castor o faldón a los efectos de que sirvan de repuesto y/o para la rotación de roles o de personal según corresponda. Las inscripciones a agregarse serán confeccionadas en tiras retro reflectivas fluorescentes de alta visibilidad de color amarillo limón, a los efectos de proveer a un mayor contraste.  El contenido de las citadas inscripciones serán coordinadas con posterioridad a la provisión de los elementos requeridos, por parte de la Fuerza Aérea Argentina, las cuales podrán variar entre la descripción del rol de contraincendios que cubrirá cada individuo (para los casos de actividades de adiestramiento) o podrán ser apellidos y grupo sanguíneo de los usuarios (para los casos de provisión personal).

En la espalda se deberá disponer de un sistema conocido como DRD (Drag Rescue Device), el cual se ubicará por debajo de los brazos entre el tejido exterior y la barrera de vapor. Por detrás del cuello se encuentra una tapa protectora con cerramiento gancho/lazo protegiendo el acceso al DRD. Esta tapa deberá estar bordada con hilo de aramida ignífugo con la palabra "DRD" en letras color rojo oscuro, granate o grancé para proveer un alto contraste.

En la espalda, inmediatamente debajo del sistema DRD, a la altura aproximada de los omóplatos y por encima de la cinta retro reflectiva de la media espalda, se le deberá incorporar la inscripción “FUERZA AEREA ARGENTINA”, en letras mayúsculas y en color negro, a los efectos de proveer mayor contraste con el color de fondo de la campera. El material de las letras deberá ser  tejido 100% Kevlar de 16 oz con doble recubrimiento de polímeros (el mismo material que las coderas y hombreras) o bien podrán ser bordadas con hilo de aramida ignífugo, todo lo cual será coordinado entre el adjudicatario y los especialistas de la Fuerza Aérea Argentina al momento de su confección y según la propuesta que el adjudicatario pudiese formular siguiendo criterios técnicos de seguridad o de normalización. El tamaño de las letras deberá ser proporcional para que se puedan incorporar todas las palabras sin abreviar, que los espacios entre ellas sean proporcionales y que se puedan colocar a dos renglones en forma recta horizontal como de detalla a continuación:

FUERZA   AEREA

ARGENTINA

Mangas:

Cada una deberá tener un puño de protección permanente adherido a la manga, de manera que no permita un espacio entre el guante térmico y la manga de la campera, dicho puño deberá tener un sistema de trampa de agua con protección de retención de calor que impida el ingreso de cualquier elemento líquido o gaseoso por la manga.

Es de destacarse que el presente traje estructural se utilizará potencialmente en superficies metálicas altamente conductoras de calor, como ser el piso de aluminio de aeronaves, motivo por el cual el usuario puede estar expuesto en sus rodillas, codos y hombros a altas temperaturas en caso de que deba reptar por este tipo de superficies o penetrar por orificios practicados en la estructura de la aeronave. Por este motivo, se le agregarán coderas y hombreras a manera de refuerzos, construidos en compuesto de 100% Kevlar 16 oz, con doble recubrimiento de polímero en su superficie en forma de acordeón, rellenos de barrera térmica para otorgar mayor aislación a las altas temperaturas y una mayor amortiguación a los golpes. Los refuerzos en codos deberán ser de forma rectangular, mientras que los refuerzos en los hombros podrán ser de forma rectangular o trapezoidal (siguiendo los criterios técnicos o de normalización que mejor se adapten a este requerimiento),  uniendo desde la base del cuello hasta la costura de unión de la manga con el hombro.

Cada manga poseerá fuelles en la zona de las axilas para lograr mayor movilidad.

Ambas mangas deberán poseer cintas retro reflectivas fluorescentes de alta visibilidad de 7,5 cm de ancho y en tonos de amarillo limón- gris-amarillo limón, cubriendo la totalidad del diámetro del puño, en forma continua y permanentemente adherida a la capa exterior.

Talles de las camperas a proveer:

XXL: c/u SEIS (6) – XL: c/u CUATRO (4) – L: c/u TRES (3) – S: c/u DOS (2).

Bajo norma NFPA 1971 Edición 2013 y norma ISO 9001-2008

    - PANTALÓN

El pantalón debe proporcionar protección para el bajo torso y piernas excluyendo los tobillos y pies.

Confeccionada en su totalidad con materiales que en conjunto formen tres capas. Una capa externa de Tejido exterior Kevlar 60%, Nomex 40%, 7.0 Oz/yd2 mínimo con acabado repelente al agua. Barrera antihumedad respirable 5.5 Oz/yd2 compuesta de sustrato 33% Kevlar, 67% Nomex laminado a una membrana de ePTFE (politetrafluorotileno) y una tercera capa de barrera térmica, 75% aramida, 25% rayón FR con peso máximo 8.0 Oz/yd2. La barrera térmica y la barrera de humedad deberán estar unidas mediante costura doble, recubierta en su unión para evitar desgaste de sus bordes, todo el hilo de las costuras utilizado en la fabricación, deberá estar hecho de un material inherente de una fibra resistente a las llamas, derretimiento y a su vez todas las costuras deberán impedir la penetración de líquidos, la misma será de seis puntadas por pulgadas. Cerramiento en base a cierre de Nomex termoplástico extra grueso con tapa protectora de gancho/lazo. Dos bolsillos de carga de 22 x 22 cm con 5 cm de profundidad ubicados uno por cada lateral. En el centro de la tapa protectora de bolsillo de cada lateral debe poseer una pequeña tira de 100% Kevlar con doble recubrimiento de polímero para facilitar el acceso al bolsillo.

La barrera interna del pantalón deberá ser desmontables de la capa exterior y adherida a la misma por medio de broches a presión, como así también un cerramiento adicional compuesto de gancho/lazo micro perforado a lo largo de toda la cintura. En su extremo superior, parte trasera tendrá una apertura con cerramiento en base a gancho y lazo para inspeccionar el estado tanto de barrera térmica como barrera de humedad.

Por encima del pantalón deberá contener un panel de protección adicional ante movimientos en cuclillas del usuario.  Deberá estar construido del mismo tejido exterior y barrera térmica.

Espalda alta:

La espalda contará con fuelles en cada lateral comenzando en la zona del hombro hasta la mitad de la espalda para lograr mayor amplitud en los movimientos. El personal se debe sentir cómodo al momento de realizar cualquier tipo de movimiento, es por ello que deberá incluir tiradores ajustables forma de H con enganches y hebillas de ajuste termoplásticas resistentes a altas temperaturas. Todas las piezas metálicas del mismo deberán ser inoxidables.

Botamangas:

Botamanga recubierta en tejido 100% Kevlar con doble recubrimiento de polímero. Bolsillos de carga de 22 x 22 cm, con  5 cm de profundidad ubicados uno por cada lateral del pantalón con cerramiento mediante tapa y gancho/lazo. En el centro de cada tapa protectora de bolsillo debe poseer una pequeña tira de 100% Kevlar con doble recubrimiento de polímero para facilitar el acceso al bolsillo.

Es de destacarse que el presente traje estructural se utilizará potencialmente en superficies metálicas altamente conductoras de calor, como ser el piso de aluminio de aeronaves, motivo por el cual el usuario puede estar expuesto en sus rodillas, codos y hombros a altas temperaturas en caso de que deba reptar por este tipo de superficies o penetrar por orificios practicados en la estructura de la aeronave. Por este motivo, se le agregarán rodilleras a manera de refuerzos, de forma rectangular, construidos en compuesto de 100% Kevlar 16 oz, con doble recubrimiento de polímero en su superficie en forma de acordeón, rellenos de barrera térmica para otorgar mayor aislación a las altas temperaturas y una mayor amortiguación a los golpes.

Un fuelle tipo diamante deberá ser incluido en el área de entrepiernas para mayor libertad de movimiento.

A la altura de la cintura, en cada lateral deberá poseer una tira de ajuste del mismo material ajustable mediante una hebilla termoplástica resistente a altas temperaturas.

Cada pantalón deberá ir acompañado con un tirador en forma de H con enganches y hebillas de ajuste termoplásticas resistentes a altas temperaturas.

Las botamangas deberán poseer bandas circulares retroreflectivas de alta visibilidad de 7,5 cm de ancho, triple reflejantes en tonos de amarillo limón- gris-amarillo limón, en ambas  piernas a la altura media de la pantorrilla (altura proporcional entre la rodillera y el puño de los tobillos en la botamanga), cubriendo la totalidad del diámetro de la botamanga, en forma continua y permanentemente adherida a la capa exterior.

Talles de pantalón a proveer:

XXL: c/u SEIS (6) – XL: c/u CUATRO (4) – L: c/u TRES (3) – S: c/u DOS (2).

Bajo norma NFPA 1971 Edición 2013 y norma ISO 9001-2008.

    - GUANTES DE PROTECCIÓN

El puño debe estar diseñado para cubrir y proporcionar protección limitada a las áreas de la muñeca, deberán ser flexibles, permanecer ajustados y resistente al agarre. Los compuestos del cuerpo del guante deberán estar diseñados con un material que le proporcione al portante una protección térmica y a su vez funcione de aislante térmico, tendrán que ser resistentes al encogimiento, resistentes a las llamas, al calor y al calor térmico; NO deben separarse, NO deben incendiarse o encogerse más del 8 por ciento del largo o ancho, NO debe derretirse ni gotear. Deben ser resistentes a líquidos y patógenos proveniente de la sangre, no deben permitir la perforación de bacterias por un tiempo mínimo de 1 hora. Deben ser resistentes a cortadas, perforaciones y rupturas.

Todo el hilo de las costuras utilizado en la fabricación de los guantes, deberá estar hecho de un material inherente a una fibra resistente a las llamas, y ser resistente al derretimiento. Todas las costuras deberán a si mismo ser resistentes a la penetración de líquidos.

En caso de tener partes metálicas, las mismas deberán ser resistentes a la corrosión.

Talles de guantes a proveer:

XXL: OCHO (8) pares – XL: CUATRO (4) pares – L: TRES (3) pares.

Bajo norma NFPA 1971 Edición 2013 y norma ISO 9001-2008

    - BOTAS

Cuero de 2,3 a 4 mm de espesor desarrollado para protección ante altas temperaturas, fuego y resistencia química, siendo este ignífugo e impermeable.

Bota de caña con altura de 28 cm en todos sus talles, con manijas de cuero en cada lado para facilitar calce.

El cuello de la bota estará desarrollado con cuero ignífugo e impermeable de 1,3mm de espesor con acolchado en su interior para proveer un calce suave en la parte de la pantorrilla.

El forro interior de la bota deberá estar confeccionado en tejido 3D (tres tipos de telas diferentes tejidas en una sola capa para evitar que el acolchado se deforme). Además, la presencia de este tejido 3D le brindará mejor aislación térmica por las cápsulas de aire que se generan entre capa y capa.

La bota de bombero debe contar con un sistema de personalización de calce que recorre la parte central de la bota desde el empeine y recorriendo toda la caña, el cual también debe sostener y ajustar la zona del tobillo evitando torceduras. Este fuelle de ajuste personalizable estará realizado con cuero ignífugo e impermeable de 1,3mm de espesor, con un sistema acordonado de elástico redondo de 100% Kevlar de multifilamento continuo, terminando en un sistema de ajuste regulable de tanka y terminal inyectada en termoplástico ignífugo y resistente a altas temperaturas Zytel® de Dupont.

Plantilla multicapa anti-punzante confeccionada de fibras textiles de alta tenacidad, con un espesor de 3,9 mm que ofrece un 100% de protección, es ultra resistente, mejora la estabilidad del pie y es más liviana que las plantillas de acero.

Puntera exterior de caucho resistente a la abrasión. Puntera interior de seguridad y cambrillón de composite ultra livianos y resistentes que impiden la transmisión de altas y bajas temperaturas.

La suela debe estar desarrollada especialmente con un compuesto de caucho acrilo nitrilo de alta performance resistente a llamas, abrasión, aceites, ácidos y anti-derrape. La durabilidad de la suela debe ser sostenida incluso a sucesivas y prolongadas exposiciones de extremo calor y frío. El diseño de la suela debe incluir: zócalo para facilitar el descalce, canales de drenaje de barro, talón en ángulo anti-derrape, traba escaleras, tacos laterales estabilizadores.

Talles de botas a proveer:

Nro CUARENTA Y DOS (42): OCHO (8) pares – Nro CUARENTA Y CINCO (45): CUATRO (4) pares – Nro CUARENTA (40): TRES (3) pares.

Bajo norma NFPA 1971 Edición 2013 y norma ISO 9001-2008

    - CAPUCHA PARA BOMBERO

Su diseño cubrirá y proporcionará protección limitada a: la cabeza, la cara y áreas del cuello, que no reciben protección primaria del casco, capucha ignífuga larga construida en doble capa de tejido inherentemente ignífugo composición Nomex / Lenzing FR 8 oz. Cosida íntegramente con hilo de Nomex blanco.

Estará diseñado con una abertura en la parte de la cara, todos los materiales empleados en su construcción deberán ser resistentes a la deformación, ser ajustable manualmente y actuar como aislante térmico, ser resistente al calor, reforzada con elástico de 1 cm. de ancho suficiente para permitir la buena visión y colocación de máscara de respirador autónomo (SCBA). Esta abertura deberá mantener su forma original luego de repetidos usos y lavados. Deberá contener un refuerzo en el borde inferior de 1,5 cm. de ancho construido con el mismo tejido ignífugo Nomex / Lenzing FR, cosido con triple costura.

El largo total de la capucha deberá ser de 35 cm. como mínimo, medida tomada desde la costura superior de la frente (por encima de la abertura circular) hasta el refuerzo del borde inferior.

El hilo empleado estará hecho de una fibra inherente resistente a las llamas y al derretimiento.

Talles de capuchas a proveer:

XXL: c/u SEIS (6) – XL: c/u SEIS (6) – L: c/u TRES (3).

Bajo norma NFPA 1971 Edición 2013 y norma ISO 9001-2008

    - CASCO

Deberá ser resistente al impacto, penetración, calor, calor térmico, fuego, electricidad.

Todos los hilos de las costuras utilizados en la construcción del casco, deberán ser de una fibra inherente, resistente a las llamas y resistente al derretimiento.

Todas las partes metálicas del casco deben ser resistentes a la corrosión.

Visor y gafas:

Dichos componentes no deberán tener contacto con los ojos y/o cara, ni tener partes fragmentadas que puedan entrar en contacto con los ojos/cara. Serán resistentes al impacto, resistente a las llamas, todas las fibras utilizadas en la construcción del visor deberán ser resistentes a las llamas.

Los lentes de los componentes del visor/gafas deberán ser resistentes a rayones, deberán ser capaces de transmitir luz.

Todos los materiales utilizados en la construcción del tapa oídos del casco deberán ser resistente a las llamas, resistente al calor y calor térmico.

El material de la correa de quijada deberá ser resistente a las llamas, resistente al calor y calor térmico.

- CONSIDERACIONES FINALES

Se deberá presentar certificación por todo el traje completo, acorde a norma NFPA 1971 edición 2013, con el organismo de certificación Underwriters Laboratories (UL). Además, dicha certificación de producto deberá ser de acceso público en el buscador de certificaciones online del laboratorio UL.

Cada uno de los trajes deberá tener en el interior una etiqueta de material resistente a altas temperaturas donde estará impresa la certificación UL y NFPA con los correspondientes logotipos de las organizaciones que certifican.

El cocontratante se compromete a informar a la Dirección General de Seguridad Operacional Aeroespacial Militar en el momento en que proceda a confeccionar la presente indumentaria y aceptará recibir una potencial visita de los inspectores especialistas de la Fuerza Aérea Argentina a los efectos de evaluar la calidad del material durante su confección. En el caso en que el adjudicatario disponga de dichas prendas ya confeccionadas, se seguirá el mismo criterio para el momento en que se borden o agreguen la expresión FUERZA AEREA ARGENTINA y se refuercen las coderas y hombreras, etc.