ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### TELEFONO FAX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ALTAVOZ DIGITAL DUPLEX	SI

- CALLER IQ COMPATIBLE	SI

- TECLA DE NAVEGACIÓN FÁCIL	SI

- FUNCIÓN DE AYUDA	NO

- CONTROL ELECTRÓNICO DE VOLUMEN	SI

- INTERFACE PARA CONTESTADORA	SI

TELEFONO

- TRANSFERIR A OTRA LÍNEA/EXTENSIÓN	SI

- IDENTIFICADOR DE LLAMADAS*	SI

- MONITOR EN ALTAVOZ	SI

FAX

- VELOCIDAD DEL MODEM (KBPS)	9.600 / 7.200 / 4.800 / 2.400 BPS; ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA

- TIEMPO DE TRANSMISIÓN (SEG X PAG)	APROX. 15 SEGUNDOS POR PÁGINA

- 64 NIVELES DE GRIS	SI

- RESOLUCIÓN	ESTANDAR / FINA/ FOTO / SUPER FINA

### EQUIPO DE COMUNICACIONES HF

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- PERMITE LA OPERACIÓN DE 10 A 32 V.

- FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 118,000 MHZ - 136,975 MHZ

- CANALIZACION: 25 KHZ / 8,33 KHZ DE SEPARACIÓN ENTRE CANALES

- CANTIDAD DE CANALES: 760/2280 CANALES

- POTENCIA DE LA PORTADORA ≥5 NOMINAL W, ( POTENCIA DE   SALIDA RF DEPENDE DEL ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA )

- LEGIBLE BAJO LUZ SOLAR GRÁFICO LC- PANTALLA COMPLETA

- MODO DE CANAL , MEMORIA DE HASTA 99 CANALES

- MODO DE DOBLE ESCUCHA

- TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACIÓN: -20 ° C A + 55 ° C

- EXT . TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN : 10,0 V DC - 32,0 V DC

- EL CONSUMO DE ENERGÍA : 2,5 A: EN ESPERA < 80 MA , EL MODO DE TRANSMISIÓN

- LA BATERÍA 2 AH PLOMO- ÁCIDO - SECA

- AC- CONECTOR DE CABLE

ANTENA Y ACCESORIOS:

- ANTENA DE LÁTIGO

- ESTUCHE DE TRANSPORTE

- MICRÓFONO DE MANO DINÁMICO

- CARGADOR DE BATERÍA

### EQUIPO DE COMUNICACIONES BASE VHF AM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- GAMA DE FRECUENCIAS: 118,000 A 136,975 MHZ

- SEPARACIÓN ENTRE CANALES: SELECCIÓN AUTOMÁTICA 8.33 / 25 KHZ

- MODO: AM

- Nº DE CH MEMORIA. : 20

- CONECTOR DE ANTENA: SO-239 (50 Ω)

- REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN:

- (TIERRA NEGATIVA) 13,75 V CC O 27,5 V DC - SELECCIÓN AUTOMÁTICA

- CONSUMO DE CORRIENTE (AL 13,75 V DC):

- LA TRANSMISIÓN DE 5,0 A MÁX.

- RECEPCIÓN DE 4,0 A (A AF MÁX.)

- 0.5 A (EN ESPERA)

- RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -20 ° C A + 55 ° C

- ESTABILIDAD DE FRECUENCIA:

- ± 5 PPM (-30 ° C A + 60 ° C)

TRANSMISOR:

- POTENCIA DE SALIDA: 36 W TÍP. PEP (9 W TÍPICO PARA CW.)

- MODULACIÓN DE LA LIMITACIÓN: 70-100%

- LA COMPRESIÓN DE MODULACIÓN *: LINEAL 85% - MAX. 95%

- AF DISTORSIÓN ARMÓNICA: MENOS DEL 10% (AL 85% MOD.)

- ZUMBIDO Y RUIDO: MÁS DE 40 DB

- LAS EMISIONES NO ESENCIALES:

- MENOS DE -16 DBM (MENOS DE -36 DBM PARA ARMÓNICOS EN 30 MHZ A 1 GHZ)

- 1.4 GHZ -40 DBM MENOS (MENOS DE -30 DBM PARA ARMÓNICOS)

- ENERGIA ADYACENTE CH. *: MENOS DE 60 DB (25 KHZ)- MENOS DE 50 DB (8,33 KHZ)

- CONECTOR DE MICRÓFONO: MODULAR DE 8 PINES (600 Ω)

RECEPTOR:

- SISTEMA DE RECEPCION: SUPERHETERODINO DE DOBLE CONVERSIÓN

- FREC INTERMEDIO. : PRIMERO 38,85 MHZ - SEGUNDO 450 KHZ

- SENSIBILIDAD (PD):

- MENOS DE 1 MV (A 6 DB S / N)

- SENSIBILIDAD SQUELCH (PD; EN EL UMBRAL):

- MENOS DE 0,3 MV

- SELECTIVIDAD :

- 25 KHZ CH. ESPACIANDO MÁS DE ± 8 KHZ (A -6 DB) - MENOS DE ± 17 KHZ (EN -40DB)

- MENOS DE ± 25 KHZ (EN -60DB) - 8,33 KHZ CH. ESPACIANDO MÁS DE ± 2.778 KHZ (A -6 DB)

- MENOS DE ± 7,37 KHZ (EN -60DB)

- RESPUESTA ESPURIA: MÁS DE 74 DBΜ

- RELACIÓN DE RECHAZO DE INTERMODULACIÓN *:MÁS DE 64 DB

- BLOQUEO / DESENSIBILIZACIÓN *: MÁS DE 70 DB

- RECHAZO DE MODULACIÓN CRUZ *: MÁS DE 70 DB

- POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO (EN 13,75 V; 10% DIST .; 60% MOD.):

- ALTAVOZ INTERNO 1,5 W TÍPICO W / 8 Ω DE CARGA

- ALTAVOZ EXTERNO MÁS DE 10,0 W W / 8 Ω DE CARGA

- AURICULARES (TONO LATERAL) MÁS DE 0,1 W W / 500 Ω DE CARGA

- IMPEDANCIA DE SALIDA AF: EXT SP 8 Ω

- AURICULARES (TONO LATERAL) 500 Ω

### EQUIPO DE COMUNICACIONES PORTATIL VHF AM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- RANGO DE FRECUENCIA : TX / RX 118.000-136.975MHZ - RX 108.000-117.975MHZ *

- TIEMPO 161.650-163.275MHZ

- MODO: AM

- SEPARACIÓN ENTRE CANALES: 25 KHZ

- NÚMERO DE CANALES DE MEMORIA: 200 (20 CH X 10 BANCOS)

- REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: 7,4 V CC (BATERÍA)

- 11.0V DC (EXTERNA DC JACK)

- CONSUMO DE CORRIENTE (7,2 V DC):

- TX 1.5A TÍPICO

- RX MAX. 300MA DE AUDIO TÍPICA

- STAND-BY 70MA TÍPICA

- ESTABILIDAD DE FRECUENCIA: ± 5 PPM

- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO. RANGO: -10 ° C A + 60 ° C

- IMPEDANCIA DE LA ANTENA: 50Ω (TIPO BNC)

TRANSMISOR:

- POTENCIA DE SALIDA: TYP 5.0W. (ENERGÍA) (A 7,2 V DC) TÍP 1.5W. (CW)

- SISTEMA DE MODULACIÓN: LA MODULACIÓN DE BAJO NIVEL

- MODULACIÓN DE LA LIMITACIÓN: 70-100%

- AUDIO DISTORSIÓN ARMÓNICA: MENOS DEL 10% (AL 60% MOD.)

- ZUMBIDO Y RUIDO: MÁS DE 35DB

- LAS EMISIONES NO ESENCIALES: MÁS DE 46DB (A EXCEPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO FREC. ± 62.5KHZ PUNTO)

- CONECTOR DE MICRÓFONO: 3 CONDUCTORES 2.5 (D) MM (1/10 ") / MÁS DE 100KΩ

RECEPTOR:

- FRECUENCIA INTERMEDIA: PRIMERO / SEGUNDO 30.05MHZ / 450KHZ

- SENSIBILIDAD (TÍPICA):

- VOR (AM 6 DB S / N) MENOS DE 0.71ΜV

- COM (AM 6 DB S / N) MENOS DE 0.5ΜV

- WX (FM 12DB SINAD) MENOS DE 0.22ΜV

- SELECTIVIDAD:

- MÁS DE 7.5KHZ / -6 DB

- MENOS DE 25KHZ / -60DB

- ZUMBIDO Y RUIDO: MÁS DE 40DB

- RESPUESTA DE ESPURIAS: AM MÁS DE 60DB

- POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO: MÁS DE 500 MW TÍP. CON

UN 8Ω DE CARGA, 30% DE MODULACIÓN

- EXT. CONECTOR DE ALTAVOZ: 3 CONDUCTORES 3.5 (D) MM

(1/8 ") / 8Ω.

ACCESORIOS:

- ANTENA, CARGADOR  DE ALIMENTACIÓN: 11.0V DC Y FUNDA.