ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIÓN TÉCNICA

Reparación y pintura integral de puente grúa (aparejo eléctrico y carro de 12 toneladas doble riel).

TAREAS DE  TRABAJO

- Desarmado completo de la estructura (Bajado de aparejo y carro) con correspondiente traslado al taller de reparación.

- Desarmado  completo de aparejo y carro.

- Reparación de  pérdidas de aceite.

- Reparación de sistema de freno.

- cambio de cable de acero.

- Cambio de cableados resecos.

- Cambio de contactores, botonera y sistema de comando.

- Cambio rodamientos de rueda (por deterioro).

- Cambio de retenes.

- Cambio, ejes.

- lubricación.

- limpieza mecánica con cepillo de acero.

- Pintura general de carro, aparejo y estructura metálica completa:

- dos manos de pintura anti óxido.

- dos manos de pintura esmalte sintético color comercial.

- Colocación de motor en estructura metálica.

ESTADO DE SITUACION DEL PUENTE GRUA

CARRO

El cable de acero que soporta el guinche posee algunos cortes en la estructura del cable, se debe realizar una verificación del estado actual de los mismos, para poder  resolver si se sigue manteniendo el mismo o se cambia por  uno nuevo.

Se debe resolver el sistema de frenado, recambio de cables resecos, engrase y recambio de las ruedas de rodamiento. Hacer un estudio profundo del sistema eléctrico.( Fotos 1 y 2- Cable tensor y guinche)

RIELES Y ESTRUCTURA

Se debe realizar una limpieza profunda para poder quitar el oxido y restos de pintura anterior, para poder realizar una primera mano de anti oxido, y luego colocarle la pintura sintética color gris (Fotos 3 y 4 – Estructura puente grúa)

Fotos 1 y 2 – Cable tensor y guinche.

Fotos 3 y 4 – Estructura puente grúa.