ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# OBJETO Y ALCANCE

El Departamento de Enfermería del Hospital Aeronáutico Central necesita contar con una cantidad adecuada de equipamientos y accesorios médicos, con la finalidad de ser utilizados por el personal de enfermería en el paciente en condición de internado y ambulatorio, permitiendo de éste modo contribuir a mejorar la calidad de atención asistencial que el cliente demanda.

Para satisfacer dichas necesidades aludidas, se proveerán, instalarán y pondrán en funcionamiento:

En todos los casos se debe  tratar de equipamientos de primer nivel, que incluyan los últimos adelantos tecnológicos, con sus respectivos manuales de funcionamiento.

Facilidad de operación, bajo costo de mantenimiento y óptima calidad de funcionamiento deberán ser características básicas del equipamiento provisto.

# Renglón 1: EQUIPO DE ULTRASONIDOS

- Equipo generador de ondas ultrasónicas de 1 Mh.

- Alcance terapéutico de hasta 6 cm de profundidad, para realizar aplicaciones en articulaciones, músculos y otros segmentos corporales que se encuentran en profundidad.

- Modalidad de emisión: continua y pulsátil.

- Intensidad: regulable entre 0,5 y 3,5 watts/Cm2.

- Timer o registrador de tiempos para control del tiempo de  sesión.

- Alarma indicadora de finalización de la sesión.

# Renglón 2: EQUIPO PARA MAGNETOTERAPIA

- Equipo emisor de campos magnéticos de baja frecuencia y alta potencia  de hasta 200 Gauss.

- Modalidad de emisión: continua  y pulsátil.

- Provisto de 4 (cuatro) salidas para conexión y utilización de 4 (cuatro) accesorios que permitan la aplicación en distintas partes del cuerpo al mismo tiempo.

- Accesorios incluidos: 2 (dos) Bobinas planas y 2  Bovinas envolventes para la aplicación en miembros.

# Renglón 3: EQUIPOS GENERADORES DE ONDA

- Equipo generador de Ondas Cortas Hospitalaria.

- Selector de modalidad de emisión continua o pulsátil.

- Regulador de intensidad de emisión.

- Timer para el control del tiempo de sesión

- Accesorios requeridos: 2 (dos) electrodos de silicona de 12 x 18 cm.

# Renglón 4: NEUMOMUSCULADORES

- Equipo de Presoterapia secuencial de miembros.

- Estimula la circulación venolinfática

- Permite al control de la presión de inflado y el tiempo de aplicación.

- Accesorios Requeridos: 2 Botas secuenciales, 1 Faja inflable, 2 Mangas secuenciales.

# Renglón 5: EQUIPOS DE REHABILITACION

ELECTROESTIMULADOR: Generador de múltiples ondas: ondas farádicas para: tonificación, gimnasia pasiva y descontracturante.

Y ondas semiexponenecial o exponencial para músculos denervados.

Lo que le permite ser óptimo no solo para las clásicas indicaciones terapéuticas, sino también para las aplicaciones especiales como:

Rehabilitación de músculos denervados Aplicación neuromuscular selectiva Recuperación rápida de lesiones deportivas Recuperación muscular post-parto y post-cirugía Procesos dolorosos en cualquier estadio. Mejora la elasticidad corporal y el tono facial. Apto para gimnasia pasiva y activa asistida y aplicaciones vasculares.

Renglón 6: SISTEMA HOLTER

# CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

- Detección automática de eventos cardíacos, artefactos y arritmias en todos los canales.

- Detección de Análisis de latidos de marcapasos.

- Validación/Reclasificación de latidos y eventos cardíacos.

- Caliper para medición de intervalos, amplitudes y pendientes. Medición libre y medición RR.

- Análisis de variabilidad de frecuencia cardíaca en el dominio temporal y frecuencial.

- Análisis de segmentos ST (nivel y pendiente) e intervalos QT. Histogramas RR para el estudio completo.

- Análisis de la señal por superimposición.

- Sumario de eventos cardíacos hora por hora.

- Cuantificación de la calidad de la señal para cada canal.

- Monitoreo en vivo de la señal de ECG.

- Grabación de tendencias de 24 y 48 hs. de frecuencia cardíaca, intervalos RR.

- Tabla de eventos pulsados por el paciente durante todo el estudio.

- Reporte configurable. Exportación/Importación de estudios.

# CARACTERÍSTICAS DE LA GRABADORA:

- TRES (3) canales de la ECG.

- Tarjeta de memoria de 1GB

- Registro de 24 horas completo. Posibilidad de realizar estudios de 48 hs.

- Botón de evento cardíaco accesible y fácil de utilizar.

- Uso de UNA (1) pila AA para su funcionamiento.

Renglón 7: MONITOR AMBULATORIO DE LA PRESION ARTERIAL (MAPA)

# CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:

- Completa edición de todas las mediciones.

- Posibilidad de marcar datos de siesta. Visualización gráfica personalizada. Histogramas y cargas automáticas.

- Promedios horarios y estadísticas.

- Estadísticos diurno/nocturno/matinal.

- Evaluación de disautonomía.

# CARACTERÍSTICAS DE LA GRABADORA:

- Diseño liviano y compacto.

- Protocolos completamente configurables incluyendo período matinal. Hasta 500 mediciones por estudio.

- Capacidad de almacenar hasta 30 estudios.

- Método de Medición: Oscilómetro con desinflado por pasos.

- Alimentacion: 2 pilas AA Alcalinas (las pilas deberán durar al menos un estudio de 24 hs.

- Memoria Interna

- Rango de Medición 25-280 mm Hg

- Intervalo de medición 10-120 min

- Apto para pasientes adultos – NO apto para embarazadas

- Método de Seguridad; limite de máxima presión de inflado = 300 mmHg

- Válvula de seguridad para liberación automática de presión.

- Máximo de tiempo de medición limitado a 180 seg

- Tipo de Conexión con la manguera: acople rápido.

- Tipo de Cuff: Simple lumen. Tres tamaños: 1: Adulto: 25-35 cm, 2: Adulto Plus: 33-40 cm; Adulto Extra Grande: 39-46 cm.

- Transmisión de datos hacia la PC: USB.

- Display LCD.

Renglón 8: SILLON PAARA USO MEDICO

Estructura solida en madera con mecanismo metálico autoposicionable con tres posiciones (Sentado- Reclinación - Trendelemburg), tapizado de cuero vinilico, respaldo y almohadón y respaldode alta densidad y durabilidad, deslizamiento con ruedas industriales, movimiento de apoya pies con mecanismo independiente para la postura Trendelenburg, apoya brazos con inclinación trasera a 60° para mayor comodidad en el reposo del paciente, estructura sólida y resistente, ruedas industriales (con freno y giratorias, liviano, de fácil limpieza y esterilización, debe soportar 160 Kg.