ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

Se destaca que las modificaciones a las que se someterá la unidad original son tales que impiden su utilización futura en funciones propias de una unidad estándar, ya que la tarea de transformación en Estación de Control Terrestre generará cambios estructurales de importancia.

Se deberán fijar consolas especialmente fabricadas para el caso, se requiere cableado especial, iluminación especifica (día/noche), instalación de soportes para tomas de energía, anclaje de conversor de corriente, impresoras, alojamiento de baterías particulares en el suelo de la unidad con tapa de acceso desde el interior del compartimiento, unión a la estructura de racks para comunicaciones, instalación de un sistema de refrigeración independiente para el área de trabajo y con funcionamiento autónomo al motor de la unidad vehicular con sus correspondientes ductos de ventilación, se deberá modificar la carrocería del vehículo colocando rejillas de ventilación para evacuar el calor que generan los equipos de comunicaciones e informática en el compartimiento ECT, entre otras modificaciones que surjan durante el trabajo de transformación de la unidad en estación de Control Terrestre.

En la carrocería de furgón se deben colocar:

Anclajes del equipamiento instalado durante la transformación, el cual deberá soportar aceleraciones de 98 m/s2, verificados mediante el método cálculos de elementos finitos o por métodos mecánicos, aplicable a:

- Consolas.

- Butacas para operadores y Jefe de Misión (Asientos del compartimiento ECT, TRES (3)).

- Cinturones de seguridad.

- Rack de comunicaciones según Código ETAP:LAN-030

- Unidades internas y externas de aire acondicionado.

“Es fundamental utilizar la experiencia obtenida en la modificación de la citada ECT por parte del personal técnico de la DGID a fin de garantizar un proceso de mejora continua en el desarrollo del producto final.”

La utilización del vehículo solicitado responde a utilizar la misma plataforma sobre la que ya ha trabajado el organismo mencionado. Esto le permite al personal economizar tiempos, medios y asegurar un trabajo de calidad ya que su experiencia previa en un vehículo de idénticas características les permite saber exactamente cuáles son las tareas a realizar, los procedimientos a emplear, la forma de realizarlos e incluso aplicar mejoras aprendidas durante los trabajos realizados en el primer vehículo furgón.

Los tiempos y costos de las modificaciones estructurales serán reducidos de modo significativo ya que será posible utilizar los mismos planos, matrices, herramientas, etc.

Del mismo modo, el abastecimiento logístico se ve simplificado al estandarizar la flota de Estaciones de Control Terrestre. De este modo se puede unificar la futura provisión de repuestos, consumibles (aceite, neumáticos, líquido hidráulico, etc.), service oficiales, etc.

Esto además simplifica la familiarización del personal de mantenimiento mecánico y conductores de la institución.

El empleo de vehículos idénticos permite que sus componentes propios, así como los elementos integrados a su carrocería (consolas, pantallas, asientos, etc.) puedan ser intercambiables en un porcentaje mayor.

De este modo se simplifican procedimientos de abastecimiento logístico y mantenimiento, permitiendo incluso intercambiar componentes ante necesidades operáticas.

Así mismo, las dimensiones del vehículo solicitado ya han sido estudiadas y probadas de forma práctica por personal de Operadores de Carga de la 1ra. Brigada Aérea de el Palomar. A fin de garantizar su traslado por modo aéreo a través del sistema C-130, de actual dotación de la Fuerza Aérea Argentina.

La extensión de la Republica Argentina en latitud y longitud, sus más de 2.780.000 km2 continentales a cubrir, exige medios de despliegue rápido para llegar próximos a la zona de operación.

Deben tenerse en cuenta las deficientes vías de comunicación en la Republica Argentina. No se dispone de una red de autopistas modernas y eficientes que permitan despliegues rápidos a todo el país, las rutas se encuentran saturadas y en mal estado mayoritariamente, la red ferroviaria es casi inexistente y los caminos rurales de fácil anegamiento.

Esto nos deja como único medio de despliegue rápido el transporte aéreo. Todos los componentes del Sistema deben estar preparados para ser fácilmente trasladados por las aeronaves de dotación de la Fuerza Aérea Argentina (específicamente C-130 Hércules).

El transporte de las Estaciones de Control Terrestre montadas en este furgón especifico ya fue estudiado y probado por los especialistas antes nombrados. De este modo la utilización de un vehículo idéntico simplificaría el hecho de hacer una nueva evaluación de esta capacidad.

| NNE | NREF | CFAB |
| --- | --- | --- |
| 2320-66-161-5951 | 35S15 | Z7F70 |
| Vehículo tipo furgón 8.3 mts. Cúbicos, capacidad de carga 1500 kg., tipo de motor diesel common rail, cilindrada 3000 cc., potencia 136 cv., cantidad de cilindros 4 en línea, año de fabricación 2017. |

- RECEPCIÓN:

- El ADJUDICATARIO deberá solicitar con DIEZ (10) días corridos de anticipación turno al ORGANISMO ADQUIRENTE para coordinar la entrega del Vehículo a fin que el mismo sea recepcionado en cantidad y calidad de acuerdo a lo indicado en la correspondiente Orden de Compra.

- El ADJUDICATARIO y/o su representante legal, deberán estar presentes durante la Entrega y Recepción del material conjuntamente a la Comisión de Recepción del ORGANISMO ADQUIRENTE, para realizar el control de estado y cargo por calidad y cantidad conjuntamente con el inspector designado por la Fuerza.

- El ORGANISMO ADQUIRENTE efectuará los controles funcionales que considere necesarios al material, a fin de comprobar el pleno cumplimiento del requerimiento efectuado.

- La Comisión de Recepción del ORGANISMO ADQUIRENTE confeccionará el Acta de Recepción Definitiva una vez que finalicen las pruebas y ensayos necesarios para la aceptación total del efecto.

- La aprobación, certificación y pago de vehículo entregado no significa que el ORGANISMO ADQUIRENTE acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos. En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas con posterioridad, a pesar de que el vehículo haya sido aprobado, serán devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo.

- GARANTÍA E INSPECCIÓN:

- El ADJUDICATARIO deberá presentar UN UNICO CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIDAD emitido por el fabricante del vehículo, con su acuerdo técnico manteniendo la garantía original de fábrica, el cual deberá abarcar:

1°) Defectos de material, fabricación y/o mano de obra de los vehículos.

2°) Defectos de la totalidad del equipamiento y accesorios  como el equipo de radio, luces, etc.

- Dicha garantía deberá tener una validez por un período no inferior a VEINTICUATRO (24) meses o CIEN MIL (100.000) Km. de uso, lo que se cumpla primero; a partir de la recepción del Acta de Recepción Definitiva.

- El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD ESCRITA incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de las reparaciones que resulten necesarias durante su período de validez, debiendo solucionar las novedades EN EL LUGAR del TERRITORIO NACIONAL de la REPÚBLICA ARGENTINA donde se encuentre en ese momento el vehículo, o donde él lo determine, afrontando la totalidad de los gastos que resultaran del transporte de ida y vuelta a talleres para la reparación, siendo este movimiento responsabilidad del ADJUDICATARIO.

- El ADJUDICATARIO deberá además, garantizar la existencia de repuestos por el tiempo mínimo de DIEZ (10) años. De existir modificaciones durante este periodo que se hicieran para superar defectos de diseño, tanto para el funcionamiento como para la seguridad, éstos deben realizarse sin cargo.

- La inspección técnica se debe verificar con el uso durante el tiempo que dure la garantía y proceder a su ejecución cuando se detecte cualquier falla de diseño o de material.

- Las modificaciones que se hicieren para superar los defectos que afecten a la seguridad, deben hacerse de manera espontánea sin cargo, dentro de los DIEZ (10) años de adquisición de los vehículos.

- SEGURO:

- El seguro de traslado hasta el ORGANISMO ADQUIRENTE, será cubierto por el ADJUDICATARIO.

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

- Además de los manuales correspondientes a la unidad entregada, el ADJUDICATARIO deberá entregar en papel y CD/DVD, al ORGANISMO ADQUIRENTE:

1°) DOS (2) juegos de manuales de operación y mantenimiento del mismo en todos sus niveles en idioma castellano.

2°) UN (1) CD con guía de lubricación y Manual de repuestos y partes del motor en castellano.

- PROCEDENCIA:

- Los vehículos ofrecidos deberán ser de procedencia Nacional o MERCOSUR, en tanto que el equipamiento  deberá ser de origen nacional.

- Estas exigencias deberán quedar debidamente certificadas en la presentación de la Oferta.

- SERVICIO POST-VENTA:

- Los OFERENTES deberán especificar y garantizar los agentes autorizados en todo el país.

- ENTREGA DEL VEHÍCULO:

- El ADJUDICATARIO entregará el vehículo en el lugar que determine el ORGANISMO ADQUIRENTE, con un mínimo de VEINTE (20) litros de combustible en su tanque.

- PATENTAMIENTO:

- El ORGANISMO ADQUIRENTE estará a cargo de los trámites y gastos de Patentamiento.

- A tal efecto, el ADJUDICATARIO deberá entregar al ORGANISMO ADQUIRENTE la documentación necesaria para su tramitación.