VALVULAS:

a) Válvulas tipo teatro brindadas y roscadas.

b) Boca de impulsión.

| MODELO | ENTRADA | SALIDA |
| --- | --- | --- |
| Válvula 38,1 mm | Rosca H. 50,8 BSPT | Rosca M. 38,1 BSPT |
| Válvula 44,5 mm | Rosca H. 50,8 BSPT | Rosca M. 44,5 IRAM |
| Válvula 50,8 mm | Rosca H. 50,8 BSPT | Rosca M. 50,8 BSW |
| Válvula 63,5 mm | Rosca H. 63,5 BSPT | Rosca M. 63,5 IRAM W. 5 HILOS |
| Boca de Impulsión | Rosca H. 63,5 BSPT | Rosca M. 63,5 IRAM W. 5 HILOES GIRATORIA |

MANGUERAS:

Línea liviana: Fabricas con fibras sintéticas exteriores de alta tenacidad, en telares circulares, sin costuras ni uniones. El elastómero interior es de polyester que presenta un excelente anclaje  y le confiere gran flexibilidad. Largos standards  15, 20, 25, 30 m. la presión de rotura varía de los 30 a 45 Kg/cm2. Si es con IRAM 3548.

Línea pesada: Posee 4 capas, es más resistente a productos químicos, abrasión, intemperie, alta temperatura y a la presión hidráulica. La presión de rotura es superior a los 50 Kg/cm2.

LANZAS:

Permite enroscar diferentes tipos de boquillas y se fabrican con base rosca WHITWORT Y STORZ

| MODELO | ENTRADA | CONSUMO l/m |
| --- | --- | --- |
| Válvula 38,1 mm | Rosca H. 50,8 BSPT | Chorro Pleno: 130. Niebla: 350 |
| Válvula 44,5 mm | Rosca H. 44,5 IRAM | Chorro Pleno: 130. Niebla: 350 |
| Válvula 50,8 mm | Rosca H. 50,8 BSW | Chorro Pleno: 130. Niebla: 350 |
| Válvula 63,5 mm | Rosca H. 63,5 IRAM/W | Chorro Pleno: 220. Niebla: 500 |

REDUCCION DE BRONCE

Medida de la misma: De  63,5 mm A 44,5 mm