ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN Nº1: BÁSCULAS ELECTRÓNICAS

Bascula electrónica para pequeños animales:

- Hasta 200 kg con una división mínima de 10 gr. con cabezal digital.

- Medidas: base de 60 x 80 cm. Con pintura epoxi.

- Uso veterinario.

RENGLÓN Nº2: MICROSCOPIOS

Microscopio Binocular. Óptica Acromática 4 Objetivos Iluminación LED Regulable.

Cabeza binocular con inclinación a 30º, rotatorio 360º. Porta oculares con distancia interpupilar variable 55 - 75 mm. Oculares 1 par 10x WF. Objetivos acromáticos 4x/N.A 0,10, 10x/N.A 0,25, 40x/N.A 0,65 y 100x /N.A 1.25 oil según norma Din. Aumentos totales 1000x.

Platina mecánica de 125 X 115 mm con mando bajo coaxial con desplazamiento.

Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura con diafragma iris y portafiltro. Enfoque macro y micro métrico coaxial bilateral con regulación de tensión y con focus stop. División mínima 2 micrones.

RENGLÓN Nº3: ESTETOSCOPIOS

Estetoscopio:

- Dos caras campana tradicional combinación

- Diafragma sintonizable en un lado, campana tradicional en el otro

- Auriculares diseñados anatómicamente

Preferentemente Estetoscopio Littmann Classic II Adulto.

RENGLÓN Nº4: INSTRUMENTOS DE MEDICION

Sistema de monitoreo (glucómetro) para mediciones de glucosa en sangre, pruebas de cetonas en sangre y soporte para dosis de insulina.

- Medidor ultra ligero y delgado que cabe en el bolsillo

- Resultados rápidos y precisos en 5 segundos

- Indicadores de tendencia de glucosa en sangre (Hipo – Hiperglucemia)

RENGLÓN Nº5: PANTOSCOPIOS

El pantoscopio es un equipo utilizado como apoyo al diagnóstico, para el examen ojos, oídos, nariz y laringe. Está compuesto por: oftalmoscopio, otoscopio, espejo laringeo, espéculos nasales, mango universal.

El oftalmoscopio está compuesto por rueda de diafragma con diafragma lineal vertical, pequeño diafragma circular, gran diafragma circular. Tiene un sistema de protección contra el polvo y la humedad.

Contiene filtro para iluminación libre de rojo (filtro verde), bulbo para brindar luz halógena, para adecuada iluminación. Ópticas de observación: con lentes de -10 a +40 dioptrías, como mínimo.

El otoscopio está compuesto por una lupa de vidrio incorporada, con capacidad para otoscopía neumática, con iluminación de preferencia, luz halógena blanca.

El espejo laringeo es de tipo curvo, estructura metálica, esterilizable.

El especulo nasal es de estructura metálica, regulable.

El mango universal es el componente para el uso compartido entre el oftalmoscopio, otoscopio laringoscopio, de tamaño mediano, construido en material metálico, inoxidable, con superficie antideslizante; con un conector de cabezal metálico.

RENGLÓN Nº6: ESTUFAS DE SECADO

Este es un instrumento que se usa para secar y esterilizar recipientes de vidrio, los cuales provienen de un lavado de laboratorio. Es decir que esta cámara con cavidad, la cual tendrá una mayor temperatura a la del ambiente, quitará toda la humedad del recipiente de metal o vidrio.

La esterilización que se hace efectiva dentro de esta estufa es denominada calor en seco y solo se realiza con temperatura de 180 grados Celsius durante el tiempo de 2 horas. El proceso de este es que el vidrio al ser calentado, por un aire de temperatura alta, elimina la posibilidad que se encuentre cualquier actividad biológica.

La estufa de secado está fabricada en su interior y exterior con material de acero inoxidable, por lo cual tiene gran durabilidad, y gracias a un microprocesador tiene uniformidad en la temperatura. Se controla a través de un manual digital.

Material: Acero Inoxidable.

Automática.

Volumen: 15 lts.

RENGLÓN Nº7: MESAS PARA CIRUGÍA

Camilla de quirófano:

- 4 patas de caño 0.30×0.30 mm.

- Con pintura epoxi y 6 agarraderas.

- Base de acero inoxidable plegada con punta diamante y orificio de descarga hacia un extremo.

- Medidas: 1.20x 0.60 m.

RENGLÓN Nº8: LAMPARAS CIALÍTICAS

Equipo que produce características de luz de brillantes, y con toda una gama de flexibilidad mecánica y ópticas requeridas en cirugía, es ideal para procedimientos quirúrgicos menores, obstétricos y exámenes especializados.

RENGLÓN Nº9: EQUIPOS DE MONITOREO

El monitor es portátil, se puede configurar y cuenta con aplicaciones para una amplia variedad de áreas hospitalarias y de tratamiento de pacientes externos. Su pantalla en color de alta resolución ofrece una excelente plataforma de visualización nítida que supera con creces los monitores de paciente compactos estándar. Su fuente de alimentación integrada de gran eficacia hace que el monitor ofrezca una gran capacidad de adaptación para su uso en numerosos departamentos. El monitor ofrece todas las funciones que necesita en un paquete portátil y asequible. La solución perfecta para sus necesidades de monitorización dinámica.

- La pantalla TFT en color de 10,4" con una resolución de 800 x 600 proporciona una visualización óptima de los datos del paciente.

- Entre las funciones estándar, se incluyen 4 formas de onda, ECG de 3 derivaciones, respiración, PNI, SpO2 y temperatura.

- Registrador integrado de dos trazados opcional.

- Tendencias completas en gráficos y listas de todos los parámetros monitorizados que proporcionan una recuperación instantánea de los datos del paciente.

- El teclado del panel frontal, con mando de control de navegación y teclas rápidas, permite operaciones de   un solo paso de funciones esenciales.

- La luz de alarma, convenientemente ubicada, permite una visualización instantánea de las condiciones de alarma.

- La fuente de alimentación integrada para la conexión directa de CA permite un transporte cómodo de  una ubicación a otra.

RENGLÓN Nº10: SISTEMA DE ANESTESIA

Equipo de anestesia inhalatorio con respirador para animales de hasta 150kg. con pie rodante.

Trabajado con un diseño cuidado y armonioso con amplias posibilidades de uso veterinario.

CARACTERISTICAS

- Ventilador microprocesado para veterinaria

- Circular de cal sodada de 1 kg.

- Vaporizador universal para isofluorane

- Flumiter de 0 a 15 lts

- Pie rodante

CIRCUITO CIRCULAR:

- El mismo incluye dos válvulas unidireccionales, inspiratoria y expiratoria con conector de 22 mm.

- Entrada de gases frescos.

- Conector para bolsa o respirador.

- Absorbedor (canister) de 1000 grs de cal sodada.

- Salida o descarga de gases.

VAPORIZADOR:

- Diseñado para realizar una práctica de anestesia simple y segura con alto grado de control.

- No termo ni barocompensado

- Dial graduado de 0 a 5 nivel de vaporización

- Termómetro incorporado que permite saber la temperatura en la cámara de volatilización.

- Visor frontal de nivel anestésico.

RESPIRADOR:

Ventilador para anestesia electrónico microprocesado, destinado a la ventilación pulmonar durante la anestesia general. Funciona por tiempos que regulan la apertura de electroválvulas en la fase inspiratoria y espiratoria con caudales regulables.

Cuenta con sensores que monitorean la presión, volumen y flujo permitiendo manejar los límites máximos y mínimos con alarmas para una ventilación fisiológicamente correcta, adaptando el respirador a las necesidades del paciente.

RENGLÓN Nº11: MAQUINAS PARA CORTAR EL PELO

Las peladoras son muy útiles en el consultorio veterinario. Se utilizan en diferentes ocasiones en donde hay que cortar el pelo para poder trabajar con más comodidad y así evitar la contaminación de dicho lugar (cirugías, parches calientes, cortes, etc.)

Hay distintos modelos, pero todos poseen una carcasa de diseño que recubre el motor de la peladora, un sistema desmontable de cuchillas y un cepillo para limpiar las cuchillas.

Preferentemente peladoras tipo OSTER.

RENGLÓN Nº12: SECADORES DE PELO

Turbina secadora para uso veterinario o peluquería canina.

- Turbina secadora para mascotas. Uso veterinario. Peluquería canina.

- Manguera de 2 mts. 1 motor turbina con temperatura frío / calor.

- Cuerpo metálico.

- Filtro desmontable para limpieza.

- 4 patas con base de goma y arneses para colgar.