ESPECIFICACIONES TECNICAS

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN | U.M.A. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |  |  |
| 1 | 439-01296-0007 | MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO TRICLASE - CAPACIDAD 10Kg CAPACIDAD NOMINAL: 10 KG PESO EXTINTOR CON CARGA:15,950 KG AGENTE EXTINTOR: POLVO QUÍMICO ABC ALTURA (MM): 630 ANCHO (MM): 235 PROFUNDIDAD (MM): 180 POTENCIAL EXTINTOR: 6:A 60 B:C NORMA IRAM: 3523 TIPOS DE FUEGO: A B C | C/U | 3 |
| 2 | 439-01296-0043 | MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO TRICLASE - CAPACIDAD 5Kg. CAPACIDAD NOMINAL: 5 KG PESO EXTINTOR CON CARGA:8,550 KG AGENTE EXTINTOR: POLVO QUÍMICO ABC ALTURA (MM): 470 ANCHO (MM): 245 PROFUNDIDAD (MM): 160 POTENCIAL EXTINTOR: 6:A 40 B:C NORMA IRAM: 3523 TIPOS DE FUEGO: A B C | C/U | 50 |
| 3 | 439-01296-0005 | MATAFUEGOS; TIPO ABC - AGENTE EXTINTOR POLVO QUIMICO TRICLASE - CAPACIDAD 1Kg . ANCHO: 87 MM PROFUNDIDAD: 78 MM POTENCIAL EXTINTOR: 1:A 3B:C NORMA IRAM DEL AGENTE EXTINTOR: 3569 NORMA IRAM DEL EXTINTOR: 3523 ROSCA DE LA VÁLVULA: M22 PRESIÓN DE ENSAYO: 3,5 MPA PRESIÓN DE SERVICIO: 1,4 MPA RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -25° C A +60°C TIEMPO DE DESCARGA MÍNIMO : 8 SEG. | C/U | 4 |