INFORME TECNICO

REPARACIONES VARIAS

De acuerdo al relevamiento realizado los días 13 y 14 ABR 16 por la División Control Técnico de la Dirección General de Infraestructura de la F.A.A., relacionada con la evaluación general en los edificios que componen el instituto “Liceo Aeronáutico Militar”, ubicado en la ciudad de Funes Provincia de Santa Fe:

SANITARIO SECTOR COMPAÑÍA 471540 – OESTE

- Los locales del nivel inferior, evidencian filtraciones en paredes y cielorrasos en el sector coincidente con el núcleo de duchas que actualmente se encuentra pintado con pintura epoxi como terminación.

Superficie aproximada 80 m2

SANITARIO SECTOR COMPAÑÍA 471560 ESTE

- En el núcleo de duchas se observa sobre el piso original la ejecución de un contrapiso de 20 cm, el cual presenta filtraciones afectando los locales del nivel inferior.

Superficie aproximada 80 m2

SANITARIO COMPAÑÍA SECTOR 471570 ESTE

- El núcleo de duchas, sobre un piso agregado, se  observa una canaleta perimetral que desagua hacia dos rejillas centrales.  El piso presenta filtraciones afectando las paredes y cielorrasos de locales ubicados en el nivel inferior.

Superficie aproximada 100 m2

SECTOR SANITARIO PUBLICO MASCULINO PLANTA BAJA

- Este sector presenta un revestimiento de azulejos desmejorado con piezas rotas y desprendidas. Se observa que la instalación de desagüe secundario correspondiente a bachas y mingitorios son de plomo y presentan pérdidas en las uniones con los artefactos. Los depósitos de inodoros presentan filtraciones y su accionamiento es defectuoso.

Superficie aproximada 230 m2

SECTOR SANITARIO CAMPO DE DEPORTES

- Los sanitarios se ubican en una construcción con ladrillo visto y techo a dos aguas,  cercana al playón de campo de deportes. Actualmente se la utiliza como sanitario masculino, vestuario y depósito. El local sanitario presenta sectores con  paredes pintadas donde se evidencian manchas de humedad atribuibles a la falta de impermeabilización de los muros de ladrillo visto.

Superficie aproximada 120 m2.

SECTOR SANITARIOS POLIGONO DE TIRO

- Dentro del polígono de tiro se ubican dos núcleos sanitarios, masculinos y femeninos respectivamente, los cuales presentan novedades en el funcionamiento de sus artefactos sanitarios. Asimismo el pozo absorbente cercano al edificio se encuentra colapsado.

Superficie aproximada 20 m2.

CUBIERTA TRANSITABLE SECTOR ADMINISTRACION

- El cielorraso del sector galería coincidente con la cubierta transitable, ubicada en el sector administración del primer nivel, presenta deterioro y desprendimiento de revoques debido a filtraciones. El solado de la cubierta transitable del sector administración presenta  solado baldosas de granito flojas y levantadas en varios sectores. En relación a las descargas pluviales de la cubierta se observa que las bocas de desagüe son de PVC y se empalman a caños verticales de hierro fundido

SECTOR GALERIAS

b)	Se observan filtraciones coincidentes con las juntas de trabajo entre las uniones de edificios que originan manchas de humedad y desprendimiento de revoques en paramentos y cielorrasos. El material elástico de las juntas se encuentra deteriorado y sin elementos de protección. Se observan columnas con desprendimiento de revoque.-