ESPECIFICACIONES TECNICAS

| N/O | CÓDIGO DE | DESCRIPCIÓN | U.M.A. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATÁLOGO |  |  |  |
| 1 | 279-02434-0037 | PASADORES; TIPO C/PORTACANDADO - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 2Cm - DIMENSION 8Cm. NUEVOS SIN USO | C/U | 100 |
| 2 | 299-03981-0002 | PORTA CANDADO; MATERIAL ACERO - TAMAÑO MEDIANO - NUMERO 50.NUEVOS SIN USO. | C/U | 100 |
| 3 | 279-01625-0146 | CERRADURAS; MATERIAL DE LA CAJA HIERRO - MATERIAL TAMBOR SIN TAMBOR. CERRADURA TIPO PRIVE ART 200 NUEVA-CON 2 LLAVES (DOBLE PALETA)MEDIDAS: FRENTE ANCHO 25 MM LARGO 200 MM-CAJA: ANCHO 15 MM LARGO 140 MM PROFUNDIDAD 63 MM, PASADOR RECTANGULAR-SISTEMA DOBLE PALETA CON SEIS PLACAS DE COMBINACIÓN EN BRONCE.NUEVAS SIN USO | C/U | 25 |
| 4 | 279-00400-0006 | CANDADOS; MATERIAL ARCO ACERO-NIQUEL - MATERIAL DE LA CAJA BRONCE - ANCHO 65mm .CON DOS LLAVES.NUEVOS SIN USO. | C/U | 50 |
| 5 | 279-00315-0008 | BISAGRAS METALICAS; SUJECION CON TORNILLOS - ALA IGUALES - MATERIAL BRONCE - LONG.DE CUERPO 75mm.NUEVAS SIN USO. | C/U | 100 |
| 6 | 279-00644-1316 | TORNILLOS; RANURA PHILLIPS - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 6mm - LARGO 1pulg.TIPO TIRAFONDO.NUEVOS SIN USO. | C/U | 1000 |
| 7 | 279-00644-1497 | TORNILLOS; RANURA PHILLIPS - MATERIAL HIERRO - DIAMETRO 6mm - LARGO 40mm. TIPO TIRAFONDO.NUEVOS SIN USO. | C/U | 1000 |
| 8 | 279-00644-1467 | TORNILLOS; RANURA PHILLIPS - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 8mm - LARGO 50mm. TIPO TIRAFONDO.NUEVOS SIN USO. | C/U | 1000 |
| 9 | 279-00644-1468 | TORNILLOS; RANURA PHILLIPS - MATERIAL ACERO - DIAMETRO 8mm - LARGO 25mm. TIPO TIRAFONDO.NUEVOS SIN USO. | C/U | 1000 |
| 10 | 279-01625-0145 | CERRADURAS; MATERIAL DE LA CAJA HIERRO ZINCADO - MATERIAL TAMBOR SIN TAMBOR.PASADOR CON DOBLE PERNO TIPO PRIVE 205,FRENTE: 220 MM X25 MM. CAJA: 140 MM X 63MM.NUEVAS SIN USO. | C/U | 22 |
| 11 | 271-06083-0025 | TEE DE ACERO; TIPO ACERO NEGRO SCHEDULE 40 - DIMENSION 2 1/2pulg - ESPESOR 2 1/2pulg - TIPO DE CONEXION P/SOLDAR TEE DE 2 1/2 PARA SOLDAR.MATERIAL ACERO INOXIDABLE NUEVO SIN USO. | C/U | 1 |
| 12 | 271-06094-0013 | CAÑOS DE ACERO; TIPO INOXIDABLE AISI 304 L - DIAMETRO 73mm - LONG.DE CUERPO 6M - ESPESOR 3mm. CAÑOS DE - DIAMETRO 2 1/2pulg - LONG.DE CUERPO 6M - ESPESOR 3,65mm.MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 6 |
| 13 | 271-07352-0055 | BRIDAS DE ACERO; TIPO SLIP ON - DIAMETRO 2,5pulg - PRESION 10KG/CM2. BRIDAS DE 2 1/2 CON ESPARRAGO Y JUNTA. SERIE 150.MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 8 |
| 14 | 271-00334-0061 | CODOS P/SOLDAR; ANGULO 45°C - DIAMETRO 2 1/2pulg - ESPESOR STD. - MATERIAL ACERO FORJADO - RADIO LARGO. CODOS P/SOLDAR 2 1/2, RADIO LARGO-MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 2 |
| 15 | 271-07352-0003 | BRIDAS DE ACERO; TIPO INOXIDABLE 304 L - DIAMETRO 4pulg. BRIDAS DE ACERO 4pulg CON ESPARRAGO Y JUNTA-MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 4 |
| 16 | 271-06094-0057 | CAÑOS DE ACERO; TIPO AL CARBONO C/COSTURA - DIAMETRO 2 1/2pulg - LONG.DE CUERPO 6M - ESPESOR 3,65mm. CAÑOS DE - DIAMETRO 2 1/2pulg - LONG.DE CUERPO 6M - ESPESOR 3,65mm.MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 6 |
| 17 | 271-06082-0005 | CODOS DE ACERO; TIPO INOXIDABLE 304 L - DIMENSION 4pulg - ANGULO 90°C - TIPO DE CONEXION RADIO LARGO. CODOS DE ACERO; TIPO INOXIDABLE 304 L - DIMENSION 4pulg - ANGULO 90°C - TIPO DE CONEXION RADIO LARGO. NUEVO SIN USO. | C/U | 4 |
| 18 | 271-07352-0004 | BRIDAS DE ACERO; TIPO INOXIDABLE 304 L - DIAMETRO 3pulg - PRESION 150Lb. BRIDAS - DIAMETRO 3pulg -SERIE 150-MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 8 |
| 19 | 271-06082-0012 | CODOS DE ACERO; TIPO ACERO AL CARBONO SCHEDULE 40 - DIMENSION 3pulg - ANGULO 90°C. CODOS DE ACERO; - DIMENSION 3pulg - ANGULO 90°C-MATERIAL ACERO INOXIDABLE NUEVO SIN USO. | C/U | 2 |
| 20 | 271-01230-0077 | TEE DE HIERRO; TIPO NEGRO - DIAMETRO PRINCIPAL 3pulg - DIAM. DERIVACION 3pulg - ROSCA EXTREMOS SIN - ROSCA NO-TEE DE ACERO; TIPO ACERO - DIMENSION 3pulg - ESPESOR 4mm - TIPO DE CONEXION BRIDADA MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 1 |
| 21 | 271-06109-0009 | CUPLAS REDUCCION DE ACERO; TIPO CONCENTRICA - DIMENSION 4 - 3pulg - ESPESOR S-150 - TIPO DE CONEXION SIN ROSCA. CUPLAS REDUCCION CONCENTRICA - DIMENSION 4 - 3pulg -SERIE 150-MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 2 |
| 22 | 279-05423-0023 | VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL ACERO - DIAMETRO 2 1/2pulg - PRESION DE TRABAJO 1175Bar - TIPO DE CONEXION BRIDADA . VALVULAS ESFERICAS BRIDADA DE 2 1/2 SERIE 150.MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 2 |
| 23 | 279-01793-0006 | VALVULAS DE RETENCION; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - TIPO SERIE 150 - MEDIDA 4pulg. VALVULA DE RETENCION VERTICAL 4" BRIDADA SERIE 150.MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 2 |
| 24 | 279-05423-0019 | VALVULAS ESFERICAS; MATERIAL ACERO - DIAMETRO 3pulg - PRESION DE TRABAJO 10KG/CM2 - TIPO DE CONEXION BRIDADA. VALVULAS ESFERICAS; DIAMETRO 3pulg - CONEXION BRIDADA-SERIE 150-MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 2 |
| 25 | 296-05235-0011 | VALVULAS DE REDUCCION; TIPO REGULADORA - USO AGUA. REDUCCION CONCENTRICA DE 4" X 2 1/2 .MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 1 |
| 26 | 296-06387-0100 | VALVULAS; TIPO FUELLE - USO REGULACION CAUDAL. FUELLE - USO REGULACION CAUDAL-4" BRIDADO SERIE 150-MATERIAL ACERO INOXIDABLE. NUEVO SIN USO. | C/U | 1 |