ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descripción renglón Nº1:

| 1 | 437-02096-0013 | CALEFONES; ALIMENTACION GAS NATURAL - CAPACIDAD 3000KCAL/H - RENDIMIENTO 14L/MIN | C/U | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Alto rendimiento y máxima seguridad. Mínimo nivel de mantenimiento válvula de graduación progresiva para una exacta regulación de temperatura funciona con mínimo caudal y baja presión de agua tiraje natural. Capacidad 14 l/min encendido piezoeléctrico. Sensor de salida de gases potencia: 20000 kcal/h.color blanco nuevo sin uso.

ALTO: 727MM

ANCHO: 370 MM

PROFUNDO: 235 MM

DIÁMETRO DEL TIRAJE: 100 MM

COMBUSTIBLE: GAS NATURAL

Descripción renglón Nº2:

| 2 | 437-00025-0147 | ESTUFAS; TIPO CALEFACTOR - CAPACIDAD CALORICA 3000KCAL - TIPO DE COMBUSTIBLE GAS NATURAL | C/U | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LÍNEA: SIGLO XXI

POTENCIA: 3000 KCAL/H

DIMENSIONES: 34,6 X 50,8 X 14,1 (ANCHO-ALTO-PROF.)

COLOR: MARFIL ,BLANCO ,GRAFITO

MATRÍCULA DE CERTIFICACIÓN GN: M 01-0406-06-104

Con aromatizador, encendido electrónico y multigas. Calefacciona h/ 33 m2

- DISEÑO ULTRA COMPACTO

- SALIDA DE CALOR INDEFORMABLE DE ACERO TEMPLADO

- DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD 1)VÁLVULA DE SEGURIDAD 2) PILOTO ANALIZADOR DE GASES

- SIN ROTURA DE PARED

- BULBO SENSOR EXTERNO

- TERMOSTATO CON REGULACIÓN GRADO A GRADO .

- TIPO DE GAS: NATURAL

Descripción renglón Nº3:

| 3 | 437-00018-0016 | COCINAS A GAS; CANTIDAD DE HORNALLAS 4 - LARGO X ANCHO 55 X 50Cm | C/U | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PLANCHA | ENLOZADA |
| --- | --- |
| GABINETE | ENLOZADO |
| TAPA DE VIDRIO | NO |
| TAPAS DE QUEMADORES | SI |
| HORNO AUTOLIMPIANTE | NO |
| ESTANTE AUTODESLIZANTE | NO |
| TIPO DE PUERTA | DESMONTABLE |
| LUZ EN EL HORNO | NO |
| HORNO VISOR | SI |
| CALIENTA PLATOS | NO |
| GRILL | NO |
| SPIEDO | NO |
| TIMER | NO |
| REJILLAS SUPERIORES | DIVIDIDAS |
| COLOR | BLANCO |
| ALTO | 85 CM |
| ANCHO | 50 CM |
| PROFUNDIDAD | 54 CM |
| PESO | 26 |
| ORIGEN | ARGENTINA |
| PRODUCTO | COCINA MO504B/V GE |
| MODELO | MO504B/V GE |
| MARCA | MORRIS |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | NO |
| CAJON PARRILLA | SI |
| PIROMETRO | NO |
| GARANTIA | 1 MESES |
| CANTIDAD DE HORNALLAS | 4 |
| TERMOSTATO | NO |
| TIPO DE GAS | natural |

COORDINAR CON EL SUBOFICIAL AYUDANTE DIEGO STANKOFF, DE LUNES A VIERNES A TRAVES DEL TELEFONO 0341-4305518 EN EL HORARIO DE 08: 00 HS A 12:00 HS.