ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

| 1 | 432-00094-0101 | TRACTORES DE BAJA POTENCIA; POTENCIA 19HP - MOTOR NAFTA - N° CILINDROS-DESPLAZ. 1 - 33 - TRACCION 4 X 2. MINI TRACTOR TIPO JOHN DEERE POTENCIA 19 HP-CILINDRADA 500 CM3. CANTIDAD DE CILINDROS 1 -TIPOVÁLVULAS A LA CABEZA LUBRICACIÓN A PRESIÓN ENCENDIDO ELÉCTRICO- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AIRE. SISTEMA ELÉCTRICO -REGULADOR9ª- TRANSMISIÓN. TIPO HIDROSTÁTICA- CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO. FRENOS DE DISCOS SI- CHASIS- ESTRUCTURA DE ACERO SOLDADO. PINTURA BASE/ PINTURA EXTERIORE-COAT/ PINTURA EN POLVO. EJE DELANTERO HIERRO FUNDIDO- CAPOT JD LOY (MATERIAL SINTÉTICO) DIRECCIÓN- RADIO DE GIRO 45 CM- CÍRCULO SIN CORTE 63 CM. MECÁNICA, POR PIÑÓN Y CREMALLERA SÍ- VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO. AVANCE 8,85 KM/H- RETROCESO 5,15 KM/H. RODADOS- DELANTEROS 15X6-6- TRASEROS20X8-8 . PLATAFORMA DE CORTE- ANCHO DE TRABAJO 42" (1067 MM) . UBICACIÓN CENTRAL CON 2 CUCHILLAS ALTURAS DE CORTE (REGULABLE) DE 25 A 100 MM (13 POSICIONES) INCREMENTOS DE ALTURA DE CORTE 6,35 MM ACCIONAMIENTO DE PLATAFORMA ACOPLE MANUAL PUERTO DE LAVADO DE PLATAFORMA SÍ CAPACIDADES- TANQUE DE COMBUSTIBLE9,08 L DIMENSIONES Y PESO- LARGO TOTAL 1775 MM ANCHO TOTAL (INCLUYE DESCARGA LATERAL) 1320 MM ALTURA 1080 MM- PESO 205 KG NUEVO SIN USO. | C/U | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 438-03575-0006 | MOTOGUADAÑAS; POTENCIA 2,5HP - CILINDRADA 46CM3. CILINDRADA (CM3.) 45.7 CC PESO (KG) 8.2 MANILLAR ASIMETRICO SI MANILLAR REBATIBLE SI MANILLAR TIPO U TRANSMISION TIPO RIGIDO DE ACERO TRANSMISION DIAMETRO (MM.) 8 TRANSMISION MONTAJE 5 RODAMIENTOS FILTRO AIRE FELPA ALTA DENSIDAD SI CAPACIDAD DEL TANQUE (LTS.) 0.95 ACCESORIOS PROVISTOS CABEZAL DE TANZA ITALIANO M-OP ACCESORIO OPIONAL CUCHILLA CARACTERÍSTICAS - CAÑONERA DE ALUMINIO CON 5 RODAMIENTOS DE BOLSA EN SU INTERIOR. - SU MANILLAR U ASIMÉTRICO, PARA MAYOR CONFORT, REBATIBLE - SU AMORTIGUADOR CENTRAL MONOBLOCK - FILTRO DE FELPA DE ALTA DENSIDAD PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y MENOR CANTIDAD DE PARADAS PARA LIMPIEZA DEL MISMO. - EQUIPADA CON PROTECTOR DOBLE (TANZA / CUCHILLA). - TRANSMISIÓN CARDANICA, CAJA DE ENGRANAJE PARA SERVICIO PESADO. MOTOGUADAÑA DE USO PROFESIONAL, PARA UNA ALTA INTENSIDAD DE USO. NUEVO SIN USO. | C/U | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 438-00107-0052 | MOTORSIERRAS MOTOR NAFTERO; CILINDRADA 50,2CM3 - POTENCIA 3,5CV - VELOCIDAD GIRO 14000RPM - PASO CADENA 0,325PULG MOTOSIERRA TIPO ECHO CS510 PROFESIONAL ESPADA 18 MOTOSIERRA TIPO ECHO 100ML DE REGALO LARGO BARRA (CM) ESTÁNDAR: 45 MÁXIMO: 50 PASO CADENA: 0.325“ CALIBRE: 0.058” PESO (KG): 5.1 CAP./COMB. (LTS): 0.60 CAP. ACEITE (LTS): 0.28 FRENO INERCIAL: SI LUBRIC. CADENA AUTOM. & REG.: SI MANUAL: NO NUEVO SIN USO | C/U | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | 438-01295-0106 | CORTADORAS DE PASTO; TIPO A EXPLOSION - PROPULSION AUTOPROPULSION - ANCHO DE CORTE APROX 60 CM - ALTURA DE CORTE REGULABLE - POTENCIA 6,5HP TIPO DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIÓN NIVELES DE POSICIÓN DE ALTURA 2 POTENCIA DEL MOTOR 6,5HP PESO 36 KG ANCHO DE CORTE 60 CM ANCHO DE CORTE :60CM AVANCE DE EMPUJE DESCARGA LATERAL-MOTOR POTENCIA6 HP PESO TOTAL :36KG AJUSTE DE ALTURA VARIABLE CUCHILLA MULCHING EN ACERO FORJADO CHASIS CHAPA DE ACERO DE 2.1 MM 3 RUEDASCON RADIO GIRO 0 LLANTAS METÁLICAS NUEVO SIN USO. | C/U | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |